| 企 业 基 本 信 息 变更申请 |
| --- |
| 单位名称： | 云南弘祥化工有限公司 |
| 单位地址： | 安宁市草铺镇昆畹公路38公里 | 行业类别 ： | 磷肥制造 |
| 组织机构代码： | 91530181750695411y | 企业规模： | 中型 |
| 企业性质： | 私营 | 邮政编码 | 650309 |
| 环保联系人： | 王俊 | 联系电话： | 15925201910 |
| 法人姓名： | 杨宗祥 | 法人电话： | 0871-68674816 |
| 传真： | 0871-68674816 |
| 中心经度： | 102.441496 | 中心纬度： | 24.933657 |
| 主要产品及规模 | 25万吨/年磷酸二铵、6万吨/年磷酸一铵、20万吨/年重过磷酸钙、1.2万吨/年氟硅酸钠 |
| 企业排污信息 |
| 排污许可证 | 5301812800684C0905Y |
| 排 放 口 信 息 |
| 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 执行标准 |
| FQ-11224294 | 7.5万吨/年湿法磷酸脱氟塔 | 氟化物 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表二2级标准，即氟化物≤9mg/m³ |
| FQ-11224295 | 重钙车间造粒工段烘干排气筒 | 烟尘、二氧化硫 | GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》表二加热炉标准，烟尘≤200mg/m³，二氧化硫≤850mg/m³ |
| FQ-11224292 | 重钙车间造粒工段矿粉工段2#磨机排气筒 | 颗粒物 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表二2级标准，即颗粒物≤120mg/m³ |
| FQ-11224291 | 重钙车间造粒工段矿粉工段1#磨机排气筒 | 颗粒物 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表二2级标准，即颗粒物≤120mg/m³ |
| FQ-11224293 | 6万吨/年湿法磷酸脱氟塔 | 氟化物 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表二2级标准，即氟化物≤9mg/m³ |
| FQ-11224290 | 重钙车间矿粉工段烘干排放口 | 烟尘、二氧化硫 | GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》表二加热炉标准，烟尘≤200mg/m³，二氧化硫≤850mg/m³ |
| FQ-11224752 | 15万吨/年磷酸二铵尾气排放口 | 颗粒物、二氧化硫、氟化物 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表二2级标准，即氟化物≤9mg/m³、颗粒物≤120mg/m³，GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》表二加热炉标准，二氧化硫≤850mg/m³ |
| FQ-11225172 | 7.5万吨/年湿法磷酸装置废气排放口 | 氟化物 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表二2级标准，即氟化物≤9mg/m³ |
| FQ-11225461 | 1.2万吨/年氟硅酸钠车间废气排放口 | 颗粒物、氟化物 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表二2级标准，即氟化物≤9mg/m³、颗粒物≤120mg/m³ |
| FQ-11224296 | 重钙车间混化工段脱氟塔 | 氟化物 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表二2级标准，即氟化物≤9mg/m³ |
| FQ-11224297 | 磷酸一铵尾气排放口 | 颗粒物 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表二2级标准，即颗粒物≤120mg/m³ |
| 1 | 50万吨/年硫磺制酸排气筒 | 二氧化硫、硫酸雾 | GB26132-2010《硫酸工业污染物排放标准》表五标准，即硫酸雾≤30mg/m³，二氧化硫≤400mg/m³ |
| 2 | 10万吨/年磷酸二铵尾气排放口 | 颗粒物、二氧化硫、氟化物 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表二2级标准，即氟化物≤9mg/m³、颗粒物≤120mg/m³，GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》表二加热炉标准，二氧化硫≤850mg/m³ |
| 排 放 信 息 |
| 排放口编号 | 排放口名称 | 废气量 Nm³/h | 污染物 | 监测值 mg/m³ | 备注 |
| FQ-11224290 | 矿粉车间烘干炉废气排放口 | 8156 | 二氧化硫 | 11 | 达标 |
|  |  | 8156 | 烟尘 | 76.4 | 达标 |
| FQ-11224291 | 重钙车间矿粉工段1#磨机排放口 | 4273 | 颗粒物 | 14 | 达标 |
| FQ-11224292 | 重钙车间矿粉工段2#磨机排放口 | 5500 | 颗粒物 | 11.6 | 达标 |
| FQ-11224293 | 6万吨/年湿法磷酸废气排放口 | 9276 | 氟化物 | 2.49 | 达标 |
| FQ-11224294 | 7.5万吨/年湿法磷酸废气排放口 | 838 | 氟化物 | 2.45 | 达标 |
| FQ-11224295 | 重钙车间造粒工段废气排放口 | 9750 | 二氧化硫 | 24 | 达标 |
|  |  | 9750 | 烟尘 | 57.8 | 达标 |
| FQ-11224296 | 重钙车间混化工段废气排放口 | 9771 | 氟化物 | 1.74 | 达标 |
| FQ-11224297 | 6万吨/年磷酸一铵废气排放口 | 14918 | 颗粒物 | 3.3 | 达标 |
| 1 | 50万吨/年硫磺制酸废气排放口 | 174813 | 二氧化硫 | 64.9 | 在线监测，达标 |
|  |  | 174813 | 硫酸雾 | 5.47 | 达标 |
| 2 | 10万吨/年磷酸二铵废气排放口 | 90304 | 二氧化硫 | 15 | 达标 |
|  |  | 90304 | 烟尘 | 75.3 | 达标 |
|  |  | 90310 | 氟化物 | 1.3 | 达标 |
| FQ-11224752 | 15万吨/年磷酸二铵废气排放口 | 35509 | 二氧化硫 | 17 | 达标 |
|  |  | 35509 | 烟尘 | 23 | 达标 |
|  |  | 35505 | 氟化物 | 2.33 | 达标 |
| FQ-11225172 | 7.5万吨/年湿法磷酸废气排放口 | 5776 | 氟化物 | 2.03 | 达标 |
| FQ-11225461 | 1.2万吨/年氟硅酸钠装置排放口 | 4432 | 氟化物 | 1.99 | 达标 |
|  |  | 4413 | 颗粒物 | 6.24 | 达标 |

| 排气筒 | 末端治理技术代码 | 运行状况 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 排气筒名称 | 该排气筒所对应的废气产生工序 |  |  |
| 1 | 10万吨/年磷酸二铵 | 造粒废气、烘干废气 | P8、P10、P12 | 良好 |
| 2 | 重钙车间造粒工段排放口 | 产品造粒、干燥 | P10、P12 | 良好 |
| 3 | 6万吨/年磷酸一铵尾气排放口 | 喷雾反应 | P10、P14 | 良好 |
| 4 | 15万吨/年磷酸二铵 | 造粒废气、烘干废气 | P1、P7、P8、P10、P12、P14 | 良好 |
| 5 | 7.5万吨/年磷酸尾气脱氟塔 | 萃取工段 | P10 | 良好 |
| 6 | 7.5万吨/年磷酸尾气脱氟塔 | 萃取工段 | P10 | 良好 |
| 7 | 6万吨/年磷酸尾气脱氟塔 | 萃取工段 | P10 | 良好 |
| 8 | 矿粉车间烘干炉废气排放口 | 烘干废气 | P10 | 良好 |
| 9 | 重钙车间混化工段废气排放口 | 化成工序 | P10 | 良好 |
| 10 | 重钙车间矿粉工段1#磨机排放口 | 磨机 | P10 | 良好 |
| 11 | 重钙车间矿粉工段2#磨机排放口 | 磨机 | P10 | 良好 |
| 12 | 1.2万吨/年氟硅酸钠装置排放口 | 干燥工序 | P1、P10、P14 | 良好 |
| 13 | 50万吨/年硫磺制酸废气排放口 | 转化工序、干吸工序 | S7 | 良好 |

装 置 废 气 处 理 工 艺

| 突发环境事件应急预案信息 |
| --- |
| 备案编号 | ANYJ-530181-2017-108-H | 备案时间 | 2017年1月2日 | 备案部门 | 安宁市环境保护局 |

| 装置环评手续情况 |
| --- |
| 主要生产装置 | 生产工艺 | 环保文件审批部门 | 环保文件审批文号 | “三同时”验收部门 | “三同时”验收文号 |
| 1.2万吨/年氟硅酸钠装置 | 连续合成反应 | 安宁市环境保护局 | 安环字【2008】93 | 安宁市环境保护局 | 2010年5月14日经安宁市环境保护局现场检查，同意验收 |
| 6万吨/年磷酸一铵装置 | 连续合成反应 | 昆明市环境保护局 | 昆环保【2003】374 | 安宁市环境保护局 | 2006年2月3日经安宁市环境保护局现场检查，同意验收 |
| 15万吨/年磷酸二铵装置 | 连续合成反应 | 安宁市环境保护局 | 安环字【2007】25 | 安宁市环境保护局 | 2009年2月6日经安宁市环境保护局现场检查，同意验收 |
| 10万吨/年磷酸二铵装置 | 连续合成反应 | 安宁市环境保护局 | 安环字【2005】58 | 安宁市环境保护局 | 2007年8月3日经安宁市环境保护局现场检查，同意验收 |
| 6万吨/年磷酸装置 | 湿法磷酸 | 昆明市环境保护局 | 昆环保【2003】374 | 安宁市环境保护局 | 2006年2月3日经安宁市环境保护局现场检查，同意验收 |
| 7.5万吨/年磷酸装置 | 湿法磷酸 | 安宁市环境保护局 | 安环字【2005】37 | 安宁市环境保护局 | 2008年2月27日经安宁市环境保护局现场检查，同意验收 |
| 7.5万吨/年磷酸装置 | 湿法磷酸 | 安宁市环境保护局 | 安环字【2008】63 | 安宁市环境保护局 | 2009年7月7日经安宁市环境保护局现场检查，同意验收 |
| 20万吨/年硫酸装置 | 硫磺制酸 | 安宁市环境保护局 | 安环字【2005】36 | 安宁市环境保护局 | 2005年11月10日经安宁市环境保护局现场检查，同意验收 |
| 30万吨/年硫酸装置 | 硫磺制酸 | 安宁市环境保护局 | 安环字【2007】24 | 安宁市环境保护局 | 2007年8月3日经安宁市环境保护局现场检查，同意验收 |

| 其它环境信息 |
| --- |
| 参加环境污染责任保险情况 | 2018年6月在中国平安财产保险股份有限公司参加了企业环境污染责任保险，保额100万元 |
| 缴纳排污费（税）情况 | 每月按时申报，每季度按时缴纳 |
| 履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规，持续不断对生产线及废气处理系统进行技术升级改造，降低了污染物排放 |