环保搬迁30万吨/年专用复合肥

提质升级项目

环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：云南祥丰化肥股份有限公司

编制单位：云南文柏咨询有限公司

2020年5月

1概述	1

1.1项目背景及特点	1

1.2评价的主要工作过程	2

1.3项目分析判定情况	2

1.4主要关注的环境问题	7

1.5环境影响评价主要结论	7

1总则	8

1.1编制依据	8

1.1.1法律依据	8

1.1.2行政法规	8

1.1.3部门规章	9

1.1.4地方法规、规章	10

1.1.5技术规范	11

1.1.6项目资料	11

1.2评价目的和原则	12

1.2.1评价目的	12

1.2.2评价原则	12

1.3评价内容及重点	12

1.4环境影响因素识别及评价因子筛选	13

1.4.1环境影响因素识别	13

1.4.2评价因子筛选	14

1.5评价标准	14

1.5.1环境质量标准	14

1.5.2污染物排放标准	18

1.6评价工作等级及评价范围	20

1.6.1评价工作等级	20

1.6.2评价范围	29

1.7主要环境保护目标	30

2现有项目概况	33

2.1现有工程组成及生产规模	33

2.2现有工程环保手续	33

2.3现有工程污染治理措施及污染物排放情况	34

2.3.1废气	34

2.3.2废水	35

2.3.3噪声	35

2.3.4 固体废弃物	35

2.4 现有工程污染物排放统计	36

3项目概况	37

3.1项目基本情况	37

3.2工程内容	37

3.2.1主体工程	41

3.2.2辅助工程	41

3.2.3公用工程	42

3.2.4储运工程	44

3.2.5环保工程	45

3.2.6依托工程可行性分析	47

3.3生产规模和产品方案	48

3.4原辅料消耗	49

3.4.1原、辅材料消耗量	49

3.4.2主要物料特性	50

3.5主要生产设备清单	51

3.6平面布置	65

3.6工作制度及劳动定员	66

3.7主要技术经济指标	66

3.8项目实施进度安排	68

4工程分析	70

4.1普钙工艺流程及产污环节	70

4.1.1普钙装置工艺流程	70

4.1.2普钙装置产污环节	72

4.2氨酸法复混肥装置工艺流程及产污环节	74

4.2.1工艺流程	74

4.2.2装置产污环节	75

4.3挤压法复混肥装置工艺流程及产污环节	75

4.3.1工艺流程	75

4.3.2装置产污环节	77

4.4相关平衡	78

4.4.1物料平衡	78

4.4.2磷平衡	80

4.4.3氟平衡	80

4.2.4硫平衡	81

4.4.5建设项目蒸汽平衡	81

4.4.6水平衡	81

4.5污染治理措施及污染源强核算	84

4.6.1废气	84

4.6.1.1普钙装置区废气	84

4.6.1.2复混肥装置区废气	87

4.6.2废水	97

4.6.2.1普钙装置区废水	97

4.6.2.2复混肥装置区废水	99

4.6.3噪声	100

4.6.4固体废物	101

5、环境现状调查与评价	105

5.1自然环境概况	105

5.1.1地理位置	105

5.1.2地形、地貌、地质	105

5.1.3气候气象	108

5.1.4水文、水系	108

5.1.5土壤、植被	109

5.2相关规划	110

5.3环境质量状况	113

5.3.1大气环境质量现状	113

5.2.2地表水环境质量现状	114

5.2.3地下水环境质量现状	116

5.3.4声环境质量现状	120

5.3.5土壤环境质量现状	121

5.3.6区域生态环境现状分析评价	126

5.4区域污染源调查与评价	126

6、施工期环境影响分析	128

6.1施工期对环境空气影响分析	128

6.1.1污染源及污染物	128

6.1.2影响分析	128

6.1.3污染防治措施	130

6.2施工期对水环境影响分析	131

6.2.1施工废水	131

6.2.2场地含泥雨水	131

6.2.3施工人员生活污水	132

6.3施工期对地下水环境影响分析	132

6.4施工期固体废弃物对环境影响分析	133

6.5施工期噪声对环境影响分析	133

6.6施工期对生态环境影响分析	136

6.2运营期大气环境影响预测与评价	139

6.2.1污染气象分析	139

6.2.1.1气象数据的选取	139

6.2.1.2常规地面气象资料分析	140

图6.2-4  风向玫瑰图	144

6.2.1.3高空气象资料分析	144

6.2.1.4地形数据	145

6.2.2预测背景浓度	145

6.2.3预测内容和预测因子	146

6.2.4预测模式及参数	147

预测方案	148

6.2.5预测结果及评价	154

6.2.6大气环境防护距离	165

6.2.7小结	165

6.3地表水环境影响分析	166

6.3.1排水量及排水去向	166

6.3.2事故废水回用可行性分析	168

6.3.3小结	169

6.4声环境影响预测与评价	169

6.4.1声源分析	169

6.4.2预测时段、预测因子、评价标准	170

6.4.3预测模式	170

6.4.4预测内容及预测结果统计	171

6.4.5小结	173

6.5地下水环境影响评价	173

6.5.1项目区地质条件	173

6.5.2拟建厂区水文地质条件	177

6.5.3环境水文地质问题及区域污染源状况	178

6.4.4影响分析	178

6.5.5地下水环境影响预测评价	180

6.5.6地下水污染防治措施	185

6.5.8地下水评价结论	188

6.6固体废物对环境的影响分析	189

6.6.1固体废物的产生量及种类	189

6.6.2固体废物的影响分析	189

6.6.3固体废物的处置	189

6.6.4小结	190

6.7土壤环境影响预测与评价	190

6.7.1建设项目土壤环境影响识别	190

6.7.2 土壤理化特性	191

6.7.3土壤环境预测与评价	192

6.7.5预测评价结果	194

6.7.6 土壤环境防范措施	194

6.7.6.1 源头控制措施	194

6.7.6.2 污染防治分区	195

6.8土壤环境影响评价结论	195

7.7生态环境影响分析	195

7、环境风险评价	197

7.1 风险调查	197

7.1.1 建设项目风险源调查	197

7.1.2 环境敏感目标调查	197

7.2、风险识别	197

7.2.1物质风险性识别	197

7.2.2生产系统危险性识别	201

7.2.3危险物质向环境转移途径识别	202

7.2.4风险识别结果	202

7.3环境风险潜势初判	202

7.3.1环境风险潜势划分	202

7.3.1.1危险物质数量与临界量比值（Q）	203

7.3.1.2行业及生产工艺M值确定	204

7.3.2危险物质及工艺系统危险性（P）分级	204

7.3.3环境敏感程度（E）等级确定	205

7.3.4 建设项目环境风险潜势判断	207

7.3.5评价等级	208

7.4风险事故情形分析	208

7.4.1可能发生的环境风险事故	208

7.4.2最具代表性事故	209

7.5源项分析	209

7.5.1最具代表性事故发生概率	209

7.5.2事故泄漏量估算	210

7.6风险预测与评价	212

7.6.1预测模型筛选	212

7.6.2预测范围与计算点	213

7.6.3气象参数	213

7.6.4环境风险预测	213

7.6.4.1 大气环境风险分析	213

7.6.4.2地表水环境风险分析	221

7.6.4.3 地下水环境风险分析	223

7.7环境风险管理	225

7.7.1风险防范措施	225

7.7.1.1硫酸泄漏事故的防范措施	225

7.7.1.2 氟硅酸泄漏风险防范措施	225

7.7.1.3液氨输送防范措施	226

7.7.1.4消防措施	226

7.7.2落实安全生产“三同时”	226

7.8应急预案	226

7.8.1应急计划区	227

7.8.2应急组织机构、人员分工及职责	227

7.8.3预案分级响应条件	229

7.8.4应急救援保障	230

7.8.5报警、通信联络方式	230

7.8.6危险化学品风险事故发生后应采取的应急处理措施	230

7.8.7应急环境监测、救护措施	232

7.8.8应急撤离、疏散组织计划	233

7.8.9应急救援关闭程序与恢复措施	233

7.8.10应急培训计划	233

7.8.11公众教育和信息	234

7.8.12与当地政府突发环境事件应急预案的对接及联动	234

7.9风险评价结论与建议	234

8、环境保护措施及可行性分析	236

8.1施工期环境保护措施及可行性分析	236

8.1.1废气污染防治措施	236

8.1.2水环境保护对策措施	237

8.1.3减轻噪声影响的优化措施	237

8.1.4固体废物的防治措施	238

8.1.5生态环境保护措施	238

8.2运营期环境保护措施	238

8.2.1废气污染防治措施	238

8.2.2废水污染防治措施	240

8.2.3噪声污染防治措施	242

8.2.4固体废物污染防治措施	243

8.2.5地下水污染防治措施	243

9、产业政策及选址合理性	247

9.1与国家产业政策符合性分析	247

9.1.1与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析	247

9.1.2与《云南省过磷酸钙行业准入条件》及《云南省复混肥料、有机—无机复混肥料行业准入条件》符合性分析	247

9.2区域规划相符性分析	250

9.2.1与安宁市城市总体规划（2008－2020）符合性分析	250

9.2.2与《安宁工业园区规划修编（2012-2020）》的符合性分析	250

9.2.3与《云南省安宁工业园区总体规划修编（2012-2020）环境影响报告书》符合性分析	251

9.3与长江经济带发展负面清单指南（试行）符合性分析	254

9.4选址合理性分析	255

10、环境影响经济损益分析	256

10.1环境经济损益分析	256

10.1.1环保投资概算	256

10.1.2环境效益	257

10.2经济效益	258

10.3社会效益	258

10.4小结	258

11、环境管理与监测计划	259

11.1环境管理	262

11.1.1施工期环境管理与监测	262

11.1.2营运期环境管理	262

11.1.3环境管理计划	264

11.2排污口管理	265

10.2.1排污口立标	265

10.6.2排污口建档管理	267

10.6.3排污口位置	268

10.6.4排污口规范化管理	268

11.3环境监测计划	269

11.4竣工验收	271

11.4.1环境工程设计与验收重点	271

11.4.2环保设施竣工验收建议	271

11.5 企业信息公开	275

11.6 排污许可管理	275

11.7、污染物总量控制	275

11.7.1总量控制基本原则	275

11.7.2总量控制指标分析	276

11.7.4建设项目污染物总量控制指标	276

13、结论	277

13.1产业政策相符性	277

13.2选址合理性	277

13.3环境质量现状	277

13.4 环境影响预测分析	278

13.5公众参与	279

14.7总结论	279

附表：

附表1：大气自查表

附表2：地表水自查表

附表3：风险自查表

附表4：土壤自查表

附件5：基础信息表

附件

附件1  委托书

附件2  投资备案证

附件3  螃蟹河水库功能定义说明

附件4  本项目监测报告

附件5  现有环评批复

附件6  现有排污许可证

附件7  项目在园区内证明

附件8  项目不占生态红线的说明

附件9  安宁工业园区规划修编予以备案意见

附件10  安宁工业园区规划环评审查意见

附件11  项目办理环评手续请示

附件12  滇中生态环境局关于本项目办理环评手续的回复

附件13  滇中经济发展部关于本项目办理环评手续的回复

附图

附图1  地理位置图

附图2  项目区水系图

附图3-1  总平面布置图

附图3-2 过磷酸钙平面布置图

附图4  周边关系、评价范围及监测布点图

附图5  分区防渗图

附图6  水文地质图

附图7 祥丰金麦、祥丰石化与本项目关系图

附图8  项目在安宁城市总体规划空间布局中的位置

附图9  园区土地利用规划图

1概述

1.1项目背景及特点

云南祥丰化肥股份有限公司是云南祥丰实业集团全资子公司，主要产品是普钙复合肥，该公司位于安宁市连然街道杨柳庄，始建于1988年，是以磷矿石为原料生产普钙复合肥企业，生产规模为：普钙30万吨，复合肥30万吨，在职职工395人，全年销售产值4.5亿元，年上缴税金0.3亿元。

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省化学工业调结构促转型增效益实施方案的通知》（云政办发[2017]17号文件），在改造提升传统产业方面中提出：“引导发展以磷肥或其他磷化工产品为原料的绿色高效复混（合）肥、特种肥、水溶性肥或磷化工产品再延伸、以固体废弃物或尾气为原料的资源综合利用等项目”作为化学工业调结构促转型增效益的重点工作。

《云南省工业转型升级规划（2016-2020年）》化工产业提出：依托现有产业优势，发挥龙头企业带动效应，延伸产业链条，加大技术创新力度，构建石油化工、煤化工、磷化工、天然气化工和生物能源化工有机结合的发展体系。调整优化化肥品种结构，鼓励发展绿色高效复合肥、水溶性肥、专用肥、生物有机肥等新型肥料产品，加快生物农药研发及产业化、规模化发展，发展以资源循环利用、产业链延伸为重点的高效、低毒、低残留化学合成农药。

按照党中央国务院统一部署，根据云南省政府《关于印发云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁和改造名单的通知》（云政办发〔2018〕88号）要求和安宁市政府意见实施搬迁入园升级改造，搬迁于安宁工园区禄裱街道安丰营村委会。云南祥丰化肥股份有限公司建厂时间早，工艺、产品落后，能耗成本高，污染物降低改造难度大。云南祥丰化肥股份有限公司拟进行“环保搬迁30万吨/年专用复合肥提质升级项目”的建设。项目建成投产后，既改变落后产品结构又有效降低生产成本，又能和集团下属云南祥丰金麦化工有限公司、云南祥丰石化有限公司连片建设，大大便利集团统一管理，减少危化品运输和物料转运，有效降低生产成本和解决员工再次就业。

项目总投资30000万元，根据公司项目投资计划和建设条件，本项目新建三套10万吨/年专用复合肥生产线，并配套新建生产所需原料建设一条20万吨/年过磷酸钙生产线，分二期完成。本项目两条10万吨/年采用氨酸法并嫁接尿基半料浆工艺，一条10万吨/年采用挤压法工艺。第一期：三套10万吨专用复合肥料项目总平面规划以及配套原料库、公用工程的建设；20万吨/年过磷酸钙生产线；第一条10万吨/年氨酸法专用复合肥生产线的建设；第二期：建设第二条10万吨/年氨酸法专用复合肥生产线和10万吨/年挤压法专用复合肥生产线。

1.2评价的主要工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，该项目需进行环境影响评价，以便对工程投产后产生的环境影响做出系统分析和评价，论证工程实施的可行性，并提出有效的环境保护措施。

2020年3月，受云南祥丰化肥股份有限公司委托，云南文柏咨询有限公司承担了该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。

2020年3月20日~4月2日，在祥丰集团网站进行了第一次网络公示；

2020年4月8日~4月14日，进行了环境质量补充监测以及水文地质调查。

2020年4月20日~4月30日，在项目区附近进行了张贴公示，并在在祥丰集团网站进行了征求意见稿网络公示；

2020年5月，完成报告书（送审稿）。

1.3项目分析判定情况

一、产业政策相符性分析

本项目以有尿素、磷酸一铵、氯化钾、氯化铵、硫铵、普钙、浓硫酸和氨气等生产新型生态专用复合肥。

根据国家发改委2019年29号令公布的《产业结构调整指导目录》（2019年本）为鼓励类“鼓励类”第十一条“石化化工”中的“优质钾肥及各种专用肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥、硝基肥、缓控释肥的生产，磷石膏综合利用技术开发与应用”。项目建设符合国家相关产业政策。

二、区域规划相符性分析

（1）与安宁市城市总体规划（2008－2020）符合性分析

总体布局结构：形成“三区一带”的城市空间发展布局结构，三区为城市中心区、工业园区、水资源保护及生态农业区，一带为螳螂川旅游度假与景观带。

城市中心区：包括连然街道办事处、金方街道办事处、温泉镇南部、县街镇北部及草铺镇东部，是安宁市城市建设的重点区域，主要布局商贸物流业、会展业、商业、信息服务业、教育培训业、房地产业等服务业，是安宁市现代服务业的核心区域。同时促进现状产业的升级，在武家庄、安晋线片区适度发展高新技术、先进装备制造等产业。

工业园区：包括安晋线部分，禄脿中南部、草铺镇320国道两侧区域以及青龙镇南部。以安楚高速公路为轴线，在连然、金方街道及安晋线重点发展新型材料制造、物流业和高新技术产业；在草铺重点发展钢铁产业、精细磷盐化工产业和石化工业；在青龙南部重点发展钢铁生产与电力生产业，在禄脿镇安丰营地区战略预留石化与装备制造业用地。

水资源保护及生态农业区：包括八街镇、县街镇南部以及草铺南部，重点实施水资源保护战略，重点发展规模农业、生态农业和观光农业，发展绿色食品加工业，推进农业产业化和规模化，打造安宁特色农产品加工基地；适度发展农业旅游，实现农业增效、农民增收、农村稳定的目标。

螳螂川旅游度假与景观带：包括螳螂川在安宁市域流经的区域，分为南北两段：南段自海口入境，向北延伸至安宁城区，作为服务于城市居民生活与休闲生态景观带，重点发展体育文化、旅游观光和会务会展业；北段包括温泉镇、青龙镇北部，作为安宁市北部的生态大屏障，以温泉休闲度假区和青龙峡风景区为核心，重点发展康体休闲与旅游度假观光业。

本工程”位于《安宁市城市总体规划（2008－2020）》空间布局中“三区一带”的工业园区范围，符合《安宁市城市总体规划（2008－2020）》。本项目与《安宁市城市总体规划（2008－2020）》空间布局的位置关系见附图8。

（2）与《云南省安宁工业园区规划修编（2012-2020）》符合性分析

现行工业园区规划为《云南省安宁工业园区规划修编（2012-2020）》，于2012年12月25日取得了云南省工业和信息化委员会予以备案的意见（园区[2012]914号），见附件14。2018年12月23日，云南省生态环境厅出具了关于《云南省安宁工业工业园区总体规划修编（2012-2020）环境影响报告书》审查意见的函，见附件15。

安宁工业园区地处安宁市西北部，距安宁城区12公里，距昆明城区45公里。根据《云南省安宁工业工业园区总体规划修编（2012-2020）环境影响报告书》及审查意见，安宁工业园区规划范围包括草铺街道、青龙街道和禄脿街道的行政辖区，规划面积395.26km2。其中规划建设用地规模为69.79 km2，非建设用地规模为302.85 km2。

在产业布局上，规划规划形成“一带一点多组团”的空间布局。“一带”：沿东西方向交通走廊（320国道和安楚高速公路）所形成的产业发展带。“一点”：以青龙街道建成区为核心形成相对独立的产业发展组团；“多组团”：由道路和山体分隔形成的多个工业组团、配套组团及发展备用地组团。

本项目选址位于安宁禄脿，与现行《安宁工业园区规划修编（2012-2020）》叠图分析（见附图9），项目选址不在工业园区规划建设用地范围内，因现行工业园区规划时间较早，经多年发展，部分企业建设用地已经超出了用地范围，现行工业园区规划拟于2020年到期，目前正进行规划新一轮修编，经安宁人民政府向云南滇中新区管理委员会请示（见附件16），云南滇中新区生态环境局、云南滇中新区经济发展局均进行了回复（见附件17，附件18），同意项目选址，并依法办理土地调规和环评手续。

（3）与《云南省安宁工业园区总体规划修编（2012-2020）环境影响报告书》符合性分析

1）与规划环评措施的符合性分析

2017年8月4日，云南省环保厅同省工信委在昆明市组织召开了《云南省安宁工业园总体规划修编（2012-2020）环境影响报告书》审查会，形成的审查小组意见，本次环评通过摘取与”本工程”相关的措施意见进行对比分析。经过对比分析，项目的建设符合《云南省安宁工业园总体规划修编（2012-2020）环境影响报告书》及其审查意见的措施意见要求。

详见表1.3-1。

表1.3-1  项目与规划环评措施意见的对比分析

| 措施意见 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 拟入住企业在进行项目环评时应将特征废气污染因子作为评价重点。 | 本次环评将废气污染因子氨、颗粒物（PM10）、氟化物作为评价重点。 | 符合 |
| 废 水 | 生产废水排放应达到GB13456-92中一级标准要求 | 本项目生产废水回用 | 符合 |
| 噪 声 | 在二类声功能区内禁止有高噪声设备的项目进入 | 本项目处于三类功能区 | 符合 |
| 固 废 | 1、鼓励在企业内部和企业之间加强固体废物的回收与循环利用，合理开发和充分利用再生资源，开展工业废物跨行业，跨部门的综合利用，变废物为新的资源，使一般固体废物综合利用率达到60%以上 | 本项目运营期产生的一般固废主要为布袋除尘收集的粉尘，统一收集后用于肥料制造原料 | 符合 |
|  | 2、危险废物处置需满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关要求 | 本项目危废暂存在危废暂存间内，满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关要求” | 符合 |
| 生 态 保 护 | 1、对于地表裸露且短时间无法利用的土地，应采取切实可行的水土保持措施，防治水土流失 | 本项目采取地面硬化等水土保持措施 | 符合 |
|  | 2、区域内绿化工程应注重选择和使用乡土植物，园林植物应特别注意选择抗性较强的品种 | 建设单位在建设过程中遵照执行 | 符合 |

2）与负面清单的符合性分析

根据《云南省安宁工业园总体规划修编（2012-2020）环境影响报告书》（报批稿），安宁工业园区负面清单如下：

禁止准入清单：

①生态保护红线禁止准入清单

| 禁止准入区 | 禁止或限制措施描述 |
| --- | --- |
| 村镇水源地 | 达箐水库、冷水箐水库、上村箐水库、大箐水库、打金甸老旱坝水库、打金甸张家坝水库、小箐坝水库、石板箐水库等 | 禁止在前述水库正常蓄水位水平外延200m范围内建设与水源保护或供水无关的工程；禁止向前述水库或汇水区排放污水 |
| 未来省、市划定的其他禁止准入生态保护红线区 | 禁止建设与生态保护红线区保护目标不一致的工程 |

②产业政策禁止准入清单

| 禁止准入类别 | 禁止或限制措施描述 |
| --- | --- |
| 不符合产业政策类 | 禁止新建、扩建国家或云南省淘汰类和限制类产业，禁止新建、扩建企业使用淘汰类和限制类工艺或设备，禁止生产、进口、销售不符合产业政策、生态环保标准的产品 |
| 不符合用地政策类 | 禁止建设《禁止用地项目目录》中的产业或项目；禁止建设不符合土地利用规划的项目 |
| 不符合规划类 | 禁止发展不符合园区产业规划的产业，禁止不符合园区产业布局的项目，禁止不符合园区环境保护目标的产业 |

③资源环境条件禁止准入清单

| 禁止准入类别 | 禁止或限制措施描述 |
| --- | --- |
| 资源限制类 | 禁止占用基本农田；禁止不符合国家水资源利用政策的产业；禁止占用大量森林资源； |
| 环境制约类 | 禁止污染物排放总量突破区域环境质量底线；禁止不符合环境保护可行性技术的产业；禁止污染物超标排放 |
|  | 石油炼化、石化下游产业用地周边1.5km和钢铁冶金用地周边1.2km的绿化隔离带内，禁止布局长期居住居民和对环境要求较高的制药、食品、生物等产业，限制农业种植和养殖业发展 |

限制准入清单：

①生态保护红线限制准入清单

| 限制准入区 | 禁止或限制措施描述 |
| --- | --- |
| 国家生态公益林 | 除国家和省的重点建设项目、管理与服务设施外，其他建设项目须避让前述区域，严禁进行非农林建设开发活动 |
| 国有林 |  |
| 螳螂川、禄裱河、九龙河、九渡河等河流滨岸带 |  |
| 未来省、市划定的其他限制准入生态保护红线区 | 禁止建设与生态保护红线区保护目标不一致的工程 |

②产业政策限制准入清单

| 限制准入类别 | 禁止或限制措施描述 |
| --- | --- |
| 石化及其下游产业 | 根据石化下游产业项目环境影响评价结果，控制石油炼化及下游产业发展规模，优化石化下游产业布局；严格控制产业SO2、NOx、硫化氢、苯系物、非甲烷总烃等污染物排放总量 |
| 磷盐化工产业 | 控制磷化工产业发展规模，新增产能需做到增产不增污；严格控制企业废水COD、氨氮、总磷、氟化物等排放总量 |
| 钢铁产业 | 需符合国家产业政策，严格控制产业SO2、NOx、苯并芘、氟化物、硫化氢等大气污染物排放总量 |
| 机械加工及汽车制造 | 严格按国家产业政策进行管理，严控产排含重金属废气、废水的项目引入，禁止发展不能实现挥发性有机物等细颗粒物前体物排放倍量削减的建设项目 |
| 建材及循环产业 | 严格按国家产业政策进行管理，按园区规划进行合理布局，严格控制SO2、NOx、粉尘、氟化物等污染物排放 |
| 轻型加工制造业 | 严格控制产业布局，严格控制企业废水排放 |
| 高新技术产业 | 严格控制产业布局，严格控制涉重企业污染物排放 |

由上述可知，项目符合《云南省安宁工业园总体规划修编（2012-2020）环境影响报告书》及审查意见的要求。项目周边不涉及生态红线，不涉及饮用水水源保护区，本项目作为新型生态专用项目的生产，不在规划环评及审查意见所列的负面准入清单内。

## 1.4主要关注的环境问题

环境空气：重点关注项目建设对区域环境空气质量以及敏感点的影响，大气环境防护距离的符合性分析。

水环境：重点关注项目废水（液）收集、处理措施的可行性。

地下水环境：建设对区域地下水环境质量以及饮用水的影响。

土壤环境：重点关注项目实施后对区域土壤环境的影响。

声环境：重点关注项目实施后高噪声设备对区域声环境的影响。

固体废物：重点关注危险固废的收集、暂存、处置措施的合理性，防止二次污染。

环境风险：氨气输送管线、氟硅酸、浓硫酸在事故状态下泄漏对周边敏感目标的影响。

## 1.5环境影响评价主要结论

本项目符合国家、地方产业政策，拟选厂址符合城市总体规划和环境功能区划；项目采取的污染防治措施措施可行有效，废气经处理后达标排放，废水回用，固体废物进行有效处置，经环境影响预测分析，污染物排放对环境的影响可以接受，公众赞成项目的建设，未对项目建设提出异议。

建设单位在项目设计、施工和运营期间，应认真落实报告书提出的各项污染治理措施，并保证各污染治理措施的正常运行，从环境影响角度分析，”本工程”的建设可行。

1总则

1.1编制依据

1.1.1法律依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；

（3）《中华人民共和国水法》2016年7月2日修订；

（4）《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28）；

（5）《中华人民共和国城乡规划法》（2008.1.1）；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；

（7）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

（8）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过对《中华人民共和国环境噪声污染防治法》作出修改。）；

（9）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订；

（10）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2014.7修订）；

（11）《建设项目环境保护管理条例》（根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订）；

（12）《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号）；

（13）《国务院关于印发全国生态保护纲要的通知》（国发〔2000〕38号2000.11）。

1.1.2行政法规

（1）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日施行；

（2）国务院国发（2000）38号《全国生态环境保护纲要》，2000年11月；

（3）国发〔2006〕28号《国务院关于加强节能工作的决定》，2006年8月6日；

（4）《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》，国发〔2005〕22号；

（5）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发〔2005〕39号；

（6）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发〔2011〕35号；

（7）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000.3）；

（8）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国务院令第256号，2014年7月修订）；

（9）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发〔2013〕37号；

（10）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发〔2015〕17号，2015年4月2日；

（11）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发〔2016〕31号，2016年5月31日；

（12）《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》，发改环资〔2016〕1162号，2016年06月02日；

1.1.3部门规章

（1）《建设项目环境影响评价分类管理目录》，生态环境部令第1号，2018年5月2日实施；

（2）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，国家发展和改革委员会令第29号；

（3）《关于加强生态保护工作的意见》，环发〔1997〕758号；

（4）《关于加强工业节水工作的意见》，国经贸资源〔2000〕1015号；

（5）《关于加强自然资源开发建设项目的生态环境管理的通知》，1994年12月21日；

（6）《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》，环发〔2004〕24号；

（7）《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》，环发〔2011〕150号；

（8）《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》，环办〔2013〕103号，2013年11月14日；

（9）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，国家环境保护部令第5号；

（10）《国家危险废物名录》（2016版），2016年8月1日起施行；

（11）《关于印发环境保护部落实<大气污染防治行动计划>实施方案的通知》，（环办〔2013〕118号）；

（12）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办〔2014〕30号；

（13）《危险废物污染防治技术政策》（国家环保总局、国家经贸委、科技部，环发〔2001〕199号）；

（14）《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591号，2011年2月16日修订，2011年12月1日起实施；

（15）《危险废物转移联单管理办法》，国家环保总局，1999年10月1日；

（16）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

（17）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》，环发〔2012〕134号。

1.1.4地方法规、规章

（1）《云南省建设项目环境保护管理规定》，云南省人民政府令第 105 号，2002年1月1日；

（2）《云南省环境保护条例》（2004年6月29日修正）；

（3）《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》（云环发〔2014〕34 号，2014年4月）；

（4）《中共云南省委云南省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（云发[2018]16 号）；

（5）《云南省人民政府关于印发云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》（云政发[2018]44 号）；

（6）《云南人民政府关于印发<云南省水污染防治行动工作方案>的通知》（云政发[2016]3 号）；

（7）《云南人民政府关于印发<云南省土壤污染防治行动工作方案>的通知》

（云政发[2017]8 号）；

（8）《云南省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015 年本）》（云环发[2015]66 号）；

（9）《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发[2018]32号）;

（10）云南省地方标准《用水定额》，DB53/T168-2019，2019年6月1日实施；

（11） 《云南省人民政府办公厅关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，云政办发[2007]160 号，2007.07.30；

（12）《云南省大气污染防治行动实施方案》，云政发[2014]9 号，2014.03.20；

（13）《云南省主体功能区规划》（2015 年 9 月）；

（14）《云南省生态功能区划》（2006 年 5 月）；

（15） 《关于转发环境保护部国家发展和改革委员会关于贯彻实施国家主体功能区环境政策的若干意见的通知》（云环通〔2015〕212 号）。

1.1.5技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ601-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（8）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（9）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；

1.1.6项目资料

（1）项目环境影响评价“委托书”；

（2）《环保搬迁30万吨/年专用复合肥提质升级项目可行性研究报告》，安徽华东化工医药工程有限公司，2020年3月；

（3）《环保搬迁30万吨/年专用复合肥提质升级项目》投资备案证（安发改产业备案〔2019〕226号）；

（4）《安宁工业园区规划修编（2012-2020）》；

（5）《云南省安宁工业园区总体规划修编（2012-2020）环境影响报告书》及审查意见；

（6）现有环评报告、监测报告及排污许可证。

1.2评价目的和原则

1.2.1评价目的

①根据本次工程的工程分析，确定本项目的污染物排放种类及排污方式；并结合区域环境质量现状，分析、预测和评价拟建项目建设期和营运期污染物排放对当地环境的影响范围和影响程度，并提出污染物排放总量控制建议及清洁生产措施建议，针对本项目污染源可能造成的环境问题提出相应的防治措施，使项目建设对环境的不利影响减少到最小程度；

②依据国家有关法规，从环境保护角度对项目环境可行性做出明确结论，为上级部门决策、设计部门设计及企业的环境管理提供科学依据，使项目建设与环境保护协调起来。

1.2.2评价原则

根据环评导则的技术要求、环境管理要求和工程区环境现状，确定”本工程”评价原则为：

（1）依法评价原则：贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理；

（2）科学评价原则：科学分析项目建设对环境质量的影响；

（3）突出重点原则：根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

1.3评价内容及重点

（1）根据国家和云南省的产业政策、城市及区域规划，分析项目产业政策相符性和选址规划规划符合性。

（2）根据项目生产规模、产品方案、原辅材料消耗情况，结合项目生产工艺和产污环节，拟采取的污染防治措施，核算项目污染源强。

（3）通过查阅资料及环境质量现状监测分析，了解建设项目选址的环境质量现状；对建设项目建设期、营运期可能造成的环境影响进行评价，确定建设项目对当地环境可能造成的不良影响的范围和程度。

（4）根据工程分析和影响预测评价的结果，对工程方案和环保措施进行可行性论证，为环境保护主管部门的决策提供技术依据；

1.4环境影响因素识别及评价因子筛选

1.4.1环境影响因素识别

根据拟建项目的生产工艺和污染物排放特征，以及所处地区环境状况，采用矩阵法对可能受项目影响的环境要素进行识别筛选，其结果表2.4-1。

从识别结果可以看出，拟建工程建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部、可恢复的影响，也存在长期、大范围的正、负影响。施工期主要表现在对自然环境中诸多方面产生的一定程度的负影响，但施工期的影响是局部的、短期的；而工程运行期间对环境的影响则是长期存在的，最主要的是对自然环境中的环境空气、地表水和声环境产生不同程度的负影响。对环境的正影响则主要表现在社会经济方面，如区域经济发展等。

表1.4-1  环境影响因素识别

| 环境因素 | 项目 建设 | 废气排放 | 废水排放 | 固废处理 | 噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 营运期 | 施工期 | 营运期 | 施工期 | 营运期 | 施工期 | 营运期 |
| 自然环境 | 地质、地貌 | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 小气候 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 空气质量 | 〇 | 〇 | ◎ | — | — | — | — | — | — |
|  | 地表水文 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 地表水质 | 〇 | — | — | 〇 | 〇 | — | — | — | — |
|  | 地下水文 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 地下水质 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 植被 | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 土壤 | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 水土流失 | 〇 | — | — | 〇 | — | 〇 | — | — | — |
|  | 声环境 | 〇 | — | — | — | — | — | — | 〇 | 〇 |
| 社会经济 | 交通运输 | ◎ | — | — | — | — | — | 〇 | — | — |
|  | 区域经济 | ＋〇 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 人群健康 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 环境风险 | 〇 | — | ◎ | — | ◎ | — | ◎ | — | — |

注：●重大影响；◎中度影响；〇轻微影响；一 影响很小或无影响；+ 为有利影响。

1.4.2评价因子筛选

根据拟建项目的生产工艺和污染物排放特征，以及所处地区环境状况，采用矩阵法 对可能受项目影响的环境要素进行识别筛选，见表1.4-2。

表1.4-2  拟建项目环境评价因子

| 评价内容 | 环境现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 颗粒物（PM10）、PM2.5、O3、氨、SO2、NOX、氟化物 | 氨、颗粒物（PM10）、SO2、NOX、氟化物 |
| 地表水 | pH、CODCr、BOD5、氨氮、氟化物 | CODCr、氨氮、磷酸盐 |
| 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-(氯化物)、SO42-(硫酸盐)、pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、挥发性酚类、铁、锰、汞、砷、铅、氟化物、镉、六价铬、细菌总数、总大肠杆菌群 | 氟化物 |
| 声环境 | Leq（A） | Leq（A） |
| 土壤 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、氟化物 | 氟化物 |
| 环境风险 | 同地表水、大气和地下水 | 同地表水、大气和地下水 |

1.5评价标准

1.5.1环境质量标准

1、大气环境质量标准

本项目位于安宁工业园区，根据《云南省环境空气质量功能区划分（复审）》，评价区环境大气功能区属二类区，评价因子中:PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1、表2二级标准限值及其附录A表A.1二级标准浓度限值，氨执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；标准值见表1.5-1。

表1.5-1  环境空气质量标准  单位：μg /m3

| 污染物名称 | 平均时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 年平均 | 40 | GB3095-2012 |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| SO2 | 年平均 | 60 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 30 |  |
|  | 1小时平均 | 75 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| CO | 24小时平均 | 4 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |
| 氟化物（F） | 1小时平均 | 20 |  |
|  | 24小时平均 | 7 |  |
| TSP | 年小时平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| 氨 | 1小时平均 | 200 | HJ2.2-2018 |

2、地表水环境质量标准

项目周边主要地表水系为螃蟹河水库及禄脿河，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年）和《安宁市环境保护与生态建设“十三五”规划》（2016年6月）提出的水质目标，禄脿河功能为工业、农业用水，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；根据《安宁市水务局关于安宁市禄脿街道办事处安丰营村委会螃蟹河水库功能定义的说明》（见附件），螃蟹河水库属于小（二）型水库，螃蟹河水库作为云南祥丰金麦化工有限公司生产使用，则水质参照禄脿河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。标准值见表1.5-2。

表1.5-2  地表水环境质量标准限值  单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 执行标准类别 | 执行标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温（℃） | GB3838-2002 表1 Ⅲ类水质标准限值 | 人为造成的水温变化应限制在周平均最大温升≤1；周平均最大降温≤2 |
| 2 | pH（无量纲） |  | 6~9 |
| 3 | 化学需氧量（CODCr） |  | 20 |
| 4 | 生化需氧量（BOD5） |  | 4 |
| 5 | 氨氮（NH3-N） |  | 1 |
| 6 | 氟化物（以F- 计） |  | 1.0 |
| 7 | 总磷 |  | 0.05 |
| 8 | 悬浮物 |  | 0.2 |
| 9 | 石油类 |  |  |

3、声环境质量标准

本项目位于安宁工业园区范围内，执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类标准。标准限值见表1.5-3。

表1.5-3  声环境质量标准  单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

4、地下水环境质量标准

项目周边村庄以自来水作为饮用水，地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准（部分），标准限值见表1.5-4。

表1.5-4  地下水环境质量标准  单位：mg/L（除pH外）

| 序号 | 项目 | 标准限值 | 序号 | 项目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 | 12 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 2 | 氨氮（以N计） | ≤0.50 | 13 | 镉(Cd) | ≤0.005 |
| 3 | 硝酸盐 （以N计） | ≤20 | 14 | 铁（Fe） | ≤0.3 |
| 4 | 亚硝酸盐 (以N计) | ≤1.0 | 15 | 锰（Mn） | ≤0.1 |
| 5 | 挥发性酚类 （以苯酚计） | ≤0.002 | 16 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 6 | 氰化物 | ≤0.05 | 17 | 高锰酸盐指数（CODMn） | ≤3.0 |
| 7 | 砷(As) | ≤0.01 | 18 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 8 | 汞(Hg) | ≤0.001 | 19 | 氯化物 | ≤250 |
| 9 | 铬(六价) | ≤0.05 | 20 | 总大肠杆菌（MPNb/100ml或CFU/100ml） | ≤3.0 |
| 10 | 总硬度 （以CaCO3计） | ≤450 | 21 | 细菌总数（CFU/100ml） | ≤100 |
| 11 | 铅 | ≤0.01 | / | / | / |

5、土壤环境质量标准

建设项目位于工业园区内，厂区及周边土壤均为土壤环境质量执行《土壤环境质量标准-建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表 1 中规定的基本项目，第二类用地，共45项。特征污染因子氟化物，无相关标准。具体标准见表1.5-5。

表2.5-5 建设用地土壤污染风险筛选值 单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值（第二类用地） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 68 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 |
| 21 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 |
| 29 | 1,4二氯苯 | 106-46-7 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3,106-42-3 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 |

1.5.2污染物排放标准

一、废气

1、施工期：项目施工期主要污染物为施工扬尘（颗粒物），呈无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，颗粒物≤1.0mg/m3。

2、运营期：

项目建成运营后，根据项目污染物排放排放情况，各有组织排气筒排气筒污染物排放标准见表1.5-6。

表1.5-6  运营期有组织废气染物排放限值

| 序号 | 排气筒编号 | 污染源（编号） | 排气筒高度/m | 污染物名称 | 排放标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |  |
| 1 | 1#排气筒 | 矿粉烘干尾气（G1） | 40 | 颗粒物 | / | 200 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准 |
|  |  |  |  | SO2 | / | 850 |  |
|  |  |  |  | NOx | 7.5 | 240 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
| 2 | 2#排气筒 | 矿粉车间磨机废气（G2） | 40 | 颗粒物 | 39 | 120 |  |
| 3 | 3#排气筒 | 含氟废气尾气（G3） | 70 | 氟化物 | 3.1 | 90 |  |
| 4 | 4#排气筒 | 1#氨酸法造粒废气（G4） | 40 | 颗粒物 | 39 | 120 |  |
|  |  |  |  | 氨 | 35 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 5 | 5#排气筒 | 1#氨酸法烘干废气（G5） | 40 | 颗粒物 | / | 200 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准 |
|  |  |  |  | SO2 | / | 850 |  |
|  |  |  |  | NOx | 7.5 | 240 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  |  | 原料粉碎（G6）、成品冷却（G7）、筛分（G8）废气 |  | 颗粒物 | 39 | 120 |  |
| 6 | 6#排气筒 | 后建氨酸法造粒废气（G9） | 40 | 颗粒物 | 39 | 120 |  |
|  |  |  |  | 氨 | 35 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 7 | 7#排气筒 | 后建氨酸法烘干废气（G10） | 40 | 颗粒物 | / | 200 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准 |
|  |  |  |  | SO2 | / | 850 |  |
|  |  |  |  | NOx | 7.5 | 240 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  |  | 原料粉碎（G11）、成品冷却（G12）、筛分（G13）废气 |  | 颗粒物 | 39 | 120 |  |
| 8 | 8#排气筒 | 挤压法烘干废气（G14） | 40 | 颗粒物 | / | 200 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准 |
|  |  |  |  | SO2 | / | 850 |  |
|  |  |  |  | NOx | 7.5 | 240 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  |  | 原料粉碎（G15）、成品冷却（G16）、筛分（G17）、包膜（G18）废气 |  | 颗粒物 | 39 | 120 |  |

无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。无组织污染物氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准1.0mg/m3。无组织污染物排放标准见表1.5-7。

表1.5-7 无组织污染物排放标准

| 序号 | 控制点位 | 控制因子 | 标准mg/m3 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界 | 氨 | 1 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 2 |  | 颗粒物 | 1 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |

二、废水排放标准

生活废水经生活污水处理站处理，污染物浓度满足GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》表1城市绿化标准要求后，回用于绿化。生产废水经收集后后输送至本项目成品库、熟化库用水。生活污水排放标准见表1.5-8。

表1.5-8     《城市污水再生利用 城市杂用水水质》  单位：mg/L

| 项目 指标 | 城市绿化 |
| --- | --- |
| PH | 6.0～9.0 |
| 色（度）≤ | 30 |
| 嗅 | 无不快感觉 |
| 浊度（NTU）≤ | 10 |
| 溶解性总固体（mg/L）≤ | 1000 |
| 5日生化需氧量BOD5（mg/L） ≤ | 20 |
| 氨氮（mg/L）≤ | 20 |
| 阴离子表面活性（mg/L）≤ | 1.0 |
| 溶解氧（mg/L）≥ | 1.0 |
| 总余氯（mg/L） | 接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2 |
| 总大肠菌群（个／L）≤ | 3 |

三、噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，标准限值见表1.5-9。

表1.5-9  建筑施工场界环境噪声排放标准

| 昼间（dB（A）） | 夜间（dB（A）） |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

本项目位于安宁工业园区，运营期噪声厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准限值见表1.5-10。

表1.5-10  工业企业厂界环境噪声排放标准

| 类别 | 昼间（dB（A）） | 夜间（dB（A）） |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

四、固体废物

一般固废《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（及其2013年修改单）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单。

1.6评价工作等级及评价范围

1.6.1评价工作等级

依据《环境影响评价技术导则》，结合本项目的工程特点和项目所在地区的环境特征，确定本次评价的等级。

一、大气环境

拟建项目位于安宁市工业园区禄脿片区，本工程排放的主要大气污染物为氨，按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，采用估算模型AERSCREEN，并输入地形参数，计算评价等级。

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

表1.6-1  大气评价工作分级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥ 10% |
| 二级 | 1 ≤ Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

参数的确定

按照《环境影响评价技术导则	大气环境》(HJ2.2-2018)中的规定要求，采用AERSCREEN 模型计算本项目大气环境影响评价等级，估算参数如下：估算模型参数表见表1.6-2。

表1.6-2 估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ | 35 |
| 最低环境温度/℃ | 5 |
| 土地利用类型 | 草地 |
| 区域湿度条件 | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

采用 EIAProA2018 软件中的 AERSCREEN 模型对污染源各污染物进行估算，各源强所有污染物最大值占标率及最远D10%距离汇总表见表 1.6-3。

根据表1.6-3估算结果，本项目污染物最大占标率为64.83%（点源2-焚烧烟气排放的NOX），判定评价等级为一级；占标率10%的最远距离 D10%为8600m（点源4-焚烧烟气排放的NOx），评价范围：自厂界外延为东西×南北=18km×18km 的矩形区域作为评价范围。

评价范围图见附图4。

表1.6-3各源强所有污染物最大值占标率及最远D10%距离汇总表

| 源强 | 污染因子 | 最大占标率（%） | D10%最远距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 颗粒物 | 65.11 | 525 |
|  | SO2 | 3.85 | / |
|  | NOx | 87.66 | 7400 |
| 2#排气筒 | 颗粒物 | 2.91 | / |
| 3#排气筒 | 氟化物 | 0.26 | / |
| 4#排气筒 | 颗粒物 | 12.32 | 2075 |
|  | 氨 | 1.45 | / |
| 5#排气筒 | 颗粒物 | 1.01 | / |
|  | SO2 | 5.64 | / |
|  | NOx | 26.83 | 625 |
| 6#排气筒 | 颗粒物 | 2.085 | / |
|  | 氨 |  |  |
| 7#排气筒 | 颗粒物 | 0.28 | / |
|  | SO2 |  |  |
|  | NOx |  |  |
| 8#排气筒 | 颗粒物 | 42.41 | 1924 |
|  | SO2 |  |  |
|  | NOx |  |  |
| 普钙熟化库 | 颗粒物 | 246.83 | 625 |
| 氟硅酸槽 | 氟化物 |  |  |

2、地表水环境

本项目主要废水包括生活污水、生产废水、初期雨水等。生活污水经生活污水处理站处理达《GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》表1城市绿化标准要求后，回用于绿化，生产废水经收集后并用水泵抽送至熟化库用水；初期雨水汇入初期雨水沉淀池沉淀处理后抽送至熟化库用水。

本项目废水均全部回用，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表1注10，本项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境，按三级B评价。

3、地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别和环境敏感程度共同判定：

（1）地下水环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目行业类别属于石化化工类别中的“化学肥料制造”，环境影响评价文件类型为报告书，因此本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅰ类。

（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度：拟建项目无集中式、分散式饮用水源，地下水环境不敏感敏感。

对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）建设项目评价工作等级分级表可知，本项目地下水评价工作等级为二级，具体划分情况见表1.6-4。

表1.6-4	 地下水环境影响评价等级划分表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

4、声环境

本项目位于安宁市工业园区内，为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区，周边环境敏感点离厂界均在200m以外，受影响的人口数量较少，且项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），项目声环境评价工作等级为三级。

5、生态环境

拟建项目用地为安宁市工业园区提供的建设用地，项目复混肥装置区占地约0.07198392km2，小于2km2，且项目所在区域为工业园区，评价区域内无珍稀濒危物种，也无自然保护区及风景名胜区等敏感区，根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011），本项目生态环境影响评价等级为三级。

6、环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）关于风险评价等级的划分应对照评价工作等级划分表判定，评价工作等级划分表见下表1.6-5。

表1.6-5  评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |

①风险潜势

风险潜势需根据项目危险物质数量与临界量比值（Q）、行业及生产工艺（M）以及危险物质及工艺系统危险性（P）及环境敏感程度（E）确定，Q、M、P、E值判定如下：

A、危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂内的最大存在量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个阶段阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：

q1，q2.········，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，···········Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

本项目原辅料及产品中涉及的危险物质主要为氨气、甲烷（天然气主要成分）、浓硫酸、氟硅酸。本项目Q值计算结果如下：

表1.6-6  建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 生产 阶段 | 最大存 储量（t） | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氨 | 7664-41-7 | 原料 | 3100 | 5 | 1.272 |
| 2 | 甲烷（天然气主要成分） | 74-82-8 | 燃料 | 352 | 10 |  |
| 3 | 浓硫酸 | 7664-93-9 | 原料 | 8860 | 10 |  |
| 4 | 氟硅酸 | 16961-83-4 | 产品 | 16646 | 5 |  |
| 5 | 合计 | 1.272 |

根据上表所示，本项目Q=1.272，划分为（1）1≤Q<10。

B、行业及生产工艺（M）

分析项目所示行业及生产工艺特点，按照表1.6-7评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别平分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5.分别以M1、M2、M3和M4表示。

表1.6-7  行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 设计光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存灌区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天燃气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |

表1.6-8  建设项目M值确定表

| 序号 | 工艺单元名称 | 生产工艺 | 数量/套 | M分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸配置 | 普通过磷酸钙生产 | 1 | 5 |
| 2 | 含氟废气吸收工段 |  | 1 | 5 |
| 3 | 硫酸配置 | 氨酸法专用复混肥 | 2 | 10 |
| 4 | 天然气输送管道 | / | 3 | 15 |
| 5 | 液氨输送管道 | 管道输送 | 2 | 10 |
| 6 | 合计 | 45 |

根据上表，本项目M=45，划分为（2）M＞20，即M1。

根据上诉风险分析本项目危险性等级判断（P）见表1.6-8。

表1.6-8危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量 与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据表1.6-8，本项目危险性等级判断为 P1。

- E 的分级确定

- 1）大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表 1.6-9。

表1.6-9	大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m 范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m 范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1 万人；或周边500m 范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

本项目位于工业园区内，周边5km范围内人口总数为48952，大于1万人，小于5万人，则其环境敏感程度分级为E2。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+，大气划分情况见表1.6-9。

表1.6-9	建设项目大气环境风险潜势划分

| 环境敏感程度 E | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极度危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区 （E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区 （E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区 （E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |

2）地表水环境

地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表1.6-10和表1.6-11。

表1.6-10 地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点排入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点排入地表水水域环境功能为Ⅲ类及以上，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉省国界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

企业的下游水体为螃蟹河水库水库，水质类别为Ⅲ类，则其环境敏感程度分级为F2。

表1.6-11 环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目排放点下游（顺水流向）10 km 范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标，项目配套建设有事故收集池确保事故状态下事故废水不外排，根据表1.6-11则其环境敏感目标分级为S3。

表1.6-12地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

综上依据表1.6-12可得出本项目地表水环境敏感程度分级为E2。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+，地表水划分情况见表1.6-13。

表 1.6-13 建设项目地表水环境风险潜势划分

| 环境敏感程度 E | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极度危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区 （E1） | IV+ | IV | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区 （E2） | IV | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区 （E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | I |

3）地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表1.6-14。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表1.6-15和表1.6-16。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表1.6-14 地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a “环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

本项目所在区域地下水环境不敏感，根据表1.6-14则其环境敏感程度分级为G3。

表1.6-15包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |

根据地下水专题章节依据表1.6-15判定则其环境敏感程度分级为D2。

表1.6-16地下水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

综上依据表1.6-16可得出本项目地下水环境敏感程度分级为E3。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+。划分情况见表1.6-17。

表1.6-17	建设项目地下水环境风险潜势划分

| 环境敏感程度 E | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极度危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区 （E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区 （E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区 （E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |

据上述分析，各环节要素环境风险评价级别划分判定标准见表1.6-18。

表1.6-18环境风险评价等级判定

| 环境要素 | 环境风险潜势初判 | 环境风险潜势划分 | 评价等级确定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P | E |  |  |
| 大气 | P1 | E1 | IV | 一级 |
| 地表水 | P1 | E2 | IV | 一级 |
| 地下水 | P1 | E3 | Ⅲ | 二级 |
| 建设项目 | P1 | E1 | IV | 一级 |

评价等级：根据对本项目的物质危险性、功能单元重大危险源判定结果，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价工作等级划分依据，建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。各环境要素按确定的评价工作等级分别开展预测评价，分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。

本项目环境风险潜势综合等级为IV，建设项目环境风险评价工作等级为一级。其中，大气、地表水环境风险评价等级为一级，地下水环境风险评价等级为二级，各要素按照按确定的评价工作等级分别开展预测评价。

7、土壤评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型。按附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于制造业行业中的；化学肥料制造项目，项目类型为Ⅱ类项目。本项目复混肥区占地面积约7.2hm2，按永久占地规模划为中型（5~50hm2），本项目普钙装置区约占地1.13hm2，按永久占地规模划为小型（＜5hm2）。厂区周边1000m范围内存在耕地、居民区土壤环境敏感目标，土壤敏感程度为敏感。

表1.5-19 污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作 等级 敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |

按照导则“4.2.4 涉及两个或两个以上场地或地区的建设项目应按 4.2.3 分别开展评价工作”，本项目复混肥区、普钙装置区土壤评价等级均为二级。

1.6.2评价范围

（1）大气环境

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，“一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围。即以项目厂址为中心区域，自厂界外延D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围。当D10%超过25 km时，确定评价范围为边长50 km的矩形区域；当D10%小于2.5 km时，评价范围边长取5km”。结合项目评价等级中D10%估算结果，确定本项目大气环境评价范围为以厂址为中心，自厂界外延边长为10km的矩形区域，即边长为20km的矩形区域。

（2）地表水

本项目产生的生活废水经生活污水处置设施处理达标后用于项目区绿化，生产废水送至熟化库用水，事故状态下可能会对项目区南侧螃蟹河水库水质造成影响，故地表水评价范围为螃蟹河水库及可能污染物禄脿河下游4km范围。

（3）声环境

根据拟建项目的工程特征及项目所在地环境敏感点的分布情况，声环境影响评价的范围为场界外200米内的矩形区域。

（4）地下水

本项目地下水环境评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），采用查表法确定本项目地下水环境评价范围为6km2的范围。

（5）生态环境

据拟建项目的工程特征及项目所在地环境敏感点的分布情况，生态环境影响评价的范围为场界外200米内的矩形区域。

（6）环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，结合本项目环境风险评价工作等级，确定本项目环境风险大气环境影响评价范围为以项目区边界外扩5km的范围。

- 土壤环境：

- 以普钙装置区厂界外扩 213m 的区域，为普钙装置区土壤环境评价范围。以复混肥主装置区厂界外扩 213m 的区域，为复混肥主装置区土壤环境评价范围。

1.7主要环境保护目标

本项目环境保护目标如表1.7-1所示，环境风险保护目标如表1.7-2所示。

表1.7-1  环境保护目标表

| 环境因子 | 敏感目标名称 | 保护目标基本特征 | 与项目区相对方位 | 与项目区厂界最近距离（km） | 环境功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 祥丰金麦化工职工生活区 | 约500人 | 西南 | 1 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 大哨 | 约350人 | 东南 | 1.1 |  |
|  | 下禄脿 | 约450人 | 西南 | 1.51 |  |
|  | 小河边 | 约80人 | 西 | 1.77 |  |
|  | 多依树 | 约500人 | 西北 | 1.8 |  |
|  | 安丰营 | 约500人 | 西南 | 1.85 |  |
|  | 大石凹 | 约80人 | 西 | 2.48 |  |
|  | 水井湾 | 约150人 | 东南 | 3.35 |  |
|  | 李白 | 约300人 | 东北 | 3.51 |  |
|  | 白塔村 | 约350人 | 东 | 3.61 |  |
|  | 罗鸣 | 约250人 | 东北 | 3.66 |  |
|  | 吴家村 | 约80人 | 西 | 3.8 |  |
|  | 朱家箐 | 约120人 | 西 | 4 |  |
|  | 河上庄 | 约400人 | 北 | 4.12 |  |
|  | 松坪 | 约100人 | 东 | 4.23 |  |
|  | 青龙哨 | 约300人 | 东南 | 4.49 |  |
|  | 青龙镇 | 约500人 | 东北 | 4.6 |  |
|  | 庄科村 | 约150人 | 西 | 4.6 |  |
|  | 禄脿镇 | 约2000人 | 西 | 4.8 |  |
|  | 凤麟村 | 约150人 | 东南 | 5.3 |  |
|  | 大海湾 | 约200人 | 西 | 6.1 |  |
|  | 大箐 | 约80人 | 东南 | 6.2 |  |
|  | 下古屯 | 约120人 | 东南 | 6.2 |  |
|  | 大海子 | 约200人 | 东南 | 6.3 |  |
|  | 上古屯 | 约80人 | 东南 | 6.3 |  |
|  | 白龙村 | 约300人 | 西 | 6.6 |  |
|  | 界碑村 | 约150人 | 西北 | 6.8 |  |
|  | 白土村 | 约400人 | 东南 | 7.2 |  |
|  | 普达箐 | 约60人 | 北 | 7.2 |  |
|  | 箐木林 | 约80人 | 东南 | 7.4 |  |
|  | 邵九村 | 约500人 | 东南 | 7.4 |  |
|  | 指挥营村 | 约350人 | 西南 | 7.4 |  |
|  | 官庄村 | 约160人 | 东 | 7.9 |  |
|  | 草铺村 | 约200人 | 东南 | 9.1 |  |
|  | 草铺镇 | 约1500人 | 东南 | 9.3 |  |
|  | 老鸦关村 | 约250人 | 西 | 9.3 |  |
|  | 大营村 | 约200人 | 西 | 9.3 |  |
| 地表水 | 螃蟹河水库 | / | 西南 | 0.01 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 禄脿河 | / | 西 | 1.50 |  |
| 地下水 | 项目区所在地水文地质单元内的地下水 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 生态环境 | 水土流失、项目周边200m范围内植被 | / |

表2.7-2  环境风险保护目标一览表

| 厂址周边5km范围内 |
| --- |
| 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 与厂界距离/km | 属性 | 人口数 | 最近风险单元 |
| 1 | 祥丰金麦化工职工生活区 | 约500人 | 西南 | 1 | 约500人 | 氟硅酸槽 |
| 2 | 大哨 | 约350人 | 东南 | 1.1 | 约350人 | 液氨缓冲罐 |
| 3 | 下禄脿 | 约450人 | 西南 | 1.51 | 约450人 | 液氨缓冲罐 |
| 4 | 小河边 | 约80人 | 西 | 1.77 | 约80人 | 液氨输送管线 |
| 5 | 多依树 | 约500人 | 西北 | 1.8 | 约500人 | 液氨输送管线 |
| 6 | 安丰营 | 约500人 | 西南 | 1.85 | 约500人 | 液氨缓冲罐 |
| 7 | 大石凹 | 约80人 | 西 | 2.48 | 约80人 | 液氨缓冲罐 |
| 8 | 水井湾 | 约150人 | 东南 | 3.35 | 约150人 | 液氨输送管线 |
| 9 | 李白 | 约300人 | 东北 | 3.51 | 约300人 | 液氨输送管线 |
| 10 | 白塔村 | 约350人 | 东 | 3.61 | 约350人 | 液氨输送管线 |
| 11 | 罗鸣 | 约250人 | 东北 | 3.66 | 约250人 | 液氨输送管线 |
| 12 | 吴家村 | 约80人 | 西 | 3.8 | 约80人 | 液氨输送管线 |
| 13 | 朱家箐 | 约120人 | 西 | 4 | 约120人 | 液氨输送管线 |
| 14 | 河上庄 | 约400人 | 北 | 4.12 | 约400人 | 液氨输送管线 |
| 15 | 松坪 | 约100人 | 东 | 4.23 | 约100人 | 液氨输送管线 |
| 16 | 青龙哨 | 约300人 | 东南 | 4.49 | 约300人 | 液氨缓冲罐 |
| 17 | 青龙镇 | 约500人 | 东北 | 4.6 | 约500人 | 液氨输送管线 |
| 18 | 庄科村 | 约150人 | 西 | 4.6 | 约150人 | 液氨缓冲罐 |
| 19 | 禄脿镇 | 约2000人 | 西 | 4.8 | 约2000人 | 液氨缓冲罐 |

2现有项目概况

## 2.1现有工程组成及生产规模

云南祥丰化肥股份有限公司始建于1988年，前身为云南昆明安宁复合肥原料厂，公司总部位于安宁市百花东路东湖小区祥丰大厦，生产地址位于安宁市连然街道办事处杨柳庄。该企业厂区内建有30万吨/年过磷酸钙生产线一条；新10万吨/年复混肥生产线一条；老10万吨/年复混肥生产线一条；10万吨/年磷矿粉生产线一条和5万吨/年复混肥生产线一条。现有装置及产品产量见表2.2-1。

表2.21云南祥丰化肥股份有限公司现有生产规模

| 序号 | 装置名称 | 产品 | 产量万t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老10万t/a复混肥装置一条 | 复混肥 | 10 |
| 2 | 5万t/a复混肥装置一条 | 复混肥 | 5 |
| 3 | 新10万t/a复混肥装置一条 | 复混肥 | 10 |
| 4 | 30万t/a普通过磷酸钙装置1条 | 普通过磷酸钙 | 30 |
| 5 | 10万吨/年磷矿粉生产线一条 | 磷矿粉 | 10 |

技改前现有工程平面布置见附图4。

## 2.2现有工程环保手续

30万吨/年过磷酸钙生产线技改工程于2009年5月8日通过安宁市环境保护局关于环评的审批（安环保[2009]106号），2010年5月14日通过建设项目竣工环境保护验收。

新10万吨/年复混肥生产线于2016年12月取得云南滇中新区环境保护局审批文件（滇中环复[2016]48号），并于2017年委托安宁市环境监测站对该项目进行竣工环境保护验收编制工作，形成了（《十万吨复混肥生产装置技改项目竣工环境保护验收监测报告》（安环监[2017]WYS012号）），于2018年2月3日取得验收组验收意见。

老10万吨/年复混肥生产线和10万吨/年磷矿粉生产线由于建设时间较早，老10万吨/年复混肥生产线始建于1991年，环保手续缺失，但已纳入排污许可证正常管理。

5万吨/年复混肥生产线始建于1999年，于1999年8月编制了环境影响评价报告表，并于1999年8月27日取得安宁市环境保护局批复文件（安环字[1999]32号），但持有昆明市生态环境局核发的排污许可证。

### 2.3现有工程污染治理措施及污染物排放情况

### 2.3.1废气

根据项目已建工程内容，现有工程分为普钙车间和复混肥车间两个生产单元，各生产单元废气治理措施见表2.3-1。

表2.3-1  现有工程废气治理措施

| 污染源 | 治理措施 |
| --- | --- |
| 普 钙 单 元 | 普钙车间化产合成含氟废气 | 三级脱氟塔 |
|  | 普钙矿粉1#磨机粉尘 | 水膜除尘器 |
|  | 普钙矿粉2#磨机粉尘 | 水膜除尘器 |
|  | 普钙矿粉1#烘干机废气 | 静电+水除尘 |
|  | 普钙矿粉2#烘干机废气 | 静电+水除尘 |
|  | 制粒烘干废气 | 水膜除尘 |
| 复 混 肥 | 10万吨烘干机废气 | 重力+水膜除尘 |
|  | 5万吨烘干机废气 | 重力+水膜除尘 |
|  | 3万吨烘干机（2台）废气 | 重力+水膜除尘 |
|  | 4t/h锅炉 | 旋风除尘器 |

根据2013年安宁市环境监测站监测报告（安环监[2013]W089），现有工程大气污染物排放情况见表2.3-2。其中，3万吨复混肥车间因实施技改，未进行监测，排放数据采用排污许可证允许排放限量指标。

表2.3-2  现有工程大气污染物排放情况

| 序号 | 污染源 | 废气排放量（Nm3/h） | 污染物 | 污染物排放浓度（mg/m3） | 污染物排放速率（kg/h） | 排放标准浓度（mg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普钙车间化产合成含氟废气 | 20639 | 氟化物 | 10.7 | 0.219 | 90 | 达标 |
| 2 | 普钙车间矿粉车间1磨机废气 | 5841 | 粉尘 | 52.7 | 0.307 | 120 | 达标 |
| 3 | 普钙车间矿粉车间1磨机废气 | 5478 | 粉尘 | 62.2 | 0.340 | 120 | 达标 |
| 4 | 普钙车间矿粉车间1号烘干机废气 | 6863 | 烟（粉）尘 | 38.5 | 0.27 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 237.0 | 1.63 | 850 | 达标 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 80.0 | 0.55 | 240 | 达标 |
| 5 | 普钙车间矿粉车间2号烘干机废气 | 16498 | 烟（粉）尘 | 39.5 | 0.65 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 308.0 | 5.08 | 850 | 达标 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 79.0 | 1.31 | 240 | 达标 |
| 6 | 5万吨复合肥烘干机废气 | 33320 | 烟（粉）尘 | 29.6 | 0.99 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 83.0 | 2.76 | 850 | 达标 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 6.0 | 0.21 | 240 | 达标 |
| 7 | 10万吨复合肥烘干机废气 | 19558 | 烟（粉）尘 | 35.5 | 0.69 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 92.0 | 1.81 | 850 | 达标 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 7.0 | 0.14 | 240 | 达标 |
| 8 | 3万吨复合肥1#烘干机废气 | 25664 | 烟（粉）尘 | 129 | 3.31 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 367 | 9.43 | 850 | 达标 |
| 9 | 3万吨复合肥2#烘干机废气 | 3626 | 烟（粉）尘 | 240 | 0.87 | 200 | 超标 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 300 | 1.08 | 850 | 达标 |
| 10 | 4t/h锅炉废气 | 25673 | 烟（粉）尘 | 78.3 | 1.53 | 80 | 达标 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 360.0 | 7.03 | 400 | 达标 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 286.0 | 5.54 | 400 | 达标 |

### 2.3.2废水

整个工艺过程无生产废水产生。厂区地坪冲洗废水汇入酸性水地下槽中，替代补入含氟废气洗涤系统之清水加以回收利用，实现水闭路循环。脱氟塔氟硅酸废水在含氟尾气治理系统内循环，达到一定浓度后送入安宁市银洲化工有限公司做生产氟硅酸钠原料，不外排。工作人员生活污水量12t/d，经化粪池处理后，用于周边农田灌溉和厂区绿化。

### 2.3.3噪声

生产过程中产生的噪声，主要是由于机械的撞击、摩擦、转动等运动而引起机械性噪声，以及由于气流的起伏运动或气动力引起的空气动力性噪声，噪声源强见下表。

表2.3-1  现有工程主要噪声设备源强

| 序号 | 设备名称 | 所在车间 | 数量 | 声压级 dB(A) | 治理措施 | 降噪后声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尾气风机 | 氟洗涤 | 1 | 90~100 | 消声器，基础减震 | 80 |
| 2 | 球磨机 | 矿粉车间 | 2 | 90~100 | 围护结构隔声 | 85 |
| 3 | 洗涤塔 | 氟洗涤 | 2 | 70~75 | 围护结构隔声 | 70 |
| 4 | 皮带运输机 | 化成工段 | 2 | 70~80 | 围护结构隔声 | 70 |
| 5 | 撒扬机 | 熟料库 | 2 | 80~85 | 围护结构隔声 | 75 |
| 6 | 各类泵 | 循环水系统 | 4 | 80~90 | 基础采用隔声垫 | 70 |
| 7 | 包装机 | 成品车间 | 2 | 70~80 | 围护结构隔声 | 70 |
| 8 | 造粒机 | 造粒工段 | 1 | 85~90 | 基础减震 | 80 |
| 9 | 破碎机 | 成品车间 | 1 | 90~100 | 围护结构隔声 | 80 |

### 2.3.4 固体废弃物

现有工程固废包括普钙含氟硅胶、除尘收集粉尘、燃煤灰渣及生活垃圾。气体中的氟经水吸收后生成H2SiF6（10.5%）的水溶液，同时吸收过程会析出硅胶（H2SiO3），产生量300t/a，作为副产品出售；其他单元除尘灰最终回到生产工序无外排，烘干燃煤炉渣226t/a，收集后一部分用于项目区道路的铺设，余下部分卖往砖厂或水泥厂；生活垃圾产生量36t/a，采取集中收集后送环卫部门处理。

## 2.4 现有工程污染物排放统计

根据原有工程实际运行状况：整个工艺过程无生产废水产生。生活污水量12t/d，经隔油池、化粪池处理后用于附近农田灌溉和厂区内绿化。固体废物均进行有效处置，根据现有工程污染治理措施及污染物排放情况，对污染物排放进行统计。结果见表2.4-1。

表2.4-1  全厂现有工程污染物排放统计

| 污染要素 | 污染物名称 | 污染物排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 废气 （117475.2万标米3/年） | 烟（粉）尘 | 45.358 |
|  | 二氧化硫 | 58.2809 |
|  | 氮氧化物 | 205.878 |
|  | 氟化物 | 9.2696 |
| 固废 | 烘干燃煤炉渣 | 226 |
|  | 生活垃圾 | 36 |

3项目概况

3.1项目基本情况

项目名称：环保搬迁30万吨/年专用复合肥提质升级项目

建设单位：云南祥丰化肥股份有限公司

建设地点：安宁市禄脿街道安丰营村委会，厂区中心坐标为：N 102°18'18.65"，E 24°58'54.83"。

建设性质：搬迁新建

占地面积：本项目总占地面积80851.48m2，总建筑面积32043.2m2，其中复混肥装置区占地面积71983.92m2，建筑面积27207.16m2。普钙装置区占地面积8867.56m2，建筑面积4836.04m2

项目投资：本项目总投资30000万元，其中环保投资200万元。

3.2工程内容

本项目新建三套10万吨/年专用复合肥生产线，并配套新建生产所需原料建设一条20万吨/年过磷酸钙生产线，分二期完成。本项目两条10万吨/年采用氨酸法并嫁接尿基半料浆工艺，一条10万吨/年采用挤压法工艺。第一期：三套10万吨专用复合肥料项目总平面规划以及配套原料库、公用工程的建设；20万吨/年过磷酸钙生产线；第一条10万吨/年氨酸法专用复合肥生产线的建设；第二期：建设第二条10万吨/年氨酸法专用复合肥生产线和10万吨/年挤压法专用复合肥生产线。

成品库等工程内容依托“年产80万吨新型生态绿色有机肥项目”，普钙装置区办公及生活依托祥丰金麦。

本项目建设内容见表3.2-1。

表3.2-1  本项目建设内容一览表

| 项目 组成 | 名称 | 建设内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 普钙生产线 | 磨矿装置，占地面积1258m2， | 新建，一期建设 |
|  |  | 普钙生产主厂房，占地面积675m2，布置年产20万吨的普钙生产线1条， | 新建，一期建设,1F |
|  | 1#氨酸法专用复混肥生产线 | 1#复混肥车间位于复混肥装置区西北，占地2670.53m2，布置年产10万吨的氨酸法专用复混肥生产线1条， | 新建，一期建设，1F |
|  | 2#氨酸法专用复混肥生产线 | 位于复混肥装置区西北，1#复混肥生产线南方，占地2670.53m2，布置年产10万吨的氨酸法专用复混肥生产线1条， | 新建，二期建设,1F |
|  | 挤压法复混肥生产线 | 位于复混肥装置区西北，2#复混肥生产线南方，占地2253.83m2，布置年产10万吨的挤压法专用复混肥生产线1条， | 新建，二期建设,1F |
| 辅助工程 | 职工休息、教培楼 | 位于主装置区东部，建筑面积864.6m2。 | 新建，一期建设,2F |
|  | 编制袋库房 | 位于主装置区东部，建筑面积476.47m2。 | 新建，一期建设,2F |
|  | 综合修理房 | 位于主装置区东部，建筑面积158.83m2 | 新建，一期建设,1F |
|  | 值班室备件品库 | 位于主装置区东部，建筑面积158.83m2 | 新建，一期建设,1F |
|  | 配电室 | 位于生产车间南部，建筑面积235.2m2 | 新建，一期建设,1F |
|  | 地磅房 | 2个，位于主装置区东部，建筑面积37.84m2×2 | 新建，一期建设,1F |
| 公用工程 | 给水 | 项目供水从祥丰金麦有限公司生产给水管道上接DN100mm的引入管，供水压力≥0.30Mpa，能够满足项目各环节冷却器冷却降温用水，年用水量为45000吨。 | 新建，一期建设 |
|  | 排水 | 厂区排水采用雨污分流制，废水均回用。 | 新建，一期建设 |
|  |  | 生产废水经收集后，用于普钙装置的尾气洗涤补充用水。 |  |
|  |  | 主装置区生活污水经生活污水处理站处理后，用于绿化。 |  |
|  |  | 普钙装置区生活污水依托祥丰金麦装置区 | 依托 |
|  | 供电 | 本项目年用电量600万Kwh，从工业园区供电系统接入 | 新建，一期建设 |
| 储运工程 | 罐区 | 位于普钙装置区中部偏北，布置氟硅酸储槽一个，容积为117.75m3；布置浓硫酸储槽一个，容积为628m3。在复混肥装置区设浓硫酸储槽2个，容积为6.28m3。 | 新建，一期建设 |
|  | 熟化库 | 位于普钙区东侧，长72m，宽27m，1F，建筑面积1944m2，砼框架结构。 | 新建，一期建设 |
|  | 原料库 | 位于主项目区中部，长130m，宽36m，1F，钢结构结构，建筑面积17414.63m2，主要用于原料堆存。 | 新建，一期建设 |
|  | 过磷酸钙生产装置浓硫酸输送管线 | 过磷酸钙生产所需浓硫酸管线连接起点位于过磷酸钙装置西南侧金麦化工80万吨/年硫酸罐区输送过来，管道采用不锈钢钢管输送，共计约580m，公称直径DN80mm。 | 新建，一期建设 |
|  | 复合肥生产装置浓硫酸输送管线 | 复合肥生产所需浓硫酸管线连接起点位于进过磷酸钙装置DN80浓硫酸输送管线接口处，管道采用不锈钢钢管输送，共计约850m，公称直径DN50mm。 | 新建，一期建设 |
|  | 液氨输送管线 | 液氨由位于装置北面的30万吨合成氨装置提供，并由以预留的管道接口，采用碳钢管道输送，共计约330m，工程口径DN50mm。 | 新建，一期建设 |
|  | 蒸汽输送管线 | 蒸汽由位于装置北面的30万吨合成氨装置提供，并由以预留的管道接口，采用碳钢管道输送，共计约330m，工程口径DN125mm。 | 新建，一期建设 |
|  | 天然气输送管线 | 从装置北面祥丰石化合成氨装置天然气输送用DN50管道输送到装置内，管线长度约280m。 | 新建，一期建设 |
|  | 成品库 | 位于项目区西侧，长130m，宽36m，1F，钢结构结构，建筑面积4680m2，主要用于包装好的袋装成品存放。 | 依托 |
| 环保工程 | 生活污水处理站 | 新建一座规模为25m3/d，生活污水处理站，处理工艺采用“厌氧调节+序批式泥膜共生工艺+混凝澄清+石英砂过滤+次氯酸钠消毒”。 | 新建，一期建设 |
|  |  | 普钙装置区生活污水依托依托祥丰金麦化工有限公司已建生活污水处理设施处理 | 处理规模10m3/d |
|  | 废气处理设施 | 普钙装置区 | 磷矿烘干尾气布袋除尘器1套，排气筒（DA002）高度40m | 新建 |
|  |  |  | 磷矿球磨尾气布袋除尘器2套，排气筒（DA001）高度40m | 新建 |
|  |  |  | 含氟废气三级脱氟洗涤系统1套，排气筒（DA003）高度70m | 新建 |
|  |  | 1#氨酸法复合肥生产线 | 1#氨酸法复合肥造粒尾气布袋除尘+湿法洗涤设施1套，排气筒（DA004）高度40m | 新建 |
|  |  |  | 1#氨酸法复合肥烘干旋风除尘+重力除尘+湿法洗涤1套，排气筒（DA005）高度40m | 新建，均为一套尾气洗涤，从DA005排出 |
|  |  |  | 1#氨酸法复合肥备料尾气布袋除尘器+尾气洗涤1套，排气筒（DA005）高度40m |  |
|  |  |  | 1#氨酸法复合肥成品冷却1#布袋除尘器+尾气洗涤1套，排气筒（DA005）高度40m |  |
|  |  |  | 1#氨酸法复合肥成品冷却2#布袋除尘器+尾气洗涤1套，排气筒（DA005）高度40m |  |
|  |  |  | 1#氨酸法复合肥粗晒、细筛、精筛综合布袋除尘器+尾气洗涤1套，排气筒（DA005）高度40m |  |
|  |  |  | 1#氨酸法复合肥包装布袋除尘+尾气洗涤1套，排气筒（DA005）高度40m |  |
|  |  | 2#氨酸法复合肥生产线 | 2#氨酸法复合肥造粒塔尾气高效布袋除尘+湿法洗涤设施1套，排气筒（DA006）高度40m | 新建，均为一套尾气洗涤，从DA007排出 |
|  |  |  | 2#氨酸法复合肥烘干旋风除尘+重力除尘+尾气洗涤1套，排气筒（DA007）高度40m |  |
|  |  |  | 2#氨酸法复合肥投料、粉碎布袋+尾气洗涤1套，排气筒（DA007）高度40m |  |
|  |  |  | 2#氨酸法复合肥成品冷却1#布袋除尘器+尾气洗涤1套，排气筒（DA007）高度40m |  |
|  |  |  | 2#氨酸法复合肥成品冷却2#布袋除尘器+尾气洗涤1套，排气筒（DA007）高度40m |  |
|  |  |  | 2#氨酸法复合肥粗晒、细筛、精筛综合布袋除尘器+尾气洗涤1套，排气筒（DA007）高度40m |  |
|  |  |  | 2#氨酸法复合肥包装布袋除尘+尾气洗涤1套，排气筒（DA007）高度40m |  |
|  |  | 挤压法复合肥生产线 | 挤压法复合肥烘干布袋除尘+尾气洗涤1套，排气筒（DA008）高度40m | 新建，从DA008排出 |
|  |  |  | 挤压法复合肥冷却布袋除尘1套，排气筒（DA008）高度40m |  |
|  |  |  | 挤压法复合肥造粒、细筛、精筛系统布袋除尘1套，排气筒（DA008）高度40m |  |
|  | 地下水污染防治措施 | 对生产区、生产废水收集池、雨水收集池、事故水池进行分区防渗。 | 新建，一期建设 |
|  | 噪声治理措施 | 选用低噪音设备，基础减震，安装消音器 | 新建 |
|  | 固废处置措施 | 危废暂存间，设置一容积为20m3的危废暂存间。 | 新建，一期建设 |
|  | 风险防范措施 | 复混肥装置区新建1座事故池，容积为800m3,位于复混肥生产装置区南侧 | 新建，一期建设 |
|  |  | 普钙装置区依托祥丰金麦磷酸一铵装置初期雨水池，容积为300m3,位于普钙生产装置区西南侧 | 依托 |
|  | 初期雨水池 | 复混肥装置区新建1座初期雨水池，容积为800m3,位于复混肥生产装置区南侧 | 新建，一期建设 |
|  |  | 普钙装置区依托祥丰金麦磷酸一铵装置初期雨水池，容积为300m3,位于普钙生产装置区西南侧 | 依托 |
|  | 绿化 | 12607.91m2 |  |

3.2.1主体工程

项目主体工程内容包括过磷酸钙车间，1#氨酸法专用复合肥车间；2#氨酸法专用复合肥车间，挤压法专用复合肥车间。主体工程内容及规模如下：

1、过磷酸钙车间

过磷酸钙车间占地面积675m2，布设球磨机，酸矿混合机，回转化成室等。一期建设。

2、1#氨酸法专用复合肥车间

占地面积2670.53m2，布置年产10万吨的氨酸法专用复合肥1条，生产专用复合肥原料，一期建设。

3、2#氨酸法专用复合肥车间

占地面积2670.53m2，布置年产10万吨的氨酸法专用复合肥1条，生产专用复合肥原料，二期建设。

4、挤压法专用复合肥车间

占地面积2253.83m2，布置年产10万吨的挤压法法专用复合肥1条，生产专用复合肥原料。

3.2.2辅助工程

- 职工休息、教培楼

- 位于主装置区东部，建筑面积864.6m2。新建，一期建设,2F。

- 编制袋库房

- 位于主装置区东部，建筑面积476.47m2。新建，一期建设,2F。

- 综合修理房

- 位于主装置区东部，建筑面积158.83m2	。新建，一期建设,1F。

- 值班室备件品库

- 位于主装置区东部，建筑面积158.83m2	。新建，一期建设,1F。

5、配电室

位于生产车间南部，建筑面积235.2m2	新建，一期建设,1F。

- 6、地磅房

- 2个，位于主装置区东部，建筑面积37.84m2×2。新建，一期建设,1F。

3.2.3公用工程

1、给水工程

（1）新鲜水

项目新鲜水总用水量包括配酸用水、洗涤补充水、车间地坪清洁用水和生活用水。

①普钙装置区

根据项目可研，配酸用水量约为4.2m3/h，30200m3/a。

根据项目可研，洗涤补充水量约为0.14m3/h，1000m3/a。

根据项目可研，生活用水用水量约为10.23m3/d，3069m3/a。

车间地坪清洁用水2.02m3/d，606m3/a。

②复混肥装置区

根据项目可研，配酸用水量约为0.42m3/h，3000m3/a。

根据项目可研，洗涤补充水量约为6.25m3/h，45000m3/a。

根据项目可研，生活用水用水量约为34.43m3/d，10329m3/a。

车间地坪清洁用水3.8m3/d，1140m3/a。

（2）消防用水

根据GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》第8.4.3条规定，主生产装置区消防水量为150L/s，火灾延续时间为3小时。本工程消防水量按主装置消防用水量确定，全厂同一时间内火灾次数为一次，火灾延续时间为3小时，一次灭火用水量1620m3。

消防给水管网由厂内消防水池、消防水站供水，供水压力0.5MPa，管网在厂区内成环状布置，干管管径DN200，消防水池储水量1000m3。

2、排水工程

厂区排水采用雨污分流制，废水均回用。

（1）初期雨水

普钙装置区初期雨水收集池与祥丰金麦公司“磷酸一铵装置”共用1个，位于本项目西南角，与事故水池相邻，容积为300m3，用于普钙装置区收集初期雨水，收集后用于祥丰金麦湿法球磨补充水。

复混肥装置区初期雨水收集池位于南方，容积为800m3，用于复混肥装置区收集初期雨水，收集后用于普钙熟化库用水。

（2）生产废水

本项目生产废水均收集后并输送至普钙装置尾气洗涤作为补充水。

（3）生活污水

本项目普钙装置区员工办公设施均依托祥丰金麦公司生活污水处理设施，生活污水经生活污水处理站处理后，回用于绿化，污水处理站建设规模100m3/d。

本项目复混肥装置区生活污水经自建生活污水处理站处理，生活污水处理站采用“厌氧调节+序批式泥膜共生法+混凝澄清+石英砂过滤+次氯酸钠消毒”处理工艺，处理规模为25m3/d，生活污水经处理后达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准，回用与厂区绿化。

3、供电工程

本项目年用电量1589万Kwh，从工业园区供电系统接入。

4、供热工程

祥丰石化30万吨合成氨装置锅炉岛设置40t/h，4.2MPa，380℃的燃气锅炉供合成氨装置开工使用。本项目所需的20000t/a的蒸汽，由合成氨装置锅炉岛设置的40t/h锅炉提供。

5、消防工程

（1）消防给水系统

本工程一次灭火用水量1620m3，按中型化工企业设计消防供水系统。根据《石油化工企业设计防火规范》要求，在厂区设稳高压消防给水系统，消防供水压力0.8~0.9MPa(G)。

（2）灭火器

根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005及《石油化工企业设计防火规范》GB 50160-2008的规定，以及各生产装置设施火灾危险状况的不同，在各类危险场所配置不同种类和数量的手提式或推车式移动式灭火器，用以扑救小型初始火灾。

（3）火灾探测和报警系统

本工程设有火灾自动和手动报警装置，在重要的建筑物、罐区设置火灾探测器、火灾报警按钮。为保障生产安全，在主要生产装置区分别设置有毒气体（主要为氨气）检测报警装置。

3.2.4储运工程

（1）复合肥原料仓

位于项目区原料厂房，长86m，宽14m，建筑面积1204m2，砖混结构，用于生产原料的存储，各原料分别存储。其中原料磷酸一铵最大贮存量1150吨，硫酸钾最大贮存量800吨，有机质最大贮存量1250吨，包裹油最大贮存量36吨。

（2）成品袋库

依托80万吨有机肥项目的成品库。位于项目区西侧，长130m，宽36m，1F，砖混结构，建筑面积4680m2，主要用于包装好的袋装成品存放，袋装成品最大贮存量5000吨。

（3）液氨输送管线

液氨由位于装置北面的30万吨合成氨装置提供，并由以预留的管道接口，采用碳钢管道输送，共计约330m，工程口径DN50mm。

（4）储槽

①在普钙装置区设浓硫酸储槽一个，容积为628m3。布置氟硅酸储槽一个，容积为117.75m3。

②在复混肥装置区设浓硫酸储槽2个，容积为6.28m3。

（5）浓硫酸输送管线

过磷酸钙生产所需浓硫酸管线连接起点位于过磷酸钙装置西南侧金麦化工80万吨/年硫酸罐区输送过来，管道采用不锈钢钢管输送，共计约580m，公称直径DN80mm。

复合肥生产所需浓硫酸管线连接起点位于进过磷酸钙装置DN80浓硫酸输送管线接口处，管道采用不锈钢钢管输送，共计约850m，公称直径DN50mm。

- 蒸汽输送管线

- 蒸汽由位于装置北面的30万吨合成氨装置提供，并由以预留的管道接口，采用碳钢管道输送，共计约330m，工程口径DN125mm。

（7）天然气输送管线

从装置北面祥丰石化合成氨装置天然气输送用DN50管道输送到装置内，管线长度约280m。

3.2.5环保工程

（1）生活污水处理站

普钙装置区员工办公生活产生的生活污水依托祥丰金麦化工有限公司已建生活污水处理站，采用“厌氧调节+序批式泥膜共生工艺+混凝澄清+石英砂过滤+次氯酸钠消毒”的组合工艺，设计处理规模100m3/d，生活污水经处理达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》GB/T18920-2002标准后，回用于绿化。

复混肥装置区员工倒班食宿生活污水经自建生活污水处理站处理，采用“厌氧调节+序批式泥膜共生法+混凝澄清+石英砂过滤+次氯酸钠消毒”处理工艺，处理规模为25m3/d，生活污水经处理后达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》GB/T18920-2002标准，回用与厂区绿化。

（2）危废暂存间

本项目产生的危险包括设备检修废机油。危险废物暂存间建筑面积20m2。

（3）事故水池

位于本项目南角，容积为500m3，事故状态下所有废水均进入事故水池，再回用。

（4）初期雨水收集池

普钙装置区初期雨水池与“4万吨磷酸一铵装置项目”共用1个初期雨水收集池，位于本项目西南角，初期雨水收集池容积为300m3，用于收集普钙装置区初期雨水。

复混肥装置区设置初期雨水池1个，位于本项目南角，初期雨水收集池容积为800m3，用于收集复混肥装置区初期雨水。

（5）废气处理设施

1）普钙装置区

磷矿球磨尾气布袋除尘器1套，排气筒（DA001）高度40m。

磷矿烘干尾气布袋除尘器2套，排气筒（DA002）高度40m。

含氟废气三级脱氟洗涤系统1套，排气筒（DA003）高度70m。

2）1#氨酸法复合肥

1#氨酸法复合肥造粒塔尾气高效布袋除尘+湿法洗涤设施1套，排气筒（DA004）高度40m。

1#氨酸法复合肥烘干旋风除尘+重力除尘1套；

1#氨酸法复合肥投料、粉碎布袋1套；

1#氨酸法复合肥成品冷却1#布袋除尘器1套；

1#氨酸法复合肥成品冷却2#布袋除尘器1套；

1#氨酸法复合肥粗晒、细筛、精筛综合布袋除尘器1套；

1#氨酸法复合肥包装布袋除尘器1套；

1#氨酸法复合肥烘干、	投料、粉碎、成品冷却1#、冷却2#、粗晒、细筛、精筛、包装工段废气经各自除尘器处理后，再经洗涤除尘器，最后通过40m高排气筒（DA005）排放。

3）2#氨酸法复合肥

2#氨酸法复合肥造粒塔尾气高效布袋除尘+湿法洗涤设施1套，排气筒（DA004）高度40m。

2#氨酸法复合肥烘干旋风除尘+重力除尘1套；

2#氨酸法复合肥投料、粉碎布袋1套；

2#氨酸法复合肥成品冷却1#布袋除尘器1套；

2#氨酸法复合肥成品冷却2#布袋除尘器1套；

2#氨酸法复合肥粗晒、细筛、精筛综合布袋除尘器1套；

2#氨酸法复合肥包装布袋除尘器1套；

2#氨酸法复合肥烘干、	投料、粉碎、成品冷却1#、冷却2#、粗晒、细筛、精筛、包装工段废气经各自除尘器处理后，再经洗涤除尘器，最后通过40m高排气筒（DA007）排放。

- 挤压法复合肥

- 挤压法复合肥烘干布袋除尘+尾气洗涤1套，排气筒（DA008）高度40m。

挤压法复合肥冷却布袋除尘1套，排气筒（DA008）高度40m。

挤压法复合肥造粒、细筛、精筛系统布袋除尘1套，排气筒（DA008）高度40m。

（6）地下水污染防治措施

对生产区、储槽、雨水收集池、事故水池进行分区防渗。根据《石油化工工程防渗技术规范》 (GBT 50934-2013)中对防渗的规定，重点污染防治区/部位，其防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。

3.2.6依托工程可行性分析

本项目建设单位为云南祥丰化肥股份有限公司，与项目普钙装置区紧邻的 “4万吨磷酸一铵装置项目”已经建设完成，初期雨水收集池、生产废水收集池、事故废水池、办公人员生活污水处理等工程，依托祥丰金麦化工有限公司。

员工倒班宿舍依托祥丰金麦化工有限公司已建宿舍，食宿生活污水送祥丰金麦化工有限公司已经生活污水处理站处理后，回用于绿化。

项目依托工程可行性分析如下：

（1）员工倒班宿舍

本项目员工倒班宿舍依托祥丰金麦化工有限公司已建员工倒班宿舍使用，祥丰金麦化工有限公司员工倒班宿舍位于祥丰金麦化工公司内，距离本项目约1200m，共设有2幢宿舍楼120余间住房，最大能提供640人作为倒班宿舍使用，现状已有300人在使用，本项目建成后普钙装置区劳动定员93人，祥丰金麦化工有限公司倒班宿舍能够满足需求。

（2）普钙装置区生活污水处理设施

员工倒班食宿生活污水托祥丰金麦化工有限公司已建生活污水处理站处理，祥丰金麦化工有限公司已建生活污水处理站采用“厌氧调节+序批式泥膜共生法+混凝澄清+石英砂过滤+次氯酸钠消毒”处理工艺，处理规模为100m3/d，生活污水经处理后达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》GB/T18920-2002标准，回用与厂区绿化，根据祥丰金麦化工竣工验收检测报告，已建成生活污水处理站设计处理能力为100m3/d，现状处理量为65m3/d，出水水质能够达标（检测报告见附件13），正常情况下，本项目普钙装置区员工生活污水量为8.18m3/d，已建生活废水处理站能接纳本项目倒班食宿生活污水，依托处置可行。

（3）初期雨水收集池

本工程初期雨水收集池依托“4万吨磷酸一铵装置区”已建的初期雨水池，根据建设单位提供的数据，初期雨水收集池容积为300m3。

本环评根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》中污染雨水储存设施的容积计算公式：V=F×h/1000

式中：V——污染雨水储存容积(m3)；

h——降雨深度，宜取15mm~30mm(对全国十几个城市的暴雨强度分析，经5min初期雨水的冲洗，受污染的区域基本都已冲洗干净。5min降雨深度大都在15mm~30mm之间)，环评估算取均值22.5mm；

F——污染区面积(m2)，环评估算取普钙厂区占地面积8867.56m2。

经估算，本项目初期雨水量为199.52 m3。

本工程初期雨水收集池依托“4万吨磷酸一铵装置项目”初期雨水收集池，初期雨水池的初期雨水量为199.52m3，祥丰金麦化工有限公司容积为2300m3，能够满足要求。

3.3生产规模和产品方案

一、生产规模

一期建设20万吨/年过磷酸钙生产线；第一套10万吨/年专用复合肥生产线的建设；二期第二、第三套10万吨/年专用复合肥生产线的建设。

二、产品方案

表3.3-1    建设项目产品方案

| 序号 | 产品名称 | 数量（万吨/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新型生态复合肥 18-18-18 | 5 | 挤压法 |
| 2 | 新型生态复合肥 12-13-0 | 5 |  |
| 3 | 新型生态复合肥 16-16-16 | 6 | 氨酸法 |
| 4 | 新型生态专用肥 20-10-16 | 8 |  |
| 5 | 新型生态专用肥 15-9-8 | 6 |  |
| 6 | 过磷酸钙 | 20 | 其中3.76万吨自用 |
| 7 | 氟硅酸 | 0.9529 |  |
| 8 | 合计 | 50.9529 |  |

产品质量执行《有机-无机复混肥料》（GB18877-2009），见表3.3-2。

表3.3-2     产品质量标准

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
|  | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 |
| 总养分（N + P2O5 + K2O）的质量分数/% | ≥ | 15.0 | 25.0 | 30.0 |
| 水分（H2O）的质量分数/% | ≤ | 12.0 | 12.0 | 8.0 |
| 有机质的质量分数/% | ≥ | 20 | 15 | 8 |
| 总腐殖酸的质量分数/% | ≥ | / | / | 5 |
| 粒度（1.00~4.75mm或3.35~5.60mm）/% | ≥ | 70 |
| 酸碱度（PH） |  | 3.0~8.0 |
| 蛔虫卵死亡率/% | ≥ | 95 |
| 大肠菌值f | ≥ | 10-1 |
| 氯离子的质量分数/% | ≤ | 3.0 |

3.4原辅料消耗

3.4.1原、辅材料消耗量

1、专用复合肥装置原辅材料、公用工程见表3.4-1

表3.4-1  专用复合肥装置原辅材料消耗表

| 序 号 | 名称 | 状态 | 温度 ℃ | 压力 MPa(G) | 数量 | 输送 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原辅材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 尿素（N=46%） | 固 | 常温 | 常压 | 46600 t/a | 园区转运 |  |
| 2 | 氯化铵（25%） | 固 | 常温 | 常压 | 72610 t/a | 汽运 |  |
| 3 | 磷酸一铵 （10－47－0） | 固 | 常温 | 常压 | 69050 t/a | 园区转运 |  |
| 4 | 氯化钾（60%） | 固 | 常温 | 常压 | 62880 t/a | 汽运 |  |
| 5 | 氨气（99.99%） | 气 | 常温 | 0.6MPa | 3100 t/a | 管道 |  |
| 6 | 硫酸（98%） | 液 | 常温 | 常压 | 2160 t/a | 管道 |  |
| 7 | 一铵渣 | 固 | 常温 | 常压 | 8500 t/a | 园区转运 | 祥丰金麦公司磷酸一铵的副产品 |
| 8 | 过磷酸钙（16%） | 固 | 常温 | 常压 | 37600t/a | 自产 |  |
| 9 | 包膜剂 | 液 | 常温 | 常压 | 1040 t/a | 汽运 |  |
| 10 | 包装袋 |  |  |  | 6000000条 | 汽运 |  |
| 二 | 公用工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水 | 液 | 常温 | 0.1 | 3000 t/a | 管道 |  |
| 2 | 蒸汽 | 气 | -- | 0.6 | 20000t/a | 管道 |  |
| 3 | 电 |  |  |  | 9890000Kwh/a |  |  |
| 4 | 天然气 | 气 | -- | -- | 3520000m3/a | 管道 |  |
| 5 | 米焦丁 | 固 | -- | -- | 1360 | 汽运 |  |

2、20万吨/年过磷酸钙装置原辅材料见表3.4-2

表3.4-2  20万吨/年过磷酸钙装置原辅材料表

| 序 号 | 名称 | 状态 | 温度 ℃ | 压力 MPa(G) | 数量 | 输送 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原辅材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硫 酸（100%） | 固 | 常温 | 常压 | 67000/a | 管道 |  |
| 2 | 磷矿石（28%） | 固 | 常温 | 常压 | 127000t/a | 汽运 |  |
| 3 | 包装袋 |  |  |  | 4000000条 | 汽运 |  |
| 二 | 公用工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水 | 液 | 常温 | 0.1 | 38000 t/a | 管道 |  |
| 2 | 米焦丁 | 固 | -- | -- | 5200t/a | 汽运 |  |
| 3 | 电 |  |  |  | 6000000kwh/a |  |  |

- 3.4.2主要物料特性

根据工程可研，各原料组成情况见表3.4-3~6。

表3.4-3磷矿粉主要成分表

| 组分 | P2O5 | CaO | MgO | Fe2O3 | Al2O3 | F | SiO2 | H2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量% | 28.5 | 38.38 | 4.92 | 0.6 | 0.86 | 1.5 | 13.6 | 10 |

表3.4-4  硫酸主要成分表

| 组分 | H2SO4 | H2O |
| --- | --- | --- |
| 含量（%） | 98 | 2 |

表3.4-5米焦丁主要成分表

| 组分 | 固定碳% | 挥发份% | 水分% | 灰分% | 全硫% | 发热量MJ/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量 | 81 | 1.81 | 3.96 | 16.92 | 0.82 | 16.27 |

表3.4-6 天然气成分表

| 项目 | 烃类（体积） | 项目 | 非烃类（体积） |
| --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 99.5801 | N2 | 0.1679 |
| C2H6 | 0.0825 | CO2 | 0.1117 |
| C3H8 | 0.0295 | H2 |  |
| I-C4H10 | 0.0095 | CO |  |
| N-C4H10 | 0.0023 | Ar |  |
| I-C5H22 | 0.0032 |  |  |
| H2S（mg/m3） | 0.8 |

3.5主要生产设备清单

本项目设计生产规模是30万吨/年专用复合肥和20万吨/年过磷酸钙。30万吨/年专用复合肥包括2套10万吨/年氨酸造粒复合肥、1套10万吨/年挤压复合肥。其主要设备选择分别如表3.5-1 ~表3.5-3。

表3.5-1  10万吨/年挤压复合肥装置主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 电机（台） | 功率（KW） | 材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素粉碎机 | 单辊式粉碎机 出料：≤0.1mm；产能：≥8t/h 电机功率：18.5kw | 1 | 18.5 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 2 | 大块破碎机 | Q235A,8mm,减速机：ZQ400 电动机：11kw | 1 | 11 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 3 | 链磨机 | W1000,链锤式,带减震器 电动机：2×30kw 粉碎能力：30-40t/h | 2 | 30 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 4 | 双轴搅拌机 | 外形：1200×5000深1200 生产能力：35－45t/h 电机功率：22kw | 1 | 22 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 5 | 挤压造粒机 | DG-200；挤压能力：≥1t/h 电机功率：15kw | 1 | 15 | 钢组件 | 台 | 24 |
| 6 | 初 筛 | 规格型号：φ2.2×6m 细筛网：2.6mm孔 电机功率:22kw | 1 | 22 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 7 | 烘干机 | φ2.0×24m ,右传动 转速：3.0rpm；倾角：2.5° 减速机：ZQ650-25，电机：30kw | 1 | 30 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 8 | 冷却机 | φ1.8×20m ,右传动 转速：4.85rpm；倾角2.5°； 减速机：ZQ650-25； 电机：Y200L2-6，22KW； | 1 | 22 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 9 | 精筛 | 规格型号：φ2.2×6m 细筛网3米：2.6mm孔粗筛网3米：4.6mm孔，电机功率:22kw | 1 | 22 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 10 | 包膜机 | φ1.6×6m ,左传动 转速：13.2 rpm；倾角：2.5° 减速机：ZL50-4； 电机：Y200L1-6 18.5kw | 1 | 18.5 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 11 | 大颗粒破碎机 | 型号：PS600 功率：11Kw/15Kw 生产能力：2t/h | 2 | 11+15 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 12 | 机械手码垛机 | 主机：法那科M410ib 码垛能力：1000包/小时 | 1 | 15 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 13 | 热风炉 | 燃气炉：150万大卡/小时； 风机功率：5.5KW | 1 | 5.5 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 14 | 热风机 | 风量:22623-28864m3/h， 全压:1844-1952pa 电动机:YE2-180L-4-22kw | 1 | 22 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 15 | 烘干尾气风机 | 风量:34300m3/h 全压:4081-3874pa 电动机:YE2-250M-4，55kw | 1 | 55 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 16 | 冷却尾气风机 | 风量:34300m3/h 全压:4081-3874pa 电动机:YE2-250M-4，55kw | 1 | 55 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 17 | 系统除尘风机 | 风量:77900m3/h 全压:5279-3974pa 电动机:YE2-315M-4，132kw | 1 | 132 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 18 | 投料区除尘风机 | 风量:25800m3/h 全压:4289-4220pa 电机:YE3－225M-4，45kw | 1 | 45 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 19 | 包装除尘风机 | 风量:14300m3/h 全压: 2525-2435pa 电动机:Y160L-4 15kw | 1 | 15 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 20 | 地坑通风机 | 风量:14761m3/h 全压:1323-920pa 电机:YE3－132S-4，5.5kw | 1 | 5.5 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 21 | 综合原料带1# | TD75 B800，L=18000mm，传动右装5*（4.5+1.5）运输带， 12#槽钢机架 减速机：ZSY180 电机：7.5kw,V=0.3m/s 主/从滚筒:ø400/ø400笼式槽型双向螺旋橡托辊,安装间距0.9米， | 1 | 7.5 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 22 | 原料过道输送机 | TD75 B800，L=10500mm，传动左装5*（4.5+1.5）运输带，12#槽钢机架 减速机：ZSY180电机：5.5kw,V=0.4m/s 主/从滚筒:ø400/ø400笼式 槽型双向螺旋橡托辊,安装间距0.9米。 | 1 | 5.5 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 23 | 链磨进料带1# | TD75 B800，L=10500mm，传动左装5*（4.5+1.5）运输带，12#槽钢机架 减速机：ZSY180电机：5.5kw,V=0.4m/s 主/从滚筒:ø400/ø400笼式槽型双向螺旋橡托辊,安装间距0.9米 | 1 | 5.5 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 24 | 链磨进料带2# | TD75 B800，L=32300mm，传动右装5*（4.5+1.5）运输带，12#槽钢机架 减速机：ZSY180电机：11kw,V=0.4m/s 主/从滚筒:ø400/ø400笼式槽型双向螺旋橡托辊,安装间距0.9米， | 1 | 11 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 25 | 链磨机提升机 | TGD500,H=10000mm,传动右装电机减速机：ZLY160-15kw机头上斜面及侧面开门三面平台底座四开门,钢架橡胶板 | 1 | 15 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 26 | 造粒提升机 | TGD500,H=14500mm,传动右装电机减速机：ZLY160-15kw机头上斜面及侧面开门三面平台底座四开门,钢架橡胶板 | 1 | 15 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 27 | 分料刮板机 | 型号：MS50，输送长度：L=18800mm 输送量：30-45t/h ;电机减速机：ZSY200-11kw | 1 | 11 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 28 | 造粒出料带 | TD75 B800，L=18000mm，传动左装5*（4.5+1.5）运输带，12#槽钢机架 减速机：ZSY180电机：7.5kw,V=0.5m/s 主/从滚筒:ø400/ø400笼式槽型双向螺旋橡托辊,安装间距0.9米， | 1 | 7.5 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 29 | 筛分进料带 | TD75 B800，L=14500mm，传动左装5*（4.5+1.5）运输带，12#槽钢机架 减速机：ZSY180电机：7.5kw,V=0.5m/s 主/从滚筒:ø400/ø400笼式槽型双向螺旋橡托辊,安装间距0.9米， | 1 | 7.5 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 30 | 筛分出料带 | TD75 B800，L=12000mm，传动右装5*（4.5+1.5）运输带，12#槽钢机架 减速机：ZSY180电机：7.5kw,V=0.5m/s 主/从滚筒:ø400/ø400笼式槽型双向螺旋橡托辊,安装间距0.9米， | 1 | 7.5 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 31 | 烘干进料带 | TD75 B800，L=11500mm，传动右装5*（4.5+1.5）运输带，12#槽钢机架 减速机：ZSY160电机：5.5kw,V=0.5m/s 主/从滚筒:ø400/ø400笼式槽型双向螺旋橡托辊,安装间距0.9米。 | 1 | 5.5 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 32 | 冷却进料带 | TD75 B800，L=18200mm，传动右装5*（4.5+1.5）运输带，12#槽钢机架 减速机：ZSY180电机：7.5kw,V=0.5m/s 主/从滚筒:ø400/ø400笼式槽型双向螺旋橡托辊,安装间距0.9米 | 1 | 7.5 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 33 | 冷却出料带 | TD75 B800，L=8700mm，传动右装5*（4.5+1.5）运输带，12#槽钢机架 减速机：ZSY160电机：5.5kw,V=0.5m/s 主/从滚筒:ø400/ø400笼式槽型双向螺旋橡托辊,安装间距0.9米， | 1 | 5.5 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 34 | 精筛提升机 | TGD400,H=12600mm,传动右装 电机减速机：ZLY140-11kw 机头上斜面及侧面开门三面平台 底座四开门,钢架橡胶板 | 1 | 11 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 35 | 成品提升机 | TGD400,H=11700mm,传动右装 电机减速机：ZLY140-11kw 机头上斜面及侧面开门三面平台 底座四开门,钢架橡胶板 | 1 | 11 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 36 | 精筛返料带 | TD75 B650，L=12000mm，传动右装5*（4.5+1.5）运输带，10#槽钢机架 减速机：ZSY160电机：4kw,V=0.3m/s 主/从滚筒:ø320/ø320笼式槽型双向螺旋橡托辊,安装间距0.9米 | 1 | 4 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 37 | 细筛返料带 | TD75 B650，L=5000mm，传动右装5*（4.5+1.5）运输带，10#槽钢机架 减速机：ZSY160电机：4kw,V=0.3m/s 主/从滚筒:ø320/ø320笼式槽型双向螺旋橡托辊,安装间距0.9米 | 1 | 4 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 38 | 溢料带 | TD75 B650，L=5000mm，传动右装5*（4.5+1.5）运输带，10#槽钢机架 减速机：ZSY160电机：4kw,V=0.3m/s 主/从滚筒:ø320/ø320笼式槽型双向螺旋橡托辊,安装间距0.9米， | 1 | 4 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 39 | 扑粉喂料机 | 输送有效长度：4500mm；自带防结拱机构输送量：10-100kg/h 减速机：BLD18-35-1.5kw | 1 | 1.5 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 40 | 计量泵 | LJXS70/0.5 N＝0.55kw 介质：油脂类液体 Q=70L/h，H=50m，液下深度：2.0m | 1 | 0.55 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 41 | 综合尾气洗涤泵 | 100FY－37 介质：酸性洗涤液 Q=100m3/h H=37m Y180M-2 22kw 液下深度:1.5m | 1 | 22 | 钢组件 | 台 | 2 |
| 42 | 包膜熔解槽 | Φ1.2×1.2，8mm Q235A 带搅拌1.1kw,电加热功率：3×6kw | 1 | 19.1 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 43 | 烘干布袋 | 处理风量: 35000m³/h; 过滤面积: 583m²/h; 带锁风阀、出料刮板、灰仓振动器 | 1 | 5 | Q235A,8mm | 台 | 1 |
| 44 | 冷却布袋 | 处理风量: 30000m³/h; 过滤面积: 500m²/h; 带锁风阀、出料刮板、灰仓振动器 | 1 | 5 | Q235A,8mm | 台 | 1 |
| 45 | 冷却布袋 | 处理风量: 70000m³/h; 过滤面积: 1200m²/h; 带锁风阀、出料刮板、灰仓振动器 | 1 | 5 | Q235A,8mm | 台 | 1 |
| 46 | 投料区布袋 | 脉冲布袋收尘器 处理风量：25000m³/h； 过滤面积：430m²； 亚克力覆膜滤袋，带蒸汽保温 | 1 | 5 | Q235A,8mm | 台 | 1 |
| 47 | 包装区布袋 | 脉冲布袋收尘器 处理风量：10000m³/h； 过滤面积：170m²； 亚克力覆膜滤袋，带蒸汽保温 | 1 | 5 | Q235A,8mm | 台 | 1 |
| 48 | 综合尾气洗涤池 | 8m×5.5m×3m(长×宽×高） |  |  | 混凝土结构 | 台 | 1 |
| 49 | 除铁器 | 永磁皮带除铁器，配B800皮带机 |  |  | Q235A,8mm | 台 | 1 |
| 50 | 烟囱 | Φ2000/Φ2600,H=40m |  |  | FRP,25mm | 台 | 1 |
| 51 | 计量带1# | B650×（1200+2000），N=2X0.75kw 流量：1-10t/h，传动左装 | 2 | 1.5 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 52 | 计量带2# | B650×（1200+2000），N=2X0.75kw 流量：0.8-8t/h，传动左装 | 2 | 1.5 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 53 | 计量带3# | B650×（1200+2000），N=2X0.75kw 流量：0.8-8t/h，传动左装 | 2 | 1.5 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 54 | 计量带4# | B650×（1200+2000），N=2X0.75kw 流量：0.1-1t/h，传动左装 | 2 | 1.5 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 55 | 计量带5# | B650×（1200+2000），N=2X0.75kw 流量：1-10t/h，传动左装 | 2 | 1.5 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 56 | 计量带6# | B650×（1200+2000），N=2X0.75kw 流量：0.5-5t/h，传动左装 | 1 | 1.5 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 57 | 计量带7# | B650×（1200+2000），N=2X0.75kw 流量：0.5-5t/h，传动左装 | 1 | 1.5 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 58 | 综合计量带 | B1000，L=3000，N=4kw裙边皮带 流量：5-50t/h，传动左装 | 1 | 4 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 59 | 成品计量带 | B800，L=3000，N=3kw裙边皮带 流量：3-30t/h，传动左装 | 1 | 2.2 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 60 | 半自动包装秤 | DCS-50-Ⅱ,F701仪表，西门子PLC 称重速度＞40t/h 精度±0.01 304秤体 ，包装规格：50kg、1000kg | 1 | 5 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 61 | 电气控制系统 | 含低压配电、总控操作柜、电容补尝柜等； 现场电缆线、汇线桥架、辅材等； |  |  |  | 套 | 1 |
| 62 | 非标制作 | 料仓、料斗、防尘罩、洗涤器 风管、操作平台、保温油漆等 |  |  |  | 套 | 1 |

表3.5-2  10万吨/年氨酸复合肥装置主要设备一览表（单套，共两套）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大块破碎机 | Q235A,8mm,减速机：ZQ400 电动机：YE3-132S-4 7.5kw | 钢组件 | 台 | 3 |  |
| 2 | 原料链磨机 | W1000,链锤式,带减震器 电动机：YE3-200L-4 2×30kw 粉碎能力：25-30t/h | 钢组件 | 台 | 2 |  |
| 3 | 造粒机 | φ2.6×10m ,右传动；转速：9.35rpm；倾角：2.5°；减速机：ZL100； 电机：YE3-315L1-6-90kw； | 钢组件 | 台 | 1 | 2#装置为利旧搬迁利用 |
| 4 | 烘干机 | φ2.8×32m ,右传动转速：2.92rpm； 倾角：2.5°；减速机：ZSY450； 电机：YE3-315M-6 90kw | 钢组件 | 台 | 1 | 2#装置为利旧搬迁利用 |
| 5 | 1#冷却机 | φ2.6×24m ,右传动 转速：3.05rpm； 倾角2.5°；减速机：ZSY400； 电机：YE3-315S-6-75KW； | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 6 | 粗粒滚筒筛A/B | 规格型号：41m2（φ2.2×6.0m） 筛网：4.5mm孔，N=22kw | 钢组件 | 台 | 2 |  |
| 7 | 细粒滚筒筛A/B | 规格型号：41m2（φ2.2×6.0m） 筛网：2.5mm孔，N=22kw | 钢组件 | 台 | 2 |  |
| 8 | 2#冷却机 | φ2.4×22m ,右传动转速：3.75rpm； 倾角：2.5°减速机：ZSY355； 电机：YE3-280M-6-55kw | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 9 | 成品滚筒筛 | 规格型号：37.68m2（φ2.2×5.0m） 筛网：2.5mm孔，N=22kw | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 10 | 包膜机 | φ2.0×10m+1.5m筛网段（10×10mm孔不锈钢φ1.8mm）；右传动转速：12rpm；倾角：2.5°‘’减速机：ZL65； 电机：YE3-225M-6-30kw | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 11 | 机械手码垛机 | 主机：法那科M410ib 码垛能力：1000包/小时 | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 12 | 尿熔半料浆系统 | 含尿素熔融、输送、自控等设备 | 钢组件 | 套 | 1 |  |
| 13 | 烘干热风炉 | 供热量360万大卡/h， 燃气炉燃烧器，RS-400M | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 14 | 热风机 | 风量:76000m3/h 全压:2754-1872pa 电机:YE3-250M-6,37kw | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 15 | 烘干尾气风机 | 风量:115000m3/h 全压:5325-3619pa 电动机:YE3－315M2-4，160kw | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 16 | 冷却尾气风机 | 风量:83000m3/h 电动机:YE3-280M-4，90kw | 钢组件 | 台 | 2 |  |
| 17 | 综合尾气风机 | 风量:89000m3/h 电动机:YE3-315M-4，160kw | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 18 | 造粒尾气风机 | 风量:30000m3/h 电动机:YE3－280S-6，45kw | 叶轮 不锈钢 壳体FRP | 台 | 1 |  |
| 19 | 投料区除尘风机 | 风量:26000m3/h 电机:YE3－225M-4，45kw | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 20 | 包装除尘风机 | 风量14300m3/h 电动机:Y160L-4 15kw | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 21 | 地坑通风机 | 风量14761m3/h 电机:YE3－132S-4，5.5kw | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 22 | 综合原料输送机 | TD75 B1000，L=18000mm，传动右装，带压轮5*（4.5+1.5）运输带，V=0.30m/s 14#槽钢机架；减速机：ZSY180 电机：YE3-132M-4 7.5kw 主/从滚筒:ø630/ø500笼式 槽型双向螺旋橡托辊,安装间距0.9米 | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 23 | 原料过道输送机 | TD75 B1000，L=15000mm， 传动右装，带压轮 5*（4.5+1.5）运输带，V=0.30m/s 14#槽钢机架；减速机：ZSY180 电机：YE3-132M-4 7.5kw 主/从滚筒:ø630/ø500笼式 槽型双向螺旋橡托辊,安装间距0.9米 | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 24 | 链磨进料带 | TD75 B1000，L=22000mm， 传动右装，带压轮 5*（4.5+1.5）运输带，V=0.30m/s 14#槽钢机架；减速机：ZSY180 电机：YE3-160M-4 11kw 主/从滚筒:ø630/ø500笼式 槽型双向螺旋橡托辊,安装间距0.9米 | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 25 | 综合上料带 | TD75 B1200，L=42030mm，传动右装5*（4.5+1.5）运输带，V=0.35m/s16#槽钢机架，减速机：ZSY200 电机：YE3-160-4 15kw；主/从滚筒:ø630/ø630笼式槽型双向螺旋橡托辊,安装间距1.0米 | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 26 | 造粒提升机 | TH800,H=14200mm,传动右装机头上斜面及侧面开门减速机:ZLY200-20三面平台 底座四开门钢架橡胶板 | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 27 | 造粒出料带 | TD75 B1200，L=12000mm，传动右装 5*（4.5+1.5）运输带,V=0.4m/s 16#槽钢机架,减速机：ZSY200 主/从滚筒:ø630/ø630笼式 槽型双向螺旋橡托辊,安装间距1.0米 | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 28 | 一烘出料带 | TD75 B1200，L=8000mm，传动右装 5*（4.5+1.5）运输带,V=0.4m/s 16#槽钢机架,减速机：ZSY180 电机：YE3-132-4 7.5kw 主/从滚筒:ø630/ø630笼式 槽型双向螺旋橡托辊,安装间距1.0米 | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 29 | 2#烘干提升机 | TH800,H=15500mm,传动右装 机头上斜面及侧面开门 减速机:ZLY200-20 电机：YE3-200L2-6 22KW 三面平台 底座四开门钢架橡胶板 | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 30 | 2#烘干出料带 | TD75 B1200，L=20100mm，传动左装 5*（4.5+1.5）运输带,V=0.4m/s 16#槽钢机架,减速机：ZSY160-50 电机：YE3-160M-4 11kw 主/从滚筒:ø630/ø630笼式 槽型双向螺旋橡托辊,安装间距1.0米 | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 31 | 粗筛提升机 | TH800,H=18500mm,传动右装 机头上斜面及侧面开门 减速机:ZLY200-20 电机：YE3-200L2-6 22KW 三面平台 底座四开门钢架橡胶板 | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 32 | 粗筛出料带 | TD75 B1200，L=6400mm，传动左装5*（4.5+1.5）运输带,V=0.3m/s 14#槽钢机架,减速机：ZSY180-50 电机：YE3-132-4 7.5kw 主/从滚筒:ø630/ø500笼式 槽型双向螺旋橡托辊,安装间距1.0米 | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 33 | 细筛提升机 | TH800,H=12500mm,传动右装机头上斜面及侧面开门减速机:ZLY180-20 电机：YE3-200L2-6 22KW 三面平台 底座四开门钢架橡胶板 | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 34 | 成品筛提升机 | TH500,H=13500mm,传动右装 机头上斜面及侧面开门 减速机:ZLY160-20 电机：YE3-180L-6 15KW 三面平台 底座四开门钢架橡胶板 | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 35 | 成品提升机 | TH500,H=12500mm,传动右装 机头上斜面及侧面开门 减速机:ZLY160-20 电机：YE3-180L-6 15KW 三面平台 底座四开门钢架橡胶板 | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 36 | 成品输送带 | TD75 B800，L=30100mm，传动右装 5*（4.5+1.5）运输带,V=0.5m/s 12#槽钢机架,减速机：ZSY180 电机：YE3-160M-4 11kw 主/从滚筒:ø500/ø500笼式 槽型双向螺旋橡托辊,安装间距0.9米 | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 37 | 粗筛返料带 | TD75 B800，L=9000mm，传动右装 5*（4.5+1.5）运输带，V=0.4m/s 10#槽钢机架,减速机：ZSY160 电机：YE3-132S-4 5.5kw 主/从滚筒:ø400/ø400笼式 槽型双向螺旋橡托辊,安装间距0.9米 | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 38 | 细筛返料带 | TD75 B800，L=8500mm，传动左装 5*（4.5+1.5）运输带，V=0.5m/s 10#槽钢机架,减速机：ZSY160 电机：YE3-112M-4 4kw 主/从滚筒:ø400/ø400笼式 槽型双向螺旋橡托辊,安装间距0.8米 | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 39 | 精筛返料带 | TD75 B650，L=8600mm，传动右装 5*（4.5+1.5）运输带，V=0.3m/s 10#槽钢机架,减速机：ZSY160 电机：YE3-112M-4 4kw； 采用防爆电机，防爆等级dⅡAT4，IP55,F级； 主/从滚筒:ø320/ø320笼式 槽型双向螺旋橡托辊,安装间距0.8米 | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 40 | 刮板输送机 | L=6300mm，V=0.32m/s，传动右装 H=5t/h,功率：7.5KW 减速机：ZSY160 带压板，带自清理装置 | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 41 | 扑粉喂料机 | 输送有效长度：5000mm 输送量：15-150KG/h 减速机：BLD-2-1.5-35 YE3-90-4 1.5kw | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 42 | 烘干布袋 | 脉冲布袋收尘器处理风量：100000m³/h； 过滤面积：1560m²；亚克力覆膜滤袋，带蒸汽保温 | Q235A,8mm | 台 | 1 |  |
| 43 | 冷却布袋 | 脉冲布袋收尘器处理风量：80000m³/h 过滤面积： 1248m² 亚克力覆膜滤袋，带蒸汽保温 | Q235A,8mm | 台 | 2 |  |
| 45 | 综合布袋 | 脉冲布袋收尘器 处理风量：80000m³/h； 过滤面积：1248m²； 亚克力覆膜滤袋，带蒸汽保温 | Q235A,8mm | 台 | 1 |  |
| 46 | 投料区布袋 | 脉冲布袋收尘器 处理风量：25000m³/h； 过滤面积：430m²； 亚克力覆膜滤袋，带蒸汽保温 | Q235A,8mm | 台 | 1 |  |
| 47 | 包装区布袋 | 脉冲布袋收尘器 处理风量：10000m³/h； 过滤面积：170m²； 亚克力覆膜滤袋，带蒸汽保温 | Q235A,8mm | 台 | 1 |  |
| 48 | 尾气洗涤池 | 8m×8m×3m(长×宽×高） | 混凝土结构 | 台 | 1 |  |
| 49 | 地下循环槽 | 4.5m×2.2m×2.5m(长×宽×高） | 混凝土结构 | 台 | 1 |  |
| 50 | 文丘里洗涤器 | Φ3000×1500 V=9.81m3 | FRP,15mm | 台 | 2 | 非标件 |
| 51 | 造粒尾洗塔 | Φ1800×5800mm | FRP,15mm | 台 | 1 | 非标件 |
| 52 | 尾气烟囱 | Φ3200/Φ3800,H=40m | FRP,25mm | 台 | 1 | 非标件 |
| 53 | 浓酸槽 | Φ2000×2000mm | Q235A,10mm | 台 | 1 | 非标件 |
| 54 | 分汽包 | PN:1.6Mpa 进口：DN108 出口：DN80+DN50×1+DN65 DN25×1+DN15表口+DN32疏水口 | Q235A,8mm | 台 | 1 |  |
| 55 | 半成品料仓 | 8.77m3 | CS | 台 | 1 | 非标件 |
| 56 | 成品料仓 | 15.4m3 | CS | 台 | 1 | 非标件 |
| 57 | 包膜熔解槽 | Φ1.2×1.2m，8mm Q235A 蒸汽盘管加热，带搅拌1.5Kw | CS | 台 | 1 |  |
| 58 | 管式反应器 | DN50，设备方提供 | 钢衬四氟 | 台 | 1 |  |
| 59 | 综合尾气洗涤泵 | 100FY－37 介质：酸性洗涤液 Q=100m3/h H=37m Y180M-2 22kw 液下深度:1.6m | 钢组件 | 台 | 2 | 备用一台 |
| 60 | 造粒补水泵 | 65FY-25 介质：洗涤液 Q=28.8m3/h H=25m 5.5kw-2P，液下深度：1.6m | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 61 | 浓硫酸液下泵 | 介质：98%稀硫酸 型号GBY25-25 流量：3.6m3/h;扬程：50m； 电机功率：3kw；液下深度：1.8m | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 62 | 文丘里循环泵 | 65GBY-25 介质：洗涤液 Q=28.8m3/h H=50m 7.5kw-2P，液下深度：1.8m | 钢组件 | 台 | 2 |  |
| 63 | 尾洗塔循环泵 | 65GBY-25 介质：洗涤液 Q=28.8m3/h H=50m 7.5kw-2P，液下深度：1.8m | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 64 | 洗涤水液下泵 | 40FY-16 介质：酸性洗涤液 流量：7.2m3/h，扬程：16m 功率：2.2kw-2P，液下深度：1.8m | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 65 | 喷油计量泵 | LJXS150/0.5 N＝0.55kw 介质：油脂类液体 Q=150L/h H=50m | 1Cr18Ni9Ti | 台 | 1 |  |
| 66 | 计量带 | B800×（1500+2000），N=2×1.1kw 流量：1.0-10t/h，传动左装 | 钢组件 | 台 | 7 |  |
| 67 | 综合计量带 | B1200,L=2000，3kw 流量：12-120t/h，传动右装 | 钢组件 | 台 | 1 | 采用防爆电机， 防爆等级dⅡAT4，IP55,F级 |
| 68 | 成品计量带 | B1000,L=3000，3kw 流量：5-50t/h，传动右装 | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 69 | 自动包装秤 | DCS-50-Ⅱ,F701仪表，304秤体 称重速度＞900包/h 精度±0.01 | 钢组件 | 台 | 1 |  |
| 70 | 低压配电系统 | 总柜，电容柜 ，动力柜 、风机类变频柜 ，操作台 ，现场检修箱 |  | 套 | 1 |  |
| 71 | 微机控制系统 | 配料部份控制、喷油扑粉控制、返料检测、部分工艺控制点风量、温度检测。包膜控制系统含现场仪表，现场工艺点仪表 |  | 套 | 1 |  |

表3.5-3  20万吨/年过磷酸钙装置主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 型号或图号 | 材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿石料仓 | 3700×3200×2100 |  | Q235A | 台 | 1 |
| 2 | 往复式给料机 | 处理能力20t/h减速机：ZQ350-12.64-Ⅲ 电动机：Y160M-8 4Kw | K1-00 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 3 | 振动筛 | 1200×2000mm； 处理能力20t/h Y132M2-6 5.5KW | YK1220 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 4 | 颚式破碎机 | PEX250×1000 生产能力：20-30t/h 电机功率：Y225M-6 30KW | PEX250×1000 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 5 | 大倾角皮带机 | B=1000 L=13500 DW2-7.5-0.8-1000-630 电机功率：Y2-160M-6E 7.5Kw | B1000 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 6 | 沸腾炉 | 规格型号：ZYFJ-6 600万大卡/小时； 装机容量:130kw | ZYFJ-6 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 7 | 烘干机 | φ2.6×26m ,右传动 转速：3.0rpm；倾角：2.5°减速机：ZSY400，电机：90kw | φ2.6×26m | 钢组件 | 台 | 1 |
| 8 | 尾气旋风除尘器 | φ1.8×8m ,双筒 | φ1.8×8m 双筒 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 9 | 布袋除尘器 | 处理风量：70000m3/h 过滤面积：1167m2 | PPC128-8 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 10 | 埋刮板输送机 | MS25 L=17000 减速机：ZQ400； 电机：Y132S-4 7.5KW | MS25 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 11 | 烘干尾气风机 | 风量:70000m3/h； 全压:6911-6254pa； 电动机:YE2-355M-6，185kw | 9-26-16D NO：16D | 钢组件 | 台 | 1 |
| 12 | 烘干出料提升机 | TH315,H=12000mm,传动右装电机减速机：ZQ400-7.5kw 机头上斜面及侧面开门三面平台底座四开门,钢架橡胶板 | TH315 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 13 | 埋刮板输送机 | MS25 L=20000 减速机：ZQ400； 电机：Y132S-4 7.5KW | MS25 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 14 | 埋刮板输送机 | MS20 L=20000 减速机：ZQ400； 电机：Y132S-4 5.5KW | MS20 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 15 | 卧式球磨机 | φ1830×7000 减速机：ZD600 电机：JR138-8 245KW | φ1830×7000 | 钢组件 | 台 | 2 |
| 16 | 埋刮板输送机 | MS25 L=10000 减速机：ZQ400； 电机：Y132S-4 5.5KW | MS25 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 17 | 选粉进料提升机 | TH315,H=10000mm,传动右装电机减速机：ZQ400-7.5kw 机头上斜面及侧面开门三面平台底座四开门,钢架橡胶板 | TH315 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 18 | 高效双转子选粉机 | ZSX500 生产能力：10-15t/h 电机：Y132S-4 7.5KW | ZSX500 | 钢组件 | 台 | 2 |
| 19 | 选粉引风机 | 风量:34000m3/h 全压: 4000pa 电动机:YE3-225M-4 55kw | G6-51NO.10D | 钢组件 | 台 | 2 |
| 20 | 埋刮板输送机 | MS25 L=12000 减速机：ZQ400； 电机：Y132S-4 5.5KW | MS25 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 21 | 埋刮板输送机 | MS20 L=15000 减速机：ZQ400； 电机：Y132S-4 5.5KW | MS20 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 22 | 磨矿除尘风机 | 风量:34000m3/h 全压: 4000-3800pa 电动机:YE3-225M-4 55kw | G6-51NO.10D 右转90° | 钢组件 | 台 | 1 |
| 23 | 布袋除尘器 | 处理风量：34000m3/h 过滤面积：600m2 |  | 钢组件 | 台 | 2 |
| 24 | 埋刮板输送机 | MS20 L=18000 减速机：ZQ400； 电机：Y132S-4 7.5KW | MS20 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 25 | 成品提升机 | TH315,H=18000mm,传动右装电机减速机：ZQ400-11kw 机头上斜面及侧面开门三面平台底座四开门,钢架橡胶板 | TH315 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 26 | 埋刮板输送机 | MS25 L=20000 减速机：ZQ400； 电机：Y132S-4 15KW | MS25 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 27 | 矿粉中间仓 | Φ7000×14000 | Φ7000×14000 | Q235A | 台 | 1 |
| 28 | 矿粉电子皮带称 | B800×2500，N=1.5kw 流量：2-20t/h，传动左装 | B800 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 29 | 酸矿混合机 | 6500×1200×1200 6浆搅拌； 电机功率：26kw |  | 钢组件 | 台 | 1 |
| 30 | 回转化成室 | φ7000×2200 处理能力：25t/h； 装机功率：30kw | φ7000×2200 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 31 | 鲜钙皮带机 | TD75 B1000，L=18000mm，传动左装5*（4.5+1.5）运输带，12#槽钢机架 减速机：ZSY180 电机：7.5kw,V=0.3m/s 主/从滚筒:ø500/ø500笼式槽型双向螺旋橡托辊,安装间距0.9米， | TD75 B1000 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 32 | 氟吸收风机 | 风量35000m3/h 全压: 5262-5188pa电动机:YE3-315S-6 75kw | BF9-26NO14D | 钢衬胶 | 台 | 1 |
| 33 | 氟吸收泵 | 200UHTB-320-B32 流量：320m3/h;扬程：32m 电机：YE3-250-55kw | 100UHTB-2K-B | 钢衬塑 | 台 | 3 |
| 34 | 地槽液下泵 | 40FYU-20-30-L-1.8 流量：20m3/h;扬程：30m 电机：Y132S1-2 5.5KW | 40FYU-20-30-L | 工程塑料 | 台 | 1 |
| 35 | 氟硅酸氟泵 | 50UHTB-15-32B 流量：50m3/h;扬程：30m 电机：Y132S1-2 5.5KW | 50UHTB-15-32B | 钢衬塑 | 台 | 1 |
| 36 | 氟吸收塔 | φ2200×12000 处理量：36000m3/h | φ2200×12000 | FRP,25mm | 台 | 3 |
| 37 | 旋风除沫器 | φ1500×25000 处理量：36000m3/h |  | FRP,20mm | 台 | 1 |
| 38 | 尾气烟囱 | φ1200×70000 含烟囱支架 |  | 钢组件 | 台 | 1 |
| 39 | 尾气烟囱 | φ1400×40000；含烟囱支架 |  | 钢组件 | 台 | 1 |
| 40 | 浓硫酸储槽 | φ10000×8000 V=628m3/h | φ10000×8000 | Q235A,16mm | 台 | 1 |
| 41 | 浓硫酸卸酸槽 | φ2000×1500 |  | Q235A,10mm | 台 | 1 |
| 41 | 浓硫酸泵 | GBY50-40 流量：15m3/h;扬程：30m 电机：Y132S-2 7.5KW | GBY50-40 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 42 | 工艺水槽 | φ2000×1500 V=4.71m3/h | φ2000×1500 | FRP,10mm | 台 | 1 |
| 43 | 硫酸中间槽 | φ2000×1500；V=4.71m3/h | φ2000×1500 | 钢衬砖 | 台 | 1 |
| 44 | 石墨换热器 | YKA800-20/16-82 换热面积:80m2 | YKA800- | 钢组件 | 台 | 1 |
| 45 | 硫酸中间泵 | 40FYS-20；流量：10m3/h;扬程：20m；电机：YE3-100L-2 3KW | 40FYS-20 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 46 | 工艺水中间泵 | 40FYS-20；流量：10m3/h;扬程：20m；电机：YE3-100L-2 3KW | 40FYS-20 | 钢组件 | 台 | 1 |
| 47 | 凉水塔 | 循环量：50m3/h;带水槽 |  | 钢组件 | 台 | 1 |
| 48 | 凉水塔循环泵 | 卧式离心泵；IS-50-50-32；Q=50m3/h H=30m 功率：5.5kw | IS-50 | 钢组件 | 台 | 2 |
| 49 | 洗涤地下槽 | 100m3 |  | 砼结构 | 套 | 1 |
| 50 | 成品氟硅酸槽 | Φ5000×6000 |  | FRP,10mm | 台 | 1 |
| 51 | 电动抓斗桥式起重机 | 起重量10t，跨距LK25.5米，提升高度：12米 |  |  | 套 | 2 |
| 52 | 电气及自动 控制系统 | 含低压配电、总控操作柜、电容补尝柜等；现场电缆线、汇线桥架、辅材等； |  |  | 套 | 1 |
| 53 | 非标制作 | 料仓、料斗、防尘罩、洗涤器 风管、操作平台、保温油漆等 |  |  | 套 | 1 |

3.6平面布置

本项目主装置区平面布置见附图3-1，普钙装置区平面布置见附图3-2。

本项目根据所在地规划选址要求、业主建设项目的需要并结合场地条件与实际情况进行合理规划。

本项目主要包括1#、2#复合肥车间、挤压装置车间、成品库房、原料库房、半成品库房、综合修理房、编织袋库房、值班室备件备品库、厕所、、地磅房等。

本项目主装置区各装置具体布置情况：

a、厂区员工休息室位于项目用地东南角，员工休息室北侧为编制袋库房。

b、原料库房位于项目中部。

c、1#、2#复合肥车间以及挤压装置车间位于原料库房西侧。

本项目普钙装置区各装置具体布置情况：

a、磨矿装置区位于项目区西部，烘干装置位于磨矿装置北部。

b、生产车间位于项目中部，罐区位于生产车间北部。

c、熟化库位于项目区东侧。

通过上述各装置的布置，使整个项目的生产装置、公用工程设施、辅助生产设施和储运设施有机地结合，融合为一个整体，不仅有效地解决了生产原料的生产与供给，而且从高塔复合肥和氨酸尿基复合肥等成品的生产与储存等环节，均做到合理协调的布置，物流顺畅，管线流向清楚且减少重复，节省投资，降低成本，并为工厂今后的经济产业发展创造有利条件。

3.6工作制度及劳动定员

1、工作制度

年工作日：300天，每年7200。

运营班制：按四班三运转的方式，每班次8h。

2、劳动定员

项目建成后，劳动定员406人。

表3.4-1  劳动定员一览表

| 序号 | 部门或岗位 | 定员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管理及后勤 | 51 | / |
| 二 | 生产人员 | 355 | / |
| 1 | 普钙装置 | 93 | / |
| 2 | 专用复混肥 | 262 | / |
| （1） | 挤压专用复混肥 | 76 |  |
| （2） | 氨酸专用复混肥 | 186 | 每条各93人 |
| 三 | 共计 | 406人 | / |

3.7主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表3.7-1

表3.7-1  本项目主要技术经济指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 装置规模 |  |  |  |
| 1 | 普钙装置 | 万吨/年 | 20 |  |
| 2 | 复合肥装置 | 万吨/年 | 30 |  |
| （1） | 氨酸法复合肥1#装置 | 万吨/年 | 10 | 一期建设 |
| （2） | 氨酸法复合肥2#装置 | 万吨/年 | 10 | 二期建设 |
| （3） | 挤压法复合肥装置 | 万吨/年 | 10 | 二期建设 |
| 二 | 产品方案 |  |  |  |
| 1 | 普钙 | 万吨/年 | 20 | 3.76万吨自用 |
| 2 | 复混肥 | 万吨/年 | 30 | 产品质量执行《有机-无机复混肥料》（GB18877-2009） |
| （1） | 新型生态复合肥 18-18-18 | 万吨/年 | 5 |  |
| （2） | 新型生态复合肥 16-16-16 | 万吨/年 | 6 |  |
| （3） | 新型生态专用肥 20-10-18 | 万吨/年 | 8 |  |
| （4） | 新型生态专用肥 15-9-8 | 万吨/年 | 6 |  |
| （5） | 新型生态专用肥 12-13-0 | 万吨/年 | 5 |  |
| 3 | 氟硅酸 | 万吨/年 | 1.69 | 副产品 |
| 三 | 操作日 | 小时/年 | 7200 |  |
| 四 | 主要原料消耗 |  |  |  |
| 1 | 复混肥装置 |  |  |  |
| （1） | 尿素（N=46%） | 吨/年 | 46600 |  |
| （2） | 氯化铵（25%） | 吨/年 | 72610 |  |
| （3） | 磷酸一铵 （10－47－0） | 吨/年 | 69050 |  |
| （4） | 氯化钾（60%） | 吨/年 | 62880 |  |
| （5） | 氨气（99.99%） | 吨/年 | 3100 |  |
| （6） | 硫酸（98%） | 吨/年 | 69160 |  |
| （7） | 一铵渣 | 吨/年 | 8500 |  |
| （8） | 包膜剂 | 吨/年 | 1040 |  |
| （9） | 包装袋 | 万条/年 | 600 |  |
| 2 | 普钙装置 |  |  |  |
| （1） | 硫 酸（100%） | 吨/年 | 67000 |  |
| （2） | 磷矿石（28.5%） | 吨/年 | 127000 |  |
| （3） | 包装袋 | 条/年 | 4000000 |  |
| 五 | 公用工程 |  |  |  |
| 1 | 电 | 万kWh/年 | 1589 |  |
| 2 | 新鲜水 | m3/年 | 67000 |  |
| 3 | 蒸汽 | t/a | 20000 | 由合成氨装置锅炉供给 |
| 4 | 天然气 | 万m3/a | 352 |  |
| 5 | 米焦丁 | t/a | 5200 |  |
| 六 | 三废排放量 |  |  |  |
| 1 | 废气 | Nm3/h | 498470 |  |
| 2 | 生产废水 | m3/d | 418.6 | 去普钙装置氟吸收补充水 |
|  | 生活污水 | m3/d | 20.96 |  |
| 3 | 固体废物 | 吨/年 | 702.53 | 固废废物均进行有效处置 |
| 七 | 运输量 |  |  |  |
| 1 | 运入量 | 吨/年 | 45.684 |  |
| 2 | 运出量 | 万吨/年 | 46.24 | 产品外售运出 |
| 八 | 定员 | 人 | 406 |  |
| 九 | 占地面积 | 平方米 | 71983.92 | 107.98亩 |
| 十 | 总建筑面积 | 平方米 | 27207.16 |  |
| 十一 | 工程总投资额 | 万元 | 30000 |  |
| 十二 | 销售收入 | 万元 | 54756.2 |  |
| 十三 | 总成本费用 | 万元 | 51399.61 |  |
| 十四 | 投资利润率 | % | 10.79 |  |
| 十五 | 全投资内部收益率 | % | 14.39 | 稅前 |
| 十六 | 全投资投资回收期 | 年 | 7.31 | 静态 |
| 十七 | 盈亏平衡点 |  |  |  |
|  | 以生产能力表示 | % | 66.63 |  |

3.8项目实施进度安排

本项目建设期为12个月，拟在2020年6月开工，初步计划如下：

初步设计：1个月；

场地详勘：2个月；

施工图设计：1个月；

设备、材料招标采购：1个月；

土建施工：2个月；

设备安装调试：3个月；

人员培训：1个月

生产线调试、试生产：2个月；

竣工验收：1个月。

上述各个阶段相互交错进行，建设期从初步设计算起至考核完毕共12个月。若前期工作为完成，工期顺延，本工程实施计划如下表所示：

表3.6-1     本工程施工进度表

| 建设时间 建设阶段 | 2020年 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| 2022021 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 初步设计及审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 场地详勘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备、材料招标采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产线调试、试生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4工程分析

4.1普钙工艺流程及产污环节

4.1.1普钙装置工艺流程

- 1、工艺原理

过磷酸钙是由硫酸分解磷矿粉（主要成分Ca5(PO4)3F）制得。在过磷酸钙的生产过程中，其化学反应可分为两个阶段：第一阶段为硫酸与大约70%的Ca5(PO4)3F反应，生成磷酸和硫酸钙（CaSO4.12H2O）结晶；第二阶段系利用第一阶段所生成的磷酸去分解剩余的约30%的Ca5(PO4)3F，生成一水合磷酸二氢钙。

第一阶段反应式：

(1)

第二阶段反应式：

(2)

第一阶段的反应速度相对比较快，一般只需要10~30分钟时间即可完成，即在混和器和化成室内就能达到工艺要求。当第一阶段反应终了时，料浆中磷酸浓度一般已达40%~48%P2O5。第二阶段的反应速度非常缓慢，一般需要几天到几周的时间，因为反应时间太长，必须从化成室移至熟化仓库来完成。

主要副反应如下：

① HF与SiO2作用生成气态的SiF4：

② 部分又与HF作用生成H2SiF6：

2、工艺流程

（1）备料工段

来自祥丰金麦公司磷矿堆场的磷矿通过运输机送至磷矿料仓，通过输送机将块状磷矿石输送至颚式破碎机将其破碎。破碎完成的磷矿通过皮带机运送至烘干机内烘干，由沸腾炉燃烧米焦丁提供热源，进行烘干。烘干完成的磷矿由埋刮板输送机输送至球磨机进行球磨。球磨完成后送入选粉机，在进入矿粉中间仓。磷矿破碎、球磨产生的粉尘经各自的布袋除尘器除尘后，通过引风机，经40m高的排气筒排放。烘干完物料的烟气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后，通过40m高的排气筒排放。除尘器收集的粉尘加入混化工段。

（2）稀硫酸配置工段

来自厂区硫酸储槽之98%H2SO4通过浓硫酸泵进入本工段的浓硫酸卸酸槽内。来自高位水池之工艺水借助位差通过管道进入工艺水槽内。

98%浓硫酸通过浓硫酸给料泵经计量后进入位于石墨换热器项部之酸水混合器内。与此同时工艺水亦自工艺水槽通过工艺水中间泵经计量后进入酸水混合器中与浓硫酸混合并将其稀释至含H2SO465~68%稀硫酸。稀释后的稀酸温度约150~160℃经循环冷却水逆流冷却至约80℃后，流入68%稀硫酸中间槽内。循环冷却水经吸收高温稀硫酸释出之热量升温后之热水靠余压返回循环水凉水塔被进一步冷却后循环使用。

（3）混化工段

68%稀硫酸自中间槽借位差经计量后流入酸矿混合机内。与此同时将存于矿料贮斗内磷矿粉通过矿粉计量电子皮带称之磷矿粉亦加入酸矿混合机内。

硫酸和矿料经充分混合后制得之料浆流入回转化成室内。物料于回转化成室内经约60分钟反应后而固化为固态物料。固化物料被回转化成室内之切削机切削为块粒状物料后自位于化成室中心的下部出料口卸于鲜钙皮带运输机上，并被送至熟化库。物料进入熟化库前尚需经过鲜钙撒扬机将块粒状鲜钙进一步打碎，并撒布于熟化库。

（4）熟化工段

出化成室鲜钙经撒扬机打散后送入带桥式起重机的的熟化仓库完成熟化反应制得成品粉状普通过磷酸钙。

自混化工段送入本工段熟化库内之新鲜普钙于库内经桥式抓斗起重机不断翻堆熟化，并完成酸矿反应后即得到成品粉状普钙。

（5）含氟废气吸收工段

自酸矿混合机及回转化成室排出之含氟化物空气经三塔串联用稀氟硅酸溶液逆流洗涤净化后，尾气通过一座70m的高排气筒放空。氟吸收装置制得的含H2SiF610%的水溶液则作为副产品送往云南祥丰金麦化工有限公司氟硅酸钠装置作为生产氟硅酸钠的原料。

普钙装置工程工艺流程及排污节点见图4.1-1。

图4.1-1 普钙装置工艺流程及产污节点图

4.1.2普钙装置产污环节

1、废水

（1）W1：地面冲洗废水

废水中主要污染物为SS，经收集进入生产废水收集池，厂区地坪冲洗废水汇入酸性水地下槽中，替代补入含氟废气洗涤系统之清水加以回收利用，实现水闭路循环。

（2）W2：生活污水

本项目普钙装置区劳动定员93人，用水量参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2019）中城镇居民用水定额区110L/人·天，生活用水量为10.23m3/d，生活废水产生量按80%计，废水产生量为8.184m3/d。生活废水依托祥丰金麦现有生活污水处理系统处置后回用于厂区绿化，不外排。

（3）W3:初期雨水

本项目在厂区周围设置截排水沟，场外雨水随截排水沟排走，厂内对初期雨水进行收集，在初期雨水收集池沉淀处理后补充用作熟化库用水。

经前文计算，项目最大初期雨水需收集量约为199.52m3，考虑1.2的安全系数，本项目普钙装置区设置初期雨水收集池容积为240m3。

2、废气

（1）G1：磨机粉尘

矿粉车间采用球磨机加工磷矿石，加工过程会有粉尘产生，通过排放筒（DA001排气筒）排放，排气筒高度40m。

（2）G2：普钙装置烘干尾气

磷矿粉车间因物料中含有一定的水分，由1台烘干炉进行干燥，主要大气污染物包括烟尘、二氧化硫和氮氧化物，通过排放筒（DA002排气筒）排放，排气筒高度40m。

（3）G3：脱氟塔尾气

在回转化成工艺中，会有氟化物溢出，采用三级脱氟塔洗涤后，经排气筒（DA003排气筒）排放，排气筒高度70m。

（4）无组织废气

熟化库无组织废气主要污染物为氟化物。

3、噪声

本项目普钙噪声主要来源于生产过程中的机械噪声，噪声源包括破碎机、振动筛分机、烘干机、风机、循环水泵等。

对各主要噪声源的防治，首先选取低噪声设备，从噪声源头控制陆地声产生的强度，其次，隔断噪声传播途径，对空压机、风机、压缩机等产噪设备应进行单独布置，对其它产噪设备应安装防振、咸振、隔音、阻尼材料等，第三应特别加强受体保护，发放必要的 护用品。在采取以上措施后可不同程度地降低噪声对周围环境和职工健康的影响 。本项目各类噪声源及配套治理措施见表 4.4-1。

表4.1-1  项目生产噪声源及配套治理措施

| 序号 | 设备 名称 | 所在 车间 | 数量 | 声压级 dB(A) | 治理措施 | 降噪效果 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尾气风机 | 氟洗涤 | 1 | 85~90 | 消声器，基础减震 | 80 |
| 2 | 球磨机 | 矿粉车间 | 2 | 90~100 | 围护结构隔声 | 85 |
| 3 | 洗涤塔 | 氟洗涤 | 2 | 70~75 | 围护结构隔声 | 70 |
| 4 | 皮带运输机 | 化成工段 | 2 | 70~80 | 围护结构隔声 | 70 |
| 5 | 撒扬机 | 熟料库 | 2 | 80~85 | 围护结构隔声 | 75 |
| 6 | 各类泵 | 循环水系统 | 4 | 80~90 | 基础采用隔声垫 | 70 |
| 7 | 包装机 | 成品车间 | 2 | 70~80 | 围护结构隔声 | 70 |
| 8 | 造粒机 | 造粒工段 | 1 | 85~90 | 基础减震 | 80 |
| 9 | 破碎机 | 成品车间 | 1 | 90~100 | 围护结构隔声 | 80 |

4、固体废物

S1：除尘收集粉尘

在磷矿破碎、球磨、烘干过程中产生的粉尘经布袋除尘器除尘后，袋除尘收尘由建设方定期回收，统一收集后返回生产装置。

S2：沸腾炉渣

普钙装置磷矿烘干产生的烟粉尘经布袋除尘器除尘后，由建设方定期回收，外卖制砖。普钙装置磷矿烘干燃料采用焦丁，产生的灰渣，外卖制砖。

S3:废机油

在检修过程中，会有废机油产生，依托祥丰金麦公司现有危废暂存间暂存，委托有资质的单位处理。

S4：生活垃圾

本项目劳动定员93人，生活垃圾年产生量按 1.0kg/人·天计算，本项目运行期间，生活垃圾产生量为93kg/d，27.9t/a；统一收集后委托环卫部门清运处置。

## 4.2氨酸法复混肥装置工艺流程及产污环节

4.2.1工艺流程

复混肥的生产主要将原料氯化铵、氯化钾、磷酸一铵一铵、氨气和稀硫酸按一定比例混合后，经破碎、造粒、烘干、冷却、包装等环节，生产复混肥料，项目生产工艺流程见图4.2-2。

（1）混料

根据复混肥生产需要，将原料普钙、氯化铵、氯化钾和一铵按一定比例混合。

（2）破碎

混合后的物料进入破碎机中进行破碎处理，使各原料变成较细的粉末，同时得以充分混合，该过程在密闭的设备里进行，为物理过程。

（3）原料筛分

进混料、破碎充分混合后的物料进入原料筛分，项目采用振动筛分方式，筛下细颗粒的粉料由皮带送造粒工段，粒径大的原料由筛子上层返回破碎工序，进行二次破碎。

（4）造粒

经破碎筛分后的粉末状原料由皮带送入造粒机，适当喷入少量雾化水汽后进行造粒，项目设计采取圆盘造粒和转鼓造粒两种方式，其汇总圆盘造粒机2台，转鼓造粒机1台。

4.2.2装置产污环节

## 4.3挤压法复混肥装置工艺流程及产污环节

4.3.1工艺流程

- 复混肥的生产主要将原料普钙、氯化铵、氯化钾和磷酸一铵按一定比例投入料仓，经配料、破碎、混合、造粒、烘干、冷却筛分、包装等环节，生产复混肥料，项目生产工艺流程及产污节点图见图4.3-1。

- （1）配料

- 将尿素、氯化铵、磷酸一铵、氯化钾、一铵渣、普钙原料通过破碎或拆包投入对应的原料仓内，按照工艺配方的要求，通过电子皮带称计量后送至总混料皮带上，进行配料。

- （2）破碎

- 配料后的物料进入破碎机中进行破碎处理，使各原料变成较细的粉末，同时得以充分混合，该过程在密闭的设备里进行，为物理过程。

- （3）混合

根据复混肥生产需要，将原料普钙、氯化铵、氯化钾、磷酸一铵和水按一定比例混合。

（4）造粒

经破碎筛分后的粉末状原料由皮带送入挤压造粒机，适当喷入少量雾化水汽后进行造粒。产生的造粒废气通过系统布袋除尘后，通过40m高的排气筒排放。

- （5）初筛

- 造粒完成的产品进入初筛进行筛分，项目采用振动筛分方式，筛下细颗粒的粉料由皮带送烘干工段，粒径大的原料由筛子上层返回混合工序。初筛产生的废气经系统布袋除尘后，通过40m高的排气筒排放。

（6）烘干

- 将经过初筛的合格小颗粒进入烘干机，通过烘干机的旋转和筒体内抄板把物料分散开，对物料进行烘干以达到产品水分要求的目的。烘干热源采用天然气。烘干废气经烘干布袋除尘器除尘后，再经洗涤塔除尘，最后由40m高的排气筒（DA008）排放。

- （7）冷却

- 烘干出来的肥料进入冷却机冷却，物料在冷却机的抄板作用下不停翻转前进与经过引风机引进的自然风（即风冷）逆流而行，使物料温度逐步下降，吸收热量后的自然风经布袋除尘后，收集下的尘返回混合，废气经40m高排气筒（DA008）排放。

- 精筛

- 经过冷却的物料进入筛分，大颗粒返回混合工序，留下符合要求（1-4.5mm）的合格产品，进入包装工序。精筛废气经布袋除尘后，收集下的尘返回混合，废气经40m高排气筒（DA008）排放。

- （9）包装

- 筛分好的成品进行包膜进入电子包装，必须保证单包重量在0.5%范围内，计量合格率达到100%，包装封口整齐，严密，确保成品包装完好。

图4.3-1 挤压复混肥工艺流程及产污节点图

### 4.3.2装置产污环节

（1）废气

G1：破碎废气

项目采用链式破碎机对原料进行破碎处理，破碎在密闭设备内进行，在进料和出料过程中会有少量粉尘产生，粉尘呈无组织排放。

G2：原料筛分废气

项目采用振动筛对产品进行细筛和精筛，在筛分过程中会有粉尘产生，经系统布袋除尘后，再经由排气筒（DA008）排放，除尘效率99%，排气筒高度40m。

G3：造粒废气

在造粒过程中，会有粉尘产生，项目采用湿法造粒工艺，即在造粒是喷少量雾化会，对物料进行加湿处理，经系统布袋除尘后，再经由排气筒（8#）排放，除尘效率99%，排气筒高度40m。

G4：烘干废气

项目烘干热源由燃煤沸腾炉提供热气，烘干废气经烘干布袋除尘后，收集下的尘返回造粒配料，废气一起进入洗涤脱硫除尘，再经40m高排气筒（8#）排放。烘干布袋除尘效率99%，洗涤除尘效率85%。

G5：冷却废气

物料在冷却机的抄板作用下不停翻转前进与经过引风机引进的自然风（即风冷）逆流而行，会有粉尘产生，粉尘经冷却布袋除尘后，由经40m高排气筒（8#）排放,收集下的尘返回混合。冷却布袋除尘效率99%。

（2）废水

项目生产过程中废水主要是尾气洗涤废水，废水产生量300m3/d，经沉淀后循环使用，不外排。

（3）噪声

项目生产过程中的噪声主要是引风机机械设备噪声，噪声值在95dB（A）。

（4）固废废物

项目生产过程中的固废废物主要为尾气洗涤废水沉淀池污泥、烘干沸腾炉炉渣和生活垃圾。

尾气洗涤废水沉淀污泥定期清掏，返回作为生产配料。

烘干沸腾炉煤渣用于外卖制砖。

生活垃圾集中收集，委托环卫部门处置。

4.4相关平衡

4.4.1物料平衡

1、普钙装置区物料平衡

普钙装置区平衡表见表4.4-1。

表4.4-1  普钙装置区平衡表

| 生产装置 | 序号 | 投入 | 产出 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 物料名称 | 物料量（t/a） | 物料名称 | 物料量（t/a） |  |
| 普钙装置 | 1 | 磷矿 | 130000 | 普钙 | 200000 |  |
|  | 2 | 水 | 34800 | 氟硅酸 | 9753.7 |  |
|  | 3 | 硫酸 | 67000 | 硅胶 | 200 |  |
|  | 4 | 焦丁 | 5200 | 磨矿尾气 | 13 |  |
|  | 5 |  |  | 氟吸收尾气 | 7829.79 |  |
|  | 6 |  |  | 烘干废气 | 14787 |  |
|  | 7 |  |  | 无组织废气 | 3.51 |  |
|  | 8 |  |  | 炉渣 | 813 |  |
|  | 9 |  |  | 水循环损失 | 3600 |  |
|  | 10 | 合计 | 237000 |  | 237000 | / |

图4.4-1普钙装置物料平衡图

2、氨酸法复混肥料料平衡

表4.4-2  氨酸法复混肥料生产综合物料平衡表

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 物料量（t/a） | 物料名称 | 物料量（t/a） |
| 普通过磷酸钙 | 12600 | 复混肥料 | 200000 |
| 氯化钾 | 47880 | 造粒废气 | 68 |
| 氯化铵 | 53360 | 原料投料、粉碎废气 | 2.92 |
| 尿素 | 30100 | 烘干废气 | 32264.36 |
| 磷酸一铵 | 45300 | 冷却废气 | 2 |
| 氨气 | 9100 | 筛分废气 | 2 |
| 硫酸 | 2160 | 包装废气 | 2 |
| 一铵渣 | 6000 | 无组织废气 | 31.1 |
| 用水 | 2000 | 沸腾炉渣 | 170.1 |
| 蒸汽 | 20800 |  | 232024.58 |
| 包膜剂 | 740 |  |  |
| 天然气 | 1814.48 |  |  |
| 米焦丁 | 1088 |  |  |
| 合计 | 232942.48 |  | 232942.48 |

图4.4-2 氨酸法物料平衡图 单位t/a

3、挤压法复混肥料料平衡

表4.4-3  挤压法复混肥料生产综合物料平衡表

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 物料量（t/a） | 物料名称 | 物料量（t/a） |
| 普通过磷酸钙 | 25000 | 复混肥料 | 100000 |
| 氯化钾 | 15000 | 造粒废气 | 5.6 |
| 氯化铵 | 19250 | 原料备料废气 | 12 |
| 尿素 | 34500 | 烘干废气 | 26813.89 |
| 磷酸一铵 | 23750 | 冷却废气 | 1 |
| 一铵渣 | 2500 | 筛分废气 | 2 |
| 用水 | 1560 | 包装废气 | 1 |
| 蒸汽 | 4000 | 无组织废气 | 15.5 |
| 包膜剂 | 380 | 沸腾炉渣 | 42.53 |
| 天然气 | 720 | 尾气洗涤沉渣 | 38.48 |
| 米焦丁 | 272 |  |  |
| 合计 | 126932 | 合计 | 126932 |

图4.4-3 挤压法生产线物料平衡图 单位t/a

### 4.4.2磷平衡

项目采用稀酸矿粉法生产过磷酸钙，磷平衡按磷矿石用量13万吨/年，含P2O5 ：28.5％，生产过磷酸钙20万吨/年进行平衡。根据设计项目生产的过磷酸钙总磷为18.5%计。平衡结果见表4.4-4。

表4.4-4  项目生产P2O5平衡表

| 进项 | 出项 |
| --- | --- |
| 项目 | P2O5（%） | P2O5 (t/a) | 百分比（%） | 项目 | P2O5（%） | P2O5 (t/a) | 百分比 （%） |
| 磷矿石130000 | 28.5 | 37050 | 100 | 过磷酸钙 200000 | 18.5 | 37000 | 99.87 |
|  |  |  |  | 粉尘13 | 28.5 | 3.71 | 0.01 |
|  |  |  |  | 普钙烘干废气26 | 28.5 | 7.41 | 0.02 |
|  |  |  |  | 氟硅酸溶液9753.7 | 0.4 | 38.88 | 0.06 |
| 合计 | 37050 | 100 |  | 37050 | 100 |

### 4.4.3氟平衡

氟平衡按磷矿石用量为13万吨/年，含氟：1.5%。

磷矿石中氟，主要在硫酸分解磷矿石时从混化装置排放。根据查阅《化工环境保护设计手册》，在制取过磷酸钙的过程中，磷矿中约40%的氟（780t/a），逸出的氟，通过三级洗涤塔洗涤后，通过70m高排气筒排放。三级洗涤塔综合洗涤效率为99%，排放量为7.8t/a，则772.2t/a进入氟硅酸溶液。在制取过磷酸钙的过程中，磷矿中约60%的氟（1170t/a）进入普钙，在撒场和翻堆时逸出的无组织氟占氟的1%，无组织氟化物产生量为11.7t/a。通过洒水降尘，效率为70%，则熟化库无组织氟化物排放量为3.51t/a，则1166.49t/a进入产品过磷酸钙。

根据以上情况，本项目的氟平衡结果见表4.4-5。

表4.4-5  项目生产氟平衡表

| 进项 | 出项 |
| --- | --- |
| 项目 | F（%） | F(t/a) | 百分比（%） | 项目 | F（%） | F（t/a) | 百分比（%） |
| 磷矿石130000 | 1.5 | 1950 | 100 | 过磷酸钙200000 | 0.58 | 1166.49 | 59.82 |
|  |  |  |  | 氟硅酸975.37 | 79.17 | 772.2 | 39.6 |
|  |  |  |  | 有组织含氟废气 | 100 | 7.8 | 0.4 |
|  |  |  |  | 无组织含氟废气 | 100 | 3.51 | 0.18 |
| 合计 |  | 1950 | 100 | 合计 |  | 1950 | 100 |

### 4.2.4硫平衡

根据工艺分析，本项目生产过程中硫，主要为燃料中含硫，原料中和产品中较少，不参与生产过程中的物料反应，全部外排，因此不进行分析。

### 4.4.5建设项目蒸汽平衡

图4.4-4  蒸汽平衡图（单位：t/a）

4.4.6水平衡

一、过磷酸钙生产用排水分析

1、配酸工序用水

硫酸由浓度为98%降至65~70%（以68%计），硫酸用量为67000t/a（用水量为0.45t/t硫酸），用水量4.2m3/h，30200m3/a。

2、氟回收工序

根据可研，氟回收塔补充水1000m3/a，约0.14m3/h。

- 循环补充水

- 循环过程蒸发损耗按1%计，则循环补充水0.5m3/h，3600t/a。

二、复混肥料生产用排水分析

1、氨酸法复混肥生产用排水分析

（1）配酸工序用水

硫酸由浓度为98%降至65~70%（以68%计），硫酸用量为2160t/a（用水量为0.665t/t硫酸），用水量约0.2m3/h，1436.4m3/a。

（2）造粒尾气洗涤补充水

根据可研，造粒尾气洗涤用水量约为0.08m3/h，560m3/a。

2、挤压法复混肥生产用排水分析

（1）混合工序用水

根据可研，混合工序用水量约0.14m3/h，1000m3/a。

（2）烘干尾气洗涤补充水

根据可研，烘干尾气洗涤用水量约为0.08m3/h，560m3/a。

3、地面冲洗废水

三、生活污水

①普钙装置区生活污水

根据建设提供的资料，本项目建成后，普钙装置区职工人数为93人，用水量参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2019）中城镇居民用水定额区110L/人·天，生活用水量为10.23m3/d，生活废水产生量按80%计，废水产生量为8.184m3/d。生活废水依托祥丰金麦现有生活污水处理系统处置后回用于厂区绿化，不外排。

②复混肥主装置区生活污水

根据建设提供的资料，本项目建成后，复混肥装置区职工人数为313人，用水量参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2019）中城镇居民用水定额区110L/人·天，生活用水量为34.43m3/d，生活废水产生量按80%计，废水产生量为27.544m3/d。生活废水经新建的生活污水处理系统处置后回用于厂区绿化，不外排。

四、实验室废水

项目的化验室主要是对各种生产原料及生产产品进行元素含量测定，其用水量为0.03m3/d，排水量按用水量的0.8计，为0.024m3/d，其用水量较小，经中和预处理后，统一收集后进入化粪池。

表4.4-1  项目过磷酸钙装置区用排水一览表  单位：m3/d

| 序号 | 用水单元 | 经济 指标 | 用水指标 | 用水量 | 回用 水量 | 排水量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过磷酸钙配酸工序用水 | / | / | 100.8 | / | 0 | 损耗 |
| 2 | 过磷酸钙氟回收工序补充水 | / | / | 3.36 | / | 0 | 进入氟硅酸 |
| 3 | 循环补充水 | / | / | 12 | / | 0 |  |
| 4 | 地面冲洗用水 | / | / | 2.02 | 1.62 | 0 | 作为氟吸收补充水 |
| 5 | 办公用排水 | 100人 | 110 L/人.d | 10.23 | 8.184 | / | 绿化 |
| 6 | 合计 | / | / | 128.41 | 9.804 | 0 |  |

图4.4-5  本项目过磷酸钙装置区用排水平衡（m3/d）

表4.4-1  项目复混肥装置区用排水一览表  单位：m3/d

| 序号 | 用水单元 | 经济 指标 | 用水指标 | 用水量 | 回用 水量 | 排水量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复混肥配酸工序用水 | / | / | 4.8 | / | 0 | 损耗 |
| 2 | 造粒尾气洗补充水 | / | / | 1.87 | / | 0 | 损耗 |
| 3 | 混合工序补充水 | / | / | 3.36 | 3.04 | 0 | 损耗 |
| 4 | 尾气洗涤用水 | / | / | 1.92 | 0 | 0 | 损耗 |
| 5 | 地面冲洗用水 | / | / | 3.8 | 3.04 | 0 | 作为尾气补充水 |
| 6 | 办公用排水 | 100人 | 110 L/人.d | 34.43 | 27.544 | 0 | 绿化 |
| 7 | 合计 | / | / | 50.18 | 33.624 | 0 |  |

图4.4-6  本项目复混肥装置区用排水平衡（m3/d）

4.5污染治理措施及污染源强核算

4.6.1废气

4.6.1.1普钙装置区废气

1、有组织排放

本项目普钙装置区共有3个有组织排放源，各有组织排放源污染物排放情况如下：

（1）DA001排气筒

DA001排气筒排放的污染物包括普钙磷矿球磨废气G1，主要污染物为粉尘，废气排放量34000m3/h，排气筒高度40m。

矿粉车间采用1台球磨机加工磷矿石，加工过程会有粉尘产生。粉尘产生量按原料的1%计算，则磨机粉尘产生量为1300t/a，产生浓度5310.59mg/m3，产生速率180.56kg/h，球磨粉尘经布袋除尘器除尘后通过40m高排气筒排放，布袋除尘器除尘效率为99%，则球磨粉尘排放浓度53.11mg/m3，排放速率1.81kg/h，排放量为13t/a。

DA001排气筒污染物排放情况见表表4.6-2。

表4.6-2   DA001排气筒污染物排放情况

| 污染源（编号） | 排气筒编号 | 废气排放量（m3/h） | 污染物名称 | 污染物排放浓度（mg/m3） | 污染物排放速率（kg/h） | 污染物排放量（t/a） | 排放筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 球磨粉尘（G1） | DA001 | 34000 | 粉尘 | 53.11 | 1.81 | 13 | 排气筒高度：40m 排放口内径：0.9m |

（2）DA002排气筒

磷矿粉车间因物料中含有一定的水分，由1台烘干炉进行干燥，主要大气污染物包括烟（粉）尘、二氧化硫和氮氧化物。本项目普钙装置区烘干废气风机风量为70000m3/h，通过一根40m高，内径1.4m的排气筒排放。

烟粉尘

尾气中粉尘包含燃米焦丁产生的烟尘，热风从排气口带走产品粉尘。

根据米焦丁成分表，含灰分16.92%。

参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》燃煤锅炉产排污系数，烟尘的排污系数为1.8Akg/吨-原料。则：

烟尘产生量=1.8×16.92×5200×10-3=158.37t/a

参考《空气污染物排放和控制手册》（美国环境保护局）石膏生产企业，干燥过程粉尘产生系数为20kg/t物料，粉尘产生量为2600t/a。则烘干机尾气中粉尘产生量为2600t/a。

烘干废气中烟粉尘产生量为2758.37t/a，产生速率约383.11kg/h，产生浓度约为5473mg/m3。

参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》燃煤锅炉产排污系数，SO2的排污系数为16Skg/吨-原料，NOX的排污系数为2.7kg/吨-原料。则：

SO2产生量=16×0.82×5200×10-3=68.224t/a

NOX产生量=2.7×5200×10-3=14.04t/a。

根据设计单位资料，本项目普钙烘干废气经“布袋除尘（除尘效率99%）”工艺处理。

处理后，烟（粉）尘排放浓度为53.73mg/m3，排放速率为3.83kg/h，排放量为27.58t/a；SO2的排放浓度为135.43mg/m3，排放速率为9.48kg/h，排放量为68.224t/a；NOX的排放浓度为27.86mg/m3，排放速率为1.95kg/h，排放量为14.04t/a。

DA001排气筒污染物排放情况见表表4.6-1。

表4.6-1  DA002排气筒污染物排放情况

| 污染源（编号） | 排气筒编号 | 废气排放量（m3/h） | 污染物名称 | 污染物排放浓度（mg/m3） | 污染物排速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普钙磷矿烘干尾气（G2） | DA002 | 70000 | 烟粉尘 | 53.73 | 3.83 | 27.58 | 高度：40m 内径：1.2m |
|  |  |  | SO2 | 135.43 | 9.48 | 68.224 |  |
|  |  |  | NOX | 27.86 | 1.95 | 14.04 |  |

（3）DA003排气筒

DA003排气筒排放的污染物主要为含氟废气，主要污染物为氟化物。废气通过三级洗涤塔洗涤后，通过70m高排气筒排放。

- 氟化物主要产生于熟化过程中，本项目磷矿石用量为13万吨/年，含氟：1.5％，氟含量为1950t/a。

根据查阅《化工环境保护设计手册》，在制取过磷酸钙的过程中，磷矿中约40%的氟（780t/a），逸出的氟，通过三级洗涤塔洗涤后，通过70m高排气筒排放。三级洗涤塔综合洗涤效率为99%，则含氟废气排放速率为1.08kg/h，排放量为7.8t/a，根据可研本项目氟吸收风机风量为36000m3/h，排放浓度为30mg/m3。

DA003排气筒污染物排放情况见表4.6-3。

表4.6-3   DA003排气筒污染物排放情况

| 排放源（编号） | 废气排放量（m3/h） | 污染物名称 | 污染物排放浓度（mg/m3） | 污染物排放速率（kg/h） | 污染物排放量（t/a） | 排放参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含氟废气（G3） | 36000 | 氟化物 | 30 | 1.08 | 7.8 | 排气筒高度：70m 排放口内径：1.2m |

- 无组织废气

- 氟化物主要产生于熟化过程中，本项目磷矿石用量为13万吨/年，含氟：1.5％，氟含量为1950t/a。

- 根据查阅《化工环境保护设计手册》，在制取过磷酸钙的过程中，磷矿中约60%的氟（1170t/a）进入普钙，在撒场和翻堆时逸出的无组织氟占氟的1%，无组织氟化物产生量为11.7t/a。

- 通过洒水降尘，效率为70%，则熟化库无组织氟化物排放量为3.51t/a，0.49kg/h。

4.6.1.2复混肥装置区废气

复混肥装置区包括2条氨酸法复混肥生产线（1#、2#）和1条挤压法复混肥生产线。

一、1#氨酸法复合肥生产线

- 有组织废气

- 1#氨酸法复合肥生产线有组织废气包括造粒塔尾气G4、原料投料、粉碎废气（G5~6），产品烘干废气G7，冷却废气（G8~9），产品筛分废气（G10~12）、包装废气（G13）。

（1）DA004排气筒

DA004排气筒排放的污染物主要为1#氨酸法复合肥造粒塔尾气G4，废气中的主要污染物为颗粒物和氨，经造粒塔顶的湿法洗涤系统洗涤后，经由塔顶排气筒排放，排气筒高度40m，废气排放量30000m3/h。

参考《排污许可证申请与核发技术规范（磷肥、钾肥复混肥料、有机肥料及微生物工业）》（HJ864.2018）工业粉尘产污系数为5.6千克/吨-产品，氨产污系数为1.2千克/吨-产品。

本项目1#氨酸法复合肥产量10万吨/年，则1#氨酸法复合肥造粒废气颗粒物产生量560t/a，氨产生量120t/a，废气经二级湿法洗涤后，经由40m高的造粒塔顶排气筒（DA004排气筒）排放，废气排放量30000m3/h。

二级湿法洗涤综合除尘效率以95%计，湿法洗涤氨去除效率以95%计，则造粒废气经湿法洗涤后，废气中颗粒物排放量28t/a，约3.89kg/h，排放浓度129.67mg/m3。氨排放量6t/a，排放速率0.83kg/h，排放浓度27.67mg/m3。

DA004排气筒造粒废气污染物排放情况见表4.6-4。

表4.6-4    DA004排气筒造粒废气污染物排放情况

| 排放源（编号） | 废气排放量（m3/h） | 污染物名称 | 污染物排放浓度（mg/m3） | 污染物排放速率（kg/h） | 污染物排放量（t/a） | 排放参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#氨酸法复合肥造粒废气 | 30000 | 颗粒物 | 129.67 | 3.89 | 28 | 排气筒高度：40m 排放口内径：3.2m |
|  |  | 氨 | 27.67 | 0.83 | 6 |  |

（2）DA005排气筒

DA005排气筒排放的污染物包括：1#氨酸法复合肥原料投料、粉碎废气（G5~6），产品烘干废气G7，冷却废气（G8~9），产品筛分废气（G10~12）、包装废气（G13）。

1）1#氨酸法复合肥原料投料、粉碎废气G5~6

在原料投料、粉碎过程中，会有粉尘产生，粉尘产生量按原料的1%计算，则原料投料、粉碎的粉尘产生量为976.2t/a，粉尘经布袋除尘器除尘后，再经综合洗涤，最后通过40m高排气筒排放，布袋除尘器除尘效率为99%，湿式除尘效率为85%，风机风量为25000m3/h，则原料投料、粉碎的粉尘排放浓度8.11mg/m3，产生速率约0.2kg/h，产生量为1.46t/a。

2）1#氨酸法复合肥产品烘干废气G7

1#氨酸法复合肥因产品中含有一定的水分，由1台烘干炉进行干燥。目前考虑到冬季天然气供应紧等的因素，设计中使用天然气和米焦两种能原烘干。主要大气污染物包括烟（粉）尘、二氧化硫和氮氧化物。由于烘干采用直接接触烘干，烟气会带出粉尘。燃天然气180天，燃米焦丁120天。根据设计单位资料，本项目1#氨酸法复合肥烘干废气风机风量为115000m3/h，通过一根40m高，内径3.8m的排气筒排放。

①燃天然气

根据天然气成分表，本项目所使用天然气未含灰分，故燃天然气烘干时，烘干废气中粉尘，热风带走的产品。参考《空气污染物排放和控制手册》（美国环境保护局）石膏生产企业，干燥过程粉尘产生系数为20kg/t物料，粉尘产生量为2000t/a。则烘干机尾气中粉尘产生量为2000t/a，产生速率462.96kg/h，浓度为4025.74mg/m3。

根据天然气成分表，本项目烘干所使用天然气不含总硫，含硫化氢0.8mg/m3。

硫化氢燃烧方程式为：2H2S+3O2=2SO2+2H2O

则烘干废气中SO2浓度=0.8*（64/34）=1.51mg/m3，产生速率为0.17kg/h，产生量为0.73t/a。

参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》燃气锅炉产排污系数，NOX的排污系数为18.71kg/万m3-原料。则：

NOX产生量=18.71×126×10-3=2.36t/a。

根据设计单位资料，本项目1#氨酸法复合肥烘干废气经“旋风除尘（除尘效率70%）+重力除尘（除尘效率50%）+洗涤除尘（除尘效率85%，脱硫效率15%）”工艺处理。

处理后烘干废气烟（粉）尘排放浓度为90.61mg/m3，排放速率为10.42kg/h，排放量为45t/a；SO2的排放浓度为1.28mg/m3，排放速率约为0.14kg/h，排放量为0.62t/a；NOX的排放浓度为4.78mg/m3，排放速率为0.55kg/h，排放量为2.36t/a。

②燃米焦丁

A烟粉尘

尾气中粉尘包含燃米焦丁产生的烟尘，热风从排气口带走产品粉尘。

根据米焦丁成分表，含灰分16.92%。

参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》燃煤锅炉产排污系数，烟尘的排污系数为1.8Akg/吨-原料。则：

烟尘产生量=1.8×16.92×544×10-3=16.57t/a

参考《空气污染物排放和控制手册》（美国环境保护局）石膏生产企业，干燥过程粉尘产生系数为20kg/t物料，粉尘产生量为2000t/a。则烘干机尾气中粉尘产生量为2000t/a。

烘干废气中烟粉尘产生量为2016.57t/a，产生速率约700.2kg/h，产生浓度约为6088.7mg/m3。

参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》燃煤锅炉产排污系数，SO2的排污系数为16Skg/吨-原料，NOX的排污系数为2.7kg/吨-原料。则：

SO2产生量=16×0.82×544×10-3=7.14t/a

NOX产生量=2.7×544×10-3=1.47t/a。

根据设计单位资料，本项目1#氨酸法复合肥烘干废气经“旋风除尘（除尘效率70%）+重力除尘（除尘效率50%）+洗涤除尘（除尘效率85%，脱硫效率15%）”工艺处理。

处理后烘干废气烟（粉）尘排放浓度为137mg/m3，排放速率为15.75kg/h，排放量为45.37t/a；SO2的排放浓度为18.35mg/m3，排放速率约为2.11kg/h，排放量为6.07t/a；NOX的排放浓度为4.43mg/m3，排放速率为0.51kg/h，排放量为1.47t/a。

3）冷却废气（G8~9）

废气中的主要污染物为颗粒物，废气经布袋除尘后，由40m高排气筒（DA005排气筒）排放，1#氨酸法复合肥年产10万吨生态复合肥，冷却废气产污系数以1.0千克/吨-产品计，约100t/a，冷却筛分废气采用布袋收尘措施，布袋除尘效率99%，废气排放量83000m3/h，经布袋除尘后，颗粒物排放量1t/a，约0.14kg/h，废气排放浓度1.67mg/m3。

4）筛分废气（G10~12）

废气中的主要污染物为颗粒物，废气经布袋除尘后，由40m高排气筒（DA005排气筒）排放，1#氨酸法复合肥年产10万吨生态复合肥，筛分废气产污系数以1.0千克/吨-产品计，约100t/a，冷却筛分废气采用布袋收尘措施，布袋除尘效率99%，废气排放量89000m3/h，经布袋除尘后，颗粒物排放量1t/a，约0.14kg/h，废气排放浓度1.57mg/m3。

5）产品包装废气（G13）

废气中的主要污染物为颗粒物，废气经布袋除尘后，由40m高排气筒（DA005排气筒）排放，1#氨酸法复合肥年产10万吨生态复合肥，包装废气产污系数以1.0千克/吨-产品计，约100t/a，包装废气采用布袋收尘措施，布袋除尘效率99%，废气排放量14300m3/h，经布袋除尘后，颗粒物排放量1t/a，约0.14kg/h，废气排放浓度9.79mg/m3。

DA005排气筒废气污染物排放情况见表4.6-5。

表4.6-5  DA005排气筒废气污染物排放情况

| 排放源（编号） | 废气排放量（m3/h） | 污染物名称 | 污染物排放浓度（mg/m3） | 污染物排放速率（kg/h） | 污染物排放量（t/a） | 排放参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#氨酸法复合肥原料投料、粉碎废气（G5~6） | 25000 | 颗粒物 | 8.11 | 0.2 | 1.46 | 排气筒高度：40m 排放口内径：3.8m 温度：25℃ |
| 1#氨酸法复合肥产品烘干废气G7 | 燃天然气 | 115000 | 烟（粉）尘 | 90.61 | 10.42 | 45 |  |
|  |  |  | SO2 | 1.28 | 0.14 | 0.62 |  |
|  |  |  | NOX | 4.78 | 0.55 | 2.36 |  |
|  | 燃米焦丁 |  | 烟（粉）尘 | 137 | 15.75 | 45.37 |  |
|  |  |  | SO2 | 18.35 | 2.11 | 6.07 |  |
|  |  |  | NOX | 4.43 | 0.51 | 1.47 |  |
| 冷却废气（G8~9） | 83000 | 颗粒物 | 1.67 | 0.14 | 1 |  |
| 筛分废气（G10~12） | 89000 | 颗粒物 | 1.57×2 | 0.14×2 | 1×2 |  |
| 产品包装废气（G13） | 14300 | 颗粒物 | 9.79 | 0.14 | 1 |  |

2、无组织废气

项目生产组织排放包括混料集气罩未收集的粉尘、破碎粉尘、筛分粉尘和皮带输送跌宕产生的粉尘。无组织废气排放情况见表4.6-6。

表4.6-6  项目生产无组织废气排放情况

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 排放量（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混料 | 粉尘 | 0.69 |
| 2 | 破碎 | 粉尘 | 0.28 |
| 3 | 原料筛分 | 粉尘 | 0.69 |
| 4 | 造粒 | 粉尘 | 0.21 |
| 5 | 成品筛分 | 粉尘 | 0.14 |
| 6 | 皮带输送跌宕 | 粉尘 | 0.15 |
| 合计 | 粉尘 | 2.16 |

二、2#氨酸法复合肥生产线

- 1、有组织废气

2#氨酸法复合肥生产线有组织废气包括造粒塔尾气G14、原料投料、粉碎废气（G15~16），产品烘干废气G17，冷却废气（G18~19），产品筛分废气（G20~22）、包装废气（G23）。由于2#氨酸法复合肥生产线采取的工艺、原辅材料与1#生产线基本相同。故根据前文计算。2#氨酸法复合肥生产线有组织废气排放情况见表4.6-7。

表4.6-7    2#氨酸法复合肥生产线项目有组织废气排放情况一览表

| 排气筒编号 | 污染源及编号 | 污染物名称 | 污染治理措施 | 处理效率 | 排气量（m3/h） | 排气筒参数 | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA006排气筒 | G14：造粒尾气 | 颗粒物 | 二级尾气洗涤塔 | 95% | 30000 | 排气筒高度：40m 内径：3.2m 温度：25℃ | 3.89 | 129.67 |
|  |  | 氨 |  | 95% |  |  | 27.67 | 0.83 |
| DA007排气筒 | G15~16: 原料投料、粉碎废气 | 颗粒物 | 高效布袋除尘器 | 99% | 25000 | 排气筒高度：40m 排放口内径：3.8m 温度：25℃ | 0.2 | 8.11 |
|  | 产品烘干废气G17 | 燃天然气 | 烟（粉）尘 | 旋风除尘+重力除尘+洗涤除尘 | 97.75% | 115000 |  | 10.42 | 90.61 |
|  |  |  | SO2 |  | 15% |  |  | 0.14 | 1.28 |
|  |  |  | NOX |  | - |  |  | 0.55 | 4.78 |
|  |  | 燃米焦丁 | 烟（粉）尘 |  | 97.75% |  |  | 15.75 | 137 |
|  |  |  | SO2 |  | 15% |  |  | 2.11 | 18.35 |
|  |  |  | NOX |  | - |  |  | 0.51 | 4.43 |
|  | 冷却废气（G18~19） | 颗粒物 | 高效布袋除尘 | 99% | 83000 |  | 0.14 | 1.67 |
|  | 筛分废气（G20~22） | 颗粒物 | 高效布袋除尘 | 99% | 89000 |  | 0.14 | 1.57 |
|  | 产品包装废气（G23） | 颗粒物 | 高效布袋除尘 | 99% | 14300 |  | 0.14 | 9.79 |

2、无组织废气

项目生产组织排放包括混料集气罩未收集的粉尘、破碎粉尘、筛分粉尘和皮带输送跌宕产生的粉尘。无组织废气排放情况见表4.6-8。

表4.6-8  项目生产无组织废气排放情况

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 排放量（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混料 | 粉尘 | 0.69 |
| 2 | 破碎 | 粉尘 | 0.28 |
| 3 | 原料筛分 | 粉尘 | 0.69 |
| 4 | 造粒 | 粉尘 | 0.21 |
| 5 | 成品筛分 | 粉尘 | 0.14 |
| 6 | 皮带输送跌宕 | 粉尘 | 0.15 |
| 合计 | 粉尘 | 2.16 |

三、挤压法复合肥生产线

- 1、有组织废气

- 挤压法复合肥生产线有组织废气包括原料备料废气G24，造粒塔尾气G25、产品烘干废气G26，冷却废气（G27），产品筛分废气（G28~29）、包装废气（G30）。

（1）DA008排气筒

DA008排气筒排放的污染物主要为原料备料废气G24，造粒塔尾气G25、产品烘干废气G26，冷却废气（G27），产品筛分废气（G28~29）、包装废气（G30）。

①原料备料废气G24

在原料备料过程中，会有粉尘产生，粉尘产生量按原料的1%计算，则原料备料的粉尘产生量为1200t/a，粉尘经布袋除尘器除尘后，通过40m高排气筒排放。布袋除尘器除尘效率为99%，风机风量为25800m3/h，则原料投料、粉碎的粉尘排放浓度64.73mg/m3，产生速率约1.67kg/h，产生量为12t/a。

②造粒废气G25

参考《排污许可证申请与核发技术规范（磷肥、钾肥复混肥料、有机肥料及微生物工业）》（HJ864.2018）工业粉尘产污系数为5.6千克/吨-产品。

本项目挤压法复合肥产量10万吨/年，则造粒废气颗粒物产生量560t/a，废气经系统布袋除尘器除尘后，经由40m高的排气筒（DA008排气筒）排放，废气排放量30000m3/h。

系统布袋除尘效率以99%计，则造粒废气经湿法洗涤后，废气中颗粒物排放量5.6t/a，约0.78kg/h，排放浓度25.93mg/m3。

③产品烘干废气G26

因产品中含有一定的水分，由1台烘干炉进行干燥，燃料为天然气，主要大气污染物包括烟（粉）尘、二氧化硫和氮氧化物。由于烘干采用直接接触烘干，烟气会带出产品粉尘。

目前考虑到冬季天然气供应紧等的因素，设计中使用天然气和米焦两种能原烘干。主要大气污染物包括烟（粉）尘、二氧化硫和氮氧化物。由于烘干采用直接接触烘干，烟气会带出粉尘。燃天然气180天，燃米焦丁120天。根据设计单位资料，本项目挤压法复合肥烘干废气风机风量为34300m3/h，通过一根40m高，内径3.8m的排气筒排放。

①燃天然气

根据天然气成分表，本项目所使用天然气未含灰分，故燃天然气烘干时，烘干废气中粉尘，热风带走的产品。参考《空气污染物排放和控制手册》（美国环境保护局）石膏生产企业，干燥过程粉尘产生系数为20kg/t物料，粉尘产生量为2000t/a。则烘干机尾气中粉尘产生量为2000t/a，产生速率462.96kg/h，浓度为13496.5mg/m3。

根据天然气成分表，本项目烘干所使用天然气不含总硫，含硫化氢0.8mg/m3。

硫化氢燃烧方程式为：2H2S+3O2=2SO2+2H2O

则烘干废气中SO2浓度=0.8*（64/34）=1.51mg/m3，产生速率为0.05kg/h，产生量为0.22t/a。

参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》燃气锅炉产排污系数，NOX的排污系数为18.71kg/万m3-原料。则：

NOX产生量=18.71×126×10-3=2.36t/a。

根据设计单位资料，本项目挤压法复合肥烘干废气经“烘干布袋除尘（除尘效率99%）+洗涤除尘（除尘效率85%，脱硫效率15%）”工艺处理。

处理后烘干废气烟（粉）尘排放浓度为20.24mg/m3，排放速率为0.69kg/h，排放量为3t/a；SO2的排放浓度为1.28mg/m3，排放速率约为0.04kg/h，排放量为0.19t/a；NOX的排放浓度为16.03mg/m3，排放速率为0.55kg/h，排放量为2.36t/a。

②燃米焦丁

A烟粉尘

尾气中粉尘包含燃米焦丁产生的烟尘，热风从排气口带走产品粉尘。

根据米焦丁成分表，含灰分16.92%。

参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》燃煤锅炉产排污系数，烟尘的排污系数为1.8Akg/吨-原料。则：

烟尘产生量=1.8×16.92×272×10-3=8.28t/a

参考《空气污染物排放和控制手册》（美国环境保护局）石膏生产企业，干燥过程粉尘产生系数为20kg/t物料，粉尘产生量为2000t/a。则烘干机尾气中粉尘产生量为2000t/a。

烘干废气中烟粉尘产生量为2008.28t/a，产生速率约697.32k/h，产生浓度约为20330.03mg/m3。

参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》燃煤锅炉产排污系数，SO2的排污系数为16Skg/吨-原料，NOX的排污系数为2.7kg/吨-原料。则：

SO2产生量=16×0.82×272×10-3=3.57t/a

NOX产生量=2.7×272×10-3=0.74t/a。

根据设计单位资料，本项目挤压法复合肥烘干废气经“布袋除尘（除尘效率99%）+洗涤除尘（除尘效率85%，脱硫效率15%）”工艺处理。

处理后烘干废气烟（粉）尘排放浓度为30.5mg/m3，排放速率为1.05kg/h，排放量为3.01t/a；SO2的排放浓度为36.15mg/m3，排放速率约为1.24kg/h，排放量为3.03t/a；NOX的排放浓度为7.58mg/m3，排放速率为0.26kg/h，排放量为0.74t/a。

④冷却废气（G27）

废气中的主要污染物为颗粒物，废气经布袋除尘后，由40m高排气筒（DA008排气筒）排放，年产10万吨生态复合肥，冷却废气产污系数以1.0千克/吨-产品计，约100t/a，冷却废气采用布袋收尘措施，布袋除尘效率99%，废气排放量34300m3/h，经布袋除尘后，颗粒物排放量1t/a，约0.14kg/h，废气排放浓度4.08mg/m3。

⑤筛分废气（G28~29）

筛分包括初筛和精筛，废气中的主要污染物为颗粒物，废气经布袋除尘后，由40m高排气筒（DA008排气筒）排放，年产10万吨生态复合肥，筛分废气产污系数以1.0千克/吨-产品计，初筛和精筛均为100t/a，冷却筛分废气采用布袋收尘措施，布袋除尘效率99%，废气排放量77900m3/h，经布袋除尘后，颗粒物排放量均为1t/a，均约0.14kg/h，废气排放浓度均为1.8mg/m3。

⑥产品包装废气（G30）

废气中的主要污染物为颗粒物，废气经布袋除尘后，由40m高排气筒（DA008排气筒）排放，包装废气产污系数以1.0千克/吨-产品计，约100t/a，包装废气采用布袋收尘措施，布袋除尘效率99%，废气排放量14300m3/h，经布袋除尘后，颗粒物排放量1t/a，约0.14kg/h，废气排放浓度9.79mg/m3。

DA008排气筒废气污染物排放情况见表4.6-9。

表4.6-9   DA008排气筒废气污染物排放情况

| 排放源（编号） | 废气排放量（m3/h） | 污染物名称 | 污染物排放浓度（mg/m3） | 污染物排放速率（kg/h） | 污染物排放量（t/a） | 排放参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备料废气（G24） | 25800 | 颗粒物 | 54.91 | 1.42 | 10.2 | 排气筒高度：40m 排放口内径：3.8m 温度：25℃ |
| 造粒废气G25 | 30000 | 颗粒物 | 25.93 | 0.78 | 5.6 |  |
| 产品烘干废气G26 | 燃天然气 | 34300 | 烟（粉）尘 | 20.24 | 0.69 | 3 |  |
|  |  |  | SO2 | 1.28 | 0.04 | 0.19 |  |
|  |  |  | NOX | 16.03 | 0.55 | 2.36 |  |
|  | 燃米焦丁 |  | 烟（粉）尘 | 30.5 | 1.05 | 3.01 |  |
|  |  |  | SO2 | 36.15 | 1.24 | 6.07 |  |
|  |  |  | NOX | 7.58 | 0.26 | 0.74 |  |
| 冷却废气（G27） | 34300 | 颗粒物 | 4.08 | 0.14 | 1 |  |
| 初筛废气（G28） | 77900 | 颗粒物 | 1.58 | 0.14 | 1 |  |
| 精筛废气（G28） |  | 颗粒物 | 1.58 | 0.14 | 1 |  |
| 产品包装废气（G30） | 14300 | 颗粒物 | 9.79 | 0.14 | 1 |  |

2、无组织废气

项目生产组织排放包括混料集气罩未收集的粉尘、破碎粉尘、筛分粉尘和皮带输送跌宕产生的粉尘。无组织废气排放情况见表4.6-10。

表4.6-10  项目生产无组织废气排放情况

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉碎 | 粉尘 | 5 |
| 2 | 混合 | 粉尘 | 2 |
| 3 | 产品初筛 | 粉尘 | 5 |
| 4 | 造粒 | 粉尘 | 1.5 |
| 5 | 产品精筛 | 粉尘 | 1 |
| 6 | 产品包装 | 粉尘 | 1 |
| 合计 | 粉尘 | 15.5 |

（3）废气非正常排放

根据项目生产工艺、废气污染治理措施及污染排放情况，环评设置非正常排放情景，作为项目生产过程中可能发生的污染非正常排放。

造粒塔布袋除尘和湿法洗涤系统发生故障，除尘效率下降到50%，洗涤氨吸收效率下降到50%，导致颗粒物和氨出现非正常排放。本项目设有尿基复合肥造粒系统，环评以污染物排放较大的尿基复合肥造粒系统除尘和洗涤系统发生故障作为非正常排放情景。

根据上述非正常排放情景设置，预计本项目污染物非正常排放情况见表4.6-8。

表4.6-8     项目废气污染物非正常排放情况

| 非正常排放情景 | 废气排放量（m3/h） | 污染物名称 | 污染物排放浓度（mg/m3） | 污染物排放量（kg/h） | 排放参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除尘效率下降到50%，洗涤氨吸收效率下降到50% | 440000 | 颗粒物 | 1556 | 153 | 排气筒高度：110m 排放口内径：4m 温度：45℃ 持续时间：2h |
|  |  | 氨 | 94.7 | 41.7 |  |

4.6.2废水

4.6.2.1普钙装置区废水

1、废水

（1）W1：地面冲洗废水

车间清洁用水按每次0.5L/m2计，本项目需冲洗面积按4031.52m2计，正常情况下，每天冲洗一次，每次地坪冲洗水用量为2.02m3/d，地坪冲洗废水产生量以用水量的0.8计，约1.62m3/d，废水中的主要污染物为SS，NH3-N，CODcr等，其中SS浓度500mg/L，NH3-N浓度50mg/L，CODcr浓度500mg/L,地坪冲洗废水经收集后，进生产废水收集池，替代补入含氟废气洗涤系统的补充水。

（2）W2：生活污水

本项目普钙装置区劳动定员93人，用水量参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2019）中城镇居民用水定额区110L/人·天，生活用水量为10.23m3/d，生活废水产生量按80%计，废水产生量为8.184m3/d。生活废水依托祥丰金麦现有生活污水处理系统处置后回用于厂区绿化，不外排。

（3）W3:初期雨水

本环评根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》中污染雨水储存设施的容积计算公式：

V=F×h/1000

式中：V——污染雨水储存容积(m3)；

h——降雨深度，宜取15mm~30mm(对全国十几个城市的暴雨强度分析，经5min初期雨水的冲洗，受污染的区域基本都已冲洗干净。5min降雨深度大都在15mm~30mm之间)，环评估算取均值22.5mm；

F——污染区面积(m2)，环评估算取厂区占地面积8867.56m2。

经估算，本项目初期雨水量为199.52 m3，初期雨水经初期雨水池收集后由管道抽送至祥丰金麦化工有限公司湿法球磨站作为补充水。

本工程初期雨水收集池依托“4万吨/年磷酸一铵项目”初期雨水收集池，容积为2300m3满足需求。

（4）事故废水

事故用水量为10L/s，发生事故时消防持续时间按4小时计，则清消废水量约10×3600×4÷1000=57.6 m3。

产生的事故排水将全部收集，事故水池容积为90m3，事故水收集池平时保持空置状态，以便有足够的容积容纳事故产生的清消废水，当发生事故时，打开切换装置，将清消废水收集进入事故废水收集池，确保清消废水得到有效的收集、处理后回用

项目普钙装置区废水排放情况见表4.6-9。

表4.6-9 项目废水排放情况

| 废水类别 | 废水排放源 | 废水排放量（m3/d） | 主要污染物及浓度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 地面冲洗废水 | 1.62 | SS：500mg/L NH3-N：50mg/L | 集中收集后回用于氟吸收装置 |
| 生活污水 | 倒班食宿 | 8.184 | CODCr：350mg/L BOD：150mg/L NH3-N：35mg/L TP：15mg/L | 进入祥丰金麦化工有限公司已建生活污水处理站处理后，回用于绿化 |
| 初期雨水 | 全厂 | 199.52 m3/次 | SS：1000mg/L | 汇入祥丰金麦公司初期雨水收集池收集后输送至祥丰金麦化工有限公司湿法球磨站作为补充水 |
| 事故水 | 厂区 | 57.6m3/次 | NH3-N：250mg/L | 收集到事故水池后回用于祥丰金麦化工有限公司湿法球磨站作为补充水 |

4.6.2.2复混肥装置区废水

1、废水

（1）W1：地面冲洗废水

车间清洁用水按每次0.5L/m2计，本项目需冲洗面积按7594.89m2计，正常情况下，每天冲洗一次，每次地坪冲洗水用量为3.8m3/d，地坪冲洗废水产生量以用水量的0.8计，约3.04m3/d，废水中的主要污染物为SS，NH3-N，CODcr等，其中SS浓度500mg/L，NH3-N浓度50mg/L，CODcr浓度500mg/L,地坪冲洗废水经收集后，进生产废水收集池，替代补入洗涤系统补充水。

（2）W2：生活污水

本项目复混肥装置区劳动定员313人，用水量参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2019）中城镇居民用水定额区110L/人·天，生活用水量为34.43m3/d，生活废水产生量按80%计，废水产生量为27.544m3/d。生活废水经新建的生活污水处理系统处置后回用于厂区绿化，不外排。

（3）W3:初期雨水

本环评根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》中污染雨水储存设施的容积计算公式：

V=F×h/1000

式中：V——污染雨水储存容积(m3)；

h——降雨深度，宜取15mm~30mm(对全国十几个城市的暴雨强度分析，经5min初期雨水的冲洗，受污染的区域基本都已冲洗干净。5min降雨深度大都在15mm~30mm之间)，环评估算取均值22.5mm；

F——污染区面积(m2)，环评估算取厂区占地面积59376.01m2。

经估算，本项目初期雨水量为1335.96 m3，初期雨水经新建初期雨水池（容积1500m3）收集后由管道抽送至祥丰金麦化工有限公司湿法球磨站作为补充水。

本工程初期雨水收集池，积为1500m3满足需求。

（4）事故废水

事故用水量为30L/s，发生事故时消防持续时间按4小时计，则清消废水量约30×3600×4÷1000=432m3。

产生的事故排水将全部收集并输送至事故池，事故水池容积为800m3，事故水收集池平时保持空置状态，以便有足够的容积容纳事故产生的清消废水，当发生事故时，打开切换装置，将清消废水收集进入事故废水收集池，确保清消废水得到有效的收集、处理后回用

综上，本项目生产过程中，生产废水主要为车间冲洗水和造粒塔尾气洗涤排污水，车间冲洗水收集后回用于洗涤补充水。生活污水经生活污水处理站处理后，回用于厂区绿化。项目废水排放情况见表4.6-10。

表4.6-10 项目废水排放情况

| 废水类别 | 废水排放源 | 废水排放量（m3/d） | 主要污染物及浓度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 地面冲洗废水 | 3.04 | SS：500mg/L NH3-N：50mg/L | 排入入生产废水收集池，集中收集后回用于洗涤系统补充水 |
| 生活污水 | 生活办公 | 27.544 | CODCr：350mg/L BOD：150mg/L NH3-N：35mg/L TP：15mg/L | 进入自建生活污水处理站处理后，回用于绿化 |
| 初期雨水 | 全厂 | 1335.96 m3/次 | SS：1000mg/L | 汇入初期雨水收集池收集后输送至祥丰金麦化工有限公司湿法球磨站作为补充水 |
| 事故水 | 厂区 | 432m3/次 | NH3-N：250mg/L | 收集到事故水池后输送至祥丰金麦化工有限公司湿法球磨站作为补充水 |

4.6.3噪声

本项目普钙装置区主要噪声源为破碎机、风机、烘干机、输送机、提升机、球磨机、混合机、凉水塔及水泵等各种高噪声设备产生的噪声，类比同类设备，声级为75~100dB（A）。

本项目复混肥装置区主要噪声源为粉碎机，破碎机，磨机，搅拌机，造粒机，筛分机，包装机，热风机，风机，烘干机，输送机，提升机及水泵等各种高噪声设备产生的噪声，类比同类设备，声级为75~100dB（A）。

本项目生产的产噪设备较多，将项目各种噪声源均简化为点声源，经采取降噪治理措施后，项目各厂房噪声源强如表4.6-1所示。

表4.6-1  项目主要设备的噪声等级  单位：dB（A）

|  | 设备名称 | 数量 （台） | 单台设备 声级值 | 降噪措施 | 降噪后的声源声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 普钙装置区 |
| 1 | 风机 | 4 | 95 | 基础减振，设置消音设施 | 75 |
| 2 | 球磨机 | 1 | 85 | 基础减震 | 70 |
| 3 | 洗涤塔 | 3 | 85 | 基础减振 | 65 |
| 4 | 破碎机 | 1 | 90 | 基础减振，设置消音设施 | 80 |
| 5 | 烘干机 | 1 | 95 | 基础减振，设置消音设施 |  |
| 6 | 输送机 | 8 | 75 | 基础减振，设置消音设施 |  |
| 7 | 提升机 | 3 | 80 | 基础减振，设置消音设施 |  |
| 8 | 各类泵 | 10 | 80 | 基础减振，设置消音设施 |  |
| 二．复混肥装置区 |
| 1 | 粉碎机 | 1 | 105 | 基础减振，设置消音设施 | 85 |
| 2 | 破碎机 | 9 | 100 | 基础减震 | 80 |
| 3 | 磨机 | 5 | 85 | 基础减振，设置消音设施 | 70 |
| 4 | 搅拌机 | 1 | 85 | 基础减震 | 70 |
| 5 | 滚筒筛 | 12 | 85 | 基础减振，设置消音设施 | 65 |
| 6 | 洗水泵 | 20 | 95 | 基础减振，设置消音设施 | 80 |
| 7 | 风机 | 23 | 100 | 基础减振，设置消音设施 | 85 |
| 8 | 烘干机 | 3 | 105 | 基础减振 | 90 |
| 9 | 冷却机 | 5 | 100 | 基础减振 | 85 |
| 10 | 造粒机 | 3 | 85 | 基础减振，设置消音设施 | 75 |
| 11 | 包膜机 | 3 | 85 | 基础减振 | 75 |

4.6.4固体废物

- 1、普钙装置区

普钙装置区固废包括含除尘收集粉尘、沸腾炉炉渣、废机油及生活垃圾。

（1）除尘收集粉尘

普钙装置区包括磷矿备料除尘器收集的粉尘及烘干除尘器收集的粉尘。

备料除尘器收集的粉尘，产生量为1287t/a，返回生产线。

烘干粉尘，产生量为2730.79t/a，返回生产线。

（2）沸腾炉炉渣

普钙装置区年用米焦丁5200吨，根据成分表灰分为16.92%，则沸腾炉炉渣813t/a，收集后卖往砖厂或水泥厂。

- （3）废机油

- 普钙装置区废机油产生量约为0.8t/a，依托金麦公司现有危废暂存间暂存，委托有资质的单位处理。

（4）生活垃圾

普钙装置区劳动定员为93人，按照每人每天1kg生活垃圾产生量计，则普钙装置区生活垃圾产生量93kg/d，27.9t/a，采取集中收集后，委托环卫部门处理。普通过磷酸钙装置区固废产生情况见表4.6-4。

表4.6-4 普钙装置区固废产生情况表

| 序号 | 排放源 | 类别 | 排放量 （t/a） | 主要成分 | 利用方式 | 分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷矿破碎、烘干、球磨等：除尘灰 | 工业粉尘 | 4017.79 | 磷矿等 | 返回生产线 | 一般 固废 |
| 2 | 矿粉烘干：炉渣 | 煤渣 | 813 | 灰渣 | 砖厂 | 一般 固废 |
| 3 | 机修等 | 废机油 | 0.8 | 矿物质 | 危废暂存间暂存，委托有资质的单位处理。 | 危险固废 |
| 4 | 生活设施： 生活垃圾 | 其它废物 | 27.9 | 有机物、纤维等 | 委托环卫部门处理 | 一般 固废 |

- 2、复混肥装置区

复混肥装置区固废包括含除尘收集粉尘、尾气洗涤废水沉淀池污泥、废机油及生活垃圾。

（1）除尘收集粉尘

复混肥装置区区包括2条氨酸复混肥、1条挤压复混肥生产线原料粉碎、造粒烘干、冷却、筛分、包装除尘器收集粉尘。

1#氨酸复混肥备料原料粉碎、造粒烘干、冷却、筛分、包装除尘器收集的粉尘，产生量为1287t/a，返回生产线。

2#氨酸复混肥原料粉碎、造粒烘干、冷却、筛分、包装除尘器收集的粉尘，产生量为1287t/a，返回生产线。

挤压复混肥原料粉碎、造粒烘干、冷却、筛分、包装除尘器收集的粉尘，产生量为4109.6t/a，返回生产线。

（2）尾气洗涤废水沉淀池污泥

复混肥装置区区包括2条氨酸复混肥、1条挤压复混肥尾气洗涤废水沉淀池污泥。

1#氨酸复混肥尾气洗涤废水沉淀池污泥，产生量为21.25t/a（干重），返回生产线。

2#氨酸复混肥尾气洗涤废水沉淀池污泥，产生量为21.25t/a（干重），返回生产线。

挤压复混肥尾气洗涤废水沉淀池污泥，产生量为21.25t/a（干重），返回生产线。

- （3）废机油

1#氨酸复混肥废机油，产生量为0.5t/a，危废暂存间暂存，委托有资质的单位处理。

2#氨酸复混肥废机油，产生量为0.5t/a，危废暂存间暂存，委托有资质的单位处理。

- 挤压复混肥废机油，产生量为0.5t/a，危废暂存间暂存，委托有资质的单位处理。

- 沸腾炉渣

- 复混肥装置区年用米焦丁1360吨，根据成分表灰分为16.92%，则沸腾炉炉渣170.1t/a，收集后卖往砖厂或水泥厂。

（5）生活垃圾

复混肥装置区劳动定员为313人，按照每人每天1kg生活垃圾产生量计，则普钙复混肥装置区生活垃圾产生量313kg/d，93.9t/a，采取集中收集后，委托环卫部门处理。复混肥装置区固废产生情况见表4.6-4。

表4.6-4 复混肥装置区固废产生情况表

| 序号 | 排放源 | 类别 | 排放量 （t/a） | 主要成分 | 利用方式 | 分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#氨酸复混肥 | 工业粉尘 | 12874 | 磷矿等 | 返回生产线 | 一般 固废 |
|  | 2#氨酸复混肥 |  | 12874 |  |  |  |
|  | 挤压复混肥 |  | 4109.6 |  |  |  |
| 2 | 尾气洗涤废水沉淀池污泥 | 污泥 | 63.75 |  | 返回生产线 | 一般 固废 |
| 3 | 机修等 | 废机油 | 1#氨酸复混肥0.5 | 矿物质 | 危废暂存间暂存，委托有资质的单位处理。 | 危险固废 |
|  |  |  | 2#氨酸复混肥0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 挤压复混肥0.5 |  |  |  |
| 4 | 生活设施： 生活垃圾 | 其它废物 | 93.9 | 有机物、纤维等 | 垃圾处理站 | 一般 固废 |

5、环境现状调查与评价

5.1自然环境概况

5.1.1地理位置

安宁市位于昆明市西南32km处，是通往滇西8个地州，并经畹町直接与缅甸相连的交通重镇。东北与西山区相连，东南接晋宁县，西邻易门、禄丰县，总面积1321km2，平均海拔1800m。

安宁工业园区规划区位于安宁主城区西部，是昆楚发展轴线的组成部分，是通往滇西八州、经滇西进入东南亚的必经之地，地理区位优越涵盖草铺、青龙和禄脿三镇的行政辖区范围。规划区东与安宁主城区、温泉镇相接，南与易门六街镇、县街乡接壤，西与陆丰县土官乡、腰站乡、勤丰镇接壤，北与昆明西山区团结镇及禄丰县勤丰镇接壤。规划区总面积为395.26平方公里，其中工业园区重点建设区域为192.63平方公里。

本项目位于安宁工业园区内，主装置区中心坐标点北纬24°59′1.16″，东经102°18′29.25″。普钙装置区中心坐标点北纬24°58′58.37″，东经102°18′6.75″。具体位置见附图1地理位置图。

5.1.2地形、地貌、地质

安宁市地形北宽南窄如锥形，北部最宽为39.2km，南部横距18km；自青龙街道办事处以北官山场至一六乡街磨南德以南白龙山北面，最大纵距62.5km。地势南高北低，但起伏不大，高差较小。由于经历了8～10亿年前的晋宁和澄江褶皱造山运动到新生代的喜马拉雅造山运动，形成了两类地貌：①安宁市境内西部、南部、东部及中部部分地区形成构造山地地貌。由于基地断裂影响，盖层褶皱隆起成山，大部分山态舒缓、宽展，背斜为山，向斜为谷。在长期的剥蚀作用下，形成谷地和高山山地，山脉之间有断裂古、纵谷、横谷；②连然盆地、八街一鸣矣河盆地及禄裱盆地均属于断陷盆地，是由于一些平行断裂带断陷形成。盆地中深积地层多为中生代—新生代第四系。安宁境内最大的断陷盆地连然盆地以县城为中心，东到太平镇、西至草铺镇，北到温泉镇，南到通仙桥。

草铺片区一带属于低山丘陵缓坡地带，地势开阔，相对高差小。地势总体西北、东南低，中部、东部及西部地带高。区域地质为第四系统冲积层，第四系湖积层，侏罗系禄丰组甸尾段，侏罗系禄丰组小海口段，三叠系舍资组砂页岩断，三叠系舍资组砂砾岩断，二叠系梁山组，震旦系灯影组含磷段，震旦系灯影组白云岩段以及柳坝唐组。

青龙片区地处云南高原中部，属中山河谷盆地地貌，海拔1779m至2415m，地形地貌较为明显。主要山丘为：东面小格箐尖山，海拔2046m；老尖山，海拔2102m；红石头箐头山，海拔2167m；西面红李子坡山，海拔2201m；分水岭山，海拔2275m；簸箕山，海拔2046m；西南面高尖山，海拔1994m；甸头山，海拔2089m；象鼻子山，海拔1990m；叫魂山，海拔1962m；西北面怕马眷山，海拔2001m。

禄脿片区处整个地形南北狭长，东西较窄，境内中部较为平缓，南北多为山区和半山区。地层：古生代前，安宁地区被海水淹没。在中生代侏罗纪、白垩纪时期，地壳升降频繁，海水在地壳长期上升中，逐渐退去。出露的地层，有老至20亿年的中元古界昆阳群，新至近万年的第四系全新统。构造：安宁位于杨子准地台（Ⅰ级构造）西缘，属康滇地轴（Ⅱ级构造）中南段。禄脿—温泉断裂，走向东西，倾向南，为一高角度冲断层。

本项目位于禄脿片区，根据现场勘查，调查区地处康滇古陆地轴东缘，大地构造位于扬子地台西南缘，属滇东台褶皱区。经多期构造活动影响，使区内褶皱及断裂十分发育，构造较为复杂。受东西两侧南北向一级构造普渡河断裂和罗茨—易门断裂两大断裂夹持，区内南北两端受东西向和北东向断裂控制，使区内断陷盆地发育，断裂构造线主要呈北东向及东西向展布。区内一级断裂为罗茨—易门断裂(F1)，其它均为二级或次级断裂。

罗茨--易门断裂(F1)呈近南北向展布，由区内西北部入境经禄脿岀境至易门。该断裂全长180km，是一条多期活动的断裂，新构造活动具继承性，控制罗茨、禄脿和易门等盆地及槽谷的发育，沿构造线有温泉岀露。断裂总体呈单一结构特征，罗茨以北平直延伸，左旋张扭特征表现明显，以南转为北北东向，在罗茨盆地附近与多条北东向断层交切，断裂中南段新构造活动显示左旋压扭性特征，南端于易门北被北西向断裂所交截。该断裂由北部进入区内禄脿，南延至易门北部，区内长约8.0km，断层带岩石破碎，角砾岩、糜棱岩发育，沿断层有辉长岩侵入及温泉岀露，断层受多期活动明显，晋宁期断层东盘下降，沉积厚约千余米震旦系澄江组砂岩。寒武世后期西盘再次上升,古生代沉积仅限于断层以东，挽近期该断层与早期作反向运动，形成东高西低的构造剥蚀地形。区内次级构造十分发育，主要有北部禄脿帚状构造及禄脿—温泉逆掩断层和南部温水营平移断层等。

禄脿帚状构造(F2)，在南北向及东西向联合应力作用下，安宁盆形向斜围绕西部昆阳群地层按顺时针方向扭动，旋扭面多沿地层界线发生或微斜交地层界线，如邵光屯~昆格大坡，青龙哨~上权甫，庙子顶~瓦耳坡，安丰营~大龙山等旋扭面，构造线具一定规律向东南撒开，向北西收敛，收敛区大肚子山一带有一系列向北突岀的弧形断层，构造挤压强烈，震旦系灯影组白云岩极为破碎，局部呈糜棱状。构造向东与安宁盆形向斜复合。

禄脿~温泉逆掩断层(F3)由1~3条平行断层组成，走向近东西，中部向南突岀，为温泉南北向断层错断，断层两端较陡，中部平缓。断层带呈挤压状，北部昆阳群逆复于中生代地层之上，中部震旦系地层逆复于二叠之上，南部二叠系逆复于中生代红层之上，经后期剥蚀作用在七孔山一带形成飞来峰。侏罗系地层发生倒转，并显千枚状构造。

温水营平移断层(F4)，呈东西向展布于南部温水营一带，断裂西起德滋断坳盆地以北小营村，经南东温水营出调查区，在地形上形成一宽阔沟谷，但多被第四系覆盖。断层穿切昆阳群及震旦系，并使温水营附近的震旦系澄江组水平错动约6.0km，其错动方向为北盘向西位移，南盘相对向东位移。温水营西北主断层南侧发育北西向支断层，与主断层斜交，根据支断层切穿中生代德滋构造盆地，说明温水营断层可能形成于燕山期。温水营村附近有温泉出露，此断层近期仍在活动。

区域褶皱构造主要有安宁盆形向斜、窝铺母向斜和大龙洞复式褶皱等。安宁盆形向斜长轴近东西向，向斜西南翼宽缓，北东翼略陡，向斜轴由中生代红层组成，其形成与北东向及北西向断层活动挤压有关。窝铺母向斜位于南部温水营北东附近，轴向北北东，由震旦系陡山沱组所构成对称开阔向斜。大龙洞复式褶皱位于德滋盆地及甸中盆地之间的大龙洞一带，包括两个向斜和两个背斜，褶雏轴向呈北西向平行排列，由昆阳群大龙口组和美党组构成。褶皱翼部倾角变化较大，垂直复式褶皱轴向发育数条横向断层。

5.1.3气候气象

安宁市地处云南高原腹地，是一个低纬度高海拔地区，属亚热带高原季风温凉气候。每年5 月至10月，热带大陆气团和海洋季风在安宁市境内交替，形成全市的海洋性气候，11月至次年4月是大陆性气候。同时安宁境内地区海拔相差近千米，盆岭相间的地形和起伏的地貌等自然地理因素，使气候在同一环流形势的影响下，存在着明显的空间差异和地形小气候特征。

5.1.4水文、水系

一、地表水

区内河流分属两大水系，即金沙江水系和红河水系。有主要河流有四条，即螳螂川、禄脿河、九龙河和九渡河。

项目区域内主要地表水系为螳螂川、禄脿河、螃蟹河水库。螳螂川系金沙江支流，属长 江流域。螳螂川全长252km，为滇池唯一出口，自滇池流向西北，经昆明市之安宁、富民、禄劝，于禄劝与东川交界处注入金沙江。螳螂川呈羽状水系，其上游称螳螂川，富民永定桥以下至金沙江河口为下游，过富民称普渡河。

螳螂川的水资源主要来自滇池出流和海口以下支流的径流，滇池出流受海口中滩闸和 西苑隧洞闸门的人为控制，多年平均径流量为12.9m3/s，6~11 月为丰水期，12 月至次年 5 月为枯水期，丰水期平均径流量18.45m3/s，枯水期平均径流量为6.62m3/s，最小月流量出 现在 12 月，月平均流量为3.38m3/s。

螳螂川：螳螂川发源于一六乡西南龙潭山麓的大龙洞。流经一六乡、八街镇、鸣矣河乡、县街 乡、连然镇、安宁市城区、温泉镇、青龙镇，由青龙镇的马鹿塘附近出境，年径流量 78057.9万m3。

禄脿河：发源于禄脿镇北冲的黑泥凹，由北向南流经禄丰县老丫关水库后， 在经 土官村转北流入禄脿镇，最后由青龙镇的和尚庄汇入螳螂川。总流域面积 205km2，多 年平均径流量 3810万m3，禄脿河枯水季流量0.27m3/s。 螃蟹河水库：安宁市螃蟹河水库位于昆明安宁区西北郊33km，距禄裱镇人民政府驻地 4km，水库属于长江流域金沙江水系普渡河左岸二级支流，控制径流面积1.2km2，总库容为46.3万m3，为小（二）型水利工程，主要功能为云南祥丰金麦化工有限公司的生产备用水源以及灌溉。水库枢纽工程由拦河坝、输水涵管、溢洪道组成。

区域水系见附图2。

二、地下水

安宁市地下水处在滇康台脊东缘地带，褶纹、断裂发育，是一过渡带，本区岩石吸水性强烈，物理风化作用明显，所以靠近山脉处的地下水较为丰富，其出露形式为泉水和暗河。最大出露点为温泉珍珠泉及天下第一汤，草铺青龙哨九龙潭，八街镇大龙洞，县街铜车坝村龙潭等蕴藏于土体和岩性空间的特性，以及各种土壤、岩石的富水程度，主要划分为孔隙水、裂隙水和岩溶水三大类。

安宁市地下水埋深达70～160m。市内泉水点较多。有龙潭、堰塘、井等水源。有泉水点55个，主要分布在温泉、八街龙洞龙潭等地。年地下水资源量为0.56亿m3，现有开采量0.22亿m3。出水流量为0.53m3/s，日出水4.58万m3，年出水总量为0.17亿m3。

安宁市地热泉的走向与南北向断裂展布一致，在平面分布上似一纺锤状，南北长1300m，东西宽320m。以“天下第一汤”为中心构成相对高温区，水温为41℃至45℃。安宁市温泉镇总热水资源为1.28万m3/d，有“天下第一汤”等明泉，目前日开采量近1.1万m3，开采集中在短时段内，日间水位变化显著，珍珠泉等出现断流。

场地区地下水补给主要有大气降水的垂向补给和地表水直接转化为地下水补给 两种形式。大气降水是本区主要补给来源，年平均降水量 886.5mm，雨量较充沛影响地下水垂向渗入补给的主要因素是地形地貌、岩性特征及岩体风化、节理裂隙。发育程度。浅层变质碎屑岩分布区，岩石风化强烈，裂隙发育，利于大气降水沿风化带裂隙下渗补给地下水。

区内地表多为第四系松散层覆盖，在枯季很难形成地表径流或地表水体，但在雨季持续降雨后，将形成季节性地表流水， 一部分沿区内冲沟汇流至螳螂川，一部分直接下渗补给形成松散层孔隙、基岩裂隙水。

5.1.5土壤、植被

安宁市的土壤分为 4 个土类、7 个亚属、14 个土属、50 个土种，其中：红壤是安宁市 的主要土壤类型，多分布于与海拔 1700～2400 米的八街、县街、青龙、太平、草铺和温泉等镇，多为林地、草地和部分轮歇地。紫色土类是中生代以紫色为主的岩类发育而成，是安 宁市第二大类土壤，与红壤交错分布于海拔1800～2200 米的坝子边缘及中山缓坡地带。以县街、连然、八街、草铺较多。水稻土类是长期水耕熟化与旱耕熟化交替进行而发育成的特殊土壤类型。石灰岩土类是跨地带土壤类型，属岩成土。集中分布于八街龙洞一带。 安宁市森林覆盖率为 38.6%，现有林地面积 819.71km2,占全市总面积的61.95%，但现存的原生森林分布不多。森林类型主要有六种：云南松林、分布于迎春季风的干坡、阳坡，土壤养分差的缓山脊和陡坡，多于麻栎、旱冬瓜混生； 灌木林，多为喜热耐旱的南烛、白花杜鹃、水红木滇白梅、厚皮香等；华山松林， 多为人工林，与云南松林呈小块混交，多分布于阴坡、半阴坡；油杉木，呈小块状分布，面积次于云南松林，多与小铁仔、山茶、尖叶木等混生；常绿阔叶林， 主要有高山栎、滇青冈，混生的有厚皮香、梁王茶等，多分布于迎夏季风的湿坡， 土壤湿润的箐谷。

项目区土壤主要为砂岩、页岩等母岩发育而成的红壤。

禄脿镇全镇有耕地总面积 11797.55亩(其中：田8239.55亩，地3558亩)，人均 耕地1.12亩，主要种植粮食、蔬菜、茶叶、烤烟等作物；拥有林地 139576 亩，其中 经济林果地4808.5亩，人均经济林果地0.46亩，主要种植葡萄、茶叶等经济林果；水面面积 1101.5 亩，其中养殖面积 609.5亩；荒山荒地6239.63亩，其他面积11222.57亩。有锰铁矿、硅矿、沙、粘土等资源。 禄脿村全村有耕地总面积2151亩(其中：田1675.5亩，地475.5亩)，人均耕地1.33亩，主要种植粮食、蔬菜、水果等作物；拥有林地3616.2亩，其中经济林果地321亩，人均经济林果 0.2亩，主要种植水果板粟、茶 等经济林果；水面面积54亩， 其中养殖面积18亩；荒山荒地835.4亩，其他面积1746亩。该区位于滇中，地处亚热带北部，原生植被以常绿阔叶林为代表类型。由于人类的长期影响，该区的常绿阔叶 林已所剩无几，主要为次生的群落类型如云南松、云南松-华山松混交林、青冈栎类混交林、地盘松灌丛、稀树禾草灌丛，具有较高经济价值的种很少。评价区由于人类活动的影响，该区动物种类及数量较少。

根据现场踏勘，本项目不会占用耕地和造成森林破坏。评价区内亦无国家级、省级、市级和县级保护珍稀动、植物，亦无古树名木。

## 5.2相关规划

- 安宁市城市发展规划

- 各级主管部门对安宁工业园区总体规划工作高度重视，于 2005 年编制完成了《安 宁市城市总体规划（2001-2020）》并批准实施。但是，随着近年武钢与昆钢的战略重组以及太平新区发展定位的转变，安宁市的工业用地需求增加，原有的工业园区布局思 路面临调整。2008 年修编的《安宁工业园区总体规划 （2008-2020）》将安宁市城市发展目标与性质表述为：“森林式、环保型、园林化的现代绿色工业强市和休闲养生名城，现代新昆明的西部新城，中国西部重要的工业基 地”；将城市总体发展目标定性为“建设可持续发展的资源节约型现代化绿色工业城市”。

- 市域产业布局规划为“三区一带”：工业园区、城市中心区、水资源保护及生态农业区，螳螂川旅游度假区与景观带。 产业发展目标为：西部——重化工与能源产业区；南部——水资源保护与生态农业区；中部——城市中心区；东部——体育与文化创意产业区；北部——螳螂川旅游度假与景观带。

安宁市经过近年来的发展，社会经济水平已经达到昆明市和云南省的前列， 今后 二十几年的经济发展目标是：“调整产业结构，发展市场经济，提高科技水平，以经济效益为中心、促进各方面综合发展，力争把安宁市建成经济发展、生活富裕、社会文明、 环境优美、富有旅游特色的现代工业城市”。

在安宁市经济发展的过程中，依托当地资源和产业基础，重点发展五大工业支柱产业：

- 以矿业开采及冶金为主的冶金产业；

- 以磷、盐资源开发及发展深、精加工为主的化学工业；

- （3）以适应经济建设需求为目的的建筑、建材产业；

- （4）以旅游、物资贸易为主的第三产业；

- （5）以七个商品基地为主的绿色产业。这七个商品基地是：水果、烤烟、蔬菜、禽蛋、茶园、花卉、林业。

二、安宁工业园区规划情况简介

安宁工业园区作为云南省重点发展的30个工业园区和10个循环经济发展试点单位之一，肩负着安宁市工业经济发展的历史使命，并在一定程度上影响着昆明市乃至云南省的工业发展战略部署。为使工业园区规划尽快适应安宁市的工业发展需求， 2008 年2月，安宁市人民政府、安宁工业园区管理委员会办公室积极组织对现行规划进行修编， 于2008年4月初步完成了《安宁工业园区总体规划（2008-2020）》，并于 2009 年委托云南新世纪环境保护科学研究院有限公司对该规划做了《安宁工业园区总体规划 （2008-2020）》环境影响补充报告书， 并于 2009 年 2 月 22 日通过了省环保厅会同省工信委组织的审查会议。

- 园区位置及规划范围 安宁工业园区地处安宁市西北部，距安宁城区 12 公里，距昆明城区 45 公里。东与安宁中心城区接壤，西与楚雄市禄丰县的土官镇相邻，西北与禄丰县勤丰镇为邻，东北与西山区团结镇接壤，南与易门县六街镇相接。园区范围包括青龙镇、禄脿镇、草铺 镇三镇行政辖区范围，规划面积 395.26 平方公里。

- 规划布局 近五年来，安宁市围绕建设现代绿色工业强市目标，全面实施“环境立市、工业强 市、城镇化推动”战略，进一步解放思想，抢抓机遇，锐意进取，攻坚克难，成为安宁历史上经济社会发展最快、城乡面貌变化最大、人民群众实惠最多的时期。今后三年， 安宁市县域经济发展的总体思路是：深入贯彻落实科学发展观，按照“136”的发展思路，

围绕一个目标、实施三大战略、推进六大工程：即着力建设现代化绿色工业强市，在全省率先实现全面小康社会的目标；实施环境立市、工业强市、城镇化推动三大战略；推进思想解放、环境立市、工业强市、城乡统筹、和谐构建、执政能力六大工程。 产业布局立足现有的产业分布并着眼未来发展，实施“三区”（工业园区、生态农业 区、城市中心区）、“一带”（沿川旅游休闲带）组团式、集群式产业布局， 为产业规模化、规范化、现代化发展奠定基础。

工业园区（草铺镇，禄脿镇、青龙镇、连然、金方街道办事处部分）：重点发展钢铁、机电装备制造、高浓度磷复肥、精细磷盐化工、新型建材、工业物流业和高新技术产业。

生态农业区（八街镇、县街镇）：加强水资源保护区，建设规模农业、生态农业、观光农业，发展绿色食品加工，推进农业产业化，打造安宁农特色产品生产加工基地。

城市中心区（连然、金方街道办事处）：重点发展城市优质服务业、房地产、商贸业，提升城市服务功能，服务企业、市民，带动农村。

沿川旅游休闲带（太平镇、温泉镇，青龙镇部分）：重点发展体育文化、旅游观光、会务会展、康体休闲产业。

本项目位于安宁市禄裱镇，属于生态专用磷复肥项目，符合安宁工业园区的布局要求。

5.3环境质量状况

5.3.1大气环境质量现状

1、达标区判定

本项目位于安宁市，根据《安宁市2018年全年日均值AQI报表》，距离项目区最近的自动监测站为昆钢监测站，距离项目区约7.3km，2018年昆钢监测站监测数据中，SO2年平均、SO224小时平均低98百分位数；NO2年平均、NO224小时平均低98百分位数；PM10年平均、PM1024小时平均低95百分位数PM2.5年平均、PM2.524小时平均低95百分位数CO24小时平均低95百分位数O3日最大8小时欢动平均值的第90百分位数均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准限值，符合HJ663-2013《环境空气质量评价技术规范（试行）》（发布稿）中有关达标区的要求，故本项目所在区域为达标区。

2、补充监测

云南祥丰化肥股份有限公司委托云南升环检测技术有限公司于2020年4月18日至4月23日对项目区上风向1个点位，下风向2个点位进行监测。

•监测项目：TSP、氨、氟化物，共计 3 项。

•采样地点：现状监测共设下禄脿村，白塔村，李白村各一个监测点位；TSP 提供日均值，氨提供小时值，氟化物提供日均值和小时值。

•监测时间：2020年4月18日~23日，共7天；

•监测分析方法：按照国家相关规定、标准和规范进行采样和分析。

监测点位和检测因子见下表和附图所示：

表5.3-1  大气监测布点情况

| 序号 | 点位名称 | 监测点坐标/m | 相对方位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |
| 1# | 下禄裱村 | 1807 | 2808 | 西南侧（厂区上风向） | TSP、氨、氟化物 |
| 2# | 白塔村 | -205 | 3885 | 东北侧（厂区下风向） | TSP、氨、氟化物 |
| 3# | 李白村 |  |  | 东北侧（厂区下风向） | TSP、氨、氟化物 |

监测频次：连续七天。

监测结果如下：

表5.3-2  环境空气质量现状监测结果 （日均值）

| 点位名称 | 污染物 | 评价标准/（μg/m3） | 现状浓度/（μg/m3） | 最大浓度占标率/% | 超标频率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下禄裱村 | TSP | 300 | 87.4~91.6 | 30.53 | 0 | 达标 |
|  | 氟化物 | 7 | 0.53~0.69 | 9.86 | 0 | 达标 |
| 白塔村 | TSP | 300 | 110~132 | 44 | 0 | 达标 |
|  | 氟化物 | 7 | 0.51~0.72 | 10.29 | 0 | 达标 |
| 李白村 | TSP | 7 | 98.1~118 | 39.33 | 0 | 达标 |
|  | 氟化物 | 300 | 0.48~0.72 | 10.29 | 0 | 达标 |

表5.3-3  环境空气质量现状监测结果 （小时值）

| 点位名称 | 监测点坐标/m | 污染物 | 评价标准/（μg/m3） | 现状浓度/（μg/m3） | 最大浓度占标率/% | 超标频率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 下禄裱村 | 1807 | 2808 | 氨 | 200 | 50~110 | 55 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 氟化物 | 20 | 0.5~0.9 | 4.5 | 0 | 达标 |
| 白塔村 | -205 | 3885 | 氨 | 200 | 80~160 | 80 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 氟化物 | 20 | 0.5~0.8 | 4 | 0 | 达标 |
| 李白村 |  |  | 氨 | 200 | 60~150 | 75 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 氟化物 | 20 | 0.5~0.9 | 4.5 | 0 | 达标 |

（4）小结

根据上表5.3-2和5.3-3可知，项目区周边环境空气中，本项目特征因子氨能够满足HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D中氨的一次值浓度要求，TSP、氟化物均能够满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中表2二级标准浓度限值。

5.2.2地表水环境质量现状

- 一、达标区判定

- 距离项目区最近的相关地表水系为项目普钙装置区东侧26m的螃蟹河水库及螃蟹河，根据安宁市水务局出具的螃蟹河水库功能定义说明，螃蟹河水库作为云南祥丰金麦化工有限公司生产使用，由云南祥丰金麦化工有限公司进行管理；螃蟹河作为螃蟹河水库的泄洪通道，经螃蟹河水库泄洪口由北向南沿排泄，螃蟹河仅在螃蟹河水库泄洪时有水流，正常情况下螃蟹河内无水流。项目周边最近的地表河流为项目区西侧1.51km 的禄脿河，为螳螂川支流，据《云南省地表水功能区划（2010-2020 年）》，螳螂川（中滩闸门—富民大桥）段水环境功能为农业用水、景观用水，区划水质类别为Ⅴ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；禄脿河区划水质类别为Ⅲ类，现状水环境功能主要为农业用水和工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目区周边水系属于螳螂川水系。

- 根据《2018 年度昆明市生态环境状况公报》，螳螂川—普渡河：中滩闸门断面水质类别为Ⅴ类，与2017年相比，中滩闸门水质类别由劣Ⅴ类升为Ⅴ类；温泉大桥断面水 质类别为劣Ⅴ类，与 2017年相比，水质类别无变化；富民大桥断面水质类别为劣Ⅴ类， 与2017年相比，水质类别无变化；普渡河桥断面水质类别为Ⅴ类，与2017年相比，水质类别由Ⅲ类降为Ⅴ类。

- 综上，项目所在地螳螂川水系为达标区。

2、水环境质量现状补充监测

云南祥丰化肥股份有限公司委托云南科诚环境监测有限公司于2020年4月15日至4月17日对螃蟹河水库进行监测结果如下表5.3-4所示。

表5.3-4  地表水环境质量现状监测结果

| 分析项目 | 标准值 | 采样时间 | 螃蟹河水库 | 占标率（%） | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH（无量纲） | 6~9 | 2020.4.15 | 7.39 | / | 达标 |
|  |  | 2020.4.16 | 7.41 | / | 达标 |
|  |  | 2020.4.17 | 7.38 | / | 达标 |
| 氨氮 | 1 | 2020.4.15 | 0.344 | 34.4 | 达标 |
|  |  | 2020.4.16 | 0.301 | 30.1 | 达标 |
|  |  | 2020.4.17 | 0.326 | 32.6 | 达标 |
| CODCr | 20 | 2020.4.15 | 12 | 60 | 达标 |
|  |  | 2020.4.16 | 10 | 50 | 达标 |
|  |  | 2020.4.17 | 13 | 65 | 达标 |
| BOD5 | 4 | 2020.4.15 | 2.1 | 52.5 | 达标 |
|  |  | 2020.4.16 | 2.0 | 50 | 达标 |
|  |  | 2020.4.17 | 2.4 | 60 | 达标 |
| 氟化物 | 1 | 2020.4.15 | 0.26 | 26 | 达标 |
|  |  | 2020.4.16 | 0.25 | 25 | 达标 |
|  |  | 2020.4.17 | 0.28 | 28 | 达标 |
| 总磷 | 0.05 | 2020.4.15 | 0.154 | 308 | 达标 |
|  |  | 2020.4.16 | 0.158 | 316 | 达标 |
|  |  | 2020.4.17 | 0.149 | 298 | 达标 |
| 悬浮物 | / | 2020.4.15 | 28 | / | / |
|  |  | 2020.4.16 | 25 | / | / |
|  |  | 2020.4.17 | 26 | / | / |
| 石油类 | 0.05 | 2020.4.15 | 0.04 | 80 | 达标 |
|  |  | 2020.4.16 | 0.03 | 60 | 达标 |
|  |  | 2020.4.17 | 0.02 | 40 | 达标 |

3、小结

由表5.3-4可以看出，本项目周边地表水螃蟹河水库除总磷外，其余各项监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，推测超标原因是禄脿河接纳周边村庄生活废水，2018年地表水环境质量较2017年有较大改善，区域地表水环境治理效果显著。

5.2.3地下水环境质量现状

（1）地下水环境现状调查

本项目不在集中式饮用水水源和未划定准保护区的集中水式饮用水水源的准保护区、补给径流区；也不在除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区、分散式饮用水水源地以及特殊地下水资源保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区，因此建设项目地下水敏感程度为“不敏感”类别，周边村庄有水井，但均已不具备饮用功能。

（2）地下水环境质量现状监测

为了解本项目所在区域地下水环境质量现状，云南祥丰化肥股份有限公司委托云南升环检测技术有限公司于2020年4月15日至4月16日对本项目周边地下水进行监测的结果，5个监测点位均与本项目建设场地在同一水文地质单元，其监测情况如下：

监测点位见下表所示。

表5.2-5  监测点位基本情况一览表

| 序号 | 名称 | 坐标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |
| 1# | 合成氨厂界内 | 102.307434 | 24.982596 | 地勘钻井渗水 |
| 2# | 多依树 | 102.291985 | 24.995705 | 泉水，无饮用功能 |
| 3# | 安丰营 | 102.291083 | 24.967969 | 泉水，无饮用功能 |
| 4# | 大哨 | 102.311904 | 24.966512 | 无饮用功能水井 |
| 5# | 水井湾 | 102.333226 | 24.961005 | 无饮用功能水井 |

监测因子：K + +Na + 、Ca2+ 、Mg2+ 、CO 32- 、HCO3 - 、Cl - 、SO 42-、 pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共29项。

监测时间：2020年4月15日至2020年4月16日。

监测频次：连续两天，每天一个混合样。

根据国家地下水功能与水质标准的有关规定，对项目区域可能受项目实施影响的地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准（部分），监测结果如下表5.3-6、5.3-7所示。

表5.3-6  地下水环境质量现状监测一览表（1）

| 检测项（mg/L） | 采样时间 | 标准值 | 1#厂内 | 达标分析 | 2#多依树 | 达标分析 | 3#安丰营 | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 2020.4.15 | 6.5～8.5 | 6.88 | 达标 | 6.93 | 达标 | 6.98 | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 6.86 | 达标 | 6.92 | 达标 | 6.91 | 达标 |
| 六价铬 | 2020.4.15 | ≤0.05 | 0.042 | 达标 | 0.004L | 达标 | 0.036 | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 0.043 | 达标 | 0.004L | 达标 | 0.036 | 达标 |
| 氨氮 | 2020.4.15 | ≤0.50 | 0.411 | 达标 | 0.046 | 达标 | 0.396 | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 0.389 | 达标 | 0.059 | 达标 | 0.381 | 达标 |
| 硝酸根 | 2020.4.15 | ≤20 | 0.111 | 达标 | 0.137 | 达标 | 0.075 | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 0.102 | 达标 | 0.145 | 达标 | 0.083 | 达标 |
| 亚硝酸根 | 2020.4.15 | ≤1.0 | 0.013 | 达标 | 0.003L | 达标 | 0.015 | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 0.015 | 达标 | 0.003L | 达标 | 0.014 | 达标 |
| 挥发酚 | 2020.4.15 | ≤0.002 | 0.0003L | 达标 | 0.0003L | 达标 | 0.0003L | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 0.0003L | 达标 | 0.0003L | 达标 | 0.0003L | 达标 |
| 氰化物 | 2020.4.15 | ≤0.05 | 0.004L | 达标 | 0.004L | 达标 | 0.004L | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 0.004L | 达标 | 0.004L | 达标 | 0.004L | 达标 |
| 氯化物 | 2020.4.15 | ≤250 | 57.7 | 达标 | 10L | 达标 | 60.3 | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 57 | 达标 | 10L | 达标 | 59.5 | 达标 |
| 高锰酸盐指数（耗氧量） | 2020.4.15 | ≤3.0 | 2.4 | 达标 | 0.5L | 达标 | 2.1 | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 2.3 | 达标 | 0.5L | 达标 | 2.2 | 达标 |
| 砷 | 2020.4.15 | ≤0.01 | 0.007L | 达标 | 0.007L | 达标 | 0.007L | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 0.007L | 达标 | 0.007L | 达标 | 0.007L | 达标 |
| 汞（µg/L） | 2020.4.15 | ≤0.001 | 0.02L | 达标 | 0.02L | 达标 | 0.02L | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 0.02L | 达标 | 0.02L | 达标 | 0.02L | 达标 |
| 总硬度（mmol/L） | 2020.4.15 | ≤450 | 271 | 达标 | 44 | 达标 | 223 | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 267 | 达标 | 46 | 达标 | 221 | 达标 |
| 铅 | 2020.4.15 | ≤0.01 | 0.01L | 达标 | 0.01L | 达标 | 0.01L | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 0.01L | 达标 | 0.01L | 达标 | 0.001L | 达标 |
| 氟化物 | 2020.4.15 | ≤1.0 | 0.34 | 达标 | 0.06 | 达标 | 0.34 | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 0.31 | 达标 | 0.07 | 达标 | 0.31 | 达标 |
| 镉 | 2020.4.15 | ≤0.005 | 0.001L | 达标 | 0.001L | 达标 | 0.001L | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 0.001L | 达标 | 0.001L | 达标 | 0.001L | 达标 |
| 铁 | 2020.4.15 | ≤0.3 | 0.03L | 达标 | 0.03L | 达标 | 0.03L | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 0.03L | 达标 | 0.03L | 达标 | 0.03L | 达标 |
| 锰 | 2020.4.15 | ≤0.1 | 0.01L | 达标 | 0.01L | 达标 | 0.01L | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 0.01L | 达标 | 0.01L | 达标 | 0.01L | 达标 |
| 溶解性总固体 | 2020.4.15 | ≤1000 | 528 | 达标 | 134 | 达标 | 227 | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 517 | 达标 | 122 | 达标 | 221 | 达标 |
| 硫酸盐 | 2020.4.15 | ≤250 | 81.6 | 达标 | 16.9 | 达标 | 15.7 | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 80.8 | 达标 | 16.5 | 达标 | 15.1 | 达标 |
| 钙 | 2020.4.15 | / | 70.1 | / | 5.78 | / | 36.4 | / |
|  | 2020.4.16 |  | 67.6 | / | 5.34 | / | 35.7 | / |
| 镁 | 2020.4.15 | / | 15.9 | / | 3.87 | / | 25.9 | / |
|  | 2020.4.16 |  | 15.2 | / | 4.02 | / | 26.6 | / |
| 钠 | 2020.4.15 | / | 38.2 | / | 2.66 | / | 25.9 | / |
|  | 2020.4.16 |  | 38.1 | / | 2.67 | / | 25.9 | / |
| 钾 | 2020.4.15 | / | 10.5 | / | 0.96 | / | 10.5 | / |
|  | 2020.4.16 |  | 10.5 | / | 0.95 | / | 10.3 | / |
| 碳酸根 | 2020.4.15 | / | 5L | / | 5L | / | 5L | / |
|  | 2020.4.16 |  | 5L | / | 5L | / | 5L | / |
| 重碳酸根 | 2020.4.15 | / | 284 | / | 53 | / | 258 | / |
|  | 2020.4.16 |  | 276 | / | 68 | / | 264 | / |
| 总大肠杆菌数 | 2020.4.15 | 3 | 2L | / | 2L | 达标 | 2L | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 2L | / | 2L | 达标 | 2L | 达标 |
| 细菌总数 | 2020.4.15 | 100 | 73 | 达标 | 68 | 达标 | 79 | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 71 | 达标 | 64 | 达标 | 70 | 达标 |

备注： “L”表示样品浓度值低于方法检出限

表5.2-7  地下水环境质量现状监测一览表（2）

| 检测项（mg/L） | 采样时间 | 标准值 | 4#大哨村 | 达标分析 | 5#水井湾 | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 2020.4.15 | 6.5～8.5 | 6.85 | 达标 | 6.90 | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 6.83 | 达标 | 6.87 | 达标 |
| 六价铬 | 2020.4.15 | ≤0.05 | 0.004L | 达标 | 0.004L | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 0.004L | 达标 | 0.004L | 达标 |
| 氨氮 | 2020.4.15 | ≤0.50 | 0.036 | 达标 | 0.025L | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 0.049 | 达标 | 0.025L | 达标 |
| 硝酸根 | 2020.4.15 | ≤20 | 0.764 | 达标 | 0.861 | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 0.771 | 达标 | 0.854 | 达标 |
| 亚硝酸根 | 2020.4.15 | ≤1.0 | 0.011 | 达标 | 0.003L | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 0.012 | 达标 | 0.003L | 达标 |
| 挥发酚 | 2020.4.15 | ≤0.002 | 0.0003L | 达标 | 0.0003L | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 0.0003L | 达标 | 0.0003L | 达标 |
| 氰化物 | 2020.4.15 | ≤0.05 | 0.004L | 达标 | 0.004L | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 0.004L | 达标 | 0.004L | 达标 |
| 氯化物 | 2020.4.15 | ≤250 | 10L | 达标 | 23.8 | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 10L | 达标 | 24 | 达标 |
| 高锰酸盐指数（耗氧量） | 2020.4.15 | ≤3.0 | 0.5L | 达标 | 0.5 | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 0.5L | 达标 | 0.7 | 达标 |
| 砷 | 2020.4.15 | ≤0.01 | 0.007L | 达标 | 0.007L | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 0.007L | 达标 | 0.007L | 达标 |
| 汞（µg/L） | 2020.4.15 | ≤0.001 | 0.02L | 达标 | 0.02L | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 0.02L | 达标 | 0.02L | 达标 |
| 总硬度（mmol/L） | 2020.4.15 | ≤450 | 189 | 达标 | 256 | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 192 | 达标 | 252 | 达标 |
| 铅 | 2020.4.15 | ≤0.01 | 0.01L | 达标 | 0.01L | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 0.01L | 达标 | 0.01L | 达标 |
| 氟化物 | 2020.4.15 | ≤1.0 | 0.07 | 达标 | 0.07 | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 0.07 | 达标 | 0.08 | 达标 |
| 镉 | 2020.4.15 | ≤0.005 | 0.001L | 达标 | 0.001L | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 0.001L | 达标 | 0.001L | 达标 |
| 铁 | 2020.4.15 | ≤0.3 | 0.03L | 达标 | 0.03L | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 0.03L | 达标 | 0.03L | 达标 |
| 锰 | 2020.4.15 | ≤0.1 | 0.01L | 达标 | 0.01L | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 0.01L | 达标 | 0.01L | 达标 |
| 溶解性总固体 | 2020.4.15 | ≤1000 | 358 | 达标 | 456 | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 364 | 达标 | 462 | 达标 |
| 硫酸盐 | 2020.4.15 | ≤250 | 20.9 | 达标 | 51.2 | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 20.3 | 达标 | 50.4 | 达标 |
| 钙 | 2020.4.15 | / | 32.8 | / | 48.8 | / |
|  | 2020.4.16 |  | 33.8 | / | 49.7 | / |
| 镁 | 2020.4.15 | / | 23.2 | / | 30.8 | / |
|  | 2020.4.16 |  | 33.6 | / | 31.3 | / |
| 钠 | 2020.4.15 | / | 3.85 | / | 8.78 | / |
|  | 2020.4.16 |  | 3.84 | / | 8.80 | / |
| 钾 | 2020.4.15 | / | 0.23 | / | 0.82 | / |
|  | 2020.4.16 |  | 0.22 | / | 0.85 | / |
| 碳酸根 | 2020.4.15 | / | 5L | / | 5L | / |
|  | 2020.4.16 |  | 5L | / | 5L | / |
| 重碳酸根 | 2020.4.15 | / | 210 | / | 251 | / |
|  | 2020.4.16 |  | 219 | / | 246 | / |
| 总大肠杆菌数 | 2020.4.15 | 3 | 2L | 达标 | 2L | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 2L | 达标 | 2L | 达标 |
| 细菌总数 | 2020.4.15 | 100 | 74 | 达标 | 71 | 达标 |
|  | 2020.4.16 |  | 77 | 达标 | 67 | 达标 |

备注： “L”表示样品浓度值低于方法检出限

（3）小结

由表5.3-6、5.3-7可知，各项指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准的各项要求。

5.3.4声环境质量现状

（1）声环境现状调查

根据GB3096-2008《声环境质量标准》中功能区划分的要求，确定本项目所在地为3类声功能区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准，距离项目区最近的村庄为项目区西南侧1000m的下禄裱村，声环境评价范围内无环境敏感目标。

（2）声环境质量现状监测

本次环评委托云南升环检测技术有限公司对项目区厂界四周进行噪声监测，监测情况如下：

监测点位：厂界外。

监测因子：等效A声级。

监测频次：连续2天，昼夜各监测1次。

评价标准：厂界执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准，关心点执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。监测结果见表5.3-8。

表5.3-8   噪声监测结果  单位：dB（A）

| 监测地点 | 监测值Leq（dB(A)） |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 标准值 | 达标情况 | 夜间 | 标准值 | 达标情况 |
| 1#普钙厂界东面 | 60.2 | 65 | 达标 | 51.5 | 55 | 达标 |
|  | 59.4 |  | 达标 | 50.7 |  | 达标 |
| 2#普钙厂界南面 | 58.5 |  | 达标 | 48.2 |  | 达标 |
|  | 58.2 |  | 达标 | 49.2 |  | 达标 |
| 3#普钙厂界西面 | 61.6 |  | 达标 | 48.6 |  | 达标 |
|  | 58.6 |  | 达标 | 50.4 |  | 达标 |
| 4#普钙厂界北面 | 62.1 |  | 达标 | 50.7 |  | 达标 |
|  | 60.5 |  | 达标 | 51.5 |  | 达标 |
| 5#复混肥厂界东面 | 52.5 | 65 | 达标 | 45.2 | 55 | 达标 |
|  | 54.3 |  | 达标 | 46.3 |  | 达标 |
| 6#复混肥厂界南面 | 52.7 |  | 达标 | 46.6 |  | 达标 |
|  | 53.7 |  | 达标 | 45.8 |  | 达标 |
| 7#复混肥厂界西面 | 53.3 |  | 达标 | 47.3 |  | 达标 |
|  | 52.7 |  | 达标 | 46.7 |  | 达标 |
| 8#复混肥厂界北面 | 54.6 |  | 达标 | 46.9 |  | 达标 |
|  | 55.6 |  | 达标 | 48.2 |  | 达标 |

（3）小结

从监测结果看，厂界外背景声环境质量较好，能满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准的要求。

5.3.5土壤环境质量现状

（1）土壤环境现状调查

本项目为新建项目，所在地土壤类型复杂多样，主要有红壤、水稻土、紫色土、棕壤、冲积土，其中红壤面积最大，红壤和紫色土是丘陵和高山地区典型的天然土壤类型，棕壤常见于高海拔地区，而水稻土则常见于平原台地。经现场踏勘，项目用地主要为红壤。

（2）土壤环境质量现状监测

为了解项目区周边土壤环境质量情况，本次环评引用《安宁工业园区规划环评报告》（报批稿）中对禄脿片区土壤环境的监测数据及土壤环境质量的评价结果，监测数据如下：

采样时间：2020年4月21日；

监测点位：普钙场地3个柱状样（1#、2#、3#），1个表层样（3#表），复合肥场地3个柱状样（4#、5#、6#），1个表层样（3#表），上、下风向各一个表层样（1#、2#）

监测因子：普钙场地2#点、复合肥场地5#点监测：pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[ah]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、氟化物。

普钙场地1#、3#点位，复合肥场地5#、6#点位，监测：pH、氟化物。

上下风向表层1#、2#点位，监测：pH、氟化物、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍。

普钙场地表层3#、复混肥表层4#，点位监测：pH、氟化物，

监测频率：1天。

《土壤环境质量标准-建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中土壤污染风险筛选值和风险管制值。

表5.3-9  普钙装置区土壤环境质量现状监测结果单位：mg/kg（pH除外）

| 点位 项目 | 1#柱状普钙场地内西南部 |
| --- | --- |
|  | 采样深度0-0.5m | 采样深度0.5-1.5m | 采样深度1.5-3.0m |
| pH | 6.7 | 6.5 | 6.1 |
| 氟化物 | 284 | 290 | 229 |
| 评价标准 | / |
| 评价结果 | / | / | / |
| 点位 项目 | 2#柱状普钙场地内中部 |
|  | 采样深度0-0.5m | 采样深度0.5-1.5m | 采样深度1.5-3.0m |
| pH | 5.9 | 6.0 | 5.9 |
| 氟化物 | 252 | 208 | 358 |
| 评价标准 | / |
| 评价结果 | / | / | / |
| 镉 | 0.086 | 0.044 | 0.037 |
| 汞 | 0.283 | 0.207 | 0.390 |
| 砷 | 5.48 | 8.82 | 7.91 |
| 铅 | 25 | 19 | 18 |
| 铬 | 86 | 98 | 82 |
| 铜 | 24 | 44 | 35 |
| 镍 | 46 | 58 | 60 |
| 锌 |  |  |  |
| 氯甲烷* | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L |
| 氯乙烯* | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L |
| 1,1-二氯乙烯* | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L |
| 二氯甲烷* | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L |
| 反式-1,2-二氯乙烯* | 0.0014L | 0.0014L | 0.0014L |
| 1,1-二氯乙烷* | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L |
| 顺式-1,2-二氯乙烯* | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L |
| 氯仿* | 0.0011L | 0.0011L | 0.0011L |
| 1,1,1-三氯乙烷* | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L |
| 四氯化碳* | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L |
| 苯* | 0.0019L | 0.0019L | 0.0019L |
| 1,2-二氯乙烷* | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L |
| 三氯乙烯* | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L |
| 1,2-二氯丙烷* | 0.0011L | 0.0011L | 1 0.0011L |
| 甲苯* | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L |
| 1,1,2-三氯乙烷* | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L |
| 四氯乙烯*L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0014L |
| 氯苯* | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L |
| 1,1,1,2-四氯乙烷* | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L |
| 乙苯* | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L |
| 间，对-二甲苯* | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L |
| 邻二甲苯* | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L |
| 苯乙烯* L | 0.0011L | 0.0011L | 0.0011L |
| 1,1,2,2-四氯乙烷* | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L |
| 1,2,3-三氯丙烷* | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L |
| 1,4-二氯苯* | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L |
| 1,2-二氯苯* | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L |
| 苯胺* | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 2-氯酚* | 0.06L | 0.06L | 0.06L |
| 硝基苯* | 0.09L | 0.09L | 0.09L |
| 萘* | 0.09L | 0.09L | 0.09L |
| 苯并[a]蒽* | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 䓛* | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 苯并[b]荧蒽* | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
| 苯并[k]荧蒽* | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 苯并[a]芘* | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 茚并[1,2,3-cd]芘* | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 二苯并[a,h]蒽* | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 氯甲烷* | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L |
| 氯乙烯* | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L |
| 1,1-二氯乙烯* | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L |
| 点位 项目 | 3#柱状普钙场地内东南部 |
|  | 采样深度0-0.5m | 采样深度0.5-1.5m | 采样深度1.5-3.0m |
| pH | 6.0 | 5.4 | 5.8 |
| 氟化物 | 370 | 201 | 156 |
| 评价标准 | / |
| 评价结果 | / | / | / |
| 点位 项目 | 1#表层普钙场地西南500m | 3#表层普钙场地内 |
|  | 0-0.2m | 0-0.2m |
| pH（无量纲） | 4.9 | 5.4 |
| 氟化物 | 246 | 278 |
| 镉 | 0.083 | / |
| 汞 | 0.267 | / |
| 砷 | 7.99 | / |
| 铅 | 180 | / |
| 铬 | 50 | / |
| 铜 | 29 | / |
| 镍 | 48 | / |
| 锌 | 94 | / |

备注： “L”表示样品浓度值低于方法检出限

表5.3-10  复混肥装置区土壤环境质量现状监测结果单位：mg/kg（pH除外）

| 点位 项目 | 4#柱状复混肥场地内西南部 |
| --- | --- |
|  | 采样深度0-0.5m | 采样深度0.5-1.5m | 采样深度1.5-3.0m |
| pH | 5.1 | 5.6 | 5.7 |
| 氟化物 | 330 | 278 | 290 |
| 评价标准 | / |
| 评价结果 | / | / | / |
| 点位 项目 | 6#柱状复混肥场地内西南部 |
|  | 采样深度0-0.5m | 采样深度0.5-1.5m | 采样深度1.5-3.0m |
| pH | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
| 氟化物 | 290 | 219 | 202 |
| 评价标准 | / |
| 评价结果 | / | / | / |
| 点位 项目 | 5#柱状复混肥场地内东南部 |
|  | 采样深度0-0.5m | 采样深度0.5-1.5m | 采样深度1.5-3.0m |
| pH | 5.5 | 5.7 | 5.7 |
| 氟化物 | 248 | 264 | 229 |
| 镉 | 0.084 | 0.198 | 0.082 |
| 汞 | 0.307 | 0.432 | 0.242 |
| 砷 | 5.90 | 5.13 | 8.80 |
| 铅 | 62 | 72 | 71 |
| 铬 | 79 | 86 | 91 |
| 铜 | 30 | 31 | 34 |
| 镍 | 61 | 53 | 39 |
| 锌 |  |  |  |
| 氯甲烷* | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L |
| 氯乙烯* | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L |
| 1,1-二氯乙烯* | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L |
| 二氯甲烷* | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L |
| 反式-1,2-二氯乙烯* | 0.0014L | 0.0014L | 0.0014L |
| 1,1-二氯乙烷* | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L |
| 顺式-1,2-二氯乙烯* | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L |
| 氯仿* | 0.0011L | 0.0011L | 0.0011L |
| 1,1,1-三氯乙烷* | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L |
| 四氯化碳* | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L |
| 苯* | 0.0019L | 0.0019L | 0.0019L |
| 1,2-二氯乙烷* | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L |
| 三氯乙烯* | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L |
| 1,2-二氯丙烷* | 0.0011L | 0.0011L | 1 0.0011L |
| 甲苯* | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L |
| 1,1,2-三氯乙烷* | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L |
| 四氯乙烯*L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0014L |
| 氯苯* | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L |
| 1,1,1,2-四氯乙烷* | 1 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L |
| 乙苯* | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L |
| 间，对-二甲苯* | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L |
| 邻二甲苯* | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L |
| 苯乙烯* L | 0.0011L | 0.0011L | 0.0011L |
| 1,1,2,2-四氯乙烷* | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L |
| 1,2,3-三氯丙烷* | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L |
| 1,4-二氯苯* | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L |
| 1,2-二氯苯* | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L |
| 苯胺* | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 2-氯酚* | 0.06L | 0.06L | 0.06L |
| 硝基苯* | 0.09L | 0.09L | 0.09L |
| 萘* | 0.09L | 0.09L | 0.09L |
| 苯并[a]蒽* | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 䓛* | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 苯并[b]荧蒽* | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
| 苯并[k]荧蒽* | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 苯并[a]芘* | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 茚并[1,2,3-cd]芘* | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 二苯并[a,h]蒽* | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 氯甲烷* | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L |
| 氯乙烯* | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L |
| 1,1-二氯乙烯* | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L |
| 点位 项目 | 2#表层复混肥场地东北500m | 4#表层复混肥场地内 |
|  | 0-0.2m | 0-0.2m |
| pH（无量纲） | 5.2 | 5.4 |
| 氟化物 | 279 | 319 |
| 镉 | 0.049 | / |
| 汞 | 0.410 | / |
| 砷 | 7.10 | / |
| 铅 | 191 | / |
| 铬 | 67 | / |
| 铜 | 26 | / |
| 镍 | 56 | / |
| 锌 | 110 | / |

备注： “L”表示样品浓度值低于方法检出限

（3）小结

根据上表5.3-8~5.3-9可知，本项目区土壤环境能满足《土壤环境质量标准-建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）土壤污染风险筛选值和风险管制值，上下风向土壤环境能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中土壤污染风险筛选值和风险管制值，铬含量接近标准。

5.3.6区域生态环境现状分析评价

评价区内因长期受到人类活动影响，植被退化，植被结构单一，现状多为人工种植的树木，根据现场勘查，项目区境内无国家及省级重点保护动植物，项目区内仅有少量杂草及小型啮齿类动物和鸟类。

项目区内无国家重点保护动植物，也无珍稀动植物。本项目对周围生态环境影响很小。

5.4区域污染源调查与评价

本项目位于安宁工业园区禄裱镇片区。

根据调查以及询问业主本项目周边主要工业企业为：云南祥丰金麦化工有限公司、云南金氟化工材料有限公司、云南祥丰石化有限公司、多氟多（昆明）科技开发有限公司。

云南祥丰金麦化工有限公司是一家以磷化工为主业的循环经济工业体系的公司。生产装置主要有：2×50 万 t/a 硫磺制酸装置、2×15 万 t/a 磷酸装置、1×60 万 t/a 磷酸二铵装置、湿法磷酸渣酸综合利用装置（15 万吨/年富过磷酸钙）、4 万吨/年工业级磷酸一铵和 1.8万吨/年氟硅酸钠装置。

在本次环境质量现状监测期间，在监测期间已进行正常生产活动；排放的大气污染物主要有：SO2、TSP、硫酸雾、氟化物和氨。

云南祥丰石化有限公司生产装置主要有：年产30万吨液氨装置、年产50万吨绿色有机尿基复合肥装置。

在本次环境质量现状监测期间，年产50万吨绿色有机尿基复合肥装置项目和年产30万吨液氨装置（二期）目前正在建设中，未投产，年产30万吨液氨装置（一期）在监测期间已进行正常生产活动；排放的污染物主要有：SO2、TSP、硫酸雾、氟化物和氨。

云南金氟化工材料有限公司建有主产品 2.2万吨/年氟化铝，副产品 1.28 万吨/年硅胶生产装置；主要污染物排放为主要为氟化物、颗粒物、二氧化硫，项目现状监测期间企业正常生产。

多氟多（昆明）科技开发有限公司建有有低品位氟资源综合利用项目建有一条采用氟硅酸钠、氢氧化铝等原料年产30000 吨冰晶石及9000吨白炭黑的生产线及年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目；主要污染物排放为主要为氟化物、二氧化硫、氮氧化物、氨、氟化物，项目现状监测期间年产30000 吨冰晶石及9000吨白炭黑的生产线停产，年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目还未建设。

6、环境影响分析

6.1施工期对环境空气影响分析

6.1.1污染源及污染物

（1）施工扬尘

施工扬尘的来源主要来源于土方挖掘、回填，建筑材料运输机堆放，施工垃圾清理及堆放和现场道路扬尘等。

施工扬尘产生量最大的时间出现在土方阶段，由于这个阶段废弃的建筑材料和裸露浮土较多，扬尘的产生量较大，尤其是施工场地周围及下风向的部分地区。

（2）施工机械产生的尾气

工程机械中推土机、挖掘机、吊车和运输车辆等均以燃油为动力，在作业时发动机会产生燃油废气。

6.1.2影响分析

（1）施工扬尘影响分析

施工扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度、施工季节、土质及天气等诸多因素有关，其中现场管理是最重要的因素。

①土石方阶段扬尘对环境的影响分析

根据北京市环境保护科学院对施工扬尘的专题研究结果，在风速为2.4m/s时，施工区TSP浓度为上方向对照点的1.5~2.3倍，平均为1.88倍，相当于大气环境标准的1.4~2.5倍，平均1.98倍。建筑施工场地影响范围为其下风向150m范围内，被影响地区TSP浓度平均为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于大气环境质量的1.6倍，施工场地200m外，大气环境TSP浓度可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

②车辆运输扬尘对环境的影响分析

车辆运输扬尘在完全干燥情况下，按下列经验公式计算：

Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表6.1-1为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下产生的扬尘量。

表6.1-1  不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘  单位：kg/km·辆

| P 车速 | 0.1（kg/m2） | 0.2（kg/m2） | 0.3（kg/m2） | 0.4（kg/m2） | 0.5（kg/m2） | 1.0（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10（km/h） | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15（km/h） | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20（km/h） | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

本项目从事土方及建筑材料运输车辆的载重约为15t，车辆在施工现场行驶速度约为20km/h，地面清洁程度选择0.5kg/m2，则车辆运输产生的扬尘量为0.964kg/km·辆，本项目施工期间车辆车次约为200辆，平均行驶距离为1.5km，则扬尘量为0.29t/h。

如果在施工期间车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。表6.1-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小到20~50m范围。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。施工期经过洒水抑尘之后，扬尘量为0.09t。

表6.1-2  施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

（2）尾气影响分析

施工机械及各型运输车辆。使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气是主要的污染源。在主体施工及装修、安装阶段使用的机械一般都是以电为能源，如输送泵、振捣器、电焊机、电钻、角向磨光机等，一般不会产生废气。

施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生的尾气在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。

6.1.3污染防治措施

根据环境空气现状监测结果可知，项目所在区域PM10、PM2.5最大浓度对应的单因子指数最大值均为0.987，现状监测结果十分接近《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，空气质量现状形势较严峻。根据现场踏勘，项目所在区域正在修建《30万吨合成氨装置项目》以及场地平整，扬尘较大，但随着施工期结束，区域颗粒物浓度将会大幅度降低。本项目施工期间，应加强扬尘的控制措施，降低扬尘对环境空气的影响。

（1）扬尘的控制措施

为减少施工扬尘影响，应严格执行《昆明市人民政府办公厅关于进一步落实工地扬尘污染防治责任的通知》（昆政办[2018]27号）、《建筑工地扬尘污染防治细化规定》等相关规定，并做好以下工作：

①设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。

②施工现场应保持整洁，拟建项目大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生、无扬尘。

③出入口设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水未经处理不得外排，运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车帮等部位进行清理或清洗以确保出场运输车辆清洗率达到100%，洗车喷嘴净水压不低于0.5Mpa，洗车废水经沉淀池处理后回用于防尘洒水。

④施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应堆放且覆盖。场内装卸、搬运物料应洒水，不能凌空抛撒。

⑤施工过程中对施工场地勤洒水，施工厂界设置喷淋洒水装置，增设洒水雾炮车沿施工厂界道路定期喷水雾，保证施工场地湿润，降低扬尘产生。

⑥四级以上大风天气或者市政府发布空气质量预警时禁止进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时作业处覆以防尘网。

⑦制定运输扬尘管理办法，运输垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料车辆要采取密闭或其他措施防止扬尘污染。

（2）施工机械尾气控制措施

通过加强对施工机械的维护和保养，加强对施工机械施工进程的管理，提高使用效率等措施，车辆尾气排放符合环保要求，即可有效减少尾气中污染物的产生及排放。

6.2施工期对水环境影响分析

施工期废水污染源主要为施工废水、场地含泥雨水和生活污水。

6.2.1施工废水

施工废水主要为施工场内施工机械清洗废水，类比类似工程，施工机械的清洗用水量约为15m3/d，废水产生量为12m3/d。 与大多数建筑工程一样，该项目施工废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料：施工过程中设备、工具清洗及其它等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物和石油类，污水浓度为：CODCr为80mg/L，BOD5为40mg/L，SS为1500mg/L，石油类10mg/L。如果施工废水随意排放进入周围农田冲沟内，将直接影响周围地表水体的水质。因此施工场内建立废水沉淀贮水池，施工废水经沉淀处理后回用于场地降尘或者自然蒸发干化，避免施工废水对周围地表水造成影响。从节约用水出发，项目应将施工废水统一收集于沉淀池进行回用。减少施工废水排放，避免施工废水的对外环境的可能影响，确保每一个施工活动场地建设一个沉淀池。

6.2.2场地含泥雨水

雨季施工场地上的大气降水必然含有后大量泥沙等悬浮物。在雨季，含泥沙的雨水直接排泄至地表水，会降低地表水水质。进入地下水系统后，降低地下水水质。环评要求施工期应在施工场地周围布设临时截排水沟，在排水沟入河处设置临时沉淀池，场地含泥沙雨水经截排水沟汇集至临时沉淀池，场地雨水经沉淀处理后用于场地洒水。施工期间冲刷的含泥沙雨水经沉淀处理后对地表水的影响较小。

场址周围无集中的取水点及水源地，附近村庄供水主要由自来水管网供水，不取用区域地下水。施工期间冲刷的含泥沙雨水经沉淀处理后排放，也不会影响当地居民的饮用水。

6.2.3施工人员生活污水

项目施工期的施工人数约为200人，施工人员多为附近村民，住在附近民房，不在项目区内住宿。施工场地设立临时办公用房，用于施工监管，临时办公用房内不设住宿，施工区域内厕所使用临时旱厕，施工期人员用水量按每人每天用水30L/d，每天用水量达6m3/d，污水量为4.8m3/d。

施工人员生活污水排放具有一定的随机性，增加了对这些污废水收集处理的难度。施工期必须严格加强对施工人员的管理，使施工人员用水集中，便于生活污水集中收集处理，修建临时的生活污水沉淀池，废水依托祥丰金麦化工有限公司已建生活废水处置设施处理。环评要求各施工集中地必须设置一个生活污水沉淀池，确保没有施工生活污水直排。

总之，项目施工期施工废水及生活污水采取沉淀处理后再利用，对地表水环影响不大；雨天的雨水经施工场地周围布设临时截排水沟，在排水沟入河处设置临时沉淀池，场地含泥沙雨水经截排水沟汇集至临时沉淀池，场地雨水经沉淀处理后进入周边冲沟。施工期间冲刷的含泥沙雨水经沉淀处理后对地表水的影响较小。

6.3施工期对地下水环境影响分析

施工过程中产生的废水主要为施工废水、施工人员生活污水。施工废水主要污染物为石油类、悬浮物，生活污水主要污染物为动植物油、有机物等。本工程对施工废水采取设立临时隔油池、沉淀池处理后回用于施工场地降尘的处理措施，施工废水对地下水的影响很小，基本不会影响到区域地下水水质。

根据地下水埋藏及补给排泄特征，区内处于地下水补给迳流区，季节变化明显，动态变化大，地下水运移途径短，由高处向低处运移排泄，直接或间接的对下伏裂隙水进行补给。从局部来看，工程占地面积有限，工程的施工不会改变该区域的大气降水对地下水补充途径，在大气降水不减少的情况下，垂直渗透进入补充深部岩溶水的水量也不会有所减少。因此建设期对大气降雨下渗补给地下水水量的影响较小。

总体来说，工程施工期间，不会对地下水流场造成影响，施工区域所处地质单元的水量影响很小，由于施工场地内的雨水和废水均得到有效收集处理，集中排放，因此在采取了相关设计及环保措施后，工程施工对地下水水质的影响较小。

6.4施工期固体废弃物对环境影响分析

项目在施工期所产生的固体废弃物主要为工程施工过程中开挖的土石方、建筑垃圾及生活垃圾。

根据可研经计算，项目场地较为平整，开挖土石方能够全部用于场地平整，不会产生废气土石方，对当地环境影响较小。

施工中所产生的建筑垃圾回收利用部分进行回收利用，不能回收利用部分运至指定的地点进行堆存，对当地环境影响较小。施工期间每天进入施工场地的施工人员及管理人员平均为200人，生活垃圾按照0.5kg/人﹒天计，每天产生的生活垃圾的量约为0.1t，生活垃圾中主要成分为有机物、塑料袋等包装物，在项目区内设垃圾桶对生活垃圾进行统一收集，并定期由环卫部门清运处置，对当地环境产生的影响较小。

6.5施工期噪声对环境影响分析

施工期对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于施工机械和运输车辆。施工机械产生的噪声与各施工阶段所使用的机械类型、数量有关，基础施工阶段主要使用推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等；主体建筑施工阶段主要使用吊车、升降机、电焊机、振捣机等；初装修阶段主要使用切割机、电钻等。这些机械产生的噪声对环境造成不利影响。各施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆 的噪声更具不规律性。

由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为 3-8dB）。在吝类施工机械中，噪声较高的为推土机、装载机、挖掘机、电焊机、卡车等，其声级在80dB以上，见表6.5-1。

表6.5-1  主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 设备名称 | 测量声级（dB） | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 86 | 1 |
| 2 | 装载机 | 90 | 1 |
| 3 | 挖掘机 | 84 | 1 |
| 4 | 电焊机 | 85 | 1 |
| 5 | 卡车 | 92 | 1 |

本项目采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：

LA（r）=LA（r0）－20lg（r/r0）

所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其噪声叠加计算模式为：



式中：LA（r）—距离声源 r 米处的声压级，dB（A）；

LA（r0）—距离声源 r0 米处的声压级，dB（A）；

r0—参考位置，m；

r—预测点到声源的距离，m；

LA—合成声压级，dB（A）；

LAi—第 i个声源对某个预测点的等效声级，dB（A）。

由上公式计算出本评价区域施工场地噪声预测结果见表6.5-2。

表6.5-2      距声源不同距离出的噪声值      单位：dB（A）

| 距离 设备名称 | 1m | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 86 | 72 | 66 | 60 | 54 | 52 | 46 | 42 |
| 装载机 | 90 | 76 | 70 | 64 | 58 | 56 | 50 | 46 |
| 挖掘机 | 84 | 70 | 64 | 58 | 52 | 50 | 44 | 40 |
| 电焊机 | 85 | 71 | 65 | 59 | 53 | 51 | 45 | 41 |
| 卡车 | 92 | 78 | 72 | 66 | 60 | 58 | 52 | 48 |

施工期多台机械设备同时运转噪声预测值，具体预测值见下表。

表6.5-3  多台机械设备同时运转的噪声预测值  单位：dB（A）

| 距离 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声预测值 | 93.2 | 85.2 | 78.2 | 70.2 | 68.2 | 62.7 | 56.2 | 52.2 | 48.2 |

表6.5-3为主要施工机械多台同时运转时噪声的距离衰减情况，由预测结果可知，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远，单台设备运转时噪声值在20m处可达《建筑施工场界噪声限值》要求，多台设备同时运转时噪声值在40m处达到《建筑施工场界噪声限值》要求。根据施工现场考察，距项目最近的下村215m，当所有施工机械同时作业时施工噪声对周围环境产生一定的影响，因此施工中应高度重视，采取有效措施治理。

施工噪声成为项目施工期对环境影响的重要污染源，对周围环境产生一定的影响，因此施工中应高度重视，采取有效措施治理。

项目减少施工噪声扰民对策措施如下：

（1）施工单位应当采取有效措施，降低施工噪声污染，应当符合《建筑施工场界噪声限值》要求。

（2）施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位应当在工程开工前向工程所在地的环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

（3）因连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当在施工前在施工地点以书面形式向附近居民公告，以征得公众的理解和支持。

（4）建设单位在与施工单住签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械，采用低噪声的先进的工艺。

（5）建材及渣土运输线路选择应避开声环境敏感目标，车辆经过敏感区时尽量减速，禁止鸣笛，减小建筑材料及渣土运输对沿线敏感目标的影响。

（6）建设管理部门应加强对施工场地的噪声严格管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生企业与民众的纠分。

（7）项目施工期间打桩工序使用静压打桩，采用开挖机进行开挖，再进行施浇灌，设备应选用工艺先进的低噪声设备，从源强上降低噪声。

（8）为减小施工期间施工设备对周边环境敏感点的不利影响，将大型施工设备放置于各个施工场地中远离紧邻保护目标一侧的位置，并在施工区四周设置围墙进行阻隔，采取针对性地强化围拦隔声措施，减少噪声对周边保护目标的影响。

（9）加强施工期的操作规范，避免人为造成诸如高空抛丢重物砸下造成的突发性噪声影响周围居民的情况发生。

综上所述，施工期间加强管理，合理安排施工时间，采用低噪声设备，并通过在施工场地四周设置围墙，能有效减少噪声对紧邻敏感点的影响。施工中噪声等级较大的施工机械作业时间相对短暂，而且噪声具有的随机性和无规律性，因此随着施工的结束，这些影响也随之消失。

6.6施工期对生态环境影响分析

（1）对土地利用的影响分析

项目净用地面积约130607.31m2，所占用土地目前已规划为建设用地。根据调查，项目区内原始地貌以荒地、草地为主，征地手续已由政府相关部门负责办理，与建设单位无关。土地的占用将改变项目区的原有土地利用格局，但项目的建设将进一步提高土地利用价值。

（2）对陆生植被及动植物的影响分析

对植被及动植物种类的影响主要为项目施工期间施工开挖导致施工区域内的地表植被和土壤遭到破坏，土地的占用及施工人员的活动，将影响区域内的野生动植物。项目建设不会对区域植被造成破坏，项目建成后随着项目区绿化的建设，将会改善区域植被覆盖率。项目所处区域人为活动较频繁，主要的动物类型为常见的鸟类、鼠类、爬行类动物，没有国家和省级珍稀濒危保护动动物，也没有区域局域分布特有类群。工程施工将对陆生动物的生境造成一定程度的破坏，陆生动物由于有较强的活动能力，施工噪声、频繁的人为活动，使得施工区分布的动物大量迁移到施工区以外以避免项目施工所导致的不良影响和伤害，所以在整个施工期间动物的种类和数量在施工区域内会有所减少，但就整个区域而言，动物数量不会有大的变化。施工期对陆生动物的影响不大。

（3）对区域生态服务功能的影响

项目施工过程中土地利用发生改变，将对区域的生态服务功能产生一定的影响。特别是地表植被的破坏将破坏区域的水源涵养能力、水土保持能力、防风固沙能力、改善大气质量等。

（4）水土流失影响分析

1）水土流失特点

水土流失为施工期间挖损破坏及占压地表，使施工区地形地貌、植被、土壤发生变化而引起的，属于人为加速侵蚀，具有流失面积集中、流失形式多样、流失量较大等特点。

项目基本建设完成后由于地面硬化或植物绿化可发挥有效控制作用，因此，水土流失主要集中在施工期基础开挖场地。开挖坡度大或地质构造不良地段，开挖面或填方处裸露边坡，施工不当造成松动地层，施工过程中土、石随意堆放等场地区，在雨水冲刷下易造成水土流失。

2）水土流失分析

根据本工程水土流失特点分析，结合水土流失预测原则，本工程建设可能造成的水土流失面积主要是指施工开挖、占压、使用等扰动地表且使该区域产生新的水土流失量的面积。

施工期间，由于基础开挖，从而加剧扰动地表和土壤侵蚀，造成土质疏松，在雨季受雨水冲刷会导致项目区产生水土流失。

项目用地的周边市政道路标高相差较大，并且占地面积较大，若不采取相应的防治措施，施工期遇到雨季将会造成严重的水土流失，必须采取严格的水土保持措施，减少水土流失量。

3）对策措施

基础施工期，将形成大面积的表土裸露雨季时，水土流失现象将更为加重。本项目施工期雨季所产生的地表径流经统一收集后进入各片区所建的沉淀池经沉淀处理后，废水排入项目周围道路旁的雨水管网中，可有效防止场内水土流失。施工期水土流失主要发生在基础施工期，只要避开雨天施工，加强管理，水土流失就能得到有效控制，水土流失对环境影响是轻微的，可以接受的。

水土流失控制措施：

①结合工程实际和项目区水土流失现状，因地制宜，因害设防、防治结合、全面布局、科学配置；

②减少对原地表和植被的破坏，合理利用地表剥离表土，弃土及时清运；

③项目建设过程中应注重生态环境的保护，设置临时性防护措施，减少施工过程中造成的人为扰动及产生的弃土；

④注重吸收当地水土保持的成功经验，借鉴国内外先进技术；

⑤树立人与自然和谐相处的理念，尊重自然规律，注重与周边景观相协调；

⑥工程措施、植物措施、临时措施合理配置、统筹兼顾，形成综合防护体系；

⑦工程措施要尽量选用当地材料，做到技术上可靠、经济上合理；

⑧植物措施要尽量选用适合当地的品种，并考虑绿化美化效果；

⑨防治措施布设要与主体工程密切配合，相互协调，形成整体。施工期采取临时水保措施，合理安排工期，合理选择施工工序，避开雨天施工。

项目建设竣工后，区域均为建筑物、道路所覆盖，因施工造成的水土流失将有效得到控制。

6.2运营期大气环境影响预测与评价

6.2.1污染气象分析

6.2.1.1气象数据的选取

本项目位于安宁市草铺街道办事处安丰营村。根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录B地面气象数据选择距离项目最近或气象特征基本一致的气象站的逐时气象数据，故本项目选择安宁市逐时气象数据是可行的。

安宁市气象站（国家一般气象站，102°29′51.61″E，24°55′35.16″N）提供的近20年（1999-2018）的主要气象资料长期统计数据见表6.2-1，风向玫瑰图见图6.2-1。

表6.2-1  安宁市气象站近20年气象参数统计结果（1999-2018）

| 序号 | 气象参数 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风速 | 年平均风速 | m/s | 1.67 |
|  |  | 最大风速 | m/s | 18.31 |
| 2 | 气温 | 年平均气温 | ℃ | 15.87 |
|  |  | 最高气温 | ℃ | 33.3 |
|  |  | 最低气温 | ℃ | -7.0 |
| 3 | 年平均气压 | hPa | 813.38 |
| 4 | 年平均相对湿度 | % | 69.25 |
| 5 | 降水量 | 年平均降水量 | mm | 928.4 |
|  |  | 年最大降水量 | mm | 1136.2 |
|  |  | 年最小降水量 | mm | 560.6 |
|  |  | 累年一日最大降水量 | mm | 153.3 |
|  |  | 累年一小时最大降水量 | mm | 63.0 |
|  |  | 累年最大连续降水日数 | d | 13 |
| 6 | 蒸发量 | 年最大蒸发量 | mm | 2183.6 |
|  |  | 年最小蒸发量 | mm | 1626.7 |
| 7 | 日照时数 | 年平均日照时数 | h | 2051.0 |
|  |  | 日照百分率 | % | 46 |
|  |  | 年最大日照时数 | h | 2484.7 |
|  |  | 年最小日照时数 | h | 1678.7 |

图6.2-1  安宁市气象站近20年风向玫瑰图（静风频率 35.48%）

      - 6.2.1.2常规地面气象资料分析

本项目采用安宁市2018年全年每天24小时的地面气象数据，气象因子包括风向、风速、总云量、低云量和干球温度。安宁市气象站距离项目区厂界11.8km，站台编号为56863，站点经纬度为北纬24.9333°、东经102.4833°。

1、温度

安宁市2018年平均气温为15.99℃，1月份平均气温最低，为9.20℃，7 月份平均气温最高，为21.09℃。安宁市2018年各月及全年气温见表6.2-2和图6.2-2。

表6.2-2  安宁市2018年平均温度月变化表

| 月份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 9.20 | 10.61 | 14.83 | 17.67 | 19.63 | 19.93 | 21.09 | 20.22 | 19.19 | 15.44 | 12.76 | 11.27 | 15.99 |

图6.2-2 年平均温度月变化曲线

2、风速

安宁市2018年平均风速为2.03m/s，最大风速出现在4月，为2.73m/s，最小风速出现在9月，为1.53m/s。安宁市2018年各月及全年风速见表6.2-3和图6.2-3。

表6.2-3  安宁市2018年平均风速月变化表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 2.21 | 2.52 | 2.40 | 2.73 | 2.49 | 1.77 | 1.82 | 1.54 | 1.53 | 1.64 | 1.76 | 1.92 | 2.03 |

图6.2-3 年平均风速月变化曲线

3、风向、风频

安宁市2018年风频最多的是SW，频率为20.14%；其次是SSW，频率为16.8%，SSE最少，频率为0.69%。安宁市2018年风频统计见表6.2-4、表6.2-5和风向玫瑰图见图6.2-4。

表6.2-4  安宁市2018年平均风频月变化表

| 风向/风频（%） | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 7.93 | 7.12 | 3.49 | 5.78 | 2.15 | 2.82 | 4.44 | 1.75 | 2.82 | 10.75 | 18.15 | 9.27 | 6.18 | 3.63 | 4.57 | 8.47 | 0.67 |
| 二月 | 6.85 | 6.40 | 7.29 | 9.97 | 3.27 | 3.57 | 2.23 | 1.64 | 2.08 | 7.59 | 17.71 | 10.12 | 8.63 | 3.72 | 2.68 | 5.51 | 0.74 |
| 三月 | 8.87 | 5.11 | 1.34 | 2.28 | 3.23 | 3.90 | 3.36 | 2.28 | 5.38 | 10.35 | 15.46 | 11.69 | 9.27 | 4.70 | 4.57 | 7.66 | 0.54 |
| 四月 | 7.78 | 2.08 | 3.33 | 5.28 | 3.33 | 3.06 | 2.36 | 0.69 | 5.00 | 7.50 | 20.14 | 12.08 | 11.53 | 5.00 | 5.56 | 5.00 | 0.28 |
| 五月 | 4.57 | 3.63 | 3.36 | 2.15 | 4.30 | 3.63 | 3.90 | 1.75 | 6.32 | 16.80 | 19.89 | 10.35 | 6.05 | 4.44 | 2.42 | 6.05 | 0.40 |
| 六月 | 4.31 | 4.17 | 4.58 | 7.50 | 3.89 | 7.92 | 8.61 | 2.92 | 4.44 | 12.08 | 11.94 | 8.47 | 6.39 | 2.64 | 3.19 | 5.83 | 1.11 |
| 七月 | 6.32 | 5.91 | 6.72 | 6.59 | 5.38 | 9.95 | 16.53 | 3.49 | 2.82 | 4.57 | 7.80 | 5.91 | 4.70 | 2.02 | 2.55 | 7.26 | 1.48 |
| 八月 | 9.81 | 9.01 | 11.96 | 8.87 | 5.78 | 6.85 | 7.53 | 2.96 | 2.02 | 4.30 | 4.57 | 2.02 | 3.63 | 1.88 | 3.36 | 9.41 | 6.05 |
| 九月 | 4.03 | 8.06 | 5.83 | 7.78 | 9.44 | 9.44 | 10.14 | 3.33 | 4.58 | 7.36 | 8.06 | 4.31 | 3.47 | 1.25 | 1.39 | 5.14 | 6.39 |
| 十月 | 7.39 | 8.60 | 5.78 | 6.18 | 5.24 | 6.85 | 6.05 | 1.88 | 5.11 | 7.26 | 11.56 | 6.32 | 4.30 | 2.15 | 2.02 | 6.05 | 7.26 |
| 十一月 | 12.64 | 10.14 | 2.50 | 2.50 | 2.22 | 1.94 | 1.39 | 1.11 | 2.50 | 7.64 | 17.22 | 9.31 | 5.83 | 2.78 | 2.08 | 10.42 | 7.78 |
| 十二月 | 10.08 | 7.53 | 1.75 | 2.02 | 2.28 | 2.02 | 1.34 | 1.21 | 2.96 | 9.41 | 20.03 | 9.27 | 5.38 | 2.96 | 3.09 | 10.35 | 8.33 |

表6.2-5  安宁市2018年均风频的季变化及年均风频表

| 风向 风频（%） | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 7.07 | 3.62 | 2.67 | 3.22 | 3.62 | 3.53 | 3.22 | 1.59 | 5.57 | 11.59 | 18.48 | 11.37 | 8.92 | 4.71 | 4.17 | 6.25 | 0.41 |
| 夏季 | 6.84 | 6.39 | 7.79 | 7.65 | 5.03 | 8.24 | 10.91 | 3.13 | 3.08 | 6.93 | 8.06 | 5.43 | 4.89 | 2.17 | 3.03 | 7.52 | 2.90 |
| 秋季 | 8.01 | 8.93 | 4.72 | 5.49 | 5.63 | 6.09 | 5.86 | 2.11 | 4.08 | 7.42 | 12.27 | 6.64 | 4.53 | 2.06 | 1.83 | 7.19 | 7.14 |
| 冬季 | 8.33 | 7.04 | 4.07 | 5.79 | 2.55 | 2.78 | 2.69 | 1.53 | 2.64 | 9.31 | 18.66 | 9.54 | 6.67 | 3.43 | 3.47 | 8.19 | 3.33 |
| 全年 | 7.56 | 6.48 | 4.82 | 5.54 | 4.21 | 5.17 | 5.68 | 2.09 | 3.85 | 8.81 | 14.35 | 8.24 | 6.26 | 3.09 | 3.13 | 7.28 | 3.44 |

图6.2-4 风向玫瑰图

6.2.1.3高空气象资料分析

本项目高空气象数据由中国气象局国家气象信息中心采用采用国际上前沿的模式与同化方案(GFS/GSI)，建成全球大气再分析系统(CRAS)，通过多层次循环同化试验，不断强化中国特有观测资料的同化应用，研制出10年以上长度的“中国全球大气再分析中间产品(CRA-Interim，2007-2018 年)”，时间分辨率为6小时，水平分辨率为34公里，垂直层次64层。提取37个层次的高空模拟气象数据，层次为1000～100hPa 每间隔25hPa 为一个层次。高空气象因子包括气压、离地高度、干球温度、露点温度、风向和风速。站台编号为56863，站点经纬度为北纬24.9333°、东经102.4833°。

6.2.1.4地形数据

项目地表特征为林地，地表粗糙度为0.04025，反照率为0.29，波文比为0.925，空气湿度为中等潮湿。本项目采用美国地质勘探局调查的分辨率SRTM3-90m的中国地形数据库。项目区域地形等值线见图6.2-5。

图6.2-5  项目大气评价范围区域地形等值线示意图(单位：m)

6.2.2预测背景浓度

本项目属于新建项目，位于达标区。项目涉及的大气污染物空气质量浓度均不超标。项目对SO2、NOX、TSP/PM10、PM2.5、PM10叠加浓度计算方公式如下：

C叠加＝C新增＋C现状

式中：C叠加—预测点叠加各污染源及现状浓度后的环境质量浓度，ug/m3；

C新增—本项目新增污染源对预测点的贡献浓度，ug/m3；

C现状—预测点环境质量现状浓度；

项目环境质量现状浓度采用2018年西山森林公园监测站环境质量数据：PM2.5年均现状浓度为16ug/m3，95百分位浓度日均值为48ug/m3、TSP/PM10年均现状浓度为22ug/m3，95百分位浓度日均值为79ug/m3，SO2年均现状浓度为13ug/m3，98百分位浓度日均值为12ug/m3；NO2年均现状浓度为13ug/m3，98百分位浓度日均值为23ug/m3。

其他因子TSP、氟化物、氨采用现状监测数据，其中氟化物1小时现状浓度为4.3ug/m3，氨小时均现状浓度为80ug/m3，TSP日均现状浓度为128ug/m3。

6.2.3预测内容和预测因子

1、预测模式

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2—2018)，本项目评价范围＜50km，本项目3km范围内无海和湖，不会发生熏烟现象，评价基准年2018年内存在风速≤0.5m/s的持续时间小于72h，1999-2018年统计的全年静风频率为2.94%，不超过35%，因此，本项目采用《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2—2018)中AERMOD模式。AERMOD包括两个预处理模式，即AERMET气象预处理和 AERMAP地形预处理模式，Aermod模型版本为Version18081版，气象预处理模型为 Aermet，采用的版本为Version18081版。AERMOD模式系统是由美国国家环保局联合美国气象学会组建法规模式改善委员会开发，该系统以扩散统计理论为出发点，假设污染物的浓度分布在一定浓度上服从高斯分布。模式系统可用于多种排放源(包括点源、面源和体源)的排放，也适用于乡村环境和城市环境、平坦地形和复杂地形、地面源和高架源等多种排放扩散情形的模拟和预测。

本项目大气环境影响预测采用AERMOD模式系统模拟点源和面源排放出的污染物在短期(小时平均、日平均)、长期平均(年平均)的浓度分布，模式使用每小时连续预处理气象数据模拟大于等于1小时平均时间的浓度分布。

2、预测条件

（1）大气污染物排放参数

本项目属于新建项目，且位于达标区，涉及的大气预测因子均不超标。本次大气环境影响分析源强包括运营后有组织、无组织、非正常工况排放源强。

项目运营后正常工况下大气污染物有组织排放源强参数调查清单见表6.2-5，正常工况下无组织排放源强参数调查清单见表6.2-6，非正常工况排放源强见表 6.2-7。

6.2.4预测模式及参数

本次评价大气预测采用AERMOD为核心模型开发的界面化AERMODSYSTEM大气模拟预测软件，软件将AERMOD、AERMET、AERMAP及建筑物下洗模型（BPIPRIME）有机的结合在一起。

网格点设置：以4#排气口（G6-G9：尿基复合肥造粒塔尾气）为坐标原点（0，0），将评价区域设置为矩形网格，东西向为x轴，南北向为y轴，网格范围为X×Y=[-10000，-2500，2500，10000]×[-10000，-2500，2500，10000]，-10000~-2500、2500~10000步长间距为150m，-2500~2500步长间距为50m，共40401个网格点，另设厂界东南西北每侧各2个预测点。根据各网格点浓度预测值比较，给出小时平均浓度、日平均浓度、年平均浓度在评价区域内的最大值。

气象资料采用安宁市气象站2017年全年每天24小时的逐日逐次地面气象数据，采用昆明市的高空气象数据。地形数据下载90m分辨率地形高程数据文件srtm_57_08.c，导出生成AERMAP所需的数字高程DEM文件。

——对流边界层中浓度预测

①直接源浓度计算公式

式中：

u为烟囱出口处风速；Fy为考虑迂回的横向分布函数，hd是直接源的烟羽抬升高度，对于水平型烟羽z=zr，流过地形型烟羽z=zp；Ψdj和σzj为污染源有效源高和垂直扩散参数。λj为：

式中：

σWT为总有效垂直湍流，其他参数有下列各式给出：

式中：

S为偏斜因子，R假定等于常值2。

②间接源浓度计算公式

③穿透源浓度计算公式

——稳定边界层中浓度预测

#### 预测方案

（1）预测工况及预测因子

本项目排污状态包括正常排放和非正常排放两种状态。

正常排放条件下预测因子：氨、颗粒物。

非正常排放条件下预测因子：氨、颗粒物。

厂界无组织排放预测因子：氨、颗粒物。

（2）预测范围

以主要污染物排放口4#排气筒（造粒塔排气筒）作为坐标系原点（0，0），东西向为X轴，南北向为Y轴，自厂界外延边长为20km的正方形区域。

（3）预测点位设置

在预测范围内计算点主要包括环境空气敏感点，预测范围内网格点和区域最大落地浓度点三类。

①预测范围内的网格点

本项目评价范围为以项目区为中心，边长20km的矩形，以项目区为中心，边长为20km的矩形范围，评价范围内预测网格点远疏近密，以4#排气口（G6-G9：尿基复合肥造粒塔尾气）为坐标原点（0，0），-10000~-2500、2500~10000步长间距为150m，-2500~2500步长间距为50m，共40401个网格点，以此作为本项目大气预测的基本网格点。另设置厂址边界东南西北每侧各2个预测点。

②环境空气敏感点

环境空气敏感点主要为评价范围内的居民集中区，共计37个，敏感点具体见表7.1-7。

表7.1-7  环境空气敏感点相对坐标

| 序号 | 敏感点 | X轴坐标（m） | Y轴坐标（m） | 地形高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 祥丰金麦化工职工生活区 | -746 | -721 | 1898.35 |
| 2 | 大哨 | 723 | -1656 | 1931.27 |
| 3 | 下禄脿 | -1837 | -922 | 1851.38 |
| 4 | 小河边 | -1970 | 659 | 1834.47 |
| 5 | 多依树 | -1458 | 1550 | 1830.01 |
| 6 | 安丰营 | -1547 | -1545 | 1852.45 |
| 7 | 大石凹 | -2883 | -521 | 1878.59 |
| 8 | 水井湾 | 3061 | -2324 | 1904.62 |
| 9 | 李白 | 2905 | 2708 | 1839.47 |
| 10 | 白塔村 | 4129 | 659 | 1808.24 |
| 11 | 罗鸣 | 3884 | 1550 | 1809.61 |
| 12 | 吴家村 | -3729 | 1283 | 1861.6 |
| 13 | 朱家箐 | -4085 | 704 | 1842.22 |
| 14 | 河上庄 | 567 | 3843 | 1809.5 |
| 15 | 松坪 | 4730 | -832 | 1856.03 |
| 16 | 青龙哨 | 4708 | -2658 | 1840.03 |
| 17 | 青龙镇 | 2193 | 3933 | 1814.69 |
| 18 | 庄科村 | -5065 | -320 | 1875.84 |
| 19 | 禄脿镇 | -4352 | -1322 | 1842.87 |
| 20 | 凤麟村 | 5376 | -2658 | 1864.05 |
| 21 | 大海湾 | -5821 | -2480 | 1895.98 |
| 22 | 大箐 | 1169 | -5931 | 1878.57 |
| 23 | 下古屯 | 5843 | -3371 | 1886.55 |
| 24 | 大海子 | 2972 | -5664 | 1897.59 |
| 25 | 上古屯 | 6355 | -2658 | 1885.52 |
| 26 | 白龙村 | -7090 | -1011 | 1894.1 |
| 27 | 界碑村 | -2571 | 6404 | 1938.9 |
| 28 | 白土村 | 5198 | -5397 | 1952.12 |
| 29 | 普达箐 | 1146 | 7272 | 1864.22 |
| 30 | 箐木林 | 901 | -7245 | 2051.66 |
| 31 | 邵九村 | 2927 | -6778 | 1864.56 |
| 32 | 指挥营村 | -7558 | -2235 | 1887.17 |
| 33 | 官庄村 | 8760 | 1060 | 1893.14 |
| 34 | 草铺村 | 7891 | -5753 | 1897.62 |
| 35 | 草铺镇 | 8470 | -5486 | 1911.42 |
| 36 | 老鸦关村 | -9138 | -1879 | 1900.45 |
| 37 | 大营村 | -9161 | -2413 | 1881.74 |

（4）预测内容及方法

根据安宁市2017年环境空气质量通报，环境空气6项基本因子均能够满足HJ 663-2013《环境空气质量评价技术规范（试行）》及HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中有关环境空气质量达标区的要求，安宁市属于环境空气质量达标区域。

①正常排放条件

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）“8.7.1.1项目正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献值，评价其最大浓度占标率”和“8.7.1.2项目正常排放条件下，预测评价叠加环境空气质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点主要污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况”，本评价针对正常排放，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的小时平均浓度、日均浓度和年均浓度贡献值，评价其最大浓度占标率；同时预测评价叠加环境空气质量现状浓度后，境空气保护目标和网格点主要污染物的小时平均浓度、日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况。

预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的小时平均浓度、日均浓度和年均浓度贡献值时，考虑项目所有有组织排放污染源和无组织排放污染源的叠加影响。

小时浓度预测：采用安宁市气象站2017年全年的每天24小时地面气象观测资料逐时段滑移取样，计算评价范围内各网格点和各关心点的逐时地面浓度值，然后选取最大浓度值的方法，给出各关心点的短时最大地面浓度贡献值及评价范围内的最大地面浓度贡献值。小时浓度典型气象条件的筛选，以评价范围内的最大地面浓度贡献值出现时间的气象条件作为小时浓度典型气象条件，按此气象条件绘制地面等浓度图。

日均、年平均地面浓度预测：采用安宁市气象站2017年全年的每天24小时地面气象观测资料逐日滑移取样，计算评价范围内各网格点和各关心点的逐日地面浓度值，然后选取最大浓度值的方法，给出各关心点的日均最大地面浓度贡献值及评价范围内的日均最大地面浓度贡献值。典型日气象条件的筛选，以评价范围内的最大地面浓度贡献值出现日的气象条件作为典型日气象条件，按此气象条件绘制典型日地面等浓度图。年平均地面浓度分布预测，给出各关心点的年均最大地面浓度贡献值及评价范围内的年均最大地面浓度贡献值。

②非正常排放条件

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）“8.7.1.3项目非正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的1h最大浓度贡献值及占标率”，本评价针对非正常排放，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物（氨）的1h最大浓度贡献值及占标率。

采用安宁气象站2017年全年的每天24小时地面气象观测资料逐时段滑移取样，计算在非正常排放条件下评价范围内各网格点和各关心点的逐时地面浓度值，然后选取最大浓度值的方法，给出各关心点的短时最大地面浓度贡献值及评价范围内的最大地面浓度贡献值。

③厂界无组织排放

本项目呈无组织排放的各个工段，主要污染物为氨，预测厂界无组织最大地面浓度时，考虑项目所有有组织排放污染源和无组织排放污染源的叠加影响。

表7.1-8  无组织厂界预测点相对坐标

| 序号 | 无组织厂界预测点 | X轴坐标（m） | Y轴坐标（m） | 地形高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界1 | 108 | 54 | 1914 |
| 2 | 东厂界2 | 131 | -21 | 1914 |
| 3 | 南厂界1 | -6 | -100 | 1914 |
| 4 | 南厂界2 | 56 | -95 | 1914 |
| 5 | 西厂界1 | -88 | 61 | 1914 |
| 6 | 西厂界2 | -97 | -7 | 1914 |
| 7 | 北厂界1 | -13 | 152 | 1914 |
| 8 | 北厂界2 | 61 | 147 | 1914 |

④大气环境防护距离确定

大气环境防护距离计算采用AERMOD进一步预测模型，模拟评价2017年内本项目所有有组织排放污染源和无组织排放污染源对厂界外主要污染物的小时平均浓度分布，判定是否有超过环境质量标准的网格区域。

（5）环境背景的处理

导则要求进行网格点和关心点预测浓度叠加背景值，本次预测背景浓度处理方案如下：

关心点（监测点）小时浓度和日均浓度按贡献浓度与现状浓度叠加的方式处理。全网格最大落地浓度出现点按贡献浓度与现状监测结果平均值叠加方式处理，预测浓度分布仅考虑项目的浓度贡献值。背景浓度取各监测点的小时浓度最高值和日均浓度最高值为各点背景浓度，由于现状监测未获得年均监测结果，年均浓度不进行背景叠加。

对于部分未进行背景浓度监测的关心点，其背景浓度根据风向、地形、距离选取附近监测点位的背景浓度作为该关心点的背景浓度。

（6）污染物源强

1）本项目污染物源强

根据总平面布置情况和排放源的分布位置定点，采用多源预测模式对本项目及周边在建、拟建各污染源对评价区域的影响计算作为预测源强。

2）周边污染物源强

本项目周边在建项目主要为“30万吨合成氨装置项目”和“30万吨合成氨装置配套氨存储（输送）项目”，与本项目有关的主要污染物为氨，仅有无组织排放源，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）8.8.1中有关达标区环境影响叠加的要求，预测评价项目建成后各污染物对预测范围的环境影响，应用本项目的贡献浓度，叠加（减去）区域消减污染源一级其他在建、拟建项目污染源环境影响，并叠加环境质量现状浓度，计算方法见下公式：

式中：

C叠加（x,y,z）——在t时刻，预测点（x，y）叠加各污染源及现状浓度与后的环境质量浓度，ug/m3；

C本项目（x,y,z）——在t时刻，本项目对预测点（x，y）的贡献浓度，ug/m3；

C区域削减（x,y,z）——在t时刻，区域削减员对预测点（x，y）的贡献浓度，ug/m3；

C现状（x,y,z）——在t时刻，预测点（x，y）的环境质量现状浓度，ug/m3；

C拟在建（x,y,z）——在t时刻，其他在建、拟建项目对预测点（x，y）的贡献浓度，ug/m3；

本项目所在区域无区域削减源，故C叠加=C本项目+C拟在建。

根据《改扩建30万吨合成氨装置项目环境影响评价报告书》及《30万吨合成氨装置配套液氨存储（输送）项目环境影响报告表》，本项目周边拟/在建项目正常运营期间排放的氨最大落地浓度分别为0.001051mg/m3、0.000000322mg/m3，本项目评价使用AREMOD模型计算出本项目氨排放贡献值，并叠加网格点背景浓度和周边拟/在建两个项目最大落地浓度作为网格点可能出现的最大影响浓度进行评价。

表7.1-9  本项目污染物排放源强一览表（有组织点源）

| 编号 | 名称 | 排气筒底部坐标/m | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/ h | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 氨 | 颗粒 |
| 1 | 1#排气筒 | 57 | 145 | 1914 | 50 | 0.2 | 7.52 | 45 | 7200 | 正常 | 0.012 | / |
| 2 | 2#排气筒 | -45 | 66 | 1914 | 50 | 0.15 | 1.89 | 45 | 7200 | 正常 | 0.0036 | / |
| 3 | 3#排气筒 | -54 | 101 | 1914 | 25 | 0.5 | 10.61 | 25 | 7200 | 正常 | / | 0.276 |
| 4 | 4#排气筒 | 0 | 0 | 1914 | 110 | 4（等效内径） | 9.73 | 25 | 7200 | 正常 | 4.17 | 3.06 |
| 5 | 5#排气筒 | 50 | 68 | 1914 | 25 | 1.5 | 7.86 | 25 | 7200 | 正常 | / | 0.69 |

表7.1-10  本项目污染物排放源强一览表（无组织矩形面源）

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 年排放小时数/h | 排放工况 | 排放速率/kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  | 氨 | 颗粒 |
| 1 | 尿素生产单元 | 41 | 63 | 1914 | 60 | 60 | 0 | 7200 | 正常 | 0.058 | / |
| 2 | 尿基复合肥生产单元 | 51 | 44 | 1914 | 71 | 80 | 0 | 7200 | 正常 | 0.041 | 0.040 |
| 3 | 生产废水收集池 | 80 | 73 | 1914 | 30 | 40 | 0 | 7200 | 正常 | 0.016 | / |

表7.1-11  周边拟/在建项目污染物排放源强一览表（有组织点源）

| 编号 | 名称 | 排气筒底部坐标/m | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/ h | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | NOX |
| 1 | 排气筒 |  |  |  | 50 | 2 | 1.36 | 120 | 7200 | 整除 | 1.5 | 11.34 |

表7.1-12  周边拟/在建项目污染物排放源强一览表（无组织矩形面源）

| 编号 | 名称 | 面源中心坐标/m | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 年排放小时数/h | 排放工况 | 最大落地浓度贡献值/mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  | 氨 |
| 1 | 30万吨合成氨装置项目 | 326 | 151 | 1900 | 500 | 240 | 0 | 7200 | 正常 | 0.001051 |
| 2 | 30万吨合成氨装置配套氨储存（输送）项目 | 1030 | -285 | 1936 | 100 | 80 | 0 | 7200 | 正常 | 3.22×10-7 |
| 3 | 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.001051 |

（7）预测成果表述

预测浓度分布情况以等浓度图表示，各关心点、网格点预测结果列表。

6.2.5预测结果及评价

（1）正常工况

1）有组织

①氨

按逐时预测计算氨地面浓度贡献值，地面浓度最大贡献值预测结果（全网格）见表7.1-17，关心点及网格地面浓度最大值预测结果见表7.1-18。

由表7.1-17可知，整个评价区域内氨的1小时最大浓度贡献值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1中空气质量浓度参考限值，要求，最大占标率为15.46%，1小时最大浓度贡献值占标率小于100%。

由表7.1-12可知，各关心点及网格氨的1小时最大浓度预测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的限值要求，无超标点。

表7.1-12  氨地面浓度最大贡献值预测结果（全网格）

| 浓度类型 | 最大贡献值（mg/m3） | 最大值出现网格点坐标 | 最大贡献值出现距离（m） | 贡献值最大占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1小时 | 0.056686 | 850,650,2028 | 1070 | 28.34 |
| 注：①氨小时标准限值：0.2mg/m3；②表中距离为网格点到4#排气筒的距离。 |

表7.1-13  关心点及网格氨地面浓度最大值预测结果

| 浓度 类型 | 序号 | 离散点 | 坐标（x，y，z） | 贡献值 （mg/m3） | 背景值（mg/m3） | 拟/在建项目贡献值总和（mg/m3） | 预测浓度分布值（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 占标率（%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小时平均浓度 | 1 | 祥丰金麦化工职工生活区 | -746,-721,1898 | 0.001651 | 0.039167 | 0.001051 | 0.041869 | 0.2 | 20.93 | 达标 |
|  | 2 | 大哨 | 723, -1656, 1931 | 0.001152 | 0.039167 | 0.001051 | 0.04137 | 0.2 | 20.69 | 达标 |
|  | 3 | 下禄脿 | -1837, -922, 1851 | 0.000963 | 0.039167 | 0.001051 | 0.041181 | 0.2 | 20.59 | 达标 |
|  | 4 | 小河边 | -1970, 659, 1834 | 0.001116 | 0.039167 | 0.001051 | 0.041334 | 0.2 | 20.67 | 达标 |
|  | 5 | 多依树 | -1458, 1550, 1830 | 0.000784 | 0.039167 | 0.001051 | 0.041002 | 0.2 | 20.50 | 达标 |
|  | 6 | 安丰营 | -1547, -1545, 1852 | 0.000982 | 0.039167 | 0.001051 | 0.0412 | 0.2 | 20.60 | 达标 |
|  | 7 | 大石凹 | -2883, -521, 1878 | 0.000982 | 0.039167 | 0.001051 | 0.0412 | 0.2 | 20.60 | 达标 |
|  | 8 | 水井湾 | 3061, -2324, 1904 | 0.000799 | 0.039167 | 0.001051 | 0.041017 | 0.2 | 20.51 | 达标 |
|  | 9 | 李白 | 2905, 2708, 1839 | 0.000371 | 0.039167 | 0.001051 | 0.040589 | 0.2 | 20.29 | 达标 |
|  | 10 | 白塔村 | 4129, 659, 1808 | 0.000667 | 0.039167 | 0.001051 | 0.040885 | 0.2 | 20.44 | 达标 |
|  | 11 | 罗鸣 | 3884, 1550, 1809 | 0.000631 | 0.039167 | 0.001051 | 0.040849 | 0.2 | 20.42 | 达标 |
|  | 12 | 吴家村 | -3729, 1283, 1861 | 0.000745 | 0.039167 | 0.001051 | 0.040963 | 0.2 | 20.48 | 达标 |
|  | 13 | 朱家箐 | -4085, 704, 1842 | 0.000907 | 0.039167 | 0.001051 | 0.041125 | 0.2 | 20.56 | 达标 |
|  | 14 | 河上庄 | 567, 3843, 1809 | 0.000537 | 0.039167 | 0.001051 | 0.040755 | 0.2 | 20.38 | 达标 |
|  | 15 | 松坪 | 4730, -832, 1856 | 0.000544 | 0.039167 | 0.001051 | 0.040762 | 0.2 | 20.38 | 达标 |
|  | 16 | 青龙哨 | 4708, -2658, 1840 | 0.000344 | 0.039167 | 0.001051 | 0.040562 | 0.2 | 20.28 | 达标 |
|  | 17 | 青龙镇 | 2193, 3933, 1814 | 0.000401 | 0.039167 | 0.001051 | 0.040619 | 0.2 | 20.31 | 达标 |
|  | 18 | 庄科村 | -5065, -320, 1875 | 0.00078 | 0.039167 | 0.001051 | 0.040998 | 0.2 | 20.50 | 达标 |
|  | 19 | 禄脿镇 | -4352, -1322, 1842 | 0.000531 | 0.039167 | 0.001051 | 0.040749 | 0.2 | 20.37 | 达标 |
|  | 20 | 凤麟村 | 5376, -2658, 1864 | 0.000338 | 0.039167 | 0.001051 | 0.040556 | 0.2 | 20.28 | 达标 |
|  | 21 | 大海湾 | -5821, -2480, 1895 | 0.00042 | 0.039167 | 0.001051 | 0.040638 | 0.2 | 20.32 | 达标 |
|  | 22 | 大箐 | 1169, -5931, 1878 | 0.000536 | 0.039167 | 0.001051 | 0.040754 | 0.2 | 20.38 | 达标 |
|  | 23 | 下古屯 | 5843, -3371, 1886 | 0.000293 | 0.039167 | 0.001051 | 0.040511 | 0.2 | 20.26 | 达标 |
|  | 24 | 大海子 | 2972, -5664, 1897 | 0.000471 | 0.039167 | 0.001051 | 0.040689 | 0.2 | 20.34 | 达标 |
|  | 25 | 上古屯 | 6355, -2658, 1885 | 0.000789 | 0.039167 | 0.001051 | 0.041007 | 0.2 | 20.50 | 达标 |
|  | 26 | 白龙村 | -7090, -1011, 1894 | 0.000551 | 0.039167 | 0.001051 | 0.040769 | 0.2 | 20.38 | 达标 |
|  | 27 | 界碑村 | -2571, 6404, 1938 | 0.000373 | 0.039167 | 0.001051 | 0.040591 | 0.2 | 20.30 | 达标 |
|  | 28 | 白土村 | 5198, -5397, 1952 | 0.000338 | 0.039167 | 0.001051 | 0.040556 | 0.2 | 20.28 | 达标 |
|  | 29 | 普达箐 | 1146, 7272, 1864 | 0.000362 | 0.039167 | 0.001051 | 0.04058 | 0.2 | 20.29 | 达标 |
|  | 30 | 箐木林 | 901, -7245, 2051 | 0.001628 | 0.039167 | 0.001051 | 0.041846 | 0.2 | 20.92 | 达标 |
|  | 31 | 邵九村 | 2927, -6778, 1864 | 0.000594 | 0.039167 | 0.001051 | 0.040812 | 0.2 | 20.41 | 达标 |
|  | 32 | 指挥营村 | -7558, -2235, 1887 | 0.000362 | 0.039167 | 0.001051 | 0.04058 | 0.2 | 20.29 | 达标 |
|  | 33 | 官庄村 | 8760, 1060, 1893 | 0.000363 | 0.039167 | 0.001051 | 0.040581 | 0.2 | 20.29 | 达标 |
|  | 34 | 草铺村 | 7891, -5753, 1897 | 0.000317 | 0.039167 | 0.001051 | 0.040535 | 0.2 | 20.27 | 达标 |
|  | 35 | 草铺镇 | 8470, -5486, 1911 | 0.000197 | 0.039167 | 0.001051 | 0.040415 | 0.2 | 20.21 | 达标 |
|  | 36 | 老鸦关村 | -9138, -1879, 1900 | 0.000363 | 0.039167 | 0.001051 | 0.040581 | 0.2 | 20.29 | 达标 |
|  | 37 | 大营村 | -9161, -2413, 1881 | 0.000307 | 0.039167 | 0.001051 | 0.040525 | 0.2 | 20.26 | 达标 |

图7.1-1  氨最大小时浓度等值线分布图

②颗粒物（PM10）

按逐时、逐日、年均预测计算颗粒物地面浓度贡献值，地面浓度最大贡献值预测结果（全网格）见表7.1-17，关心点及网格地面浓度最大值预测结果见表7.1-18。

由表7.1-14和7.1-15可知，各关心点及网格颗粒物（PM10）的日均最大浓度预测值、年均最大浓度预测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，无超标点。

表7.1-14  颗粒物地面浓度最大贡献值预测结果（全网格）

| 浓度类型 | 最大贡献值（mg/m3） | 最大贡献值出现网格点坐标 | 最大贡献值出现距离（m） | 贡献值最大占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日平均 | 0.007713 | 600，-50，1942 | 602 | 5.14 |
| 年平均 | 0.00032 | 100，-400，1943 | 412 | 0.46 |
| 注：①PM10日均值、年均值标准值分别为：0.15mg/m3、0.07mg/m3；②表中距离为网格点到4#排气筒的距离。 |

表7.1-15  关心点及网格颗粒物地面浓度最大值预测结果

| 浓度 类型 | 序号 | 离散点 | 坐标（x，y，z） | 贡献值 （mg/m3） | 背景值（mg/m3） | 预测浓度分布值（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 占标率（%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日平均浓度 | 1 | 祥丰金麦化工职工生活区 | -746,-721,1898 | 0.000313 | 0.069833 | 0.070146 | 0.15 | 46.76 | 达标 |
|  | 2 | 大哨 | 723, -1656, 1931 | 0.000608 | 0.069833 | 0.070441 | 0.15 | 46.96 | 达标 |
|  | 3 | 下禄脿 | -1837, -922, 1851 | 0.000122 | 0.069834 | 0.069956 | 0.15 | 46.64 | 达标 |
|  | 4 | 小河边 | -1970, 659, 1834 | 0.000159 | 0.069834 | 0.069993 | 0.15 | 46.66 | 达标 |
|  | 5 | 多依树 | -1458, 1550, 1830 | 0.000139 | 0.069833 | 0.069972 | 0.15 | 46.65 | 达标 |
|  | 6 | 安丰营 | -1547, -1545, 1852 | 0.000143 | 0.069833 | 0.069976 | 0.15 | 46.65 | 达标 |
|  | 7 | 大石凹 | -2883, -521, 1878 | 0.000149 | 0.069833 | 0.069982 | 0.15 | 46.65 | 达标 |
|  | 8 | 水井湾 | 3061, -2324, 1904 | 0.000268 | 0.069834 | 0.070102 | 0.15 | 46.73 | 达标 |
|  | 9 | 李白 | 2905, 2708, 1839 | 0.000143 | 0.069833 | 0.069976 | 0.15 | 46.65 | 达标 |
|  | 10 | 白塔村 | 4129, 659, 1808 | 0.000079 | 0.069833 | 0.069912 | 0.15 | 46.61 | 达标 |
|  | 11 | 罗鸣 | 3884, 1550, 1809 | 0.00012 | 0.069833 | 0.069953 | 0.15 | 46.64 | 达标 |
|  | 12 | 吴家村 | -3729, 1283, 1861 | 0.000083 | 0.069834 | 0.069917 | 0.15 | 46.61 | 达标 |
|  | 13 | 朱家箐 | -4085, 704, 1842 | 0.000078 | 0.069833 | 0.069911 | 0.15 | 46.61 | 达标 |
|  | 14 | 河上庄 | 567, 3843, 1809 | 0.000035 | 0.069833 | 0.069868 | 0.15 | 46.58 | 达标 |
|  | 15 | 松坪 | 4730, -832, 1856 | 0.000052 | 0.069833 | 0.069885 | 0.15 | 46.59 | 达标 |
|  | 16 | 青龙哨 | 4708, -2658, 1840 | 0.000074 | 0.069833 | 0.069907 | 0.15 | 46.60 | 达标 |
|  | 17 | 青龙镇 | 2193, 3933, 1814 | 0.000055 | 0.069833 | 0.069888 | 0.15 | 46.59 | 达标 |
|  | 18 | 庄科村 | -5065, -320, 1875 | 0.000075 | 0.069833 | 0.069908 | 0.15 | 46.61 | 达标 |
|  | 19 | 禄脿镇 | -4352, -1322, 1842 | 0.00011 | 0.069834 | 0.069944 | 0.15 | 46.63 | 达标 |
|  | 20 | 凤麟村 | 5376, -2658, 1864 | 0.000052 | 0.069833 | 0.069885 | 0.15 | 46.59 | 达标 |
|  | 21 | 大海湾 | -5821, -2480, 1895 | 0.000076 | 0.069833 | 0.069909 | 0.15 | 46.61 | 达标 |
|  | 22 | 大箐 | 1169, -5931, 1878 | 0.000072 | 0.069833 | 0.069905 | 0.15 | 46.60 | 达标 |
|  | 23 | 下古屯 | 5843, -3371, 1886 | 0.000071 | 0.069834 | 0.069905 | 0.15 | 46.60 | 达标 |
|  | 24 | 大海子 | 2972, -5664, 1897 | 0.000178 | 0.069833 | 0.070011 | 0.15 | 46.67 | 达标 |
|  | 25 | 上古屯 | 6355, -2658, 1885 | 0.000092 | 0.069834 | 0.069926 | 0.15 | 46.62 | 达标 |
|  | 26 | 白龙村 | -7090, -1011, 1894 | 0.000066 | 0.069833 | 0.069899 | 0.15 | 46.60 | 达标 |
|  | 27 | 界碑村 | -2571, 6404, 1938 | 0.000296 | 0.069833 | 0.070129 | 0.15 | 46.75 | 达标 |
|  | 28 | 白土村 | 5198, -5397, 1952 | 0.000108 | 0.069833 | 0.069941 | 0.15 | 46.63 | 达标 |
|  | 29 | 普达箐 | 1146, 7272, 1864 | 0.000039 | 0.069833 | 0.069872 | 0.15 | 46.58 | 达标 |
|  | 30 | 箐木林 | 901, -7245, 2051 | 0.000065 | 0.069834 | 0.069899 | 0.15 | 46.60 | 达标 |
|  | 31 | 邵九村 | 2927, -6778, 1864 | 0.000101 | 0.069833 | 0.069934 | 0.15 | 46.62 | 达标 |
|  | 32 | 指挥营村 | -7558, -2235, 1887 | 0.00009 | 0.069834 | 0.069924 | 0.15 | 46.62 | 达标 |
|  | 33 | 官庄村 | 8760, 1060, 1893 | 0.000039 | 0.069833 | 0.069872 | 0.15 | 46.58 | 达标 |
|  | 34 | 草铺村 | 7891, -5753, 1897 | 0.000106 | 0.069833 | 0.069939 | 0.15 | 46.63 | 达标 |
|  | 35 | 草铺镇 | 8470, -5486, 1911 | 0.000074 | 0.069834 | 0.069908 | 0.15 | 46.61 | 达标 |
|  | 36 | 老鸦关村 | -9138, -1879, 1900 | 0.000083 | 0.069833 | 0.069916 | 0.15 | 46.61 | 达标 |
|  | 37 | 大营村 | -9161, -2413, 1881 | 0.000088 | 0.069834 | 0.069922 | 0.15 | 46.61 | 达标 |
| 年均浓度 | 1 | 祥丰金麦化工职工生活区 | -746,-721,1898 | 0.000039 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 2 | 大哨 | 723, -1656, 1931 | 0.000088 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 3 | 下禄脿 | -1837, -922, 1851 | 0.000011 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 4 | 小河边 | -1970, 659, 1834 | 0.000008 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 5 | 多依树 | -1458, 1550, 1830 | 0.00002 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 6 | 安丰营 | -1547, -1545, 1852 | 0.000014 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 7 | 大石凹 | -2883, -521, 1878 | 0.000006 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 8 | 水井湾 | 3061, -2324, 1904 | 0.000004 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 9 | 李白 | 2905, 2708, 1839 | 0.000009 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 10 | 白塔村 | 4129, 659, 1808 | 0.000003 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 11 | 罗鸣 | 3884, 1550, 1809 | 0.000005 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 12 | 吴家村 | -3729, 1283, 1861 | 0.000004 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 13 | 朱家箐 | -4085, 704, 1842 | 0.000003 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 14 | 河上庄 | 567, 3843, 1809 | 0.000006 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 15 | 松坪 | 4730, -832, 1856 | 0.000003 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 16 | 青龙哨 | 4708, -2658, 1840 | 0.000002 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 17 | 青龙镇 | 2193, 3933, 1814 | 0.000006 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 18 | 庄科村 | -5065, -320, 1875 | 0.000005 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 19 | 禄脿镇 | -4352, -1322, 1842 | 0.000004 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 20 | 凤麟村 | 5376, -2658, 1864 | 0.000003 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 21 | 大海湾 | -5821, -2480, 1895 | 0.000004 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 22 | 大箐 | 1169, -5931, 1878 | 0.000012 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 23 | 下古屯 | 5843, -3371, 1886 | 0.000001 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 24 | 大海子 | 2972, -5664, 1897 | 0.000011 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 25 | 上古屯 | 6355, -2658, 1885 | 0.000003 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 26 | 白龙村 | -7090, -1011, 1894 | 0.000002 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 27 | 界碑村 | -2571, 6404, 1938 | 0.000018 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 28 | 白土村 | 5198, -5397, 1952 | 0.000007 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 29 | 普达箐 | 1146, 7272, 1864 | 0.000003 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 30 | 箐木林 | 901, -7245, 2051 | 0.000006 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 31 | 邵九村 | 2927, -6778, 1864 | 0.000018 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 32 | 指挥营村 | -7558, -2235, 1887 | 0.000003 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 33 | 官庄村 | 8760, 1060, 1893 | 0.000002 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 34 | 草铺村 | 7891, -5753, 1897 | 0.000001 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 35 | 草铺镇 | 8470, -5486, 1911 | 0.000001 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 36 | 老鸦关村 | -9138, -1879, 1900 | 0.000001 | / | / | 0.07 | / | / |
|  | 37 | 大营村 | -9161, -2413, 1881 | 0.000002 | / | / | 0.07 | / | / |

图7.1-5  颗粒物最大日均浓度等值线分布图

图7.1-6  颗粒物最大年均浓度等值线分布图(贡献值)

2）无组织排放

①氨

氨厂界地面浓度贡献值均未超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

表7.1-16  氨无组织排放地面浓度最大值预测结果

| 序号 | 离散点 | 坐标 （x，y，z） | 贡献值 （mg/m3） | 背景值 （mg/m3） | 拟/在建项目贡献值总和（mg/m3） | 预测值 （mg/m3） | 排放标准值（mg/m3） | 占标率 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界1 | 108,54,1904 | 0.001375 | 0.039167 | 0.001051 | 0.041593 | 1.500 | 2.77 | 达标 |
| 2 | 东厂界2 | 131,-21,1911 | 0.00251 | 0.039167 | 0.001051 | 0.042728 | 1.500 | 2.85 | 达标 |
| 3 | 南厂界1 | -6,-100,1908 | 0.007836 | 0.039167 | 0.001051 | 0.048054 | 1.500 | 3.20 | 达标 |
| 4 | 南厂界2 | 56,-95,1912 | 0.00562 | 0.039167 | 0.001051 | 0.045838 | 1.500 | 3.06 | 达标 |
| 5 | 西厂界1 | -88,91,1897 | 0.001486 | 0.039167 | 0.001051 | 0.041704 | 1.500 | 2.78 | 达标 |
| 6 | 西厂界2 | -97,-7,1899 | 0.002813 | 0.039167 | 0.001051 | 0.043031 | 1.500 | 2.87 | 达标 |
| 7 | 北厂界1 | -13,152,1900 | 0.001464 | 0.039167 | 0.001051 | 0.041682 | 1.500 | 2.78 | 达标 |
| 8 | 北厂界2 | 61,147,1901 | 0.001298 | 0.039167 | 0.001051 | 0.041516 | 1.500 | 2.77 | 达标 |

表7.1-17  颗粒物（PM10）无组织排放地面浓度最大值预测结果

| 序号 | 离散点 | 坐标 （x，y，z） | 贡献值 （mg/m3） | 背景值 （mg/m3） | 预测值 （mg/m3） | 排放标准值（mg/m3） | 占标率 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界1 | 108,54,1904 | 0.000665 | 0.069833 | 0.074199 | 0.15 | 47.00 | 达标 |
| 2 | 东厂界2 | 131,-21,1911 | 0.001536 | 0.069833 | 0.076507 | 0.15 | 47.58 | 达标 |
| 3 | 南厂界1 | -6,-100,1908 | 0.001281 | 0.069833 | 0.078589 | 0.15 | 47.41 | 达标 |
| 4 | 南厂界2 | 56,-95,1912 | 0.001723 | 0.069833 | 0.077759 | 0.15 | 47.70 | 达标 |
| 5 | 西厂界1 | -88,91,1897 | 0.000679 | 0.069833 | 0.075131 | 0.15 | 47.01 | 达标 |
| 6 | 西厂界2 | -97,-7,1899 | 0.000598 | 0.069833 | 0.077711 | 0.15 | 46.95 | 达标 |
| 7 | 北厂界1 | -13,152,1900 | 0.000649 | 0.069833 | 0.074423 | 0.15 | 46.99 | 达标 |
| 8 | 北厂界2 | 61,147,1901 | 0.001245 | 0.069833 | 0.0752 | 0.15 | 47.39 | 达标 |

（2）非正常排放条件的影响预测及评价

根据项目生产工艺、废气污染治理措施及污染排放情况，环评设置非正常排放情景，作为项目生产过程中可能发生的污染非正常排放。

本项目在非正常工况下4#排气筒氨和颗粒物排放量超过正常工况，其余排气筒污染物产排情况与正常工况一致（预测参数见7.1-9至7.1-11），本情景预测氨和颗粒物非正常排放情况下对关心点及网格的影响，预测结果列于表7.1-18。

表4.4-10  项目废气污染物非正常排放情况预测参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部坐标/m | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/ h | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 氨 | 颗粒 |
| 1 | 4#排气筒 | 0 | 0 | 1914 | 110 | 4（等效内径） | 9.73 | 25 | 7200 | 正常 | 41.7 | 153 |

表7.1-18   氨在非正常工况下对关心点及网格的影响预测结果（小时）

| 浓度 类型 | 序号 | 离散点 | 坐标（x，y，z） | 贡献值 （mg/m3） | 背景值（mg/m3） | 拟/在建项目贡献值总和（mg/m3） | 预测浓度分布值（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 占标率（%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小时平均浓度 | 1 | 祥丰金麦化工职工生活区 | -746,-721,1898 | 0.012562 | 0.039167 | 0.001051 | 0.05278 | 0.2 | 26.39 | 达标 |
|  | 2 | 大哨 | 723, -1656, 1931 | 0.009963 | 0.039167 | 0.001051 | 0.050181 | 0.2 | 25.09 | 达标 |
|  | 3 | 下禄脿 | -1837, -922, 1851 | 0.008187 | 0.039167 | 0.001051 | 0.048405 | 0.2 | 24.20 | 达标 |
|  | 4 | 小河边 | -1970, 659, 1834 | 0.009197 | 0.039167 | 0.001051 | 0.049415 | 0.2 | 24.71 | 达标 |
|  | 5 | 多依树 | -1458, 1550, 1830 | 0.004393 | 0.039167 | 0.001051 | 0.044611 | 0.2 | 22.31 | 达标 |
|  | 6 | 安丰营 | -1547, -1545, 1852 | 0.008305 | 0.039167 | 0.001051 | 0.048523 | 0.2 | 24.26 | 达标 |
|  | 7 | 大石凹 | -2883, -521, 1878 | 0.008352 | 0.039167 | 0.001051 | 0.04857 | 0.2 | 24.29 | 达标 |
|  | 8 | 水井湾 | 3061, -2324, 1904 | 0.00427 | 0.039167 | 0.001051 | 0.044488 | 0.2 | 22.24 | 达标 |
|  | 9 | 李白 | 2905, 2708, 1839 | 0.00249 | 0.039167 | 0.001051 | 0.042708 | 0.2 | 21.35 | 达标 |
|  | 10 | 白塔村 | 4129, 659, 1808 | 0.005185 | 0.039167 | 0.001051 | 0.045403 | 0.2 | 22.70 | 达标 |
|  | 11 | 罗鸣 | 3884, 1550, 1809 | 0.005319 | 0.039167 | 0.001051 | 0.045537 | 0.2 | 22.77 | 达标 |
|  | 12 | 吴家村 | -3729, 1283, 1861 | 0.006492 | 0.039167 | 0.001051 | 0.04671 | 0.2 | 23.36 | 达标 |
|  | 13 | 朱家箐 | -4085, 704, 1842 | 0.0077 | 0.039167 | 0.001051 | 0.047918 | 0.2 | 23.96 | 达标 |
|  | 14 | 河上庄 | 567, 3843, 1809 | 0.004796 | 0.039167 | 0.001051 | 0.045014 | 0.2 | 22.51 | 达标 |
|  | 15 | 松坪 | 4730, -832, 1856 | 0.004741 | 0.039167 | 0.001051 | 0.044959 | 0.2 | 22.48 | 达标 |
|  | 16 | 青龙哨 | 4708, -2658, 1840 | 0.002881 | 0.039167 | 0.001051 | 0.043099 | 0.2 | 21.55 | 达标 |
|  | 17 | 青龙镇 | 2193, 3933, 1814 | 0.002118 | 0.039167 | 0.001051 | 0.042336 | 0.2 | 21.17 | 达标 |
|  | 18 | 庄科村 | -5065, -320, 1875 | 0.006662 | 0.039167 | 0.001051 | 0.04688 | 0.2 | 23.44 | 达标 |
|  | 19 | 禄脿镇 | -4352, -1322, 1842 | 0.004281 | 0.039167 | 0.001051 | 0.044499 | 0.2 | 22.25 | 达标 |
|  | 20 | 凤麟村 | 5376, -2658, 1864 | 0.003049 | 0.039167 | 0.001051 | 0.043267 | 0.2 | 21.63 | 达标 |
|  | 21 | 大海湾 | -5821, -2480, 1895 | 0.003539 | 0.039167 | 0.001051 | 0.043757 | 0.2 | 21.88 | 达标 |
|  | 22 | 大箐 | 1169, -5931, 1878 | 0.004352 | 0.039167 | 0.001051 | 0.04457 | 0.2 | 22.29 | 达标 |
|  | 23 | 下古屯 | 5843, -3371, 1886 | 0.002423 | 0.039167 | 0.001051 | 0.042641 | 0.2 | 21.32 | 达标 |
|  | 24 | 大海子 | 2972, -5664, 1897 | 0.003849 | 0.039167 | 0.001051 | 0.044067 | 0.2 | 22.03 | 达标 |
|  | 25 | 上古屯 | 6355, -2658, 1885 | 0.006291 | 0.039167 | 0.001051 | 0.046509 | 0.2 | 23.25 | 达标 |
|  | 26 | 白龙村 | -7090, -1011, 1894 | 0.004797 | 0.039167 | 0.001051 | 0.045015 | 0.2 | 22.51 | 达标 |
|  | 27 | 界碑村 | -2571, 6404, 1938 | 0.003252 | 0.039167 | 0.001051 | 0.04347 | 0.2 | 21.74 | 达标 |
|  | 28 | 白土村 | 5198, -5397, 1952 | 0.002829 | 0.039167 | 0.001051 | 0.043047 | 0.2 | 21.52 | 达标 |
|  | 29 | 普达箐 | 1146, 7272, 1864 | 0.003333 | 0.039167 | 0.001051 | 0.043551 | 0.2 | 21.78 | 达标 |
|  | 30 | 箐木林 | 901, -7245, 2051 | 0.004456 | 0.039167 | 0.001051 | 0.044674 | 0.2 | 22.34 | 达标 |
|  | 31 | 邵九村 | 2927, -6778, 1864 | 0.005156 | 0.039167 | 0.001051 | 0.045374 | 0.2 | 22.69 | 达标 |
|  | 32 | 指挥营村 | -7558, -2235, 1887 | 0.002801 | 0.039167 | 0.001051 | 0.043019 | 0.2 | 21.51 | 达标 |
|  | 33 | 官庄村 | 8760, 1060, 1893 | 0.003231 | 0.039167 | 0.001051 | 0.043449 | 0.2 | 21.72 | 达标 |
|  | 34 | 草铺村 | 7891, -5753, 1897 | 0.001575 | 0.039167 | 0.001051 | 0.041793 | 0.2 | 20.90 | 达标 |
|  | 35 | 草铺镇 | 8470, -5486, 1911 | 0.001504 | 0.039167 | 0.001051 | 0.041722 | 0.2 | 20.86 | 达标 |
|  | 36 | 老鸦关村 | -9138, -1879, 1900 | 0.00322 | 0.039167 | 0.001051 | 0.043438 | 0.2 | 21.72 | 达标 |
|  | 37 | 大营村 | -9161, -2413, 1881 | 0.00264 | 0.039167 | 0.001051 | 0.042858 | 0.2 | 21.43 | 达标 |
|  | 38 | 网格点 | 900,650,2037 | 0.244803 | 0.039167 | 0.001051 | 0.285021 | 0.2 | 141 | 超标 |

表7.1-19   颗粒物在情景一下对关心点及网格的影响预测结果（小时值）

| 浓度 类型 | 序号 | 离散点 | 坐标（x，y，z） | 贡献值 （mg/m3） | 背景值（mg/m3） | 预测浓度分布值（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 占标率（%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小时平均浓度 | 1 | 祥丰金麦化工职工生活区 | -746,-721,1898 | 0.116487 | / | / | / | / | / |
|  | 2 | 大哨 | 723, -1656, 1931 | 0.10667 | / | / | / | / | / |
|  | 3 | 下禄脿 | -1837, -922, 1851 | 0.100117 | / | / | / | / | / |
|  | 4 | 小河边 | -1970, 659, 1834 | 0.103859 | / | / | / | / | / |
|  | 5 | 多依树 | -1458, 1550, 1830 | 0.086135 | / | / | / | / | / |
|  | 6 | 安丰营 | -1547, -1545, 1852 | 0.100575 | / | / | / | / | / |
|  | 7 | 大石凹 | -2883, -521, 1878 | 0.10078 | / | / | / | / | / |
|  | 8 | 水井湾 | 3061, -2324, 1904 | 0.085531 | / | / | / | / | / |
|  | 9 | 李白 | 2905, 2708, 1839 | 0.079044 | / | / | / | / | / |
|  | 10 | 白塔村 | 4129, 659, 1808 | 0.089079 | / | / | / | / | / |
|  | 11 | 罗鸣 | 3884, 1550, 1809 | 0.08953 | / | / | / | / | / |
|  | 12 | 吴家村 | -3729, 1283, 1861 | 0.093823 | / | / | / | / | / |
|  | 13 | 朱家箐 | -4085, 704, 1842 | 0.098317 | / | / | / | / | / |
|  | 14 | 河上庄 | 567, 3843, 1809 | 0.087557 | / | / | / | / | / |
|  | 15 | 松坪 | 4730, -832, 1856 | 0.087358 | / | / | / | / | / |
|  | 16 | 青龙哨 | 4708, -2658, 1840 | 0.08048 | / | / | / | / | / |
|  | 17 | 青龙镇 | 2193, 3933, 1814 | 0.077665 | / | / | / | / | / |
|  | 18 | 庄科村 | -5065, -320, 1875 | 0.09449 | / | / | / | / | / |
|  | 19 | 禄脿镇 | -4352, -1322, 1842 | 0.085661 | / | / | / | / | / |
|  | 20 | 凤麟村 | 5376, -2658, 1864 | 0.081104 | / | / | / | / | / |
|  | 21 | 大海湾 | -5821, -2480, 1895 | 0.082943 | / | / | / | / | / |
|  | 22 | 大箐 | 1169, -5931, 1878 | 0.085938 | / | / | / | / | / |
|  | 23 | 下古屯 | 5843, -3371, 1886 | 0.078786 | / | / | / | / | / |
|  | 24 | 大海子 | 2972, -5664, 1897 | 0.084052 | / | / | / | / | / |
|  | 25 | 上古屯 | 6355, -2658, 1885 | 0.093296 | / | / | / | / | / |
|  | 26 | 白龙村 | -7090, -1011, 1894 | 0.087581 | / | / | / | / | / |
|  | 27 | 界碑村 | -2571, 6404, 1938 | 0.081864 | / | / | / | / | / |
|  | 28 | 白土村 | 5198, -5397, 1952 | 0.080308 | / | / | / | / | / |
|  | 29 | 普达箐 | 1146, 7272, 1864 | 0.082144 | / | / | / | / | / |
|  | 30 | 箐木林 | 901, -7245, 2051 | 0.086182 | / | / | / | / | / |
|  | 31 | 邵九村 | 2927, -6778, 1864 | 0.088906 | / | / | / | / | / |
|  | 32 | 指挥营村 | -7558, -2235, 1887 | 0.080178 | / | / | / | / | / |
|  | 33 | 官庄村 | 8760, 1060, 1893 | 0.081782 | / | / | / | / | / |
|  | 34 | 草铺村 | 7891, -5753, 1897 | 0.075609 | / | / | / | / | / |
|  | 35 | 草铺镇 | 8470, -5486, 1911 | 0.075352 | / | / | / | / | / |
|  | 36 | 老鸦关村 | -9138, -1879, 1900 | 0.081736 | / | / | / | / | / |
|  | 37 | 大营村 | -9161, -2413, 1881 | 0.079583 | / | / | / | / | / |
|  | 38 | 网格点 | 900,650,2370 | 0.968031 | / | / | / | / | / |

预测结果表明：在非正常排放条件下，预测结果与正常排放相比，颗粒物和氨在网格点的最大值及在各关心点的贡献浓度显著增加，氨在网格点出已经出现超标，必须采取切实措施防止出现非正常排放。

6.2.6大气环境防护距离

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求：“厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物浓度满足环境质量标准”。由上述计算可知，正常排放条件下，本项目厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，无超标点，因此不需设置大气环境防护距离。

6.2.7小结

本项目所在区域属于大气环境达标区，排放的废气污染物主要为颗粒物（PM10）、氨，在正常排放情况下，项目排放的废气污染物最大落地浓度预测值均能满足相应的《环境空气质量标准》（GB3095-2012）浓度限值及其他标准限值要求，1小时最大浓度贡献值、日均最大浓度贡献值占标率小于100%，年均最大浓度贡献值占标率小于30%。

由预测可知，本项目厂界无组织排放最大地面浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表中二级标准及HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D中的限值。非正常情况下，颗粒物和氨的小时浓度值出现超标，对区域环境的影响较正常情况增幅较大，故项目运营期，必须严格管理，采取措施减少非正常排放情况的发生。厂界外网格区域的小时最大浓度预测值满足环境质量标准，无超标点，本项目不需设置大气环境防护距离，但应设置200m的卫生防护距离。

综上所述，本项目对大气环境的影响是可以接受的。

6.3地表水环境影响分析

6.3.1排水量及排水去向

1、普钙装置区

根据工程分析，本项目普钙装置区废水包括地面冲洗废水，初期雨水及生活废水。

（1）地面冲洗废水

①地面冲洗废水处置方式

本项目产生的地面冲洗废水替代补入含氟废气洗涤系统的补充水。

②地面冲洗废水处置方式可行性分析

A、水量接纳可行性分析

本项目根据设计，本项目氟吸收系统需补充水量为1000m3/a。根据工程分析，本项目普钙装置区地面冲洗废水总量约为486m3/a。从水量接纳角度来看是可行的。

B、水质接纳可行性分析

本项目输送至氟吸收系统地面冲洗废水，含有少量的氨。氟吸收系统用于洗涤氟化物，溶液呈酸性，氨混入少量与氟化物中和，不会影响洗涤效率，能够满足氟吸收系统补充用水对水质要求。

（2）生活废水

本项目正常运行期间产生的生活废排放量为8.184m3/d，依托祥丰金麦化工有限公司已建生活废水处理站处置，祥丰金麦化工有限公司已建生活废水处理站设计处理能力为100m3/d，现状处理废水量为64m3/d，剩余处理量36m3/d，能够满足本项目普钙装置区食宿废水处理需求，废水经处理达标后均用于祥丰集团内绿化用水，绿化面积为412931m2，能够接纳生活废水处理站处理过的达标废水，生活废水不外排，对周边地表水环境影响较小。

（3）厂区初期雨水

初期雨水会将散落在厂区地面的粉尘汇集，从而含有大量悬浮物等污染物质,若不进行收集处理，将对附近水环境造成影响。

目前祥丰金麦场地场地内截排水设施较为完善，厂内建有1个容积为2300m3的初期雨水收集池。

根据上述计算，本项目初期雨水量约为199.52m3，祥丰金麦化工有限公司初期雨水池容积为2300m3，能够满足要求。

综上，本项目产生的生产废水均回用，生活污水经处理达标后排用于绿化，最终入片区污水处理厂处置，雨水经处理达标后通过管道输送回用于祥丰金麦化工湿法球磨站作为补给用水，对项目区所在区域地表水环境影响较小。

（4）事故废水

项目生产过程中的地表水环境风险，主要表现为事故条件下，清消废水处理不当，直接排放进入水体，对地表水环境的影响。

根据前文计算，清消废水量约57.6m3。

产生的事故将全部收集事故水收集池（容积为90m3）后回用于祥丰金麦化工的磷矿湿磨用水。

2、复混肥装置区

根据工程分析，本项目复混装置区废水包括地面冲洗废水，初期雨水及生活废水。

（1）地面冲洗废水

①地面冲洗废水处置方式

本项目产生的地面冲洗废水作为废气洗涤系统的补充水。

②地面冲洗废水处置方式可行性分析

A、水量接纳可行性分析

本项目根据设计，本项目洗涤系统需补充水量为45000m3/a。根据工程分析，本项目复混肥装置区地面冲洗废水总量约为912m3/a。从水量接纳角度来看是可行的。

B、水质接纳可行性分析

本项目输送至洗涤系统地面冲洗废水，含有少量的氨。洗涤系统用于洗涤SO2和氮氧化物，溶液呈酸性，氨混入能少量中和，不会影响洗涤效率，能够满足洗涤系统补充用水对水质要求。

（2）生活废水

本项目正常运行期间产生的生活废排放量为27.544m3/d，生活废水经过自建的一体化污水处理站处理后回用于项目区绿化，一体化污水处理站处理规模为30m3/d，采用“厌氧调节+序批式泥膜共生工艺+混凝澄清+石英砂过滤+次氯酸钠消毒”的组合工艺。工艺流程下图所示：

图6.3-1 污水处理工艺流程图

①生活废水处理工艺可行性分析

本项目的污水处理工艺为现行成熟工艺。中水水质可以达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T/18920—2002）绿化标准。

②生活废水量回用可行性分析

本项目厂区绿化面积为12607.91m2，绿化用水按3L/（m3·次）计算，一天一次，绿化用水37.82m3/次，而本项目生活污水量为27.544m3/d，非雨天可全部用于绿化。

（3）厂区初期雨水

初期雨水会将散落在厂区地面的粉尘汇集，从而含有大量悬浮物等污染物质,若不进行收集处理，将对附近水环境造成影响。

根据上述计算，本项目初期雨水量约为1335.96m3，初期雨水池容积为1500m3，能够满足要求。

综上，本项目产生的生产废水均回用，生活污水经处理达标后排用于绿化，最终入片区污水处理厂处置，雨水经处理达标后通过管道输送回用于祥丰金麦化工湿法球磨站作为补给用水，对项目区所在区域地表水环境影响较小。

（4）事故废水

项目生产过程中的地表水环境风险，主要表现为事故条件下，清消废水处理不当，直接排放进入水体，对地表水环境的影响。

根据前文计算，清消废水量约432m3。产生的事故将全部收集事故水收集池（容积为800m3）后回用于祥丰金麦化工的磷矿湿磨用水。

6.3.2小结

本项目普钙装置生活废水依托祥丰金麦化工有限公司生活废水处理站处置后用于祥丰集团用地范围内绿化用水，不外排，本项目复混肥装置生活废水经自建生活废水处理站处置后用于用地范围内绿化用水，不外排。

生产废水经生产废水收集池收集后作为洗涤装置补充水，不外排；正常工况下产生的废水均不外排。

6.4声环境影响预测与评价

由于本项目普钙装置区和复混肥装置区分别在不同地块建设，故本项目声环境影响评价对普钙装置区和复混肥装置区分别进行预测与评价。

6.4.1声源分析

本项目普钙装置区主要噪声源为破碎机、风机、烘干机、输送机、提升机、球磨机、混合机、凉水塔及水泵等各种高噪声设备产生的噪声，类比同类设备，声级为75~100dB（A）。

本项目复混肥装置区主要噪声源为粉碎机，破碎机，磨机，搅拌机，造粒机，筛分机，包装机，热风机，风机，烘干机，输送机，提升机及水泵等各种高噪声设备产生的噪声，类比同类设备，声级为75~100dB（A）。

本项目生产的产噪设备较多，将项目各种噪声源均简化为点声源，经采取降噪治理措施后，项目各厂房噪声源强如表6.4-1所示。

表6.4-1  项目主要设备的噪声等级  单位：dB（A）

|  | 设备名称 | 数量 （台） | 单台设备 声级值 | 降噪措施 | 降噪后的声源声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 普钙装置区 |
| 1 | 风机 | 4 | 95 | 基础减振，设置消音设施 | 75 |
| 2 | 球磨机 | 1 | 85 | 基础减震 | 70 |
| 3 | 洗涤塔 | 3 | 85 | 基础减振，设置消音设施 | 75 |
| 4 | 破碎机 | 1 | 90 | 基础减震 | 80 |
| 5 | 烘干机 | 1 | 95 | 基础减震 | 90 |
| 6 | 输送机 | 8 | 75 | 基础减震 | 70 |
| 7 | 提升机 | 3 | 80 | 基础减震 | 75 |
| 8 | 各类泵 | 10 | 80 | 基础减振，设置消音设施 | 75 |
| 二．复混肥装置区 |
| 1 | 粉碎机 | 1 | 105 | 基础减振，设置消音设施 | 85 |
| 2 | 破碎机 | 9 | 100 | 基础减震 | 80 |
| 3 | 磨机 | 5 | 85 | 基础减振，设置消音设施 | 70 |
| 4 | 搅拌机 | 1 | 85 | 基础减震 | 70 |
| 5 | 滚筒筛 | 12 | 85 | 基础减振，设置消音设施 | 65 |
| 6 | 洗水泵 | 20 | 95 | 基础减振，设置消音设施 | 80 |
| 7 | 风机 | 23 | 100 | 基础减振，设置消音设施 | 85 |
| 8 | 烘干机 | 3 | 105 | 基础减振 | 90 |
| 9 | 冷却机 | 5 | 100 | 基础减振 | 85 |
| 10 | 造粒机 | 3 | 85 | 基础减振，设置消音设施 | 75 |
| 11 | 包膜机 | 3 | 85 | 基础减振 | 75 |

6.4.2预测时段、预测因子、评价标准

预测时段：项目建成后正常生产时普钙装置区、复混肥装置区昼间和夜间两个时段

预测因子：Leq[dB（A）]

评价标准：厂界执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类区，昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。

6.4.3预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

（1）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：

Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi ——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T ——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

（2）预测点的预测等效声级（Leq ）计算公式，

式中：

Leqg ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb ——预测点的背景值，dB（A）

（3）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。距声源点r处的A声级按下式计算：

在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

本评价在预测中考虑仅考虑几何发散（Adiv）与屏障屏蔽（Abar），大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减作为保守量忽略不计。则项目中主要的噪声源（点声源），根据衰减计算公式简化为：

其中：

Adiv——距离衰减，20lg（r/ro）噪声由r处到ro处的衰减量；

Abar——厂房室内隔声量取20dB（A）。

6.4.4预测内容及预测结果统计

预测点为普钙装置区厂界东（1#）、厂界南（2#）、厂界西（3#）、厂界北（4#）共4个预测点，复混肥装置区厂界东（5#）、厂界南（6#）、厂界西（7#）、厂界北（8#）共4个预测点。项目各厂房各噪声源与厂界的距离见表6.4-2。

表6.4-2  项目各厂房噪声源强与预测点距离  单位：m

| 序号 | 噪声源名称 | 厂界 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 一、普钙装置区 |
| 1 | 风机 | 109 | 10 | 5 | 32 |
| 2 | 球磨机 | 90 | 10 | 10 | 20 |
| 3 | 洗涤塔 | 41 | 25 | 58 | 52 |
| 4 | 破碎机 | 100 | 19 | 15 | 28 |
| 5 | 烘干机 | 63 | 41 | 5 | 5 |
| 6 | 输送机 | 100 | 27 | 8 | 16 |
| 7 | 提升机 | 91 | 13 | 10 | 31 |
| 8 | 各类泵 | 45 | 31 | 61 | 47 |
| 二、复混肥装置区 |
| 1 | 粉碎机 | 50 | 50 | 64 | 157 |
| 2 | 破碎机 | 15 | 27 | 86 | 167 |
| 3 | 磨机 | 26 | 29 | 77 | 179 |
| 4 | 搅拌机 |  |  |  |  |
| 5 | 滚筒筛 | 38 | 38 | 59 | 267 |
| 6 | 洗水泵 |  |  |  |  |
| 7 | 风机 |  |  |  |  |
| 8 | 烘干机 |  |  |  |  |
| 9 | 冷却机 |  |  |  |  |
| 10 | 造粒机 |  |  |  |  |
| 11 | 包膜机 |  |  |  |  |

根据以上模式，得出拟建项目厂界噪声贡献值预测结果见表6.4-3。

表6.4-3  厂界噪声预测结果表  单位： dB（A）

| 编号 | 环境现状本底值 | 贡献值 | 预测值 | 标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普钙装置区 | 东厂界 | 昼间 | 59.8 | 36 | 59.82 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 51.1 | 36 | 51.23 | 55 | 达标 |
|  | 南厂界 | 昼间 | 58.35 | 40.32 | 58.42 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 48.7 | 40.32 | 49.29 | 55 | 达标 |
|  | 西厂界 | 昼间 | 60.1 | 46.45 | 60.28 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 49.5 | 46.45 | 51.25 | 55 | 达标 |
|  | 北厂界 | 昼间 | 61.3 | 45.03 | 61.4 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 51.1 | 45.03 | 52.06 | 55 | 达标 |
| 复混肥装置区 | 东厂界 | 昼间 | 53.4 | 33.77 | 53.45 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 45.75 | 33.77 | 46.02 | 55 | 达标 |
|  | 南厂界 | 昼间 | 53.62 | 40.61 | 53.43 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 46.2 | 40.61 | 47.26 | 55 | 达标 |
|  | 西厂界 | 昼间 | 53 | 49.32 | 54.55 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 47 | 49.32 | 51.32 | 55 | 达标 |
|  | 北厂界 | 昼间 | 55.1 | 43.1 | 55.37 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 47.55 | 43.1 | 48.88 | 55 | 达标 |

建设项目噪声贡献值与监测背景值进行叠加后，普钙装置区和复混肥装置区厂界4个预测点昼间夜间噪声均能满足 GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准昼间 65dB(A)、夜间 55dB(A)的要求。且项目厂界200m范围内均无声环境敏感目标，厂界噪声对声环境敏感目标的影响很小。

6.4.5小结

本项目采取有效的噪声防治措施后，根据预测分析结果可知，项目厂界昼夜噪声预测值均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）3类区标准，项目噪声对声环境敏感点影响较小。

6.5地下水环境影响评价

6.5.1区域地质条件

#### 6.5.1.1区域地层岩性

根据本项目的水文地质调查报告，调查区区域地层发育较简单，大部分区域为古生界地层，局部为新生界地层，区内地质构造弱发育。区内地层详见表6.5-1。

区内第四系分布于下禄脿，成因多以冲洪积为主。最大厚度达45m，由砂、砾石及粘土等松散物组成。阶地面受到破坏，小型冲沟、坍塌较发育。河流交汇地带分布有洪积层，盆地边缘山坡地带分布有洪积坡积层，半山区残积、残坡积发育。

区内古生届为震旦系。分为上统和下统，上统的灯影组，以灰岩，粉砂岩夹硅质灰岩，钙质页岩为主，厚度约为460米，主要分布在青龙哨，大肚子山等，上统的陡山沱组，以浅灰，深灰色薄-厚层状灰质白云岩，白云岩（部分含泥质或具角砾状构造）或上为硅质灰岩，钙质页岩，下为白色厚层状粗粒，中细粒石英砂岩为主，厚度达151-253米，主要分布在大哨，下统的澄江组，以紫红，暗红色中厚层状粗粒石英砂岩，薄-中层状细、细-中粒砂岩夹凝灰岩，夹层厚2-4米，底为块状砾岩为主，厚度大于617米， 主要分布在禄脿等地

区内古生界地层分布广泛。其中侏罗系中统上禄丰组小普河段粉砂质泥岩组，主要分布于中南部地区，岩性以粉砂岩、细砂岩增多含磷层变薄或尖灭为主。震旦系主要分布在禄表村以南等地。

表3.2-1 区内地层

| 界 | 系 | 统 | 阶（组） | 代号 | 厚度（米） | 岩性简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生届 | 第四系 |  |  | Q | 62 | 冲积层：砂、砾石及粘土 |
| 元古届 | 震旦系 | 上统 | 灯影组 | Zbdn | 460 | 灰岩，粉砂岩夹硅质灰岩，钙质页岩 |
| 元古届 | 震旦系 | 上统 | 陡山沱组 | Zbd | 151-253 | 浅灰，深灰色薄-厚层状灰质白云岩，白云岩（部分含泥质或具角砾状构造）或上为硅质灰岩，钙质页岩，下为白色厚层状粗粒，中细粒石英砂岩 |
| 元古届 | 震旦系 | 下统 | 澄江组 | Zac | >617 | 紫红，暗红色中厚层状粗粒石英砂岩，薄-中层状细、细-中粒砂岩夹凝灰岩，夹层厚2-4米，底为块状砾岩 |
| 古生届 | 侏罗系 | 下统 | 上统小普河段 | J2l4 | 126-356 | 粉砂岩、细砂岩增多含磷层变薄或尖灭 |

6.5.1.2项目场区地层岩性

钻探深度范围内揭露表明:场地第四系土层主要由第四系填土层（Qml）、第四系残破积层（Qel+dl）构成；下伏基岩为侏罗系上统下普河段粉砂质泥岩。根据岩土层的成因时代及力学特征划分了2个工程地质单元层1个亚层。现自上而下叙述如下：

一、30万吨/年专用复合肥提质升级项目

（1）第四系填土层（Qml）

素填土层（单元层代号为①）：褐红～褐黄色，局部褐灰色，稍湿，稍密，硬塑～可塑状，主要由褐红色粉砂质泥质岩碎块、黏性土混合而成，植物根系发育，揭露厚度0.30～18.5m，平均层厚8.5m，物理力学性质一般。

- 第四系残破积层（Qel+dl）

粉质粘土层（单元层代号②）：褐红～褐黄色，局部褐灰色，稍湿，稍密，硬塑～可塑状，有光泽，主要为粉质粘土，局部夹强风化粉砂质泥岩碎块（含量约为3%～8%）组成，切面粗糙，中等压缩性，干强度中等，韧性中等，粘性一般，局部有夹层夹强～中风化粉砂质泥岩，厚度较小。该层整个场地均有分布，揭露层厚5.6～17.2m，平均层厚8.2m。

（3）侏罗系上统小普河段（J2l4）

强风化粉砂质泥岩：褐红～褐黄色，泥质结构，薄～中层状构造，泥质胶结。送水合金钻进，岩芯呈柱状及短柱状。岩芯采取率介于30～45%之间，RQD0%，揭露层厚2.2～25.1m，平均层厚17.8m。整个场地均有揭露。

中风化粉砂质泥岩：褐红～褐黄色，泥质结构，薄～中层状构造，泥质胶结。送水合金钻进，岩芯呈柱状及短柱状。岩芯采取率介于85～95%之间，RQD介于80～95%之间，揭露层厚5.6～18.1m，平均层厚11.2m。现场测得岩层产状为243°∠76°。该层未揭穿。

二、过磷酸钙装置区

（1）第四系填土层（Qml）

素填土层（单元层代号为①）：褐红～褐黄色，局部褐灰色，稍湿，松散状，主要由褐红色粉砂质泥质岩碎块、黏性土混合而成，揭露厚度0.7～7.2m，平均层厚4.2m，物理力学性质一般。

- （2）第四系残破积层（Qel+dl）

粉质粘土层（单元层代号②）：褐红～褐黄色，局部褐灰色，稍湿，稍密，硬塑～可塑状，有光泽，主要为粉质粘土，局部夹强风化粉砂质泥岩碎块（含量约为5%～10%）组成，切面粗糙，中等压缩性，干强度中等，韧性中等，粘性一般，局部有夹层夹强～中风化粉砂质泥岩，厚度较小。该层整个场地均有分布，揭露层厚0.8～22.3m，平均层厚6.2m。

（3）侏罗系上统小普河段（J2l4）

强风化粉砂质泥岩：褐红～褐黄色，泥质结构，薄～中层状构造，泥质胶结。送水合金钻进，岩芯呈柱状及短柱状。岩芯采取率介于60～70%之间，RQD0%，揭露层厚10～32.5m，平均层厚13.5m。整个场地均有揭露。

（4）侏罗系上统小普河段（J2l4）

中风化粉砂质泥岩：褐红～褐黄色，局部橙红色，泥质结构，薄～中层状构造，泥质胶结。送水合金钻进，岩芯呈柱状及短柱状。岩芯采取率介于90～95%之间，RQD介于70～80%之间，厚度较厚，未揭穿，局部地段强风化风化透镜产出，岩层起伏差异较大，现场测得岩层产状为220°∠52°。

现场岩芯照片

6.5.2 区域地质构造

1、区域地质构造

- 拟建场区的一级构造单元为扬子准地台，云南的扬子准地台部分，西缘以小金河-三江口断裂及格咱河断裂南段为界，与松潘—甘孜褶皱系所属的中甸褶皱带为邻；西南缘以金沙江-哀牢山断裂为界，与唐古拉-昌都-兰坪-思茅褶皱系邻接；东南部大致以弥勒-师宗断裂为界，与华南褶皱系的滇东南褶皱带为邻。扬子准地台包括了滇中、滇东等广大地区。场区的二级构造单元为川滇台背斜（Ⅰ2）：西界为箐河断裂和程海－宾川断裂，东界大致为普渡河断裂，西南界为红河断裂，过去习称“康滇地轴”。它总体为一宽广的背斜构造，是扬子准地台基底大面积出露的地区。该台背斜经晋宁运动褶皱回返后，长期处于隆起状态。盖层发育极差，整个古生代仅北缘及东部接受少许沉积，晚三叠世晚期发生了不均匀沉降。其中的元谋－绿汁江断裂控制了东、西两侧地台基底的发育；西侧仅有下元古界结晶基底，东侧则为大片出露的中元古界褶皱基底。该断裂以东，古生代时表现出块断式的阶梯状沉陷，自西向东沉降增强；中生代时则表现出相反的变化，西侧呈现强烈沉降，东侧则相对隆起，场区嗯嗯三级构造单元为武定-石屏隆断束（Ⅰ22），其分界为元谋-绿汁江断裂。场区位于三级构造单元。场区的地质构造主要受一下断裂的影响

拟建场区内较大的地质构造形迹如下：

- 汤郎-易门断裂（F56）：断层走向近南北，以南断层转为北东向，向延至易门附近，途经二街、羊街、罗次、上营、插甸街、发窝至于汤郎附近，全长约169公里。距项目场区约12.311公里，断裂活动方式为左旋扭动，断层带岩石破碎，角砾岩、糜棱岩发育，影响深度较大，属于晚更新式金活动断裂。

- 马厂—县街断裂（F156）：断层走向为西南转向东北，向西南方向延至大营村附近，途经马厂、县街、安宁，全长约80公里，距项目区约32公里，断裂活动方式属于正断层，属于晚更新世活动段裂。

3）富民-呈贡段裂(F155)：该断层走东南转向西北，途经富民，全长约50公里，距项目区约33公里，富民的地震震中M≧8，该断层属于早中更新断裂。

- 综上可知，勘察场地10公里范围内无发震断裂通过,可忽略发震断裂错动对场地的影响。

项目区

图6.5-1云南区域活动断裂分布图

（3）新构造运动

场区属于滇中中强断块差异隆起区（Ⅱ2）

该区东侧以小江断裂为界，西侧以程海断裂为界。该区以呈南北向长条状断块间的差异性抬升为主要特征，以元谋—绿汁江断裂为界可分为东西两个断块，断裂西侧断块自上新世以来相对抬升幅度约为2300米，平均抬升速率约为0.14m/年[6]；断裂东侧断块自上新世以来相对上升幅度约为1800米，平均抬升速率约为0.09mm/年[6]。由于断裂构造新生代以来强烈的差异运动，沿断裂形成一系列断陷盆地，在南北长约200千米，东西宽约60千米范围，形成断陷盆地20多个，其中现代湖泊7个。该区活动断裂以南北向与北西向为主，多为晚更新世—全新世活动断裂，地震活动强烈，历史上发生过多次7级以上强震，最强为1833年嵩明－杨林8级地震。

（4）地震

评估区处于青藏高原中部地震区，川滇地震亚区通海石屏地震带，区内地震活动较频繁，东部的普渡河～滇池断裂属于发震断裂（距拟建公路约6km），是地震活动敏感带，新构造运动期地震活动频繁，一般中强地震震中位置主要分布在该断裂或旁侧两组以上断裂交汇部位。据史料记载，昆明地震记录始于公元前26年，迄今共地震652次，其中破坏性地震165次，公元886年～1976年发生4级以上地震14次，公元1505年在西山地区沿该断裂发生十余次地震，安宁1507年11月4日发生5.5级地震，小震亦频繁，1965年6月～1980年6月发生2.5～3.9级小震23次，近期地震记录主要有：1933年6月晋宁5.5级地震、1943年12月25日昆明5.0级地震、1976年4月23日安宁4.0级地震，1985年4月18日转龙6.1级地震。昆明地区地震烈度为8度，地震分组属第二组。

表6.5-2    场地及周边地震统计表

| 日 期 | 震 中 地 名 | 座 标 | 烈 度 | 震 级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东 经 | 北 纬 |  |  |
| 1507.11.4 | 安宁 | 102.5 | 24.9 | 6 | 5.25 |
| 1670.7 | 罗茨 | 102.3 | 25.3 | 7 | 5.75 |
| 1975.1.11 | 昆明市 | 101.6 | 25.1 | / | 5.4 |
| 1976.4.23 | 安宁东北 | 102.5 | 25.0 | / | 4 |
| 1984.3.19 | 禄丰县、元谋县交界区 | 101.9 | 25.4 | / | 4.1 |
| 1986.10.6 | 禄劝县 | 102.5 | 25.4 | / | 5.2 |
| 1993.8.14 | 牟定县 | 101.5 | 25.4 | / | 5.3 |
| 1995.11.29 | 禄丰县、元谋县交界区 | 102.0 | 25.4 | / | 4.1 |
| 2000.2.16 | 禄丰县 | 101.8 | 25.0 | / | 4.2 |
| 2001.7.9 | 昆明市 | 101.5 | 25.0 | / | 5.3 |
| 2003.10.16 | 大姚 | 101.3 | 25.9 | / | 6.1 |
| 2004.12.26 | 双柏县 | 101.8 | 24.8 | / | 5.0 |
| 2008.10.8 | 元谋县 | 101.9 | 25.5 | / | 4.5 |
| 2009.7.9 | 姚安县 | 101.1 | 25.6 | / | 6.0 |
| 2009.11.1 | 昆明市 | 101.0 | 24.8 | / | 4.1 |
| 2010.2.25 | 禄丰县、元谋县交界区 | 101.9 | 25.4 | / | 5.1 |
| 2012.10.15 | 禄丰县 | 101.8 | 25.0 | / | 4.4 |
| 2019.5.7 | 元谋县 | 101.6 | 25.3 | / | 4.7 |

（5）区域地壳稳定性

根据《云南省区域地壳稳定评价图》，全省区域地壳稳定性划分为：稳定区、次稳定区、次不稳定区及不稳定区四种区域，拟建场地位于次稳定区（Ⅲ2）（见图6.5-3）

项目区

图6.5-3区域地壳稳定分布图

### 6.5.3区域水文地质

调查区域水文地质条件受地层岩性、地质构造、地貌、气象等综合因素的制约下显得比较复杂，其中地层岩性、地质构造合是主导因素，脆性岩体裂隙发育，控制了地下水的分布与富集；不同成因的地貌类型和形态，植被发育程度，气候的垂直分带制约着地下水补给、径流、排泄条件和赋存特征；充沛的降水与旱、雨季分明的气象特征，构成了地下水10月份开始下降，次年6-8月回升到极值的动态周期性变化规律。大气降水是地下水的主要补给来源。河溪及泉点是其主要排泄渠道；地下水径流途径较长而缓慢的特点。

调查区位于安宁市安丰营旁，由附近构造、山头及水系围成的汇水区域，构成一个完整水文地质单元。地表水、地下水流向总体由北向南径流。分布于分水岭地带的山体为该水文地质单元的补给边界，场地的另一侧向以螳螂江河谷沿岸形成排泄区域。区域地层产状受构造和断裂控制，由古生届侏罗系地层为主，以震旦系和第四系地层为辅。

本区域地表水系弱发育，均为山间河流，树枝状支流-溪沟发育，多呈“U”字形沟谷。区域主要的地表水系有螳螂川， 螳螂江：流域面积 2920km2 ，为滇池唯一出水口，由北向南径流汇入金沙江，过富民后又名普渡河，为常年性河流，最大流量150m3 /s，最小流量 0.2m3 /s；多年平均排泄量4.48亿 m3 /a，一般河宽18～35m，最宽为50多米。是区域地下水的主要排泄区。

#### 6.5.3.1地下水类型与含水岩组划分

区域地下水主要受岩性、构造控制，还受地形、气象等多种因素影响，其中岩性起主导作用，直接控制了各类含水层(组)的展布，制约或影响地下水的运移和富集。 根据区域出露地层岩性组合特征、地下水赋存条件、水力性质， 将区域内出露地层划分为松散岩类孔隙水、岩溶水、裂隙水三大类型 ，各含水层特征简述如下：

根据区域出露地层条件及地下水赋存介质划分，调查区区域地下水有基岩类裂隙水和第四系松散岩类孔隙水两类。

分述如下：

1、松散岩类孔隙水

根据沉积层的成因，将第四系松散岩类孔隙水划分为冲积层（Q4al）孔隙水及残坡积物（Q4el+dl）上层滞水。

（1）第四系人工填土层（Q4ml）孔隙水：

主要赋存于工作区北侧，主要要粉质粘土及风化岩组成。厚度一般小于18m，无稳定的地下水位，富水性受岩性及地貌条件控制。靠降雨、地表水补给，富水性弱。

（2）残坡积层（Q4el+dl）上层滞水

分布在地形低洼、沟谷斜坡一带，赋存在风化残坡积物中，厚度5-8m，表层为耕植土，含植物根系，下部为黄红色可塑状粉质黏土，地下水主要以上层滞水形式存在，分布范围小，未形成稳定的自由水面，具有就地补给和就地排泄的特点，富水性差，渗透性低，流量一般小于0.1L/s，动态不稳定，雨季获得补给，积存一定水量，枯季逐渐耗失，一般不具供水意义，其富水性弱，基本属于相对隔水层。

2、基岩类裂隙水

（1）碎屑岩层状裂隙水含水层：岩性为砂岩、泥岩，厚150—256m，厚度变化大，径流模量M。为1.58（升/秒.公里2），单位米涌水量q为0.2-0.8（升/秒），泉流量Qcp为0.66（升/秒），平均单井涌水量为Q5m2.3（升/分），富水性中等为该地区的主要含水层。

调查区山区面积占80%以上，地下水类型以裂隙水为主，在构造和地貌条件有利时，微具承压性。 调查区主要分布砂岩地层，裂隙发育程度受岩性控制，粗碎屑含水层最大连续厚均在40m以上，裂隙发育，为地下水提供了赋存场所和流动通道，形成相对的富水带，但钻孔出水量一般。

由于沟谷切割，含水构造遭破坏，地下水以裂隙水为主，又由于地形坡度较陡，补给条件差，降水多成为地表径流，仅少量渗入地下。亦因水力坡度大，流径短，迅速排泄。所以，雨季部分地段形成泉眼，枯季则流量剧减，甚至断流，地下水多以渗出方式在沟谷下游处排泄。

6.5.3.2隔水岩组划分

1、第四系相对隔水层

指第四系残坡积层（Q4el+dl），岩性由黏土夹灰岩碎块组成，孔隙较少发育且多为闭合型，连通性较差，渗透性低，富水性也差，可视为评价区隔水层。

2、侏罗系中统上禄丰组小普河段

基岩裂隙水主要赋存于中等风化粉砂质泥岩层中，地下水主要赋存于受地表强烈风化作用所形成基岩风化裂隙内，裂隙的连通性较好；下部中等风化岩石裂隙不发育，为相对隔水层。因此地下水埋藏较深，主要为风化裂隙含水层的，靠地表水下渗和区域地下水补给，并通过基岩裂隙通道排泄，地下水位相对较稳定，水量的大小取决于下伏基岩裂隙的发育程度和连通性，差异性较大。

6.5.3.3构造对地下水赋存及控制作用

区内由于所处构造部位、地层岩性组合差异大，岩石中裂隙、孔隙发育程度不同，因此地下水汇聚、赋存条件差异明显。就基岩类而言，在宽缓褶皱、浅切低中山缓丘地区，地下水补给面积大，汇水条件好、径流较长，有利于地下水的汇聚，赋存裂隙孔隙水，局部形成自流斜地。而在紧密褶皱、中深切中山区，地形陡峻，降水易成地表径流，且补给面积小，含水层或蓄水构造多被切割肢解，赋存裂隙孔隙水的可能性小，也不利于地下水富集。在风化带中，由于风化裂隙发育，有利于风化裂隙水的赋存。区内大部分冲沟渗水均属于风化带水，新鲜基岩中地下水仅与构造裂隙、断裂有关，泉点出露少。

#### 6.5.3.4区域地下水的补给、径流、排泄特征

场地地下水主要接受大气降雨、地表水入渗补给。第四系孔隙水以地面蒸发、地下径流和补给下伏基岩孔隙水排泄为主；基岩孔隙水以地下径流排泄为主。地下径流方向大致北—南，下游水库为区内的侵蚀基准面。

第四系孔隙水在雨季时，水量会有所增大，水位会有所升高。鉴于场地处于缓坡地段，第四系残破积层整体渗透性较差，水位变化的幅度一般不大。

### 6.5.4场区地下水系统特征

6.5.4.1场区水文地质结构

场地水文地质条件简单，主要分布有排水沟及季节性小型冲沟；现场勘察后场区附近未发现地表河流发育，在场地下游西南侧有一水库，无其他地表水体。

勘察期间,时值雨季，拟建场地在勘察深度范围内部分钻孔揭露地下水，地下水水位埋置较浅，主要为人工填土受降雨影响，滞留在土体中形成的，随着降雨量的结束，水位逐渐降低甚至消失，对工程建设影响较小。场地地下水类型主要有第四系孔隙水和基岩孔隙水。

1）第四系孔隙水有上层滞水和孔隙潜水两种类型。上层滞水主要赋存于素填土层及质粘土层及淤泥土、强风化粉砂质泥岩层中，具有一定水量。

2）基岩裂隙水主要赋存于中等风化粉砂质泥岩层中，地下水主要赋存于受地表强烈风化作用所形成基岩风化裂隙内，裂隙的连通性较好；下部中等风化岩石裂隙不发育，为相对隔水层。因此地下水埋藏较深，主要为风化裂隙含水层的，靠地表水下渗和区域地下水补给，并通过基岩裂隙通道排泄，地下水位相对较稳定，水量的大小取决于下伏基岩裂隙的发育程度和连通性，差异性较大。

场地地下水主要接受大气降雨、地表水入渗补给。第四系孔隙水以地面蒸发、地下径流和补给下伏基岩孔隙水排泄为主；基岩孔隙水以地下径流排泄为主。地下径流方向大致东南—西北向，下游水库为区内的侵蚀基准面。

第四系孔隙水在雨季时，水量会有所增大，水位会有所升高。鉴于场地处于缓坡地段，第四系残破积层整体渗透性较差，水位变化的幅度一般不大。

#### 6.5.4.2场区地下水补径排及动态特征

1、场区地下水补、径、排特点

从区域来看，地形总体上东北高、西南低，因此，地下水的总体流向也大体如此，但不同水文地质单元由于受阻隔水层及微地貌的影响，地下水流向也略有不同。在场区，地下水流向与区域地下水流向基本一致，即由北向南一带径流、富集，自然情况下其排泄方式主要为地下径流、蒸发和植物蒸腾形式排泄，现状区内有机井开采地下水，其排泄方式以自然排泄及机井开采排泄为主,本调查区补、径、排分区及特征大至概括如下：

（1）补给区：调查区北侧一带山头为区内地下水主要补给区，出露地层主要为侏罗系中统上禄丰组小普河段粉砂质泥岩，整个场地均分布该地层，岩性以粉砂岩、细砂岩为主。地貌类型为构造侵蚀地形为宽缓的山脊，分水岭，水力坡度小植被发育，有利于地下水的入渗补给。因此一般富水性较弱，循环运移缓慢，含水性不均匀，且埋藏相对较深。

（2）径流区：区内地下水由北向南迳流，并以砂岩地层为主，风化裂隙及构造裂隙发育，地下水沿裂隙带径流，富水性中等而不均匀分布。区内含水层均为粉砂岩，风化裂隙发育、且多为张开状，导水性好，自然情况下评价区属于地下水的径流区。

（3）排泄区：区内地下水由向西北方向运移，自然情况下其排泄方式主要为地下径流、蒸发和植物蒸腾及地下水露头形式排泄，主要在螃蟹河水库地带、边缘地势低处以泉的形式或侧向补给第四系松散堆积孔隙含水层排泄，或以渗流方式排泄于地势低凹或溪沟处。现状情况下区内无机井开采地下水，因此目前区内地下水排泄方式以蒸发和溢出排泄为主。

2、场区地下水系统动态特征

钻孔水位动态

本次水文勘查共布置5个勘查水文监测孔（ZK1、ZK2、ZK3、ZK4、ZK5、ZK6、ZK7）。从2019年3月26日起（枯水期），对7个专门水文孔进行水位动态长期观测。根据水位动态变化规律，每隔60天观测一次。从现有观测资料来看，随着6月初雨水的到来，降水量大幅度增加，钻孔水位呈现小浮上升趋势。ZK2、水位上升幅度最大，已上升0.8m，ZK1水位上升幅度最小，上升0.3m（见表6.5-2）。说明钻孔水位受降水量影响较小，地下水主要受大气降水补给，水位动态变化与降水量变化基本一致。各钻孔机井水位测量点详见图6.5-4和表3.5-1

场地一

场地二

图6.5-2 项目区水位监测点位

表6.5-3  地下水监测井位表

| 序号 | 监测井位 | 井深（m） | 高程（H） | 点位位置 | 坐 标 | 监测内容 | 含水层性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | N | E |  |  |
| 1 | ZK1 | 60.5 | 1941 | 拟建场地东北侧 | 24°58'58.26" | 102°18'41.67" | 水质兼水位监测点 | 侏罗系中统上禄丰组小普河段（J2l4）岩层中的裂隙水 |
| 2 | ZK2 | 35.2 | 1907 | 拟建场地西南侧 | 24°58'40.4" | 102°18'26.07" | 水质兼水位监测点 |  |
| 3 | ZK3 | 36.8 | 1915 | 拟建场地内 | 24°58'47.75" | 102°18'32.62" | 水质兼水位监测点 |  |
| 4 | ZK4 | 40.1 | 1921 | 拟建场东南侧 | 24°58'39.91" | 102°18'39.16" | 水质兼水位监测点 |  |
| 5 | ZK5 | 45.3 | 1907 | 拟建场北侧 | 24°58'52.94 | 102°18'25.53" | 水质兼水位监测点 |  |
| 6 | ZK6 | 38.6 | 1907 | 场地一 | 24°58'47.79 | 102°18'13.63" | 水质兼水位监测点 |  |
| 7 | ZK7 | 47.1 | 1918 | 场地西北侧 | 24°58'47.73 | 102°18'11.87" | 水质兼水位监测点 |  |

| 表3.5-1 钻孔水位长期观测成果汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 钻孔编号 | ZK1 | ZK2 | ZK3 | ZK4 | ZK5 | ZK6 | ZK7 |
| 孔口标高 | 1941 | 1907 | 1915 | 1921 | 1907 | 1907 | 1918 |
| （m） |  |  |  |  |  |  |  |
| 观测时间 | 水位埋深 | 钻孔水位 | 水位埋深 | 钻孔水位 | 水位埋深 | 钻孔水位 | 水位埋深 | 钻孔水位 | 水位埋深 | 钻孔水位 | 水位埋深 | 钻孔水位 | 水位埋深 | 钻孔水位 |
| （年.月.日） | （m） | （m） | （m） | （m） | （m） | （m） | （m） | （m） | （m） | （m） | （m） | （m） | （m） | （m） |
| 2019.7.26 | -19.8 | 1921.2 | -16.5 | 1890.5 | -14.2 | 1900.8 | -15.2 | 1905.8 | -13.8 | 1893.2 | -15.6 | 1891.4 | -14.8 | 1903.2 |
| 2019.8.30 | -19.7 | 1921.3 | -16.5 | 1890.5 | -14.3 | 1900.7 | -15.2 | 1905.8 | -13.8 | 1893.2 | -15.6 | 1891.4 | -14.7 | 1903.3 |
| 2019.9.26 | -19.7 | 1921.3 | -16.4 | 1890.6 | -14.1 | 1900.9 | -15 | 1906 | -13.7 | 1893.3 | -15.5 | 1891.5 | -14.5 | 1903.5 |
| 2019.10.10 | -19.8 | 1922.1 | -15.7 | 1891.3 | -13.5 | 1901.5 | -14.7 | 1906.3 | -13.1 | 1893.9 | -15.3 | 1891.7 | -14.2 | 1903.8 |
| 2019.11.15 | -19.5 | 1922.5 | -15.5 | 1891.5 | -13.1 | 1901.9 | -14.5 | 1906.5 | -13.2 | 1893.8 | -15.1 | 1891.9 | -14.6 | 1903.4 |
| 2019.12.14 | -19.4 | 1921.9 | -16.1 | 1890.9 | -13.6 | 1901.4 | -14.8 | 1906.2 | -13.4 | 1893.6 | -14.8 | 1892.2 | -14.4 | 1903.6 |
| 2020.1.12 | -19.4 | 1921.7 | -16.3 | 1890.7 | -13.8 | 1901.2 | -14.9 | 1906.1 | -13.5 | 1893.5 | -15.1 | 1891.9 | -14.5 | 1903.5 |
| 2020.2.24 | -19.4 | 1921.6 | -16.5 | 1890.5 | -13.9 | 1901.1 | -15.1 | 1905.9 | -13.6 | 1893.4 | -15.3 | 1891.7 | -14.7 | 1903.3 |
| 2020.3.30 | -19.5 | 1921.5 | -16.7 | 1890.3 | -14.1 | 1900.9 | -15.2 | 1905.8 | -13.6 | 1893.4 | -15.7 | 1891.3 | -14.6 | 1903.4 |
| 2020.4.25 | -19.6 | 1921.4 | -16.8 | 1890.2 | -14.2 | 1900.8 | -15.3 | 1905.7 | -13.7 | 1893.3 | -15.4 | 1891.6 | -14.8 | 1903.2 |
| 备注 | 变幅 | 0.3 |  | 1.3 |  | 1.2 |  | 0.8 |  | 0.7 |  | 0.9 |  | 0.6 |  |
|  | 最高 | -19.5 |  | -15.5 |  | -13.1 |  | -14.5 |  | -13.1 |  | -14.8 |  | -14.2 |  |
|  | 最低 | -19.8 |  | -16.8 |  | -14.3 |  | -15.3 |  | -13.8 |  | -15.7 |  | -14.8 |  |
|  | 平均 | 19.6 |  | -16.3 |  | -13.88 |  | -14.99 |  | -13.54 |  | -15.34 |  | -14.58 |  |

6.5.5影响分析

1、评价因子选取

①普钙装置区

本项目普钙装置区为氟硅酸槽中氟硅酸溶液，主要污染物为氟化物，因此选取氟化物作为评价因子。

②复混肥装置区

本项目复混肥装置区为浓硫酸槽浓硫酸，主要污染物为硫酸根，因此选取硫酸根作为评价因子。

2、污染源强

①普钙装置区

根据设计，普钙装置区氟硅酸槽中氟硅酸溶液溶度为10%。根据前文计算，氟硅酸溶液中含氟896.94t/a，氟硅酸溶液11329.3m3/a，则氟化物的浓度约为79.17mg/L，则普钙装置区污染源源强（即渗至地下氟化物的初始浓度）取79.17mg/L。

②复混肥装置区

根据浓硫酸中硫酸根的浓度约为1.84mg/L，则污染源源强（即渗至地下硫酸根初始浓度）取1.84mg/L。

3、预测工况设置

正常情况下，项目采取了分区防渗措施，氟硅酸槽、浓硫酸槽作为重点防渗区域。

根据《石油化工工程防渗技术规范》 (GBT 50934-2013)中对防渗的规定，重点污染防治区/部位使用的防渗材料，其防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。项目生产废水对地下水环境影响不大。

因此，环评重点考虑非正常情况下，当防渗效果达不到设计要求时，氟硅酸、浓硫酸渗漏，对地下水造成的影响。

渗漏点：①氟硅酸槽，②浓硫酸槽。

渗漏源强类型：连续源强。

泄漏源强：①泄漏物质为氟化物，模拟时污染物浓度为79.17mg/L。

②泄漏物质为硫酸根，模拟时污染物浓度为1.84mg/L。

4、预测模型及参数选择

本次预测评价主要考虑浅层地下水，项目区出露地层为昆阳群美党组（T3-J1），岩性为绢云板岩，含砂条带、夹少量粉砂质板岩或粉砂岩、粉砂质绢云母板岩、夹薄层板岩或砂质板岩、板岩，属于变质岩裂隙水，富水性中等。本次主要考虑浅层裂隙水含水层中污染物的迁移，采用解析法预测地下水的环境影响。按照风险最大化的原则，计算时不考虑水流的源汇项目，且对污染物在含水层的吸附、挥发、生物化学反应等不做考虑。将污染物视为点源。

项目区的地下水环境影响预测采用HJ610-2016《环境影响评价技术导则地下水环境》推荐的一维稳定流动一维水力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界，则一维连续污染物运迁预测方程为下：

式中：

x—距注入点的距离：m；

t—时间，d；

C（x、t）—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入的示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）—余误差函数；

参数确定

根据建设单位提供的《环保搬迁30万吨/年专用复合肥提质升级项目水文地质调查报告》

a、渗透系数

地层综合渗透系数为：5.4×10-4～6.3×10-4cm/s，按风险最大化考虑，计算时可取5.4×10-4cm/s=0.47m/d。

b、水力坡度及水流速度

项目区的水力坡度为0.015，地下水流速u约为0.3m/d。

c、弥散度及弥散系数

D.S.Makuch（2005）综合了其他人的研究成果，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度，并存在尺度效应现象。根据项目区岩土体透水性、地层岩性、颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比，本次评价粉质黏土和砂岩地层的纵向弥散度aL取30m。

根据纵向弥散度及地下水流速，由上述公式可计算出纵向弥散度系数DL为1.84m2/d。

d、计算时参数取值统计

计算时渗透系数、水力坡度、水流速度、纵向弥散度、纵向弥散系数及污染源强统计见表6.4-2。

表6.4-2  计算参数一览表

| 渗透系数K（m/d） | 水力坡度I | 纵向弥散度aL（m） | 水流速度u（m/d） | 纵向弥散度系数DL（m2/d） | 污染源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 泄漏物质 | 泄漏浓度C0（mg/L） | 泄漏方式 |
| 0.47 | 0.015 | 30 | 0.3 | 1.84 | 氟化物 | 79.17 | 连续 |
| 0.47 | 0.015 | 30 | 0.3 | 1.84 | 硫酸根 | 1.84 | 连续 |

6.5.6地下水环境影响预测评价

根据导则要求以及污染情形分析，预测期为20年，利用解析法进行分析，分别按照固定时间，污染物污染迁移的不同距离以及固定距离，污染物迁移时间分别进行预测评价。

非正常工况情景下：

1、情景一：如氟硅酸槽发生渗漏，按照固定时间-不同距离预测氟化物扩散浓度，预测结果见图6.6-1~6.6-2。按照固定距离-不同时间预测氟化物扩散浓度，预测结果见表6.6-3~6.6-4。

图6.6-1  非正常工况下，固定时间（1天）-不同距离氟化物浓度预测mg/L

图6.6-2  非正常工况下，固定时间（10天）-不同距离氟化物浓度预测mg/L

图6.6-3  非正常工况，固定距离（1m）-不同时间氟化物浓度预测mg/L

图6.6-4  非正常工况，固定距离（15m）-不同时间氟化物浓度预测mg/L

根据上述预测评价可知，如氟硅酸槽发生渗漏，按照固定时间-不同距离预测氟化物扩散浓度显示：预测1天时预测超标距离最远为4m；10天时预测超标距离最远为15m。按照固定距离-不同时间预测氟化物扩散浓度显示：边界1m处预测超标时间为10天；15m处预测超标时间为8天。自15m以外，各预测时段范围内均未超标。主要影响区在场区附近，总体对地下水影响小。

- 情景二：如浓硫酸槽发生渗漏，按照固定时间-不同距离预测硫酸根扩散浓度，预测结果见图6.6-5~6.6-6。按照固定距离-不同时间预测硫酸根扩散浓度，预测结果见表6.6-7~6.6-8。

图6.6-5  非正常工况下，固定时间（1天）-不同距离硫酸根浓度预测mg/L

图6.6-5  非正常工况下，固定时间（50天）-不同距离硫酸根浓度预测mg/L

图6.6-7  非正常工况，固定距离（1m）-不同时间硫酸根浓度预测mg/L

图6.6-8  非正常工况，固定距离（15m）-不同时间硫酸根浓度预测mg/L

根据上述预测评价可知，如浓硫酸槽发生渗漏，1m处10天时间贡献浓度为1.82mg/L；15m处50天硫酸根贡献浓度为1.21mg/L。

根据各预测时段范围内硫酸鞥贡献浓度均较小。主要影响区在场区附近，总体对地下水影响小。

6.5.7地下水污染防治措施

针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生。入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

·源头控制措施

严格按照国家相关规范要求，对生产装置区构筑物采取相应的措施，将污染物渗漏的环境风险事故降到最低程度；

·末端控制措施

主要包括厂内生产装置区地面的防渗措施，渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中收集处理，末端控制采取分区防渗原则。

·地下水监控措施

建立覆盖厂区及厂界边的地下水污染监控体系，建立完善的监测制度做到能及时发现地下水污染。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ601-2016）导则的要求，结合项目地下水环境影响评价工作等级，至少在普钙厂区和复混肥厂区上下游各设置2个监测井。

·应急响应措施

将地下水污染事故纳入事故应急预案中，在一旦发现地下水受到污染时， 能立即启动应急预案、 采取相应的应急措施， 避免污染事故扩大， 并尽快消除污染。

（1）污染防治分区

根据工程分析及项目污染特征，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ601-2016）对于防渗分区的要求，同时考虑项目所在地的工程地质、水文地质条件，将本次项目划分为重点污染防治区、一般防治区简单防渗区， 具体见表6.7-1。

表6.7-1  项目污染防治分区一览表

| 区域名称 | 分区类别 | 防渗区域及部位 |
| --- | --- | --- |
| 普钙装置区 | 生产装置区 | 重点污染防治区 | 生产装置区地面 |
|  | 罐区 |  | 池底和池内四周 |
|  | 其他区域 | 一般防治区 | 区域地面 |
| 复混肥装置区 | 生产装置区 | 重点污染防渗区 | 生产装置区地面 |
|  | 罐区 |  | 池底和池内四周 |
|  | 事故废水收集池 |  | 池底和池内四周 |
|  | 初期雨水收集池 |  | 池底和池内四周 |
|  | 危废暂存间 |  | 地面和裙角 |
|  | 成品库、原料库 | 一般防渗区 | 区域地面 |
|  | 职工休息教培楼、编制袋库房等 | 简单防渗区 | 区域地面 |

（2）防渗材料选择

根据《石油化工工程防渗技术规范》 (GBT 50934-2013)中对防渗的规定，重点污染防治区/部位，使用的防渗材料，其防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能，危废暂存间要求其效果满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》6.3.1节要求，防渗层的渗透系数≤10-10cm/s。

（3）防渗设计要求及设计方案：

①重点防渗区防渗层的要求

地面防渗层可采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能的材料。

采用混凝土防渗层，其混凝土耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》（GB50010）的有关规定，并应符合下列规定：

A、混凝土的强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于1.510-5m/昼夜，厚度不应小于100mm；

B、钢纤维体积率宜为0.25%~1.0%；

C、合成纤维体积率宜为0.1%~0.2%；

D、混凝土的配合比设计应符合《不同混泥土配合比设计规程》JGJ55和《纤维混凝土应用技术规范》JG/T221的有关规定。

②采用高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层应符合下列规定：

A、高密度聚乙烯膜，厚度不宜小于1.5mm，埋深不宜小于300mm；

B、膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂石层，厚度不宜小于100mm；

C、膜上保护层以上应设置砂石层，厚度不宜小于200mm；

（4）防渗设计要求

采用抗渗钢筋混凝土，抗渗等级不应低于P6；

地面的变形缝应设置不锈钢板止水带，厚度不应小于2.0mm；

变形缝内应设置嵌缝板、背衬材料和嵌缝密封料；

本项目具体实施防渗措施

根据《石油化工工程防渗技术规范》 (GBT 50934-2013)防渗要求，本项目具体实施防渗措施如下。

①重点污染防治区防渗措施：

本项目地面采用抗渗混凝土刚性防渗结构，抗渗等级不小于P6，防渗层渗透系数小于10-7cm/s。

采用抗渗钢筋混凝土，抗渗等级不应低于P6。

②一般防治区

厂区其它地面除绿化用地，道路等采取灰土铺底，上层铺10~15cm的混凝土进行硬化。

（5）建立地下水监控计划

为了及时准确地掌握厂址周围地下水污染控制状况，要求建设单位建立站区的地下水监控体系，包括建立完善的监测制度，科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现，及时控制。

①地下水跟踪监测点数量布置要求

本次评价按照导则要求至少在普钙厂区、复混肥厂区上下游各设置2个地下水跟踪监测点。在厂区上游设1个监测井，作为背景值监测井；在厂区下游厂界附近设1个监测井，作为污染扩散监测井。地下水跟踪监测井的设置应结合污染物特征和水文地质条件进行布设、设计和施工。

②地下水监测计划

为了及时准确地掌握站区周围地下水质量状况和地下水体中污染物的动态变化， 应根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004） 的要求对项目所在区域地下水质量进行长期监测。

③地下水监测因子

pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物。

④监测数据管理

监测结果应按项目有关规定及时建立档案， 并定期向当地环保部门汇报， 对于常规监测数据应该进行公开， 满足法律中关于知情权的要求。

综上， 在采取全面的防渗措施之后， 项目可有效的防止生产废水下渗造成地下水污染的问题。

6.5.8地下水评价结论

（1）评价区出露地层主要为元古界昆阳群美党组（T3-J1）地层，该层以板岩为主，表层风化强烈，地下水类型主要松散层孔隙水和基岩裂隙水两类。松散层孔隙水：含水层主要为第四系残积层、坡积层（Q），含水层厚0.2~0.7m，富水性弱，水位随季节变化较大，无常年水位线，多在岩土界面形成上层滞水。基岩裂隙水：含水层为元古界昆阳群美党组（T3-J1）砂质板岩、板岩，浇层风化裂隙发育，地下水主要赋存于基岩风化裂隙及节理裂隙中。据区域水文地质资料，昆阳群美党组（T3-J1）泉水流量0.14～2.0L/s以上，地下水径流模数在0.4～0.9L/s·km2左右，富水性较弱，同时具有随着深度增大富水性减弱的特点。岩层富水性弱，补给条件差，场地附近未见有基岩裂隙水泉点出露，也不存在稳定地下水。

（2）根据上述预测评价可知，根据上述预测评价可知，如氟硅酸槽发生渗漏，按照固定时间-不同距离预测氟化物扩散浓度显示：预测1天时预测超标距离最远为4m；10天时预测超标距离最远为15m。按照固定距离-不同时间预测氟化物扩散浓度显示：边界1m处预测超标时间为10天；15m处预测超标时间为8天。自15m以外，各预测时段范围内均未超标。主要影响区在场区附近，总体对地下水影响小。如浓硫酸槽发生渗漏，1m处10天时间贡献浓度为1.82mg/L；15m处50天硫酸根贡献浓度为1.21mg/L。

根据各预测时段范围内硫酸鞥贡献浓度均较小。主要影响区在场区附近，总体对地下水影响小。主要影响区在场区附近，总体对地下水影响小。

（3）本项目场地地面采用抗渗混凝土刚性防渗结构，抗渗等级不小于P6，防渗层渗透系数小于10-7cm/s。防渗采用抗渗钢筋混凝土，抗渗等级不应低于P6。本项目冰机厂房等其他区域采用钢筋混凝土结构。厂区其它地面除绿化用地，道路等采取灰土铺底，上层铺10~15cm的混凝土进行硬化。

拟建项目在强化地下水防渗措施，采取清洁生产措施，从源头上、过程中、各环节、各分区防治，减少污染物的产生和排放，并加强末端治理措施，同时强化跟踪监测、环境风险防范应急措施的基础上，项目对地下水环境影响可以接受。

6.6固体废物对环境的影响分析

6.6.1固体废物的产生量及种类

根据工程分析可知，建设项目产生的固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。普钙装置区一般工业固体废物主要有除尘收集粉尘、沸腾炉炉渣，复混肥装置区固废包括含除尘收集粉尘、尾气洗涤废水沉淀池污泥等。危险废物主要为：废机油。项目产生的各种废物的产生量及废物处置措施见工程分析章节4.6.4。

6.6.2固体废物的影响分析

固体废物对环境的影响主要是由于固体废物的堆存及处置方式不当，造成占用土地，破坏景观，污染环境空气、污染土壤、污染地表水、地下水等。因此，固体废物需经妥善处置，才可以减少对环境的影响。

本项目产生的固体废弃物含有一般工业固废、危险废物、生活垃圾。固体废物在综合利用或处置前，必须在厂内堆存一段时间。由于企业产生的固体废物成分复杂，分类收集、分类堆存及管理不当，均有可能对周围景观和环境空气产生一定影响，废物中的有害物质被雨水淋溶排入环境，污染周围地下水和土壤。为防止固体废弃物无序堆放，企业产生的固体废物应分类收集暂存并及时进行综合利用或处置。

6.6.3固体废物的处置

（1）一般工业固体废物

本项目产生的一般工业固体废物主要为布袋除尘器的收尘和沸腾炉渣。

布袋除尘器的收尘成分为本项目原料或产品，均可用回用于生产。

沸腾炉渣，外售给砖厂制砖。

（2）危险废物

本项目产生的危险废物主要为废机油，根据《国家危险废物名录》（2016版），废物代码为HW08 900-249-08，普钙装置区暂存在祥丰金麦公司危废暂存间，交由有资质的单位处理。复混肥装置区暂存在新建的危废暂存间，交由有资质的单位处理。

本项目所产生的危险废物定期交由有资质的危险废物处置单位运输处置，危废转移严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》的要求进行，危险废物产生单位在转移危险废物前，须制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单，并办理相关转移运输手续。

通过严格的管理和分类，产生的固体废物可得到妥善的处置，则对环境造成的影响较小。

（3）废弃的含油抹布（危废代码：900-041-49）全过程不按危险废物管理，可混入生活垃圾，集中收集后，由环卫部门清运处置。

（4）其它固体废物

生活垃圾由办公区和生产区设置的生活垃圾收集桶收集，由环卫部门垃圾清运车每天进行清运。化粪池污泥定期清掏，不在厂区暂存。食堂油渣暂存于餐厨垃圾桶，定期交由指定单位处理。做到及时清运，对环境影响不大。

6.6.4小结

本项目固体废物的收集、贮存和处置严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599-2001）及其修改单标准、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准以及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行，在加强管理并落实好各项污染防治措施和安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。

6.7土壤环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目普钙装置区和复混肥装置区应分别进行土壤环境影响评价。

6.7.1建设项目土壤环境影响识别

根据项目工程分析，对本建设项目对土壤可能造成的环境影响识别如下表所示：

表6.7-1 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 时段 | 污染影响型 |
| --- | --- |
| 不同时段 | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | 无 | √ | 无 | √ |
| 运营期 | √ | 无 | √ | 无 |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计 |

表6.7-2 本项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普钙装置区 | 储罐区 | 浓硫酸储罐 | 地面漫流 | 硫酸 | 硫酸 | 事故 |
|  |  | 氟硅酸储罐 | 地面漫流 | 氟硅酸 | 氟硅酸 | 事故 |
|  | DA002排气筒 | 烘干废气 | 大气沉降 | PM10、SO2、NOX、 | SO2 | 连续 |
|  | DA003排气筒 | 含氟废气 | 大气沉降 | 氟化物 | 氟化物 | 连续 |
| 复混肥装置区 | 浓硫酸储罐 | 浓硫酸储罐 | 地面漫流 | 硫酸 | 硫酸 | 事故 |
|  | 烟囱 | 烟气排放 | 大气沉降 | PM10、NH3、SO2、NOX等 | NH3 | 连续 |
| a 根据工程分析结果填写。 b 应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。 |

根据表6.7-1和表6.7-2识别，项目土壤环境影响主要集中在项目运营期废气污染物污染物经大气沉降可能对土壤环境造成的影响，以及事故状态下浓硫酸、氟硅酸随地表漫流进入到土壤中后污水垂直入渗对土壤造成的影响。

根据资料收集和现场踏勘可知，项目周边1km范围内涉及敏感目标为的耕地。

根据环境影响识别出的特征因子选取关键预测因子，各情景污染源强见表6.7-3。

表6.7-3 各预测情景污染源强一览表

| 污染源 | 预测与评价因子 | 浓度/排放量 | 预测情景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普钙装置区 | 含氟废气排气筒 | 氟化物 | 7.62t/a | 连续 |
| 复混肥装置区 | 烘干废气排气筒 | 氨 | 6t/a | 连续 |

6.7.2 土壤理化特性

依据本项目土壤理化特性调查报告，土壤理化特性调查表和土壤构型（土壤剖面）参见表6.7-4,6.7-5。

表6.7-4土壤理化特性调查表（一）

| 点号 | 普钙装置区 | 时间 | 2020年4月21日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经度 | E102°18′6.51″ | 纬度 | N24°58′59.02″ |
| 层次及厚度 | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |
| 现 场 记 录 | 颜色 | 褐色 | 灰色 | 灰色 |
|  | 结构 | 团粒 | 砂砾 | 砂砾 |
|  | 质地 | 砂壤土 | 砂土 | 砂土 |
|  | 砂砾含量 | 33% | 92% | 94% |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | pH值 | 6.7 | 6.5 | 6.1 |
|  | 阳离子交换量 | 9.5cmol/kg | 9.9cmol/kg | 9.6cmol/kg |
|  | 氧化还原电位 | 507mV | 472mV | 496mV |
|  | 饱和导水率/（mm/min） | 4.26 | 3.99 | 4.93 |
|  | 土壤容重/（g/m3） | 1.62 | 1.57 | 1.70 |
|  | 孔隙度 | 0.56 | 0.48 | 0.548 |

表6.7-5土壤理化特性调查表（二）

| 点号 | 复混肥装置区 | 时间 | 2020年4月21日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经度 | E102°18′4.6″ | 纬度 | N24°58′59.85″ |
| 层次及厚度 | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |
| 现 场 记 录 | 颜色 | 红褐色 | 红棕色 | 红棕色 |
|  | 结构 | 团粒 | 团粒 | 团粒 |
|  | 质地 | 壤土 | 壤土 | 壤土 |
|  | 砂砾含量 | 3% | 6% | 4% |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | pH值 | 5.4 | 6.5 | 6.1 |
|  | 阳离子交换量 | 9.4cmol/kg | 9.6cmol/kg | 9.1cmol/kg |
|  | 氧化还原电位 | 465mV | 481mV | 479mV |
|  | 饱和导水率/（mm/min） | 4.6 | 4.12 | 4.44 |
|  | 土壤容重/（g/m3） | 1.51 | 1.61 | 1.66 |
|  | 孔隙度 | 0.51 | 0.53 | 0.50 |

图6.7-1 现场采样图及土壤坡面图

6.7.3土壤环境预测与评价

本项目特征污染物不涉及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 15618-2018)和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）基本因子和特征因子，但项目排放特征污染物氟化物对土壤会造成一定影响。

由于本项目分为2这个装置区，故土壤评价分别评价。

一、普钙装置区土壤环境预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E：

- 单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

- △S=n（Is-Ls-Rs）/（ρb×A×D）

式中：△S——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

Ls——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

Rs——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g； ρb——表层土壤容重；

A——预测评价范围；

D——表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；

n——持续年份，a，取15a。

基于保守预测，假设污染物沉降后全部吸附在土壤中，未随淋溶和径流排出，Ls、Rs取零，因此公式可简化为：

△S=n·Is/（ρb×A×D）

（2）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，如下： S=Sb+△S

式中：Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg，取监测最大值0.358g/kg；

S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

- 根据上述计算△S=1.66g/kg，S=2.018g/kg

15年土壤中积累氟化物预测值2.018g/kg。

二、复混肥装置区土壤环境预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E：

- 单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

- △S=n（Is-Ls-Rs）/（ρb×A×D）

式中：△S——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

Ls——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

Rs——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g； ρb——表层土壤容重；

A——预测评价范围；

D——表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；

n——持续年份，a，取15a。

基于保守预测，假设污染物沉降后全部吸附在土壤中，未随淋溶和径流排出，Ls、Rs取零，因此公式可简化为：

△S=n·Is/（ρb×A×D）

（2）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，如下： S=Sb+△S

式中：Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

- 根据上述计算15年土壤中氨增量值0.625g/kg。

6.7.5预测评价结果

- 氟化物在预测时间15a内，单位质量土壤中氟化物的预测值为2.018g。氨在预测时间15a内，单位质量土壤中氨的增量值为0.625g。

- （2）项目场地土壤主要为重壤土，厚度在4.1m以上，分布连续稳定，其渗透系数很小，具有很强的隔水作用，有利于阻止污染物向下部运移，且具有良好的吸附性能。本项目按《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求做好分区防渗后，可进一步保护项目场地的土壤环境。

6.7.6 土壤环境防范措施

针对工程可能发生的土壤及地下水污染，土壤及地下水环境风险防范措施按照“源头控制、分区防渗”的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

6.7.6.1 源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

6.7.6.2 污染防治分区

根据化工工程物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，将厂区可划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。

非污染防治区：没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位。

一般污染防治区：裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。

重点污染防治区：位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。

一般污染防治区防渗层的防渗性能应不低于1.5m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的粘土层的防渗性能；重点污染防治区防渗层的防渗性能应不低于6.0m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的粘土层的防渗性能。

- 6.8土壤环境影响评价结论

- 1、根据项目土壤环境影响识别，本项目在运营期正常运行状态下，对土壤可能会产生的影响包括废气污染物经大气沉降对土壤产生污染；

- 2、根据本次影响分析，项目正常运行状态下，大气污染物包括二氧化硫、氮氧化物、粉尘、氟化物、氨，不包含重金属、有机物等易累积和难降解的污染物，因此，项目废气污染物外排对土壤环境影响很小；

- 3、根据本次预测结果，项目建设完成后，正常生产情况下，氟化物在预测年份取 15年时，在叠加了现状背景值后，土壤中氟化物的预测值为2.018g/kg。氨在预测年份取 15年时，土壤中氨的增量值为0.625g/kg。

本次评价建议，项目建设完成后，进一步加强厂区及厂区周围的绿化工作，对厂区内各装置区和各收集池按照要求进行分区防渗，以进一步减缓大气沉降以及废水外排可能对周围土壤环境产生的不良环境影响。

7.7生态环境影响分析

本项目对生态环境的影响主要存在于施工期，项目建成后厂区内均为建筑物、道路和绿地所覆盖，因施工造成的水土流失将有效得到控制。厂区内的建筑物、道路和绿化建设完成后，施工造成的景观影响得以消除，厂区内干净、整洁的环境与周边的景观环境相协调，不会对景观造成影响。随着项目区内绿化的建设，将会改善区域植被覆盖率，但应注意在项目绿化过程中应优先选择乡土物种，不得引进外来物种，以免物种入侵情况的发生。项目运营期对生态环境的影响微小

- 7、环境风险评价

7.1 风险调查

7.1.1 建设项目风险源调查

（1）物质风险调查

根据《危险化学品名录》（2018版）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B重点关注的危险物质。项目技改完成后生产过程中涉及的原辅材料中浓硫酸、氨气、天然气等属于危险物质。项目生产过程中产生的含氟废水也属于危险物质。项目区内涉及的风险物质调查结果如下表

表7.1-1 厂区内风险物质表

| 厂区 | 序号 | 风险物质 | 最大存在量（T） | 存储位置 | 存储方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普钙装置区 | 1 | 浓硫酸 | 925 | 罐区 | 储罐 |
|  | 2 | 氟硅酸 | 94 | 罐区 | 储罐 |
| 复混肥装置区 | 1 | 浓硫酸 | 11.56 | 罐区 | 储罐 |
|  | 2 | 氨气 | 17.36 | 管道 | 管道 |
|  | 3 | 天然气 | 20m3 | 天然气管道内 | 管道内部 |

（2）生产设施风险调查

项目生产过程中普钙生产线、复混肥生产线等存在一定的环境风险。氟硅酸储罐、浓硫酸储槽等也存在一定的风险。项目以氨气为原料，氨气管道从厂区外已建有祥丰石化合成氨装置，厂区内氨气管道贮存氨气，属于风险设施。项目以天然气为燃料，天然气管道从厂区外已建有天然气供应系统往厂区内供气，厂区内天然气管道贮存天然气，属于风险设施。

7.1.2 环境敏感目标调查

敏感目标调查主要为项目厂界周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构及人群，以及地下水环境、地表水环境敏感因素。项目环境敏感特征表详见表1.7-4。

7.2、风险识别

7.2.1物质风险性识别

本项目主要原辅料为尿素、磷酸一铵、氯化钾、氯化铵、硫铵、普钙、浓硫酸和氨气，产品为普钙、复合肥、氟硅酸、硅胶，污染物有：氟化物、烟粉尘、SO2、氮氧化物和氨。对照HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B对项目所涉及的原料、辅料、中间产品、产品及废物等物质进行筛选，本项目生产过程中涉及的突发环境事件危险物质主要为浓硫酸、氨气、天然气、氟硅酸，据其化学品安全技术说明书（MSDS），其理化性质见下表。

表7.2-1  氨气理化性质和毒性一览表

| 标识 | 中文名：氨气 | 危险货物编号：23003 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名： ammonia | UN编号：1005 |
|  | 分子式：NH3 | 分子量：17.03 | CAS号：7664-41-7 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色、有刺激性恶臭的气体。 |
|  | 熔点（℃） | -77.7 | 相对密度（水=1） | 0.617 | 相对密度（空气=1） | 0.59 |
|  | 沸点（℃） | -33.5℃ | 饱和蒸气压（kPa） | 506.62（4.7℃） |
|  | 溶解性 | 易溶于乙醇、乙醚。 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |
|  | 毒性 | LD50：350mg/kg(大鼠经口) LC50：1390mg/m3 4小时(大鼠吸入) PAC-1:770 mg/m3 PAC-2:110 mg/m3 立即威胁生命和健康浓度（IDLH）：360mg/m3 最高短时允许接触浓度（MAC）：30mg/m3 |
|  | 健康危害 | 低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。 |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 燃烧分解物 | / |
|  | 闪点（℃） | / | 爆炸上限（v%） | 27.4 |
|  | 引燃温度（℃） | 651 | 爆炸下限（v%） | 15.7 |
|  | 危险特性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存在阴凉、通风良好的专用库房内或大型气柜，远离容易起火的地方。与氧化剂、酸类、卤素接触隔离储运。泄漏处理：切断火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止渗漏；并用雾状水保护阀门人员；操作时必须穿戴防毒面具与手套。对残余废气或钢瓶泄漏出气要用排风机排至空旷地方。 |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。 |

表7.2-2  氟硅酸理化性质和毒性一览表

| 标识 | 中文名：氟硅酸；硅氟酸 | 危险货物编号：81025 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名：Fluosilicic acid；Silicofluoric acid | UN编号：1778 |
|  | 分子式：H2SiF6 | 分子量：144.09 | CAS号：16961-83-4 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 其水溶液为无色透明的发烟液体，有刺激性气味 |
|  | 熔点（℃） | / | 相对密度（水=1） | 1.32 | 相对密度（空气=1） | / |
|  | 沸点（℃） | 105 | 饱和蒸气压（kPa） | / |
|  | 溶解性 | 溶于水。 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |
|  | 毒性 | LD50：/ PAC-1:/ PAC-2:/ |
|  | 健康危害 | 皮肤直接接触，引起发红，局部有烧灼感，重者有溃疡形成。对机体的作用似氢氟酸，但较弱。 |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。食入：误服者给饮牛奶或蛋清。立即就医。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 | 燃烧分解物 | 氟化氢 |
|  | 闪点（℃） | / | 爆炸上限（v%） | / |
|  | 引燃温度（℃） | / | 爆炸下限（v%） | / |
|  | 危险特性 | 受热分解放出有毒的氟化物气体。具有较强的腐蚀性。 |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源，防止阳光直射。应与易燃、可燃物，应与食用化学品、碱类、易燃、可燃物等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄 漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗 水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |
|  | 灭火方法 | 用二氧化碳、砂土、干粉、泡沫灭火。 |

表7.2-3 天然气【富含甲烷的】理化特性

| 标识 | 中文名：天然气[含甲烷，压缩的] | 危险货物编号：21007 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名： natural gas，NG | UN编号：1971 |
|  | 分子式：/ | 分子量：/ | CAS号：8006-14-2 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色无臭气体。 |
|  | 熔点（℃） | / | 相对密度（水=1） | 0.415 | 相对密度（空气=1） | 0.55 |
|  | 沸点（℃） | -161.5 | 饱和蒸气压（kPa） | / |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入。 |
|  | 毒性 | LD50：无资料 LC50：无资料 |
|  | 健康危害 | 天然气主要由甲烷组成，其性质与纯甲烷相似，属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧而引起窒息。空气中甲烷浓度达到25%～30%时，出现头昏、呼吸加速、运动失调。 |
|  | 急救方法 | 应使吸入天然气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；当呼吸失调时进行输氧；如呼吸停止，应先清洗口腔和呼吸道中的粘液及呕吐物，然后立即进行口对口人工呼吸，并送医院急救。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 燃烧分解物 | / |
|  | 闪点（℃） | / | 爆炸上限（v%） | 15 |
|  | 引燃温度（℃） | 537 | 爆炸下限（v%） | 5.3 |
|  | 危险特性 | 蒸气能与空气形成爆炸性混合物；遇热源、明火着火、爆炸危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化溴、强氧化剂接触剧烈反应。 |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存在阴凉、通风良好的专用库房内或大型气柜，远离容易起火的地方。与五氟化溴、氯气、二氧化氯、三氟化氮、液氧、二氟化氧、氧化剂隔离储运。泄漏处理：切断火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止渗漏；并用雾状水保护阀门人员；操作时必须穿戴防毒面具与手套。对残余废气或钢瓶泄漏出气要用排风机排至空旷地方。 |
|  | 灭火方法 | 用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉。 |

表7.2-4 浓硫酸理化特性

| 标识 | 中文名：硫酸 | 危险货物编号：81007 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名： Sulfuric acid | UN编号：1830 |
|  | 分子式：H2SO4 | 分子量：98 | CAS号：7664-93-9 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 纯品为无色透明油状液体，无臭。 |
|  | 熔点（℃） | 10.5 | 相对密度（水=1） | 1.83 | 相对密度（空气=1） | 3.4 |
|  | 沸点（℃） | 330 | 饱和蒸气压（kPa） | 0.13kPa(145.8℃) |
|  | 溶解性 | 与水混溶。 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入。 |
|  | 毒性 | LD50：80mg/kg(大鼠经口) LC50：320mg/m3 |
|  | 健康危害 | 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道的烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 |
|  | 急救方法 | 应使吸入天然气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；当呼吸失调时进行输氧；如呼吸停止，应先清洗口腔和呼吸道中的粘液及呕吐物，然后立即进行口对口人工呼吸，并送医院急救。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 | 燃烧分解物 | 氧化硫 |
|  | 闪点（℃） | / | 爆炸上限（v%） | / |
|  | 引燃温度（℃） | / | 爆炸下限（v%） | / |
|  | 危险特性 | 与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。 |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与易(可)燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 |
|  | 灭火方法 | 用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉。 |

7.2.2生产系统危险性识别

本项目为复混肥料制造项目，生产过程利用氨气、磷酸一铵、氯化钾、浓硫酸等制备复合肥，根据对环境风险物质的筛选和工艺流程确定风险单元主要为：

（1）普钙生产装置区

（2）复混肥装置区

表7.1-5  项目区内危险单元及其危险物质存在量一览表

| 厂区 | 序号 | 风险物质 | 最大存在量（T） | 存储位置 | 存储方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普钙装置区 | 1 | 浓硫酸 | 925 | 罐区 | 储罐 |
|  | 2 | 氟硅酸 | 94 | 罐区 | 储罐 |
|  |  |  | 0.1 | 管道 | 管道内 |
| 复混肥装置区 | 1 | 浓硫酸 | 11.56 | 罐区 | 储罐 |
|  | 2 | 氨气 | 17.36 | 管道 | 管道 |
|  | 3 | 天然气 | 20m3 | 天然气管道内 | 管道内部 |

7.2.3危险物质向环境转移途径识别

本项目的生产装置有普钙生产装置区和复混肥生产装置区两处。

1、普钙生产装置区

氟硅酸储槽发生破损，泄漏会影响地下水环境。

浓硫酸储槽发生破损，泄漏会影响地下水环境。

2、复混肥生产装置区

本项目设置的氨气输送管道长280m，内径200mm，连接祥丰石化有限公司氨站的液氨储罐，正常使用时管道内压强为1.2MPa，一旦管道发生破裂，泄漏后无组织扩散，影响大气环境。

浓硫酸储槽发生破损，泄漏会影响地下水环境。

表7.1-5  危险物质向环境转移的途径

| 危险单元 | 危险物质 | 存在形式 | 向环境转移途径 | 触发因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普钙装置区 | 氟硅酸 | 液态 | 渗入 | 储槽破损 |
|  | 浓硫酸 | 液态 | 渗入 | 储槽破损 |
| 复混肥装置区 | 浓硫酸 | 液态 | 渗入 | 储槽破损 |
|  | 氨气 | 气态 | 无组织扩散 | 管道接口破损 |
|  | 天然气 | 气态 | 无组织扩散 | 管道接口破损 |

7.2.4风险识别结果

根据项目平面布置，普钙装置区、复混肥装置区各划分为一个危险单元。

表7.1-6  风险识别结果一览表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普钙装置区 | 生产装置、储罐区 | 氟硅酸、浓硫酸 | 泄漏 | 地下水 | 所在区域地下水 |
|  |  |  |  |  | 地表水 | 螃蟹河水库 |
| 2 | 复混肥装置区 | 生产装置、储罐、管道 | 浓硫酸、氨气、天然气 | 泄漏 | 地下水 | 所在区域地下水 |
|  |  |  |  |  | 地表水 | 螃蟹河水库 |
|  |  |  |  |  | 大气环境 | 下禄脿村、大哨村 |
|  |  |  |  | 火灾 | 大气环境 | 下禄脿村、大哨村 |

7.3环境风险潜势初判

7.3.1环境风险潜势划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+，划分情况见表7.3-1。

表7.3-1	建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度 E | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极度危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区 （E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区 （E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区 （E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |

7.3.1.1危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q 1 ，q 2 ，...，q n ——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q 1 , Q 2 , ..., Q n ——每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列物质，本项目涉及的物质有浓硫酸、氟硅酸、氨气、天然气等。

表 7.3-2	普钙装置区危险物质数量与临界量比值（Q）

| 序号 | 物质名称 | 临界量（t） | 最大存在总量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浓硫酸 | 10 | 925 | 92.5 |
| 2 | 氟硅酸 | 5 | 94 | 18.8 |
| 3 | 合计 | 111.3 |

根据表7.3-2计算，本项目普钙装置区涉及附录B中的危险物质Q为111.3，危险物质Q＞100。

表 7.3-3	复混肥装置区危险物质数量与临界量比值（Q）

| 序号 | 物质名称 | 临界量（t） | 最大存在总量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浓硫酸 | 10 | 11.56 | 1.156 |
| 2 | 氨气 | 5 | 17.36 | 3.472 |
| 3 | 天然气 | 10 | 0.0143 | 0.00143 |
| 3 | 合计 | 4.62943 |

根据表7.3-3计算，本项目复混肥装置涉及附录B中的危险物质Q为4.62943，危险物质1＜Q＜10。

7.3.1.2行业及生产工艺M值确定

行业及生产工艺M值确定见表7.3-4。

表7.3-4	行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程 a、危险物质贮存罐区 | 5/套 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库） 油库（不含加气站的油库）、油气管线 b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a、高温指工艺温度≥300 ℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 MPa； b、长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |

根据项目生产工艺及原辅材料贮存方式，项目普钙装置区涉及1套其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程 ，涉及1套危险物质储存罐区，根据项目所属行业及生产工艺，确定本项目普钙装置区M=10，为M3。项目复混肥装置区涉及3套其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程 ，涉及2套危险物质储存罐区，涉及危险物质管道运输项目2个，根据项目所属行业及生产工艺，确定本项目复混肥装置区M=45，为M1。

7.3.2危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表7.2-4 确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以 P1、P2、P3、P4 表示。

表7.3-5 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据表7.3-5，本项目普钙装置区危险物质及工艺系统危险性等级判断为P2。本项目复混肥装置区危险物质及工艺系统危险性等级判断为P2。

7.3.3环境敏感程度（E）等级确定

1、大气环境敏感程度等级确定

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7.3-6。

表7.3-6 大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数小于于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

本项目厂址周边500m范围内总人口数小于500人，厂址周围5km范围内人口总数为10193人，大于1万人小于5万，则判定大气环境敏感程度为E2，环境中度敏感区。

2、地表水环境敏感程度

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7.3-7。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表7.3-8和表7.3-9。

表7.3-7 地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表7.3-8 地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点排入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点排入地表水水域环境功能为Ⅲ类及以上，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉省国界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

企业的下游水体为螃蟹河水库水库，水质类别为Ⅳ类。发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内不涉跨国界的和省界，故地表水功能敏感性为较敏感区F2。

表7.3-9环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

发生事故时10公里范围内不涉及有水环境风险受体及保护区等，废水排入受纳水体后24小时流经范围不会流出国界，企业总排口下游10公里的流经范围内不涉及跨省界，确定企业水环境敏感目标类型为S3。

综上，根据表7.3-8和7.3-9判定、依据表7.3-7可本项目地表水环境敏感程度为E3，环境低度敏感区。

3、地下水环境敏感程度

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7.3-10。其中地下水功能敏感性分区和包气带污性能分级分别见表7.3-11和表7.3-12。当同一建设项目涉及两个G分区或分级及以上时，取相对高值。

表7.3-10 地下水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表7.3-11 地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a “环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

根据地下水专题，本项目所在区域地下水环境敏感为不敏感，G3

表7.3-12 包气带防污性能分级

| 分级 |  |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb:岩土层单层厚度。 K:渗透系数。 |

根据地下水专题，包气带岩土的渗透性能为D2。

综上，根据根据表7.3-11和7.3-12判定、依据表7.3-10可得出本项目地下水环境敏感程度分级为E3。

7.3.4 建设项目环境风险潜势判断

根据P、E的分级确定判断，本项目环境风险潜势划分判定见表7.3-13。

建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。

表7.3-13	建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度 E | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极度危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区 （E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区 （E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区 （E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |

表7.3-14 本项目环境风险潜势划分

|  | 环境要素 | 危险物质及工艺系统危险性（P） | 环境敏感程度 | 风险潜势划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普钙装置区 | 大气环境 | P2 | E2 | III |
|  | 地表水 | P2 | E3 | III |
|  | 地下水 | P2 | E3 | III |
| 复混肥装置区 | 大气环境 | P2 | E2 | III |
|  | 地表水 | P2 | E3 | III |
|  | 地下水 | P2 | E3 | III |

根据环境风险潜势划分结果，本项目普钙装置区、复混肥装置区大气环境风险潜势划分地表水环境、地下水环境风险潜势划分均为为III。

7.3.5评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，评价工作等级划分表见表7.3-15。

表7.3-15 评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 |

本项目普钙装置区、复混肥装置区环境风险潜势综合等级均为Ⅲ，建设项目环境风险评价工作等级均为二级。其中，大气、地表水、地下水环境风险评价等级均为二级，本项目普钙装置区、复混肥装置区按照各要素确定的评价工作等级分别开展预测评价。

7.4风险事故情形分析

7.4.1可能发生的环境风险事故

根据项目平面布置生产涉及的危险化学品物质特性、生产工艺，项目生产过程中可能发生的事故主要为以下几个方面：

1、普钙装置区

正常生产过程中，储槽破损，造成氟硅酸、浓硫酸泄漏事故。

- 2、复混肥装置区

- ①正常生产过程中，储槽破损，造成浓硫酸泄漏事故。

②液氨输送过程中，输送管线破损，造成氨气的泄漏中毒事故。

③天然气泄漏引发燃爆事故。

7.4.2最具代表性事故

根据项目可能发生事故的发生概率及事故产生的危害程度，环评认为本项目

1、普钙装置区最具代表性事故为氟硅酸储槽发生破损，导致氟硅酸泄漏事故。

2、复混肥装置区最具代表性事故为氨气输送管线发生破损，导致氨气泄漏中毒事故。

7.5源项分析

7.5.1最具代表性事故发生概率

在收集查找相关资料的基础上，本项目根据HJ169-2018《建设项目风险影响评价技术导则》附录E确定的最具代表性事故发生概率。近年来液氨泄漏中毒事故典型案例进行了统计分析结果见表7.5-1。

表7.5-1  液氨泄漏典型事故案例统计

| 序号 | 时间地点 | 事故类型 | 事故原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013.8.2，杭千高速 | 氟硅酸泄漏 | 违反运输规定 |
| 2 | 2009.8.5，内蒙古赤峰制药集团 | 液氨泄漏 | 泄氨过程中，车带连接管道突然发生破裂 |
| 3 | 2013年8月31日，上海翁牌冷藏实业有限公司 | 液氨泄漏 | 生产厂房内液氨管路系统管帽脱落，引起液氨泄漏，导致操作人员伤亡 |

对以上统计资料分析，导致氟硅酸泄漏事故原因主要为储罐破裂，根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录E中给出的泄漏频率的推荐值，储罐全破裂频率为5.00×10-6 次/年，故本项目普钙装置区氟硅酸储罐全破裂导致泄漏的频率为5.00×10-6 次/年。导致氨气泄漏事故原因主要为管道及接口等破损，根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录E中给出的泄漏频率的推荐值，内径＞150mm的管道全管径泄漏频率为1.00×10-7 次/年，故本项目输氨管道管道破损导致泄漏的频率为1.00×10-7 次/年。

7.5.2事故泄漏量估算

- 1、本项目普钙装置区氟硅酸泄漏源强计算

（1）泄漏量

储罐泄漏的3种情况为阀门破裂、管道破裂和储罐破裂。本次预测氟硅酸储槽泄漏速率计算公式可采用下式：

式中：QL—液体泄漏速度，kg／s；

Cd—液体泄漏系数，取最大值 0.65；

A—裂口面积，m2；

ρ—液体密度，kg/cm3，1.096×10-3kg/cm3；

P—容器内介质压力，Pa，常压；

P0—环境压力，Pa；

g—重力加速度，9.8m/s2；

h—裂口之上液位高度，1m。

（2）估算结果

- 本项目氟硅酸储槽设计工作压力为常压。裂口等效直径按输送管线管道口径10mm计，即直径为10mm的圆形裂口估算出发生泄漏破损时，氟硅酸泄漏速率约0.248kg/s。

（3）蒸发量计算

泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种之和。

液池蒸发-风险导则法

液体常压下沸点，大于等于环境气温,不会产生热量蒸发

物质的蒸气压= 1 (atm),

质量蒸发量速率=0.256kg/s

蒸气团为纯化学物质，只考虑膨胀到气压等于环境压力时的气团

混合蒸气团温度= 15 (℃)

混合蒸气团密度= 8.4612E-03 kg/m3为纯化学物质

总蒸发速率 =0.0265kg/s

当前环境空气密度 = 1.29kg/m3

烟团初始密度未大于空气密度，不计算理查德森数。扩散计算建议采用 AFTOX 模式。

- 2、本项目复混肥装置区氨气泄漏源强计算

- （1）计算公式

氨气气体从管道裂口泄漏的速度与其流动的状态有关。当下式(F.2)成立时，气体流动属音速流动；当下式(F.3)成立时，气体流动属亚音速流动。

当下式成立时，气体流动属音速流动（临界流）：

当下式成立时，气体流动属于亚音速流动(次临界流)：

式中：P ——容器压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

γ——气体的绝热指数（比热容比），即定压比热容Cp与定容比热容CV之比。

查得，氨气的绝热指数γ=1.313，P0=101kPa=101000Pa，P=1.2MPa=1200000Pa，

根据(F.2)、(F.3)式判别，经计算：P0/p=101000/1200000=0.084

[2/(k/+1)]γ(γ-1)=[2/(1.32+1)]1.331(1.313-1)=0.542

符合P0/p≤[2/(γ/+1)]γ(γ-1)，即气体泄漏呈音速流动。

根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，复混肥装置区氨气泄漏计算，按F.4计算：

式中：QG——气体泄漏速率，kg/s；

P——容器压力，Pa；

Cd——气体泄漏系数；当裂口形状为圆形时取 1.00，三角形时取 0.95，长方形时取 0.90；

M——物质的摩尔质量，kg/mol；

R——气体常数，J/(mol·K)；

TG ——气体温度，K；

A——裂口面积，m2 ；

Y——流出系数，对于临界流 Y=1.0；

（2）估算结果

本项目氨气输送管线设计工作压力为1.2MPa，工作温度25℃，采用气体泄漏估算模式。查氨的绝热指数为1.313，气体常数为8.314J/(mol·K)。裂口等效直径按输送管线管道口径200mm的10%计，即直径为20mm的圆形裂口估算出发生接头泄漏破损时，氨气泄漏速率约0.2kg/s。

根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，泄漏持续时间以10min计。

表7.5-1  最具代表性事故状态下污染物排放源强

| 污染源 | 污染物 | 排放速率(kg/s) | 排放时间/min | 泄漏量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟硅酸储槽 | 氟硅酸 | 0.248 | 10 | 148.8 |
| 氨气输送管道 | 氨气 | 0.2 | 10 | 120 |

7.6风险预测与评价

7.6.1预测模型筛选

根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录G，本次环评使用理查德森数（Ri）的定义及计算公式计算出氨气的Ri≤0.04，本项目最具代表性环境风险事故为瞬时排放，则氨气为轻质气体，适用于导则推荐的AFTOX大气风险预测模型。

7.6.2预测范围与计算点

范围：本项目预测范围包含风险评价范围，即以项目区为中心，边长为5km的矩形范围。

计算点：本项目设置一般计算点和特殊计算点，一般计算点位下风向不同距离点，距离风险源500m敢为内分辨率为50m，距离风险源500m范围外分辨率为100m。特殊计算点为预测范围内的环境保护目标。

7.6.3气象参数

本项目普钙装置区、复混肥装置区环境风险评价等级均为二级，预测气象参数为最不利气象条件，根据导则，最不利气象条件取F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%。

7.6.4环境风险预测

7.6.4.1 大气环境风险分析

对于有毒有害物质在大气中的扩散，本评价采用HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》推荐的短期排放（10min）预测模型——AFTOX模型对短时或持续泄漏排放进行预测：

式中：

C--下风向地面坐标处的空气中污染物浓度（mg.m-3）；

--烟团中心坐标；

Q--事故期间烟团的排放量；

σX、、σy、σz为X、Y、Z方向的扩散参数（m），常取σX =σy。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）的要求，最不利气象条件取F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%，计算各网格点和关心点浓度值并进行评价。

一、预测参数

表7.6-1  预测参数一览表

| 预测污染物 | 预测模型 | 风向 | 气温（℃） | 排放方式 | 排放时长（min） | 物质排放速率（kg/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟硅酸 | AFTOX | SSW | 25 | 短时或持续泄漏 | 10 | 0.248 |
| 氨 | AFTOX | SSW | 25 | 短时或持续泄漏 | 10 | 0.2 |

二、预测结果

1、氟硅酸泄漏在大气中的扩散

在最不利气象条件下，氟硅酸挥发采用AFTOX模型对短时或持续泄漏排放进行预测，氟硅酸泄露下风向不同距离处的最大浓度见表7.6-1。预测氟硅酸达到毒性终点浓度-1（660mg/m³）的最大影响距离420米，达到毒性终点浓度-2（110mg/m³）的最大影响距离610米。

表7.6-2最不利情况下轴线最大浓度值表

| 距离(m) | 浓度出现时间(s) | 高峰浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 30 | 0 |
| 20 | 30 | 0 |
| 30 | 30 | 5.1 |
| 40 | 60 | 72.6 |
| 50 | 60 | 193.5 |
| 60 | 60 | 277.2 |
| 70 | 90 | 310.6 |
| 80 | 90 | 305.4 |
| 90 | 90 | 286.7 |
| 100 | 120 | 258.2 |
| 110 | 120 | 232.6 |
| 120 | 120 | 215.4 |
| 130 | 150 | 173.6 |
| 140 | 150 | 158.9 |
| 150 | 150 | 143.6 |
| 160 | 150 | 132.5 |
| 170 | 180 | 115.2 |
| 180 | 180 | 102.3 |
| 190 | 180 | 92.9 |
| 200 | 210 | 84.5 |
| 210 | 210 | 77.5 |
| 220 | 210 | 70.2 |
| 230 | 240 | 63.5 |
| 240 | 240 | 58.6 |
| 250 | 240 | 53.8 |
| 260 | 240 | 50.4 |
| 270 | 270 | 48.5 |
| 280 | 270 | 44.1 |
| 290 | 270 | 42.5 |
| 300 | 300 | 38.5 |
| 310 | 300 | 36.4 |
| 320 | 300 | 35.2 |
| 330 | 300 | 34.3 |
| 340 | 330 | 33.5 |
| 350 | 330 | 31.8 |
| 360 | 330 | 29.5 |
| 370 | 360 | 27.5 |
| 380 | 360 | 24.8 |
| 390 | 360 | 23.4 |
| 400 | 390 | 21.9 |
| 410 | 390 | 20.7 |
| 420 | 390 | 19.7 |
| 430 | 390 | 18.7 |
| 440 | 420 | 17.5 |
| 450 | 420 | 16.9 |
| 460 | 420 | 15.7 |
| 470 | 450 | 15 |
| 480 | 450 | 14.6 |
| 490 | 450 | 13.8 |
| 500 | 450 | 13.1 |
| 600 | 540 | 9.8 |
| 700 | 720 | 7.1 |
| 800 | 810 | 5.2 |
| 900 | 870 | 41 |
| 1000 | 930 | 3.8 |
| 1100 | 960 | 2.9 |
| 1200 | 1080 | 2.4 |
| 1300 | 1170 | 1.9 |
| 1400 | 1200 | 1.7 |
| 1500 | 1200 | 1.5 |
| 1600 | 1200 | 1.3 |
| 1700 | 1200 | 1.04 |
| 1800 | 1200 | 0.98 |
| 1900 | 1200 | 0.75 |
| 2000 | 1200 | 0.59 |
| 2500 | 1200 | 0.31 |
| 3000 | 1200 | 0.091 |
| 3500 | 1200 | 0.042 |
| 4000 | 1200 | 0.023 |
| 4500 | 1170 | 0.010 |
| 5000 | 1170 | 0.005 |
| 5500 | 1170 | 0.003 |
| 6000 | 1170 | 0.002 |

图7.6-1 最不利气象条件最大影响区域图

表7.6-2 氟硅酸泄漏风险预测敏感点浓度结果一览表

| 序号 | 名称 | X | Y | 最大浓度¦时间(min) | 5 min | 10min | 15min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大哨 | 250 | 470 | 00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2 | 下禄脿 | 906 | -804 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 3 | 小河边 | -200 | -573 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 4 | 多依树 | -1267 | -562 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 5 | 安丰营 | -821 | -1184 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 6 | 大石凹 | -1204 | -988 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 7 | 水井湾 | 1163 | 1170 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 8 | 李白 | 1219 | -1683 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 9 | 白塔村 | 1689 | -1465 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 10 | 罗鸣 | 2741 | -609 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 11 | 河上庄 | -1615 | -416 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 12 | 松坪 | -1015 | 560 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 13 | 青龙哨 | -499 | 985 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 14 | 青龙镇 | 235 | -2225 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

表7.6-3 氟硅酸风险预测对应阀值一览表

| 阈值(mg/m3) | X 起点(m) | X 终点(m) | 泄漏时间（min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.10E+02 | 10 | 610 | 10 |
| 6.60E+02 | 10 | 420 |  |

在在最不利气象条件下，氟硅酸泄露 PAC-1（660mg/m3）浓度出现的范围为风险源中心外扩420m范围，此范围内无环境敏感点，PAC-2（110mg/m3）浓度出现的范围为风险源中心外扩610m 范围，此范围内无环境敏感点。因此在最不利气象条件下对周边环境敏感点的影响是可接受的，从环境风险的角度来说是可行的。

本项目普钙装置区最具代表性环境风险事故为氟硅酸泄漏，根据源项分析及预测，本项目事故源项及事故后果基本信息如下表7.6-4所示；

表7.6-4  事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |
| --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 氟硅酸储罐破损导致氟硅酸泄漏 |
| 环境风险类型 | 危险化学品泄漏 |
| 泄漏设备类型 | 储罐 | 操作温度/℃ | 25 | 操作压力/Pa | 常压 |
| 泄漏危险物质 | 氟硅酸 | 最大存在量/t | 94 | 泄漏孔径/mm | 10 |
| 泄漏速率（kg/s） | 0.248 | 泄露时间/min | 10 | 泄漏量/kg | 148.8 |
| 泄漏高度/m | 0.5 | 泄漏液体蒸发量/kg | 804 | 泄漏频率 | 5×10-6次./a |
| 事故后果预测 |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |
|  | 氨气 | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 630 | 590 | 30 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 110 | 2260 | 120 |
| a按选择的代表性风险事故情形分别填写。 |

2、氨气泄漏在大气中的扩散

在最不利气象条件下，氨气泄漏采用AFTOX模型对短时或持续泄漏排放进行预测，氨气泄露下风向不同距离处的最大浓度见表7.6-5。预测氨气达到毒性终点浓度-1（770mg/m³）的最大影响距离590米，达到毒性终点浓度-2（110mg/m³）的最大影响距离2260米。

最不利气象条件下液氨输送管道氨气泄漏扩散浓度计算结果见表7.6-5。

表7.6-5氨泄漏风险预测下风向最大浓度结果一览表

| 距离(m) | 浓度出现时间(s) | 高峰浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 30 | 370741.1 |
| 20 | 30 | 133994.5 |
| 30 | 30 | 65454.9 |
| 40 | 60 | 37610.1 |
| 50 | 60 | 24099 |
| 60 | 60 | 16644.1 |
| 70 | 90 | 12133 |
| 80 | 90 | 9209.8 |
| 90 | 90 | 7213.9 |
| 100 | 120 | 5793.7 |
| 110 | 120 | 4748.9 |
| 120 | 120 | 3959 |
| 130 | 150 | 3347.9 |
| 140 | 150 | 2865.9 |
| 150 | 150 | 2479.4 |
| 160 | 150 | 2164.7 |
| 170 | 180 | 1905.4 |
| 180 | 180 | 1689.3 |
| 190 | 180 | 1507.3 |
| 200 | 210 | 1352.7 |
| 210 | 210 | 1220.3 |
| 220 | 210 | 1106.1 |
| 230 | 240 | 1006.9 |
| 240 | 240 | 920.2 |
| 250 | 240 | 844.1 |
| 260 | 240 | 776.8 |
| 270 | 270 | 717.1 |
| 280 | 270 | 663.9 |
| 290 | 270 | 616.3 |
| 300 | 300 | 573.6 |
| 310 | 300 | 535 |
| 320 | 300 | 500.2 |
| 330 | 300 | 468.6 |
| 340 | 330 | 439.8 |
| 350 | 330 | 413.5 |
| 360 | 330 | 389.5 |
| 370 | 360 | 367.4 |
| 380 | 360 | 347.2 |
| 390 | 360 | 328.5 |
| 400 | 390 | 311.3 |
| 410 | 390 | 295.4 |
| 420 | 390 | 280.6 |
| 430 | 390 | 266.9 |
| 440 | 420 | 254.1 |
| 450 | 420 | 242.3 |
| 460 | 420 | 231.2 |
| 470 | 450 | 220.8 |
| 480 | 450 | 211.1 |
| 490 | 450 | 202.1 |
| 500 | 450 | 193.5 |
| 600 | 540 | 131.1 |
| 700 | 750 | 89.2 |
| 800 | 840 | 63.6 |
| 900 | 900 | 46.3 |
| 1000 | 960 | 37.2 |
| 1100 | 1020 | 31.9 |
| 1200 | 1080 | 28 |
| 1300 | 1140 | 24.9 |
| 1400 | 1200 | 22.2 |
| 1500 | 1200 | 19.3 |
| 1600 | 1200 | 16.4 |
| 1700 | 1200 | 13.8 |
| 1800 | 1200 | 11.5 |
| 1900 | 1200 | 9.4 |
| 2000 | 1200 | 7.8 |
| 2500 | 1200 | 2.9 |
| 3000 | 1200 | 1.2 |
| 3500 | 1200 | 0.54 |
| 4000 | 1200 | 0.27 |
| 4500 | 1200 | 0.14 |
| 5000 | 1200 | 0.083 |
| 5500 | 1200 | 0.051 |
| 6000 | 1200 | 0.032 |

图7.6-2 氨泄漏风险预测危害区域图

表7.6-6氨泄漏风险预测敏感点浓度结果一览表

| 序号 | 名称 | X | Y | 最大浓度¦时间(min) | 5 min | 10min | 15min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大哨 | 250 | 470 | 1.39E+02¦10 | 0.00E+00 | 1.39E+02 | 1.039E+02 |
| 2 | 下禄脿 | 906 | -804 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 3 | 小河边 | -200 | -573 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 4 | 多依树 | -1267 | -562 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 5 | 安丰营 | -821 | -1184 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 6 | 大石凹 | -1204 | -988 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 7 | 水井湾 | 1163 | 1170 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 8 | 李白 | 1219 | -1683 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 9 | 白塔村 | 1689 | -1465 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 10 | 罗鸣 | 2741 | -609 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 11 | 河上庄 | -1615 | -416 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 12 | 松坪 | -1015 | 560 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 13 | 青龙哨 | -499 | 985 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 14 | 青龙镇 | 235 | -2225 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

表 7.6-7 氨风险预测对应阀值一览表

| 阈值 (mg/m3) | X 起点 (m) | X 终点 (m) | 最大半宽 (m) | 最大半宽对应 X(m) | 泄漏时间 （min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10E+02 | 10 | 660 | 2 | 20 | 10 |
| 7.70E+02 | 10 | 250 | 2 | 20 |  |

预测结果小结：根据表7.6-7中的预测结果，本项目泄漏的氨气最大半致死浓度出现范围为380m，PAC-1浓度出现最远距离为590m，PAC-2浓度出现最远距离为2260m，与本项目泄露源距离最近的环境敏感区为距离输送管线1100m的祥丰金麦有限公司职工生活区，大于本项目泄露的氨气最大半致死浓度和PAC-1浓度范围，即在最不利气象条件下，与本项目风险源最近的保护目标危险物质浓度均低于PAC-1浓度，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），当大气中危险物质浓度低于PAC-1浓度时，绝大多数人暴露1h不会对生命造成威胁，在最不利气象条件下对周边环境敏感点的影响是可接受的，从环境风险的角度来说是可行的。

本项目最具代表性环境风险事故为氨气泄漏，根据源项分析及预测，本项目事故源项及事故后果基本信息如下表7.6-8所示；

表7.6-8  事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |
| --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 液氨输送管线破损导致氨气泄漏 |
| 环境风险类型 | 危险化学品泄漏 |
| 泄漏设备类型 | 输送管道 | 操作温度/℃ | 25 | 操作压力/MPa | 1.2 |
| 泄漏危险物质 | 液氨 | 最大存在量/t | 14.36 | 泄漏孔径/mm | 20 |
| 泄漏速率（kg/s） | 0.2 | 泄露时间/min | 10 | 泄漏量/kg | 120 |
| 泄漏高度/m | 0.5 | 泄漏液体蒸发量/kg | / | 泄漏频率 | 1×10-7次./a |
| 事故后果预测 |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |
|  | 氨气 | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 770 | 590 | 30 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 110 | 2260 | 120 |
| a按选择的代表性风险事故情形分别填写。 |

7.6.4.2地表水环境风险分析

一、普钙装置区

本评价考虑氟硅酸储槽发生破损，直接外排进入螃蟹河水库的极端情况。

根据工程分析，本项目建成后，普钙装置区氟硅酸储罐最大储量为94t，则氟硅酸水溶液中H2SiF6浓度为1096mg/L。

本次评价，氟硅酸储槽发生破损氟硅酸全部进入螃蟹河水库，特征污染物氟硅酸的浓度进行预测与分析。螃蟹河水库水环境质量现状采用本次评价地表水环境质量现状监测中螃蟹河水库的水质监测结果。

本次预测点位考虑一个，氟硅酸汇入螃蟹河水库处。氟硅酸背景值采用本次现状监测监测结果，氟化物浓度最大值为0.53mg/L。

废水非正常排放情况影响预测分析如下：

- 本次环评采用完全混合模式进行预测。

- 式中：

- 污染物浓度，mg/L；

- V-水体体积,m3；

- t-时间，s；

- W-单位时间污染物排放量，g/s；

- Q-水量平衡时流入与流出湖库的流量，m3/s；

- f（C）-生化反应项，g/（m3·s）

- （2）预测结果

- 预测结果见表7.6-9。

- 表7.6-9 氟硅酸泄漏预测结果表 单位mg/L

| 项目 | 氟硅酸 |
| --- | --- |
| 现状水质 | 0.53 |
| 氟硅酸泄漏 | 1096 |
| 预测值 | 1096.53 |
| GB3838-2002Ⅲ类标准值 | 1.5 |
| 达标情况 | 超标731.02 |

预测结果表明，项目生产废水直接排入螃蟹河水库后，主要污染物中氟硅酸预测浓度超过了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准值，超标倍数分别为731.02倍，由预测结果可以看出，风险条件下氟硅酸泄漏直排的螃蟹河水库情况，会对螃蟹河水库产生重大的不利影响，螃蟹河水库水质不能满足目标要求。

祥丰金麦公司项目设置有容积不小于4500m3的事故池及300m3的雨水收集池，用于收集事故废水及消防废水；罐区设置不小于200m3的围堰，新增300m3的雨水收集池兼消防事故池，对泄漏的物料进行收集，防止事故状态物料泄露进入地表水体。项目风险污染是短时期的，事故状态下在采取必要的预警措施和事故后应急措施的前提下，难以直接进入地表水体，对周边地表水环境的影响较小。

二、复混肥装置区

本评价考虑输送氨气管道发生破损，直接外排进入螃蟹河水库的极端情况。

根据前文分析，复混肥装置区输送氨气管道最大在线量为17.36t，则氟硅酸水溶液中H2SiF6浓度为1096mg/L。

本次评价，输送氨气管道发生破损氨氮全部进入螃蟹河水库，特征污染物氨氮的浓度进行预测与分析。螃蟹河水库水环境质量现状采用本次评价地表水环境质量现状监测中螃蟹河水库的水质监测结果。

本次预测点位考虑一个，氨氮汇入螃蟹河水库处。氨氮背景值采用本次现状监测监测结果，氨氮浓度最大值为0.53mg/L。

废水非正常排放情况影响预测分析如下：

- 本次环评采用完全混合模式进行预测。

- 式中：

- 污染物浓度，mg/L；

- V-水体体积,m3；

- t-时间，s；

- W-单位时间污染物排放量，g/s；

- Q-水量平衡时流入与流出湖库的流量，m3/s；

- f（C）-生化反应项，g/（m3·s）

- （2）预测结果

- 预测结果见表7.6-10。

- 表7.6-10 输送氨氮泄漏预测结果表 单位mg/L

| 项目 | 氨氮 |
| --- | --- |
| 现状水质 | 0.53 |
| 氟硅酸泄漏 | 32.44 |
| 预测值 | 14.68 |
| GB3838-2002Ⅲ类标准值 | 1.5 |
| 达标情况 | 超标9.79 |

预测结果表明，项目生产废水直接排入螃蟹河水库后，主要污染物中氟硅酸预测浓度超过了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准值，超标倍数分别为9.79倍，由预测结果可以看出，风险条件下氟硅酸泄漏直排的螃蟹河水库情况，会对螃蟹河水库产生重大的不利影响，螃蟹河水库水质不能满足目标要求。

项目复混肥装置区设置容积不小于500m3的事故池及800m3的雨水收集池，用于收集事故废水及消防废水；防止事故状态物料泄露进入地表水体。项目风险污染是短时期的，事故状态下在采取必要的预警措施和事故后应急措施的前提下，难以直接进入地表水体，对周边地表水环境的影响较小。

7.6.4.3 地下水环境风险分析

一、普钙装置区氟硅酸泄漏

项目地下水环境风险主要为氟硅酸储罐并防渗层出现破损或破裂等非正常情况时，氟硅酸渗漏对地下水环境可能造成的影响。根据前文项目地下水非正常情况影响分析，非正常情况下的污染物进行正向推算，分别计算100天、1年、1000天、5年、10年、15年、20年后的污染物的超标扩散距离和最大迁移距离。根据预测结果分析可知，发生渗漏的非正常状况下，生产废水持续渗入含水层中运移 100 天后，地下水环境受氟化物影响的最大距离约为19m，此处地下水中氟化物的贡献值约为 0.563mg/L；生产废水持续渗入含水层中运移1年后，地下水环境受氟化物影响的最大距离约为37m，此处地下水中氟化物的贡献值约为0.768mg/L；生产废水持续渗入含水层中运移1000天后，地下水环境受氟化物影响的最大距离约为 64m，此处地下水中氟化 物的贡献值约为0.900mg/L；生产废水持续渗入含水层中运移 5 年后，地下水环境 受氟化物影响的最大距离约为 90m，此处地下水中氟化物的贡献值约为 0.997mg/L；生产废水持续渗入含水层中运移 10 年后，地下水环境受氟化物影响的最大距离约为137m，此处地下水中氟化物的贡献值约为 0.965mg/L；生产废水持续渗入含水层中运移 20 年后，地下水环境受氟化物影响的最大距离约为 213m，此处地下水中氟化物的贡献值约为 0.947mg/L。

综上所述，在氟硅酸储槽并防渗层出现破损或破裂，氟硅酸发生渗漏的非正常状况下，随着时间的增加，氟硅酸发生渗漏的量会逐渐增加，地下水环境受污染物影响的距离会越来越大。生产废水持续渗入含水层中运移20年后，地下水环境受氟化物影响的最大距离约为 213m，且渗漏进入含水层中 的污染物在短时间内难以自净恢复，随着时间的增加，污染物在含水层中的迁移扩散距离还会增大，会对项目区及其下游的地下水环境造成一定程度的污染。

二、复混肥装置区

根据上述预测评价可知，如生产废水发生渗漏，按照固定时间-不同距离预测氨氮扩散浓度显示：预测1天时预测超标距离最远为5m；10天时预测超标距离最远为12m；28天时预测超标距离最远为11m；29天以后预测结果均不超标。按照固定距离-不同时间预测氨氮扩散浓度显示：边界1m处预测超标时间为10天；5m处预测超标时间为1天至23天；10m处预测超标时间为5天至29天；14m处预测超标时间为18天至21天。自15m以外，各预测时段范围内均未超标。主要影响区在场区附近，总体对地下水影响小。

由于地下水一旦发生污染不仅治理难度高、经费投入巨大，同时也较难在短时间内见到成效。因此，为保护环境，减轻事故状态下对地下水的影响，建设单位应 加强施工阶段厂区防渗设施的建设管理，严格按照设计要求进行施工，做好相应等 级分区防渗工作；运营期加强对场地设施的日常管理，落实环评提出的地下水污染 防治日常管理及监测计划，有效预防污染事故的发生。

7.7环境风险管理

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。

7.7.1风险防范措施

7.7.1.1硫酸泄漏事故的防范措施

（1）硫酸储罐区及围堰内侧应做防腐蚀处理；

（2）本项目硫酸储罐区与过磷酸钙生产过程中储存、输送和使用98%的硫酸溶液，硫酸具有强腐蚀性，如果硫酸储罐、管道发生腐蚀或存在缺陷导致硫酸泄露，人员与之接触会造成化学灼伤。硫酸储罐区设置紧急沐浴器（含洗眼装置），应增加设置紧急沐浴器（含洗眼装置）。

（3）硫酸储罐围堰若局部地方出现缺口、裂缝等，应进行修复，并加强检查，发现缺口、裂缝、倾斜等应及时进行修复和加固。

（4）硫酸储罐设置液位计，应在硫酸储罐罐体上设置液位计。

（5）设置围堰，普钙装置区围堰容积约为200m3

7.7.1.2 氟硅酸泄漏风险防范措施

1、储存管理应符合《化学危险物品安全管理条例》、《常用化学危险品贮存通则》、《仓库防火安全管理规则》等有关规定。

2、储罐设置在线液位监测仪表和事故应急柜，并配制便携式有毒气体检测仪，及时检测、处理风险物质泄漏。

3、应当设置通讯、检测、报警装置，并保证在任何情况下处于正常使用状态。

4、设置相应的监测、通风、防晒、防火、灭火、防爆、泄压、防潮、防雷、防静电、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。

5、储罐区周围设地沟，设置事故应急池用于收集可能泄漏的物料；同时设置足够容积的储罐用于物料泄漏时的收集。

6、储罐区设置围堰，避免物料发生泄漏，同时设置围堤及安全警示标志。

同时环评要求：严格控制化学危险品储存限量，同时严格按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总局[2012]103 号文）要求进行安全隐患自查，制定合理可行的应急预案。

7.7.1.3液氨输送防范措施

①输送液氨管道的具体走向和敷设方案将按国家相关安全法规和标准规范的相关要求进行设计和实施。

②输送管道的设计严格按照《压力管道安全技术监察规程》TSGD0001-2009的要求进行。

③做好输送管道、阀门和连接线的运营维护。

7.7.1.4消防措施

①生产区域和仓储应按照国家有关消防技术规范设置，配备消防设施和器材，其布置应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的有关规定，并按规范配置各型灭火器，其配置数量、型号应满足《建筑筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90，1997）的要求。根据危险品特性，配置相应的灭火药剂，如干粉、砂土等，并配备经过培训的兼职和专职的消防人员。

②消防设施应严格按消防专篇要求进行建设，并应经消防部门验收，出具消防验收意见书后方准投入使用。防雷防静电设施、设备应严格按设计要求进行建设，并应经防雷中心检测合格后方准投入使用。

③事故水均收集暂存于事故水池内。

7.7.2落实安全生产“三同时”

安全生产是防范风险发生最有效的防范手段，项目建设单位应将本项目“安全预评价报告”中提出的保障安全生产的技术措施及管理措施落实在项目的建设中，并要求与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

7.8应急预案

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的相关规定，结合建设单位的实际情况，制定突发时间环境风险应急预案，应急预案必须与地方政府突发环境应急预案有效对接及联动。当发生环境风险事故时，按应急预案要求，认真落实各项事故应急措施，做到责任到位、落实到人、常备不懈。

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T69-2018）的要求，应急预案的内容见表7.8-1。

表7.8-1  应急预案内容

| 序号 | 项 目 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：装置区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

7.8.1应急计划区

根据本项目使用、储存危险化学品状况，将应急计划区划分为项目区和环境敏感区。项目区区包括厂内各生产设施；环境敏感区主要是环境风险评价范围内的各环境保护目标。应急计划区及主要防范对象见表7.8-2。

表7.8-2  应急计划区及防范对象

| 应急计划区 | 防范对象 | 可能发生的环境风险事故 |
| --- | --- | --- |
| 项目普钙装置区 | 氟硅酸储罐、浓硫酸储罐 | 储罐发生破损造成氟硅酸、浓硫酸泄漏 |
| 项目复混肥装置区 | 氨气输送管线 | 管道管线破损造成氨气泄漏 |
| 环境保护目标 | 关心居民点 | 氨气泄漏造成的环境风险 |

7.8.2应急组织机构、人员分工及职责

（1）组织机构

为预防和控制危险化学品风险事故，公司应成立风险事故应急组织机构，该机构包括救援指挥部和应急救援专业队伍。指挥部设在生产调度室，日常工作由生产调度室和环境安全部门协助，负责全公司应急救援工作和组织指挥。应急救援专业队伍包括通信联络队、治安队、防化应急队、消防队、抢险抢修队、医疗救护队、环保监测队和物资供应队。

（2）机构职责

1）指挥部职责

• 发生重大危险化学品风险事故时，由指挥部发布应急救援命令、信号。

• 组织指挥救援队伍实施救援行动。

• 向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向友邻单位发出救援请求。

• 组织事故调查，总结应急救援工作经验教训；

• 负责本单位预案的制定、修订。

• 检查督促做好重大危险化学品风险事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

2）应急救援专业队伍职责

各救援专业队伍是重大事故应急救援的骨干力量，其任务主要是担负本厂各类危险化学品风险事故的救援处置。

（3）成员组成及分工

1）指挥部成员及分工

总指挥：组织指挥全厂的应急救援工作。

副总指挥：协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。

生产调度室：在副总指挥的领导下负责事故处置时生产系统开、停车调度工作；负责事故现场通讯联络和对外联系；负责事故现场及有空物质扩散区域内的洗消、监测工作；必要时代表指挥部对外发布有关信息。

安全、环保科：协助总指挥做好事故报警，事故信息通报及事故处置工作。

保卫科：负责灭火、警戒、治安保卫、疏散道路管制工作；

设备科：协助总指挥负责工程抢险、抢修的现场指挥；

工会后勤：负责抢救受伤中毒人员的生活必需品供应；负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类抢救和护送转院工作；

仓库、供应（包括车队）：负责抢险救援物资的供应和运输工作。

2）救援专业队伍的组成及分工

救援专业队伍的组成及任务分工如下：

• 通信联络队

通信联络队由安全环保科、调度室、各车间主任组成，其任务是担负各队之间的联络和对外联系通信。

• 治安队

治安队由保卫处工作队员组成，负责现场治安、交通指挥、设立警戒，指导群众疏散。

• 防化应急队

防化应急队负责查明毒物性，提出补救措施，抢救伤员，指导群众疏散。

• 消防队

由装卸队配合119消防队，负责灭火洗消和抢救伤员任务。

• 抢险抢修队

抢险抢修队由各车间维修,电修、仪表组成，负责抢险抢修的指挥与协调。

• 医疗救护队、环保监测

医疗救护队配合120急救中心，负责抢救受伤中毒人员，配合环保局工作人员对大气和水进行监测和防护。

• 物资供应队

物资供应由仓库、供应、运输组成，负责伤员生活必须品和抢救物资的供应任务。

7.8.3预案分级响应条件

（1）预案级别

参照《国家突发环境事件应急预案》，根据环境风险事件的可控性、严重程度和影响范围，应急响应级别分为特别重大（Ⅰ级响应）、重大（Ⅱ级响应）、较大（Ⅲ级响应）、一般（Ⅳ级响应）四级。超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。当事故无法控制时，应立即与地方环境突发事故应急预案进行联动和对接，请求政府相关部门的支援。

（2）分级响应程序

当发生事故时，各车间、部门的应急救援小队按事故应急救援预案立即组织自救，并向公司应急救援中心报告，救援中心根据事故情况立即组织关停有关的生产设备，避免事故的扩大；根据事故的大小派出救援车辆和救援分队，同时，向有关领导报告。

对于一般事故，立即报告生产组长和值班长，由检修车间内组织人员处理。

对于较大或重大事故，立即报告生产调度室，由生产调度室进行停车、调度工作，并将情况向指挥部上报，启动应急预案。若事故无法控制，应在事故发生10分钟内，及时将有关情况向当地人民政府和环境保护行政主管部门报告。进入预警期后，应急组织机构应认真履行各自的职责，防止事态的蔓延、发展。

当发生人身伤害时，拨打急救电话120，及时将受伤员工送往医院救治。

7.8.4应急救援保障

公司应配备相应的应急设施、设备与器材，包括通信设备、消防、交通设施。通信设备专机专用，根据危险化学品应急处置措施，配备相应的消防设备、器材。消防设施应配备齐全，安置在各危险源附近。

7.8.5报警、通信联络方式

（1）设置24小时有效的报警装置。

（2）本厂设报警电话，分布在各车间和部门，随时可与生产调度室联系，一旦发现风险事故，及时报警。

7.8.6危险化学品风险事故发生后应采取的应急处理措施

本项目涉及的危险化学品为氟硅酸、浓硫酸、氨气。根据风险分析，可能会发生氟硅酸、氨气泄漏的中毒事故，产生环境风险。危险化学品泄漏量视其漏点设备的腐蚀程度、工作压力等条件而不同。泄漏时又可因季节、风向等因素，波及范围也不一样。事故起因也是多样的，如：操作失误、设备失修、腐蚀、工艺失控等原因。

根据事故的大小，协助当地的公安、消防、医疗、环保等部门检测、抢险、救援工作开展，向社会救援单位说明提供危险化学品的救援方法、措施及安全技术说明书，共同迅速制定现场抢险、救援及控制方法。

一般危险化学品环境风险事故，可因设备的微量泄漏，由安全报警系统、岗位操作人员巡检等方式及早发现，采取相应措施，予以处理。

重大危险化学品环境风险事故，可因设备、压力容器的大量泄漏而发生重大事故，报警系统或操作人员虽能及时发现，但一时难以控制。或当发生危险化学品泄漏、火灾、爆炸事故时，根据工艺规程、操作规程的技术要求，应采取以下应急救援措施：

（1）最早发现者应立即向厂调度室报警，并采取一切办法切断事故现场的工作电源。

（2）调度室接到报警后，应迅速通知有关部门、车间、要求查明危险化学品风险事故发生的部位（装置）和原因，判定事故响应级别；构成重大危险化学品风险事故时下达按应急救援预案处置的指令，同时发出警报，通知指挥部成员、消防队和各专业救援队伍迅速赶往事故现场。

（3）指挥部成员通知所在处室迅速向相应的主管上级保卫、安全、设备、卫生等领导机关报告事故情况。

（4）发生事故的车间，应迅速查明事故发生源点，泄漏部位和原因，凡能经切断物料或处理措施而消除事故的，则以自救为主。如泄漏部位自己不能控制的，应向指挥部报告并提出堵漏或抢修的具体措施。

（5）消防队到达事故现场后，消防人员配戴好个人防护器具，首先明确现场有无受伤人员，如有伤员，应以最快速度将受伤者送离事故现场，交由医疗救护队处置。

（6）指挥部成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，命令各应急救援队立即开展救援。如事故扩大时，应请求支援。

（7）生产科、保卫科处到达事故现场后，会同发生事故的单位，在查明危险化学品泄漏部位和范围后视能否控制，做出局部或全部停车的决定，若需紧急停车，则按紧急停车程序立即通知厂调度员、车间值班长、副班长迅速执行停车操作。

（8）治安队到达现场后，担负治安和交通指挥，组织纠察，在事故现场周围设岗，划分禁区并加强警戒和巡逻检查。如当危险化学品扩散到厂外时，应迅速组织有关人员协助友邻单位、厂区外过往行人在指挥部指挥协调下，向上侧风方向的安全地带疏散。

（9）抢险抢修队到达事故现场后，根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行设备抢修，控制和防止事故扩大。

（10）当事故得到控制后，立即成立专门工作小组：组成由安全、保卫、生产、技术、设备和建设单位参加的事故调查小组，调查事故发生原因和研究制定防范措施。研究制定抢修方案并立即组织抢修，尽早恢复生产。

（11）夜间发生事故，由厂总值班及调度室按应急救援预案，组织指挥事故处置和落实抢修任务。

7.8.7应急环境监测、救护措施

当发生风险事故时，生产调度室负责人到达事故现场后，还应查明泄漏危险化学品的浓度和扩散情况，根据当时风向、风速，判断扩散的方向和速度，由专业监测队伍对事故现场及下风扩散区域进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。监测情况及时向指挥部报告，必要时根据指挥部决定通知扩散区域内的群众撤离或指导采取简易有效的保护措施。

（1）监测部门

委托安宁市环境监测站或其它有能力完成监测任务的机构、部门。

（2）监测点位

结合泄漏事故发生时的气象条件，在厂区周围及可能影响的环境保护目标设置监测点位。

（3）现场应急检测方法

按照国家规定的应急检测方法，进行应急监测。

（4）防护措施

现场应急检测人员或取样人员，应根据泄漏危险化学品氨的特性，采取相应的防护措施。

（5）救护措施

医疗救护队到达现场后，与消防队配合，应立即救护伤员和中毒人员，对中毒人员应根据中毒症状及时采取相应的急救措施，对伤员进行清洗包扎或输氧急救，重伤员及时送往医院抢救。

7.8.8应急撤离、疏散组织计划

若发生大量泄漏，或泄漏源短时间难以控制时，应立即向厂区无关人员及厂址周围相关环境保护目标人群发出紧急撤离警报。

（1）撤离对象

所有员工、来访人员以、厂区周围工厂员工及居民、环境保护目标人群。根据最大可信事故影响范围，结合泄漏时气象条件，当发生泄漏时，将评价范围即项目区厂界外扩5km范围内，可能受影响的环境保护目标作为撤离对象。

（2）撤离注意事项

应急指挥部发出应急疏散指令，所有员工以及来访人员，必须遵循生产调度和现场救援人员的指挥，有序地疏散撤离到指定地点。

救援指令发出后，各组织机构认真检查负责区域，在保证没有任何无关人员滞留后，方可退离危险区做好警戒。

（3）撤离距离

应根据泄漏情况、当时的天气气象条件以及应急监测数据，确定撤离范围

（4）撤离方向

根据事故发生时的天气气象条件，有组织的进行撤离。在有风条件下，事故源附近人群向逆风向撤离，离事故源较远人群向侧风向撤离；无风条件下，迅速向远离事故点方向撤离。

7.8.9应急救援关闭程序与恢复措施

当事故源彻底得到控制，根据事故现场、工厂邻近区、各关心点的污染物检测数据达到相应的标准后，通知单位相关部门，周边社区及人员，应急事故警戒已解除。单位进行设备维修、现场清理等善后恢复措施。

在进行现场清理时，清扫废水统一收集，排入临时事故池，在未经监测部门检测合格后，不许外排。

7.8.10应急培训计划

根据制定的应急计划，单位平时安排人员培训和演练。

（1）应急救援人员的培训

培训内容包括应急设施的应用、危险化学品的防护、危险化学品的处置措施，项目工艺管道易发生泄漏点的检查等。

（2）员工应急响应的培训

公司各部门、生产线从业人员都负有事故应急救援的责任，是应急救援的骨干力量，担负着公司事故的应急救援及处理工作。每年公司应组织定期或不定期的预案演练和相关知识的理论学习，使公司每位员工熟悉应急救援的程序、救援方法和措施，增强自我防范的意识。

（3）演练

从实战角度出发，切实提高应急救援能力，应急组织机构定期组织综合性应急处置演练。每次演练应按应急救援的要求，制定详细的演练计划，确定演练的时间、地点、人员、设备、资金等。参加人员严格按照实战的标准进行，整个演练过程做到事前有计划，事后有总结、讲评、记录。演练地点应选择安全可靠的地方，避免因演练时造成意外伤害事故。

预案演练每年进行一次，相关知识的理论学习每年不少于3次。

7.8.11公众教育和信息

单位不定期对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息。

7.8.12与当地政府突发环境事件应急预案的对接及联动

单位应建立与当地政府突发环境事件应急预案的对接和联动机制，当发生重大事故，厂区无法控制，影响范围较大时，应及时报当地主管部门，启动政府应急预案，采取有效措施，控制事故的影响和蔓延。

7.9风险评价结论与建议

项目主体工程内容为复混肥生产装置，项目涉及的危险化学品为氟硅酸、浓硫酸、氨气。根据生产单元涉及的危险化学品情况，将氟硅酸、浓硫酸储罐，氨气输送管道定为危险单位。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。根据项目可能发生的环境风险事故，结合事故泄漏危险化学品特性、事故发生的概率及事故可能造成的影响范围和程度，确定氟硅酸储罐发生破损、氨气管道破损导则泄漏中毒事故为最大可信事故。

建设单位应加强储罐、运输管道、连接阀门等设备的运营维护和日常管理工作，落实各项风险防范措施，制定公司危险化学品风险应急预案，降低风险事故的发生概率，减小事故发生时对环境的影响范围和程度。

8、环境保护措施及可行性分析

8.1施工期环境保护措施及可行性分析

8.1.1废气污染防治措施

1、建筑施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量。洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2次；若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工厂界设置喷淋洒水装置，增设洒水雾炮车沿施工厂界道路定期喷水雾。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28%~75%，大大减少了其对环境的影响。水泥等粉细散装材料，应尽量采取库内存放，如露天存放应采用严密遮盖，卸运时要采取有效措施。

2、建议使用商品混凝土和预制构件，尽可能不在现场搅拌砼和使用散装水泥。在施工机械的选型上考虑相应的环保型产品，主要使用轻质柴油或电作为能源。

3、对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。对需要回填的土方及石子、砂子等进行定期洒水或网布遮盖抑尘，减少扬尘污染。清理施工垃圾时，采用容器吊运的办法，严禁任何人随意凌空抛散。运输车辆行驶路线应尽量避开居民点和环境敏感点等。采用封闭垃圾桶存放垃圾，并将垃圾分开存放，及时清运。外运时覆盖严密，确保不沿途散落。

4、施工现场的运输车辆应控制车速，限速40km/h，以减少行驶过程中产生的道路扬尘。对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落。装动土、沙等粉料的车辆，其装载量限于车厢挡板以下，减少运输途中的抛洒。及时清扫施工现场洒落的沙石、水泥等物料，砂石堆场、场内的运输线路应定时洒水抑尘，运输车辆出现场前，应将车辆槽帮和车轮冲洗干净，防止带泥土的运输车辆驶出现场和遗撤渣土在路途中。

5、，施工废气还包括各类机械运转和运输车辆产生的尾气，也为无组织排放。 施工机械排放的尾气主要有 CO、NOx 等大气污染物；由于工程施工量较小，施工机械数量有限，尾气排放量较小，施工机械设备施工作业时对环境空气的影响范围主要局限于施工区内。在空气环境中经一定距离的自然扩散稀释后，对项目区的空气质量的影响很小。且这种影响时间短，随施工的完成而消失。

总之，切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，对周围敏感目标的影响也将得到最大限度的降低，其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

8.1.2水环境保护对策措施

1、项目开工建设前，应提前在施工场地周围建设挡水、截水、排水工程，这样可将施工场地水土流失对地表水环境的影响降低到最小程度。

2、项目基础的大开挖工程应尽量避开雨季，安排在旱季进行，同时尽量缩短施工现场大面积裸露的时间，以减少施工期，特别是基础大开挖时产生的水土流失。

3、项目施工场所内在施工场地等产生施工废水的地方，应根据实际情况设置沉砂池，将产生的含泥砂量大的施工废水进行沉淀处理后，尽量回用于砂浆、砂石料清洗等工序，同时晴天时，增加施工场地内的道路及施工面的喷洒，降低扬尘对区域空气环境的影响。

4、施工期的生活污水依托现有祥丰集团下属企业的生活污水处理设施，加强管理，确保生活废水不外排。

5、项目应加强管理，不得在施工现场进行机械修理，雨天对机械设备进行遮盖防雨。

8.1.3减轻噪声影响的优化措施

施工噪声主要为机械噪声，施工作业采用白天施工，夜晚停工，但项目施工期仅通过控制施工时间来进行噪声治理，不够完善，应采取以下措施对施工噪声进行治理：

1、建筑施工单位应当采取有效措施，降低施工噪声污染，所排放的建筑施工噪声，应当符合国家规定的建筑施工场界噪声限值。

2、建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位应当在工程开工前向工程所在地的环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

3、建设单位在与施工单住签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械，采用低噪声的先进的工艺。

4、建材及渣土运输线路选择应避开声环境敏感目标，车辆经过敏感区时尽量减速，禁止鸣笛，减小建筑材料及渣土运输对沿线敏感目标的影响。

5、建设管理部门应加强对施工场地的噪声严格管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生企业与民众的纠分。

6、项目施工期间打桩工序使用静压打桩，采用开挖机进行开挖，再进行施浇灌，工设备应选用工艺先进的低噪声设备，从源强上降低噪声。

7、加强施工期的操作规范，避免人为造成诸如高空抛丢重物砸下造成的突发性噪声影响周围居民的情况发生。

8.1.4固体废物的防治措施

1、废弃建筑材料应对其进行分类集中堆存，能回收利用的部分，例如木制（铁制）材料等，请回收商进行收购，重复利用；不能回收利用的部分运至指定的建筑垃圾堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

2、施工期间生活垃圾应收集后委托环卫部门清运，禁止随意丢弃。

3、不得随意堆放建筑材料及固体废物，严格运输管理，不得随路洒落或抛弃，施工结束后应及时回收、清理多余的建筑材料或建筑垃圾。

8.1.5生态环境保护措施

1、合理安排工期，尽可能避开暴雨季节进行大规模土石方开挖与回填，避免雨水对地表土壤的冲刷和破坏。

2、理选择施工工序，在堆放临时渣料时，把易产生水土流失的表层土堆放在场地中间，开挖产生的块石堆放在其周围，起临时拦挡作用，严禁随意弃置。

3、挖、填方施工时，尽量做到先筑挡土墙，随挖、随压，严禁随意开挖取土取石，破坏植被；道路等设施建完后，要注意保护边坡，裸露的土地应尽快植树种草，恢复植被，采取封闭措施，以防坍塌，造成水土流失。

4、施工完成后，要实施绿化补缺工程建设，种植当地灌木和乡土树种，引进外来树种、草种时，需进行严格的检疫措施，以免感染和带来病虫害及造成外来物种侵入。

8.2运营期环境保护措施

8.2.1废气污染防治措施

（1）氟吸收装置

在20世纪90年代，普钙生产的氟吸收系统应用最多的是意大利蒙特爱迪生公司四塔流程、二室一塔三除沫流程，由于两室一塔三除沫流程的占地面积大，吸收液不能实现全封闭循环，且操作环境较差，设备不容易清洗，因而逐渐被很多普钙生产企业淘汰；采用喷淋塔、喷杯塔、喷淋塔和旋流板塔的四塔流程虽然吸收效率高，操作环境好，吸收液封闭循环不外排，但由于投资偏大、运行费用偏高，很多中小型企业无法承受；而三塔流程与四塔流程类似，只是减少了一个喷淋塔，虽然其吸收效率略差于四塔流程，但在设计参数选择得当的情况下仍能满足尾气的排放要求，在我省年产1.5~3.5万t普钙的生产中得到广泛应用。氟吸收流程比较见表8.2-1。

表8.2-1 氟吸收流程比较

|  | 两室一塔除沫流程 | 意大利蒙特爱迪生公司四塔流程 | 三塔流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氟吸收效率（%） | ≥99 | ≥99.6% | ≥99.6% |
| 氟硅酸浓度（%） | 10~12 | ≥15 | ≥12 |
| 设备清洗条件 | 不易清洗 | 容易清洗 | 容易清洗 |
| 尾气排放 | 达标排放 | 达标排放 | 达标排放 |
| 废水排放 | 有少量废水 | 无（全封闭循环） | 无（全封闭循环） |
| 操作环境 | 稍差 | 较好 | 较好 |
| 操作温度 | 60~70℃ | 40~50℃ | 45~55℃ |
| 使用情况 | 云南省个旧、红河、玉溪、开远、宜良等 | 前苏联、欧美、云南省昆阳磷肥厂、上蒜磷肥厂 | 陆良、宜良等地 |
| 设备投资 | 中等 | 较高 | 低于四塔流程 |
| 动力消耗 | 比四塔流程小 | 稍大于二室一塔三除沫流程 | 低于四塔流程 |

云南祥丰化肥股份有限公司年产200kt普钙的氟吸收系统采用三塔流程，从化成室出来的含氟气体顺次经过喷淋塔、喷杯塔和喷淋旋流板塔用水进行吸收，总吸收效率可达到99%，清水从第3塔补充加入，吸收液可实现封闭循环无污水排放。

三塔工艺还具有如下特点：

① 工艺成熟可靠，1号喷淋塔采用空塔结构，内设2层喷头，气体入塔后流速降低，增加了气液接触时间，气液逆向接触利于吸收，经实测处理效率达90%；2号吸收塔采用喷杯塔，内设喷杯3只，吸收液经环形进液管进入塔内，均匀溢人喷杯，沿其内壁呈膜状向下流人吸收室，含氟气体由上而下经喷杯流向吸收室，喷杯下口射流突然扩散(出口速度能达到25~30 m/s)，将液膜粉碎，因而在吸收室内形成极大的气液接触面，使传质过程得以强化，喷杯具有结构简单、阻力小、操作稳定、不易堵塞、维修方便等优点，吸收效率为70%；3号喷淋旋流板塔具有吸收和除沫的双层功能，吸收塔下部设计与1号喷淋塔一致，在其上部加若干旋流板，以除去气流中夹带的含氟液滴，减少风机的腐蚀，3号喷淋旋流板塔的吸收效率可达85%，氟的总去除率高于99.6%以上。

② 流程走向合理，1号喷淋塔和3号喷淋旋流板塔采用气液逆流接触，2号喷杯塔采用气液顺流接触，减少了气体管路的长度和弯头的数量，从而减少了气体管路的阻力降，降低了运行费用。

③ 由于1号喷淋塔、2号喷杯塔、3号旋流板塔的塔体高度依次增加100 mm，后面一级的吸收液以自流的方式对前面一级的吸收液进行补充、稀释和降温，使1号吸收塔实现高浓度的吸收液与高浓度含氟尾气进行气液接触，2号吸收塔实现中等浓度的吸收液与中等浓度含氟尾气接触，3号吸收塔实现低浓度的吸收液与低浓度含氟尾气接触，根据亨利定律PA=Ex，使吸收塔的吸收过程更容易达到平衡；既保证了1号吸收塔氟吸收液的回收利用，也保证了3号吸收塔出口尾气的含氟浓度降至排放标准。

④ 吸收系统仅有第3塔补充新鲜水，从而简化了供水系统。

⑤ 塔体及管道、管件材质耐腐蚀性能强。

⑥ 吸收液实行全封闭循环，不会造成二次污染，而且还能副产氟硅酸钠，创造一定的经济效益。

2、粉尘废气处置措施

本项目原料、产品需要进行破碎、粉磨、筛分、包装等，产生的粉尘。粉尘废气经布袋除尘器除尘除尘器的除尘效率为99%以上，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

布袋除尘器是一种成熟的、运用范围较广的除尘方式，工作机理是含尘尾气通过过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。布袋除尘器除尘效果的优劣与多种因素有关，但主要取决于滤料。布袋除尘器的滤料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布 或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。

布袋除尘器运行中控制尾气通过滤料的速度（称为过滤速度）颇为重要。一般取过滤速度为0.5~2m/min，对于大于0.1µm 的微粒效率可达99％以上。随着粉尘在滤料表面的积聚，除尘器的效率和阻力都相应的增加当滤料两侧的压力差很大时，会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去，使除尘器效率下降。另外，除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。因此，除尘器的阻力达到一定数值后，要及时清灰。清灰时不能破坏初层，以免效率下降。

8.2.2废水污染防治措施

（1）车间冲洗废水

根据前文计算，普钙装置区地坪冲洗废水约1.62m3/d，复混肥装置区地坪冲洗废水约3.04m3/d，废水中的主要污染物为SS，NH3-N，CODcr等，地坪冲洗废水经收集后作为洗涤系统补充水。

（2）生活污水

1）办公生活污水

本项目普钙装置区员工办公设施倒班食宿生活污水进入祥丰金麦化工有限公司已建生活污水处理站处理，该生活污水处理站采用“厌氧调节+序批式泥膜共生法+混凝澄清+石英砂过滤+次氯酸钠消毒”处理工艺，处理规模为100m3/d，现状处理量为64m3/d，剩余处理量为36m3/d，能够满足本项目需求，生活污水经处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920-2002标准，回用于厂区绿化。

本项目复混肥装置区生活污水经自建生活污水处理站处理，该生活污水处理站采用“厌氧调节+序批式泥膜共生法+混凝澄清+石英砂过滤+次氯酸钠消毒”处理工艺，生活污水经处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920-2002标准，回用于厂区绿化。

经废水回用可行性分析，项目生产废水、生活污水处置可行。

8.2.3噪声污染防治措施

为减轻噪声对环境的影响，应从声源、传播途径等方面采取相应的措施。在进行车间总体布局时，应充分利用厂房进行设备隔声；在订购主要生产设备时应向生产厂家提出明确的限噪要求；在安装调试阶段应严格把关，提高安装精度；对声源上无法防治的噪声应采取有效的隔声、吸声和减振措施，对声功率级较强的生产设备加装隔声罩或消声器； 对各种汽、水、通风管道应进行合理设计布置，考虑采取隔振和减振等措施来降低空气动力性噪声。本项目在设计中主要采取以下防噪声措施：

l）选用低噪的风机、水泵等。

2）各类泵、风机均建有良好隔声效果的站房或隔声罩。

3）对风机进行隔声和减霞处理。

4）加强厂区绿化，以起到美化环境， 隔声和防尘作用。

8.2.4固体废物污染防治措施

本项目生活垃圾由环卫部门统一清运处置。除尘器处理装置收集下来的粉尘，回用到生产系统。普钙装置区废机油依托祥丰金麦公司危险废物暂存间暂存，复混肥装置区废机油暂存在新建的危险废物暂存间，均交由有资质的单位处理。沸腾炉渣外售给砖厂制砖。本项目固体废物均可得到妥善处置不会造成二次污染，因此本项目的固体废物处理措施是可行的。

8.2.5地下水污染防治措施

针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生。入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制措施

严格按照国家相关规范要求，对生产装置区构筑物采取相应的措施，将污染物渗漏的环境风险事故降到最低程度。根据工程分析及项目污染特征，参照《石油化工工程防渗技术规范》 (GBT 50934-2013)对于防渗分区的要求，同时考虑项目所在地的工程地质、水文地质条件，将本次项目划分为重点污染防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

1）防渗材料选择

根据《石油化工工程防渗技术规范》 (GBT 50934-2013)中对防渗的规定，重点污染防治区/部位，使用的防渗材料，其防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。

2）防渗设计要求及设计方案：

①重点防渗区防渗层的要求

地面防渗层可采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能的材料。

采用混凝土防渗层，其混凝土耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》（GB50010）的有关规定，并应符合下列规定：

A、混凝土的强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于1.510-5m/昼夜，厚度不应小于100mm；

B、钢纤维体积率宜为0.25%~1.0%；

C、合成纤维体积率宜为0.1%~0.2%；

D、混凝土的配合比设计应符合《不同混泥土配合比设计规程》JGJ55和《纤维混凝土应用技术规范》JG/T221的有关规定。

②采用高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层应符合下列规定：

A、高密度聚乙烯膜，厚度不宜小于1.5mm，埋深不宜小于300mm；

B、膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂石层，厚度不宜小于100mm；

C、膜上保护层以上应设置砂石层，厚度不宜小于200mm；

3）防渗设计要求

采用抗渗钢筋混凝土，抗渗等级不应低于P6；

地面的变形缝应设置不锈钢板止水带，厚度不应小于2.0mm；

变形缝内应设置嵌缝板、背衬材料和嵌缝密封料；

本项目具体实施防渗措施

根据《石油化工工程防渗技术规范》 (GBT 50934-2013)防渗要求，本项目具体实施防渗措施如下。

①重点污染防治区防渗措施：

本项目地面采用抗渗混凝土刚性防渗结构，抗渗等级不小于P6，防渗层渗透系数小于10-7cm/s。

采用抗渗钢筋混凝土，抗渗等级不应低于P6。

②一般防治区

厂区其它地面除绿化用地，道路等采取灰土铺底，上层铺10~15cm的混凝土进行硬化。

（2）地下水监控措施

1）设置跟踪监测井

建立覆盖厂区及厂界边的地下水污染监控体系，建立完善的监测制度做到能及时发现地下水污染。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ601-2016）导则的要求，结合项目地下水环境影响评价工作等级，至少在厂区上下游设置2个监测井。

按照导则要求至少在普钙厂区、复混肥装置区上下游各设置2个地下水跟踪监测点。在厂区上游设1个监测井，作为背景值监测井；在厂区下游设1个监测井，作为污染扩散监测井。地下水跟踪监测井的设置应结合污染物特征和水文地质条件进行布设、设计和施工。

2）进行地下水跟踪监测

为了及时准确地掌握站区周围地下水质量状况和地下水体中污染物的动态变化， 应根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004） 的要求对项目所在区域地下水质量进行长期监测。

地下水监测因子：pH、氟化物。

监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向当地环保部门汇报， 对于常规监测数据应该进行公开，满足法律中关于知情权的要求。

9、产业政策及选址合理性

9.1与国家产业政策符合性分析

9.1.1与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析

本项目以有尿素、磷酸一铵、氯化钾、氯化铵、硫铵、普钙、浓硫酸和氨气等生产新型生态专用复合肥。

根据国家发改委2019年29号令公布的《产业结构调整指导目录》（2019年本）为鼓励类“鼓励类”第十一条“石化化工”中的“优质钾肥及各种专用肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥、硝基肥、缓控释肥的生产，磷石膏综合利用技术开发与应用”。

项目建设符合国家相关产业政策。

9.1.2与《云南省过磷酸钙行业准入条件》及《云南省复混肥料、有机—无机复混肥料行业准入条件》符合性分析

根据《云南省过磷酸钙行业准入条件》及《云南省复混肥料、有机—无机复混肥料行业准入条件》，主要准入条件如下：

表9.1-1  符合性分析

| 名称 | 云南省过磷酸钙行业准入条件 | 云南省复混肥料、有机—无机复混肥料行业准入条件 | 本项目 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置规模 | 新建单套过磷酸钙装置实物量生产能力必须在20万吨/年以上。 原有单套过磷酸钙实物量生产能力在20万吨/年以下的装置，必须在2010年底前进行扩能改造。（三）2010年底前，淘汰20万吨/年以下单套装置。 | 新建单套生产装置达到3万吨/年以上的规模。 （二）经济欠发达地区，经投资主管部门审核，允许建设2万吨/年以上单套生产装置。 | 本项目为搬迁项目，且10万吨/年过磷酸钙、单套生产装置10万吨/年复混肥料 | 符合 |
| 工艺技术 | 新建或改扩建过磷酸钙装置必须确保安全、稳定和长周期运行。 必须采用先进的工艺技术。 采用酸、矿进料自动控制技术，自动调控酸量、浓度和矿量。 加速反应过程，提高有效磷转化率，缩短熟化周期。 落实环保措施，废水、废气、粉尘在综合治理后实现达标排放。 （五）过磷酸钙生产企业建设或改扩建自用或外销的硫酸等危险化学品生产装置、工艺，必须按照危险化学品安全管理规定进行申报和审查许可。 | 新建复混肥料、有机—无机复混肥料生产装置必须采用先进技术，确保生产装置安全、稳定和长周期运行。 复混肥料（复混肥料）应采用原料破碎、混合、造粒、干燥、冷却、筛分设备，从原料混合到产品包装形成连续的机械化生产线。 掺混肥料采用混合、筛分设备，从原料混合到产品包装形成连续的机械化生产线。 有机—无机复混肥料应采用原料破碎、有机物无害化处理、混合、造粒、烘干、冷却、筛分设备，从原料混合到产品包装形成连续的机械化生产线。 改进生产技术，避免和减少生产过程中化肥原料的损失。 落实环保措施，严格控制废水、废气、粉尘，“三废”在综合治理后达标排放。 | 本项目过磷酸钙、复混肥料均采用成熟的技术，实现自动控制技术，同时采取环保措施后，均实现达标排放。 | 符合 |
| 产品质量 | （一）原有生产企业、新建或改扩建企业的过磷酸钙产品要达到HG2740-95标准规定的合格Ⅱ级以上要求。 （二）企业应有独立的质量检验机构和专职检验人员，健全质量检验管理制度，检验人员必须持有经过国家或省级相关质检机构颁发的资质证书，配备检验、试验、计量设备，对产品进行出厂检验并出具产品检验合格证；产品的包装、标识按国家有关规定执行。 | （一）新建和改扩建的复混肥料、有机—无机复混肥料产品必须达到国家标准。 （二）企业应有独立行使权力的质量检验机构和专（兼）职检验人员；建立并严格执行质量检验管理制度；检验、试验、计量设备齐全。对产品进行出厂检验出具产品检验合格证；产品的包装、标识按国家有关规定执行。 （三）鼓励和引导企业制定产品企业标准，创建自主知识产权品牌。 | 过磷酸钙产品质量执行GB20413-2006《普通过磷酸钙质量标准》一等品，符合HG2740-95标准规定的合格Ⅱ级以上要求； 复混肥料执行标准GB15063-2001浓度标准 | 符合 |
| 资源消耗 | 吨折标过磷酸钙消耗折标磷矿石不得大于690千克/吨，折百硫酸不得大于380千克/吨。 | （一）资源损耗：吨实物损耗≤3％。 （二）能源消耗：吨实物消耗电能：≤30kwh。 | 本项目符合 | 符合 |
| 环境保护 | （一）大气污染排放必须符合国家有关规定。 （二）含氟废气必须回收处理，不得直接排放。 （三）原料破碎、烘干、球磨、产品包袋过程中的含尘气体必须集中处理后达标排放。 （四）含氟、含尘污水必须集中处理后达标排放或封闭循环使用。 | （一）复混肥料、有机—无机复混肥料企业必须达到《环境空气质量标准》、《大气污染物综合排放标准》等标准要求。 （二）原料破碎、混合、造粒、烘干、冷却、筛分过程中的含尘气体必须集中处理后达标排放。 （三）含尘污水必须封闭循环使用。 | 本项目污染物均能得到合理处置 | 符合 |
| 布局条件 | （一）在城市规划区边界2公里以内，居民聚居区、主要河流两岸和公路干道两旁1公里范围内，以及生态保护区、自然保护区、风景名胜区、世界自然及文化遗产地内不得建设过磷酸钙生产企业。同时还应远离其它严防污染的食品、药剂、精密制造产品设施。 （二）离磷矿资源地运距超过100公里的，不得新建过磷酸钙企业。 （三）各地主管部门要根据资源、能源状况和市场需求制定过磷酸钙行业总体发展规划，对本地区的过磷酸钙行业生产规模实行总量控制、制止盲目扩张。新建或改扩建过磷酸钙生产装置必须符合本地区总体发展规划。 | 复混肥料、有机—无机复混肥料项目建设必须符合城乡建设规划；生态保护区、自然保护区、风景名胜区、世界自然及文化遗产地不得建设复混肥料、有机—无机复混肥料生产企业。同时，还应远离其它严防污染的食品、药剂、精密制造产品设施。 | 本项目所在地周围无珍稀动、植物、原生植被和自然保护区，未在居民聚居区； 厂址位于安宁工业园区，交通便利，水、电供应有保证，所在区域内磷资源丰富 | 符合 |

9.2区域规划相符性分析

9.2.1与安宁市城市总体规划（2008－2020）符合性分析

安宁市城市总体规划（2008-2020）基本情况如下

1、总体布局结构

形成“三区一带”的城市空间发展布局结构，三区为城市中心区、工业园区、水资源保护及生态农业区，一带为螳螂川旅游度假与景观带。

2、城市中心区

包括连然街道办事处、金方街道办事处、温泉镇南部、县街镇北部及草铺镇东部，是安宁市城市建设的重点区域，主要布局商贸物流业、会展业、商业、信息服务业、教育培训业、房地产业等服务业，是安宁市现代服务业的核心区域。同时促进现状产业的升级，在武家庄、安晋线片区适度发展高新技术、先进装备制造等产业。

3、工业园区

包括安晋线部分，禄脿中南部、草铺镇320国道两侧区域以及青龙镇南部。以安楚高速公路为轴线，在连然、金方街道及安晋线重点发展新型材料制造、物流业和高新技术产业；在草铺重点发展钢铁产业、精细磷盐化工产业和石化工业；在青龙南部重点发展钢铁生产与电力生产业，在禄脿镇安丰营地区战略预留石化与装备制造业用地。

本项目与《安宁市城市总体规划（2008－2020）》空间布局的位置关系见附图8。本项目位于《安宁市城市总体规划（2008－2020）》空间布局中的工业园区范围，符合《安宁市城市总体规划（2008－2020）》。

9.2.2与《安宁工业园区规划修编（2012-2020）》的符合性分析

现行工业园区规划为《云南省安宁工业园区规划修编（2012-2020）》，于2012年12月25日取得了云南省工业和信息化委员会予以备案的意见（园区[2012]914号），见附件14。2018年12月23日，云南省生态环境厅出具了关于《云南省安宁工业工业园区总体规划修编（2012-2020）环境影响报告书》审查意见的函，见附件15。

安宁工业园区地处安宁市西北部，距安宁城区12公里，距昆明城区45公里。根据《云南省安宁工业工业园区总体规划修编（2012-2020）环境影响报告书》及审查意见，安宁工业园区规划范围包括草铺街道、青龙街道和禄脿街道的行政辖区，规划面积395.26km2。其中规划建设用地规模为69.79 km2，非建设用地规模为302.85 km2。

在产业布局上，规划规划形成“一带一点多组团”的空间布局。“一带”：沿东西方向交通走廊（320国道和安楚高速公路）所形成的产业发展带。“一点”：以青龙街道建成区为核心形成相对独立的产业发展组团；“多组团”：由道路和山体分隔形成的多个工业组团、配套组团及发展备用地组团。

本项目选址位于安宁工业园区禄脿街道。与现行《安宁工业园区规划修编（2012-2020）》叠图分析（见附图9），项目选址不在工业园区规划建设用地范围内，因现行工业园区规划时间较早，经多年发展，部分企业建设用地已经超出了用地范围，现行工业园区规划拟于2020年到期，目前正进行规划新一轮修编，经安宁人民政府向云南滇中新区管理委员会请示（见附件16），云南滇中新区生态环境局、云南滇中新区经济发展局均进行了回复（见附件17，附件18），同意项目选址，并依法办理土地调规和环评手续。

9.2.3与《云南省安宁工业园区总体规划修编（2012-2020）环境影响报告书》符合性分析

1、工业园区规划环评审查意见符合性分析

2017年8月4日，云南省环保厅同省工信委在昆明市组织召开了《云南省安宁工业园总体规划修编（2012-2020）环境影响报告书》审查会，形成的审查小组意见，本次环评通过摘取与本项目相关的措施意见进行对比分析。经过对比分析，项目的建设符合《云南省安宁工业园总体规划修编（2012-2020）环境影响报告书》及其审查意见的措施意见要求，本项目与规划环评措施意见对比分析详见表9.2-1。

表9.2-1  项目与规划环评措施意见的对比分析

| 措施意见 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 拟入住企业在进行项目环评时应将特征废气污染因子作为评价重点。 | 本次环评将废气污染因子氨、氟化物作为评价重点。 | 符合 |
| 废水 | 生产废水排放应达到GB13456-92中一级标准要求 | 本项目生产废水回用 | 符合 |
| 噪声 | 在二类声功能区内禁止有高噪声设备的项目进入 | 本项目处于三类功能区 | 符合 |
| 固废 | 1、鼓励在企业内部和企业之间加强固体废物的回收与循环利用，合理开发和充分利用再生资源，开展工业废物跨行业，跨部门的综合利用，变废物为新的资源，使一般固体废物综合利用率达到60%以上 | 本项目运营期产生一般固体废物综合利用率100% | 符合 |
|  | 2、危险废物处置需满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关要求 | 本项目设有危险废物暂存间，满足标准要求 | 符合 |
| 生态保护 | 1、对于地表裸露且短时间无法利用的土地，应采取切实可行的水土保持措施，防治水土流失 | 本项目厂区内土地均拟硬化处理,减少水土流失 | 符合 |
|  | 2、区域内绿化工程应注重选择和使用乡土植物，园林植物应特别注意选择抗性较强的品种 | 建设单位在建设过程中遵照执行 | 符合 |

2、环境准入负面清单

为了从源头上降低本规划区建设对周边区域环境影响，统筹经济发展与环境保护，实施规划区可持续发展战略，《云南省安宁工业园总体规划修编（2012-2020）环境影响报告书》根据安宁工业园区规划环境影响分析结论及“三线”控制要求，提出了规划园区环境准入负面清单如下：

（1）环境准入负面清单制定原则

①符合国家及云南省相关产业政策原则：准入产业或企业其工艺、规模、产品、选址应符合国家及云南省相关产业政策，禁止承接东部落后产能转移，禁止新建淘汰类项目，严格控制限制类项目规模及选址。

②符合园区规划原则：准入产业或企业应符合园区产业规划和产业布局，应有利于推进安宁市工业园区产业结构调整，有利于规划目标的达成；

③清洁生产原则：准入企业应能够满足清洁生产的原则，石油炼化及中下游产业清洁生产水平应达国际先进，其余产业清洁生产水平应达到国内先进水平以上；

④环境友好原则：准入产业或企业应符合环境友好的原则，禁止或限制准入高污染、高能耗、高水耗的产业或企业；

⑤协调发展原则：准入产业或企业应有利于完善园区产业链，形成循环经济产业模式；有利于统筹滇中产业聚集区协调发展；有利于改善区域环境质量。

2）禁止准入清单

①生态保护红线禁止准入清单

| 禁止准入区 | 禁止或限制措施描述 |
| --- | --- |
| 村镇水源地 | 达箐水库、冷水箐水库、上村箐水库、大箐水库、打金甸老旱坝水库、打金甸张家坝水库、小箐坝水库、石板箐水库等 | 禁止在前述水库正常蓄水位水平外延200m范围内建设与水源保护或供水无关的工程；禁止向前述水库或汇水区排放污水 |
| 未来省、市划定的其他禁止准入生态保护红线区 | 禁止建设与生态保护红线区保护目标不一致的工程 |

②产业政策禁止准入清单

| 禁止准入类别 | 禁止或限制措施描述 |
| --- | --- |
| 不符合产业政策类 | 禁止新建、扩建国家或云南省淘汰类和限制类产业，禁止新建、扩建企业使用淘汰类和限制类工艺或设备，禁止生产、进口、销售不符合产业政策、生态环保标准的产品 |
| 不符合用地政策类 | 禁止建设《禁止用地项目目录》中的产业或项目；禁止建设不符合土地利用规划的项目 |
| 不符合规划类 | 禁止发展不符合园区产业规划的产业，禁止不符合园区产业布局的项目，禁止不符合园区环境保护目标的产业 |

③资源环境条件禁止准入清单

| 禁止准入类别 | 禁止或限制措施描述 |
| --- | --- |
| 资源限制类 | 禁止占用基本农田；禁止不符合国家水资源利用政策的产业；禁止占用大量森林资源； |
| 环境制约类 | 禁止污染物排放总量突破区域环境质量底线；禁止不符合环境保护可行性技术的产业；禁止污染物超标排放 |
|  | 石油炼化、石化下游产业用地周边1.5km和钢铁冶金用地周边1.2km的绿化隔离带内，禁止布局长期居住居民和对环境要求较高的制药、食品、生物等产业，限制农业种植和养殖业发展 |

（3）限制准入清单

①生态保护红线限制准入清单

| 限制准入区 | 禁止或限制措施描述 |
| --- | --- |
| 国家生态公益林 | 除国家和省的重点建设项目、管理与服务设施外，其他建设项目须避让前述区域，严禁进行非农林建设开发活动 |
| 国有林 |  |
| 螳螂川、禄裱河、九龙河、九渡河等河流滨岸带 |  |
| 未来省、市划定的其他限制准入生态保护红线区 | 禁止建设与生态保护红线区保护目标不一致的工程 |

②产业政策限制准入清单

| 限制准入类别 | 禁止或限制措施描述 |
| --- | --- |
| 石化及其下游产业 | 根据石化下游产业项目环境影响评价结果，控制石油炼化及下游产业发展规模，优化石化下游产业布局；严格控制产业SO2、NOx、硫化氢、苯系物、非甲烷总烃等污染物排放总量 |
| 磷盐化工产业 | 控制磷化工产业发展规模，新增产能需做到增产不增污；严格控制企业废水COD、氨氮、总磷、氟化物等排放总量 |
| 钢铁产业 | 需符合国家产业政策，严格控制产业SO2、NOx、苯并芘、氟化物、硫化氢等大气污染物排放总量 |
| 机械加工及汽车制造 | 严格按国家产业政策进行管理，严控产排含重金属废气、废水的项目引入，禁止发展不能实现挥发性有机物等细颗粒物前体物排放倍量削减的建设项目 |
| 建材及循环产业 | 严格按国家产业政策进行管理，按园区规划进行合理布局，严格控制SO2、NOx、粉尘、氟化物等污染物排放 |
| 轻型加工制造业 | 严格控制产业布局，严格控制企业废水排放 |
| 高新技术产业 | 严格控制产业布局，严格控制涉重企业污染物排放 |

由上述可知，项目符合《云南省安宁工业园总体规划修编（2012-2020）环境影响报告书》及审查意见的要求。项目周边不涉及生态红线，不涉及饮用水水源保护区，不在规划环评及审查意见所列的负面准入清单内。

9.3与长江经济带发展负面清单指南（试行）符合性分析

本项目基本情况与场景经济带发展负面清单指南对照情况如下表9.3-1所示：

表9.3-1  与长江经济带发展负面清单指南（试行）符合性分析对照表

| 长江经济带发展负面清单指南（试行）要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体现划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 本项目为有复合肥制造项目不属于码头和郭长江通道项目 | 符合 |
| 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范回内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目位于安宁工业园区，不涉及自然保护区和风景名胜区 | 符合 |
| 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染佽用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目位于安宁工业园区，不涉及引用水水源一级保护区和二级保护区 | 符合 |
| 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目周边不涉及水产种植资源保护区及国家湿地公园 | 符合 |
| 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目位于安宁工业园区，距离项目区最近的长江主干道为螳螂川，不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区 | 符合 |
| 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 | 本项目位于安宁市范围内，根据安宁市生态环境局出具的《昆明市生态环境局安宁分局关于云南祥丰化肥股份有限公司环保搬迁30万吨/年专用复合肥提质升级项目不涉及安宁生态红线的说明》本项目不涉及生态红线，且建设用地均在安宁工业园区内，不占用基本农田。 | 符合 |
| 禁止在长江干支流1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规因区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 本项目为化工项目，距离项目区最近的长江干支流为项目区东北侧3.5km的螳螂川，建设地点不在长江干支流1公里范围内。 | 符合 |
| 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目位于安宁工业园区，根据于工业园区的规划及规划环评的对照分析，符合产业布局规划 | 符合 |
| 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 | 本项目为生态专用复合肥，且属于搬迁项目，符合国家产业政策，不属于命令禁止的落后产能 | 符合 |
| 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目 | 本项目为生态专用复合肥，，且属于搬迁项目符合国家产业政策 | 符合 |

9.4选址合理性分析

项目所在地常年风向为西风及西南风，周边距离最近的敏感目标大哨村（距厂界938m）及下禄脿大村（1082m）等位于项目区的侧风向及上风向，项目区下风向最近敏感目标为距离项目3313m 的白塔村、距离项目3430m 的罗鸣村、距离项目3569m的松坪村，根据大气预测结果，正常情况下，经预测项目污染因子日均最大浓度贡献值、年均最大浓度贡献值占标率较小，说明本项目产生污染物对周边环境敏感点的影响较小。且无需设置大气环境防护距离，项目周边敏感目标对项目建设不存在重大制约因素。

项目废水排水水质可达到园区污水处理厂的进水要求，项目建设的污水处理设施满足污水处理需求，生产及生活废水得到较好处理处置。 从噪声预测结果可以看出，拟建项目将主要高噪声设备布置在远离噪声敏感点的位置，并采取建筑隔声、设减振基础等隔声降噪措施，噪声预测增加值很小，各厂界噪声仍基本维持现状，均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3 类类标准。

各类固体废物可全部得到安全处理或合理处置。污染物进入土壤环境的机率较小，对土壤影响较小。项目运营期对生态环境的影响微小。

综上所述，拟建项目实施后，本项目废气、废水、固废、噪声对环境质量影响较小；项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，项目选址无明显的环境制约因素。并且安宁工业园区已同意本项目进入园区建设，因此该项目的选址是可行的。

10、环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析即是针对项目的性质和当地的具体情况，确定环境影响因子，从而对项目环境影响范围内的环境影响总体作出经济评价。环境影响经济损益分析的重点，是对项目的主要环境影响因子作出投资费用和经济损益的评价，即项目的环境保护措施投资估算（即费用）和经济效益、环境效益和社会效益（即效益）以及项目环境影响的费用-效益总体分析评价。按“简要分析法”对本项目可能收到的经济、社会和环境效益进行综合分析。

10.1环境经济损益分析

10.1.1环保投资概算

表10.1-1  环保投资一览表

| 项目 | 生产工段 | 污染源 | 环保设施及处理规模 | 数量 | 环保投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工期 |
| 施工期粉尘防治 | / | 30 |
| 施工期建筑垃圾清运 | / | 5 |
| 施工期噪声防治 | / | 5 |
| 二 | 运营期 |
| 废气处理 | 普钙装置区 | 磷矿烘干尾气 | 布袋除尘器+40m排气筒 | 1套 | 30 |
|  |  | 磷矿球磨尾气 | 布袋除尘器+40m排气筒 | 1套 | 30 |
|  |  | 含氟尾气 | 三级洗涤塔+70m排气筒 | 1套 | 50 |
|  | 1#氨酸法复合肥生产线 | 1#氨酸法复合肥造粒尾气 | 布袋除尘+湿法洗涤+40m排气筒 | 1套 | 40 |
|  |  | 1#氨酸法复合肥烘干尾气 | 旋风除尘+重力除尘+湿法洗涤+高度40m | 1套 | 35 |
|  |  | 1#氨酸法复合肥备料尾气 | 布袋除尘器 | 1套 | 20 |
|  |  | 1#氨酸法复合肥产品冷却废气 | 布袋除尘器 | 2套 | 40 |
|  |  | 1#氨酸法复合肥产品筛分废气 | 布袋除尘器 | 1套 | 20 |
|  |  | 1#氨酸法复合肥产品包装废气 | 布袋除尘器 | 1套 | 20 |
|  | 2#氨酸法复合肥生产线 | 2#氨酸法复合肥造粒尾气 | 布袋除尘+湿法洗涤+40m排气筒 | 1套 | 40 |
|  |  | 2#氨酸法复合肥烘干尾气 | 旋风除尘+重力除尘+湿法洗涤+高度40m | 1套 | 35 |
|  |  | 2#氨酸法复合肥备料尾气 | 布袋除尘器 | 1套 | 20 |
|  |  | 2#氨酸法复合肥产品冷却废气 | 布袋除尘器 | 2套 | 40 |
|  |  | 2#氨酸法复合肥产品筛分废气 | 布袋除尘器 | 1套 | 20 |
|  |  | 2#氨酸法复合肥产品包装废气 | 布袋除尘器 | 1套 | 20 |
|  | 挤压法复合肥生产线 | 挤压法复合肥烘干废气 | 布袋除尘+湿法洗涤+40m排气筒 | 1套 | 40 |
|  |  | 挤压法复合肥冷却废气 | 布袋除尘器 | 1套 | 20 |
|  |  | 挤压法复合肥筛分废气 | 布袋除尘器 | 1套 | 20 |
| 废水处理 | 绿色有机尿基复合肥生产线 | 初期雨水 | 初期雨水收集池及配套管网 | 1套 | 50 |
|  |  | 生产废水 | 生产废水收集池及配套管网 | 1套 |  |
|  |  | 事故废水 | 事故废水收集池及配套管网 | 1套 | 10 |
| 噪声处理 | 生产设备 | 泵类噪声 | 基底减震 | 若干 | 60 |
|  |  | 各种风机 | 消声 |  |  |
|  |  | 空压站隔、消声 | 消声 |  |  |
| 固废处理 | 员工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 若干 | 1 |
| 地下水 | 全厂 | 分区防渗措施、地下水监测井。 | / | 300 |
| 环境风险 | 全厂 | 应急物资、资金。 | / | 60 |
| 合计 | 626 |

本项目总投资30000万元人民币，其中环保措施投资为626万元，占总投资的1.25%。

10.1.2环境效益

通过采取各种治理措施后，废气、废水均可达标排放，厂界噪声满足标准要求，固体废物得到妥善处理或安全处置，对区域环境质量影响不大。

高噪声设备采取隔声、消声、设置减振基础等降噪措施，可使厂界噪声达标，避免了对周围环境的影响。

危险废物委托有处理资质的单位进行安全处置，能够避免对环境的污染。 拟建项目采取各项治理措施后，厂区内各主要污染物得到了不同程度的削减，废气达标排放，固废全部安全处置。可见通过各种治理措施削减后，污染物排放量大大降低，减少了对环境容量的占用，从而带来一定的环境效益。

本项目生产过程产生的废水、废气如果不经过处理直接排入环境中，将会对环境造成一定污染；废水、废气中的污染物一旦被人体吸入，还会危害人体健康。 项目对污染物进行治理，不但能使污染物达标排放或削减，减小对环境的污染， 同时还可以节省环境保护税，大大降低了企业的运行成本。

10.2经济效益

本项目产品装置建成后年均销售收入54756.20万元，年平均销售总成本45070.36万元，所得税后净利润2694.22万元。税后财务内部收益率12.75%。由盈亏平衡分析知，生产能力利用率为66.63%，企业就可有利润实现。

综上所述，项目建成后将取得较好的经济效益，且具有较强的抗风险能力，项目在经济上是可行的。

10.3社会效益

拟建项目的建设不仅能提云南祥丰化肥股份有限公司的竞争能力。项目工程达到设计生产规模时，将新增大量生产、技术、管理人员工作岗位，对促进本地区有机肥工业和当地经济的发展将起到极大的推动作用，社会效益显著。

综上所述，本工程建设的整体效益远大于其对环境带来的负面影响，只要加强管理，确保各项污染防治措施及设施的正常运转，该项目的建成投产可实现社会效益、经济效益和环境效益的协调统一。

10.4小结

综上所述，拟建工程采取的污染治理措施使污染物排放大量削减，同时采用资源再利用措施，降低了资源索取量，达到了一定的节能效果。随着国家对环境 保护的重视和在政策、税收上的调控，进一步将企业消耗资源环境的成本“内在化”，采取上述措施节约的排污费和水费等将在今后的生产中显著增加，企业污染物排放的减少和对资源的再生利用成为降低企业产品生产成本的主要途径。拟建工程在带来良好的经济效益和社会效益的同时，又将其对环境的影响降至合理的程度。

11、环境管理与监测计划

11.1 工程环境管理

11.1.1 工程环境管理的内容

建立环境保护的管理机构。根据工程环境影响评价中提出的施工期和运行期环境保护措施，落实环境保护经费，实施环境保护对策措施；协调政府环境管理与工程环境管理间的管理用技术手段对工程建设所影响的主要环境因子进行系统监测。

通过定量化的分析比较，掌握环境质量的变化过程和程度，为具体实施环境保护措施和采取补救措施提供依据和基本资料。

13.1.2 工程环境控制目标

建议该项目实施如下环境目标：

（1）确保所有污染物均 100%达标排放。

（2）固废收集率达到 100%，并加以综合利用。

（3）增加的污水处理站，确保污水达标排放，坚决杜绝废水的非正常排放。

建议实施如下环境管理方案：

（1）建立管理手册、程序文件、作业文件。备齐污水处理、固体废物、节水、节电、绿化、化学品、除尘等一系列作业指导书。

（2）建立资料档案库。收集完整的废水、废气、噪声监测数据资料档案（包括内部监测统计资料和环保检查监督资料）。收集完整的环保档案（包括环评报告书、验收报告、环保部门批复等）。

13.1.3 环境保护管理机构的设置

项目环境管理工作由工程建设单位（业主）负责；工程施工单位按照建设单位要求实施环保措施；工程设计单位提供技术咨询。

工程建设单位具体负责从项目施工至投产运行后的一系列有关环保管理工作，落实环境保护工作经费，对施工期和运行期环保工作进行管理和监督，并负责与政府环保主管部门联系和协调落实环境管理事宜，接受环保主管部门的指导和监督。

具体工作内容如下：

——施工期

工程环保设计内容和招标内容的审核；委托工程设计单位编制《工程施工环保手册》，对工程监理单位有关监理工程师进行环境保护工程监理培训；制定年度环境保护工作计划；环境保护工作经费的审核和安排；监督承包商的环境保护对策措施执行情况；安排环境监测工作；其他事务。

——运行期

制定年度环境保护工作计划；落实环境保护工作经费；同环境主管部门协调安排环境监测工作；成立环境保护专职或兼职机构，代表项目建设单位行使环境管理的有关职能。

（2）工程施工单位

设置环保兼职机构，负责实施环保对策和措施，接受工程建设单位和工程监理单位的监督和管理。主要工作内容：

制定环境保护工作计划；实施工程环保措施，处理实施过程中的有关问题；核算环保费用使用情况；检查环保设施的建设进度、质量、运行状况；处理日常事务。

（3）工程设计单位

负责解释工程可行性研究设计报告中有关环境保护措施规划设计文件。在工程施工阶段和运行阶段，工程设计单位可为建设单位和施工单位提供技术咨询。

（4）工程监理单位

受业主单位委托，对工程施工质量进行现场监理。其中应有专职或兼职监理工程师负责对施工单位环境保护措施实施情况进行现场监理，配合建设单位做好工程的环境保护管理工作。

13.2 环境监理计划

13.2.1 环境监理范围

环境监理范围：工程所在区域与工程影响区域

工作范围：施工现场、施工道路等以及上述范围内生产施工对周边造成环境污

染和生态破坏的区域；工程运营造成环境影响所采取环保措施的区域。

工作阶段：施工准备阶段环境监理；施工阶段环境监理；工程保修阶段（交工

及缺陷责任期）环境监理。

13.2.2 环境监理一般程序

（1）编制工程施工期环境监理计划；

（2）按工程建设进度、各项环保措施编制环境监理细则；

（3）按照环境监理细则进行施工期环境监理；

（4）参与工程环保验收，签署环境监理意见；

（5）监理项目完成后，向项目法人提交监理档案资料。

13.2.3 环境监理具体工作方法

审查工程初步设计、施工图设计中环境保护措施是否正确落实了经批准的环境

影响报告书提出的环境保护措施；

协助建设单位组织工程施工、设计、管理人员的环境保护培训；

审核招标文件、工程合同有关环境保护条款；

对施工工程中保护生态、水、气、声环境，减少工程环境影响的措施，环境保

护工程施工质量进行监理，并按照标准进行阶段验收和签字；

系统记录工程施工环境影响，环境保护措施效果，环境保护工程施工质量；

及时向环境监理领导小组反映有关环境保护设计和施工的意外问题，并提出解

决建议；

负责起草工程环境监理工作计划和总结。

13.2.4 环境监理工作制度

环境监理应建立工作制度，包括：工作记录、人员培训、报告、函件来往、例

会等制度。

13.2.5 环境监理机构年产 3 万吨高性能无水氟化铝技术改造项目

环境影响报告书

183

施工期的环境监理由项目建设方委托具有工程监理资质并经环境保护业务培训

的单位，对设计文件中环境保护措施的实施情况进行工程环境监理。为保证监理计

划的执行，建设单位应在施工前与监理单位签订建设期的环境监理合同。

13.2.6 环境监理技术要点

环境监理单位应收集该建设项目的有关资料，包括项目的基本情况，环境影响

评价书，环境保护设计，施工企业的设备、生产方式、管理，施工现场的环境情况，

施工过程的排污规律，防治措施等。

根据项目及施工方法制定施工期环境监理计划。按施工的进度计划及排污行为，

确定不同时间检查的重点项目和检查方式、方法。监理的技术要点是：施工初期主

要检查对地下水保护措施等；中期主要检查施工噪声、污水排放等；后期检查环保

配套设施情况等。

（1）施工噪声检查

高噪声施工机械运行应尽量避免在中午、夜间时间运行。应检查施工单位的噪

声监测记录，发现问题应及时通知施工单位整改。

（2）大气污染控制检查

施工扬尘主要有交通扬尘、工地扬尘、堆放扬尘等。要求施工单位设置防扬尘

的设备，如库房堆放、包装堆放，并及时洒水喷淋等。在粉状货物运输的过程中，

凡有货物跌落的地方要有防尘的措施。

（3）项目运营后必须对项目工艺产污环节进行定期的监测，确保污染物长期、

稳定地达标排放。

11.1环境管理

11.1.1施工期环境管理与监测

为预防和治理施工中的环境污染问题，除采取必要的污染治理措施外，还必须加强施工期的环境监测和管理。对此，本评价提出以下建议：

建设单位在签订施工承包合同时，应将有关环境保护的条款列入合同，其中应包括对施工承包方环境污染预防和治理等方面的具体要求，如施工噪声污染、废水、扬尘等排放治理，施工垃圾处置等内容。

11.1.2营运期环境管理

（1）环保机构设置

根据本项目建设规模和环境管理任务，应设2-4名环保专职或兼职人员，负责本项目的环境保护监督管理及各项环保设施的运行管理工作，污染源和环境质量监测可委托有资质的环境监测单位承担。

（2）环境管理内容

公司在生产管理中需制定的主要环境管理内容如下：

1）“三同时”制度

在项目筹备、实施和建设阶段，应严格执行“三同时”，确保厂区各生产单元三废处理等环保设施能够和生产工艺“同时设计、同时施工、同时投产使用”。

2）报告制度

定期向当地环保部门上报污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。项目排污发生重大变化、污染治理设施改变或项目技改等必须向当地环保部门申报。

3）污染治理设施的管理、监控制度

项目建设后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置废水处理和废气处理设备，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他辅助材料。同时要求建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立运行台账。

4）日常环境管理制度

环境管理机构定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放；协同有关环境保护部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收；一旦发生环境风险事故，环境管理机构将参与事故的处理。

5）环保奖惩制度

各级管理人员都应树立环境保护的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例；对爱护环保治理设施、节约原料的工作者实施奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理。造成环保设施损坏、环境污染及原材料浪费者予以处罚。

6）安全教育制度

遵守国家及地方的有关环保方针、法规和条例，做好环保安全教育和技术培训，提高工作人员意识和技术水平，提高污染防治的能力和责任心。

7）固体废物管理制度

①公司须对危险废物进行登记申报，将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入全厂生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集贮存、转移等部门危险废物交接制度（五联单制度）。

②公司作为固体废物污染防治的责任主体，须建立风险管理及应急救援体系，严格执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

③公司全厂的危险废物贮存场所按照要求设置警告标示，危废包装、容器和贮存场所都须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求张贴标识。

（3）环境管理制度的建立

1）报告制度

按《建设项目环境保护管理条例》中第二十条和二十三条规定，本项目在正式投产前，应自主完善“环境保护竣工验收报告”，验收通过后，方可正式投入生产。

项目建成后应严格制定月报或季报制度，即定期向当地环保部门报告污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都须想当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

2）建立环境管理体系

按照国际标准的要求建立环境管理体系，以便全面系统的对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。

3）污染处理设施管理制度

对污染治理设施和管理必须与生产经营=活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账。

4）环境保护教育制度

对技术工人进行上岗前的环保知识法规教育及操作规范的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。

6）其他环境管理措施

①加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁事故排放。

②专人负责固体废物收集和暂存场所的维护工作，防止固体废物在厂内产生二次污染。

③加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。

④定期向环保主管部门汇报环保工作情况，污染治理设施运行情况，报送监测结果。

⑤建立本企业的环境保护工作档案，包括污染物排放情况；污染治理设施的运行、操作和管理情况；监测记录；污染事故情况及有关记录；其他与污染防治有关的情况和资料等。

11.1.3环境管理计划

项目各阶段环境管理工作计划见表11.1-1。

表11.1-1  环境管理工作计划表（建议）

| 阶段 | 环境管理主要任务内容 |
| --- | --- |
| 建设前期 | 1、参与工程建设前期各阶段环境保护和环境工程设计方案工作； 2、编制企业环境保护计划，委托有资质环评单位开展项目环境影响评价； 3、积极配合可研及环评单位开展项目区现场踏勘与调研工作； 4、针对工程生产特点，建立健全内部环境管理体系与监测制度； 5、委托设计部门依据环评文件及批复文件要求，落实工程环保设计，编制环保专篇。 |
| 建设期 | 1、按照工程环保设计，与主体工程同步建设，严格执行“三同时”制度； 2、制定建设期环境保护与年度环境管理工作计划、环境监理档案； 3、监督和考核各施工单位责任书中任务完成情况； 4、认真做好各项环保设施施工监理与验收，及时与当地环保行政主管部门沟通。 |
| 生产前期 | 1、对照环评文件、批复文件及设计报告核查环保设施落实情况； 2、检验环保工程效果和运行工况，建立记录档案，要求与主体工程同步进行； 3、检查环保机构设置及人员配备、环境管理制度、环境监理资料档案等是否健全； 4、总结试运行经验，针对存在问题进行整改，提出补救措施方案； 5、委托有资质单位编制工程“三同时”竣工验收监测报告。 |
| 生产期 | 1、认真贯彻、执行国家和地方环境保护法律法规和标准，保证生产正常运行； 2、申报排污许可证，建立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查和维护； 3、按照环境监控计划开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理； 4、完善环境管理与污染防治目标，配合地方环保部门制定区域环境综合整治规划； 5、推行清洁生产，循环经济和减污增效，实现污染预防； 6、参与编制工厂环境风险事故应急预案，建立企业环境管理体系。 |
| 环境管理 工作重点 | 1、加强污染源监控与管理，提高水资源、能源和工业固废的综合利用率； 2、坚持“预防为主、防治结合、综合治理”原则，强化企业污染防治设施管理力度； 3、严格控制生产全过程废气、废水和噪声排放及危险固废的安全处。 |

- 11.2排污口管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

10.2.1排污口立标

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段， 具体原则如下：

- （1） 排放口必须规范化。如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物的种类、数量、排放去向等情况。列入总量控制的污染物排污口以及行业特征污染物排放口列为管理重点。

- （2） 废气排气筒应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台， 设置应符合《固定源废气监测技术规范》（ HJ/T 397-2007）。

- （3）工程固废堆存时， 特别是危险废物应设置专用堆放场地， 并有防扬散、防流失、防渗漏措施。

- （4）排污口应便于采样与计量监测， 便于日常现场监督检查；

（5）按照排污口规范管理及排放口环境保护图形标志管理有关规定，在排污口附近设置环境保护图形标志牌，根据《环境保护图形标志》实施细则， 填写工程的主要污染物； 标志牌必须保持清晰、完整， 发现形象损坏、颜色污染或有变化、退色等不符合图形标志标准的情况，应及时修复或更换， 检查时间至少每年一次。排放口图形标志详见图 10.6-1。

（6）环保图形标志牌设置位置应距污染物排放口及固体废物堆放场或采样点较近且醒目处， 设置高度一般为牌上缘距离地面约2m。

图12.1-1  排放口图形标志牌

- 10.6.2排污口建档管理

- 1、本项目使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

- 2、根据排污口管理内容要求，本项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。

- 10.6.3排污口位置

本项目排污口设置情况见下表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 排气筒(m)及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 备煤工序粉尘 | 粉尘 | 30/1、1# |
|  | 低温甲醇洗废气 | 甲醇、硫化氢 | 60/2、2# |
|  | 硫回收尾气 | 二氧化硫、氨 | 30/0.8、3# |
|  | 锅炉焚烧尾气 | SO2、NOx、氨 | 100/3.5、4# |

10.6.4排污口规范化管理

排污口是项目投产后污染物进入环境、污染环境的出口，强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的手段。

按照国家《排污口规范化整治技术要求》，本项目排污口规范化管理要求见表10.6-2。

表10.6-2 排污口规范化管理要求表

| 项目 | 主要要求内容 |
| --- | --- |
| 基本原则 | 1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理； 2、将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点； 3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查；废水排入污水处理厂，应当在接管处设置采样口； 4、如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等。 |
| 技术要求 | 1、排污口位置必须按照环监（1996）470号文要求合理确定，实行规范化管理； 2、废气排气装置设置便于采样、监测的采样孔和采样平台； 3、具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求； 4、主要废气处理设施安装污染物在线监测装置。 |
| 立标管理 | 1、排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌； 2、标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m； 3、重点排污单位排污口设立式标志牌，一般单位排污口可设立式或平面固定式提示性环保图形标志牌； 4、对危险物贮存、处置场所，必须设置警告性环境保护图形标志牌。 |
| 建档管理 | 1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； 2、严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报； 3、选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。 |

11.3环境监测计划

1、营运期污染源监测计划

本项目复混肥，根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》可知，本单位应纳入排污许可重点管理。参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》、《排污单位自行监测技术指南 总则》、《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》开展自行监测，建议本项目污染源监测的具体内容和频率见表11.3-1。

表11.3-1  营运期监测计划

| 类别 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频率 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 普钙装置区 | 磷矿烘干尾气 （DA001排气筒） | 颗粒物 | 自动监测 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  |  | SO2、NOX | 每月一次 |  |
|  |  | 磷矿球磨尾气 （DA002排气筒） | 颗粒物 | 每半年一次 |  |
|  |  | 含氟废气 （DA003排气筒） | 氟 | 每月一次 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 | 每半年一次 |  |
|  | 1#氨酸法复合肥 | 1#氨酸法复合肥造粒尾气 （DA004排气筒） | 颗粒物 | 自动监测 |  |
|  |  |  | 氨 | 每季度一次 |  |
|  |  | 1#氨酸法复合肥烘干尾气 （DA005排气筒） | 颗粒物 | 自动监测 |  |
|  |  |  | SO2、NOX | 每月一次 |  |
|  |  | 1#氨酸法复合肥备料、粉碎、冷却、筛分尾气 （DA005排气筒） | 颗粒物 | 每半年一次 |  |
|  | 2#氨酸法复合肥 | 2#氨酸法复合肥造粒尾气 （DA006排气筒） | 颗粒物 | 自动监测 |  |
|  |  |  | 氨 | 每季度一次 |  |
|  |  | 2#氨酸法复合肥烘干尾气 （DA007排气筒） | 颗粒物 | 自动监测 |  |
|  |  |  | SO2、NOX | 每月一次 |  |
|  |  | 2#氨酸法复合肥备料、粉碎、冷却、筛分尾气 （DA007排气筒） | 颗粒物 | 每半年一次 |  |
|  | 挤压法复合肥 | 挤压法复合肥造烘干尾气 （DA008排气筒） | 颗粒物 | 自动监测 |  |
|  |  |  | SO2、NOX | 每月一次 |  |
|  |  | 挤压法复合肥冷却、筛分尾气（DA008排气筒） | 颗粒物 | 每半年一次 |  |
|  |  | 挤压法复合肥造粒尾气 （DA008排气筒） | 颗粒物 | 自动监测 |  |
|  |  |  | 氨 | 每季度一次 |  |
|  | 普钙装置区 | 厂界无组织 | 颗粒物、氨、氟化物 | 每季度一次 |  |
|  | 复混肥装置区 |  | 颗粒物、氨 | 每季度一次 |  |
| 噪声 | 普钙装置区 | 四周厂界噪声 | Leq | 每季度一次 | 《工业企业厂界环境噪声 排放标准》 (GB12348-2008)3 类 |
|  | 复混肥装置区 |  |  |  |  |
| 地下 水环 境 |  | 地下水跟踪监测井 | pH、氨氮、氟化物 | 每半年一次 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 应急报告 |  | 监测结果出现超标的，排污单位应加密监测，并检查超标原因。短期内无法实现稳定达标排放的，应向环境保护主管部门提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施等；若因发生事故或者其他突发事件，应当立即采取措施消除危害，并及时向排水主管部门和环境保护主管部门等有关部门报告。 |

- 2、环境质量监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》、《排污单位自行监测技术指南 总则》、《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》要求，在排污单位厂界周边设置大气环境质量影响监测点位。

在项目厂界外侧设置监测点2个。环境质量监测采样方法、监测采样分析方法、监测质量保证与质量控制执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，氨、氟化物参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D。大气环境监测位置、监测项目、监测频率等详见表11.3-2。

表11.3-2 大气环境质量监测计划表

| 项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂区上风向1个及下风向1个 | 颗粒物、二氧化硫、氨气、氟化物醇、氮氧化物 | 每半年1次，每次3天 |

11.4竣工验收

11.4.1环境工程设计与验收重点

按照环评文件及其批复要求，强化项目环境工程设计，重点做好废气治理、废水处理与综合利用及噪声治理等工作，确保三废稳定达标排放，满足环境总量控制指标要求；进一步核准、细化环保投资概算，要求环保投资专款专用，及时到位；项目污染防治设施必须与主体工程实现“三同时”，如需进行试生产，其配套的环保设施也必须与主体工程同时投入运行。

11.4.2环保设施竣工验收建议

（1）验收主体责任

根据国家环保部关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

（2）验收标准与范围

①《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）中有关规定执行；

②与项目有关的各项环保设施，包括为污染防治和保护环境所建成或配套建成的工程、设备、装置，以及各项生态保护、绿化设施；

③本报告书及其批复文件和有关设计文件规定应采取的其他各项环保措施。

（3）验收程序和内容

建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。本项目属于以排放污染物为主的建设项目，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南-污染影响类》编制验收监测报告。项目环保设施竣工验收内容见表11.4-1

表12.3-1  竣工环境保护验收计划一览表

| 项目 | 名称 | 污染源 | 污染物 | 污染治理设施（或措施）验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001 排气筒 | G1：磷矿烘干尾气 | 颗粒物、SO2、NOX | 布袋除尘器1套，排气筒高度40m | 《大气污染物综合排放标准》表2二级标准 |
|  | DA002 排气筒 | G2：磷矿球磨尾气 | 颗粒物 | 布袋除尘器1套，排气筒高度40m | 《大气污染物综合排放标准》表2二级标准 |
|  | DA003 排气筒 | G3：含氟废气 | 氟化物 | 三级脱氟洗涤塔，排气筒高度70m | 《大气污染物综合排放标准》表2二级标准 |
|  | DA004 排气筒 | G4：1#氨酸法复合肥造粒塔尾气 | 颗粒物、氨 | 布袋除尘+塔顶湿法洗涤，排气筒高度40m | 《大气污染物综合排放标准》表2二级标准 |
|  | DA005 排气筒 | G5：1#氨酸法复合肥烘干尾气 | 颗粒物、SO2、NOX | 旋风除尘+重力除尘+尾气洗涤，排气筒高度40m | 《大气污染物综合排放标准》表2二级标准 |
|  |  | G6:1#氨酸法复合肥备料尾气 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  |
|  |  | G7:1#氨酸法复合肥成品冷却1#尾气 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  |
|  |  | G8:1#氨酸法复合肥成品冷却2#尾气 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  |
|  |  | G9~11:1#氨酸法复合肥粗晒、细筛、精筛尾气 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  |
|  |  | G12:1#氨酸法复合肥包装尾气 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  |
|  | DA006 排气筒 | G13：2#氨酸法复合肥造粒塔尾气 | 颗粒物、氨 | 布袋除尘+湿法洗涤，排气筒高度40m |  |
|  | DA007 排气筒 | G14：2#氨酸法复合肥烘干尾气 | 颗粒物、SO2、NOX | 旋风除尘+重力除尘+湿法洗涤，排气筒高度40m |  |
|  |  | G15:2#氨酸法复合肥备料尾气 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  |
|  |  | G16:2#氨酸法复合肥成品冷却1#尾气 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  |
|  |  | G17:2#氨酸法复合肥成品冷却2#尾气 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  |
|  |  | G18~20:2#氨酸法复合肥粗晒、细筛、精筛尾气 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  |
|  |  | G21:2#氨酸法复合肥包装尾气 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  |
|  | DA007 排气筒 | G22:挤压法复合肥烘干 | 颗粒物、SO2、NOX | 布袋除尘+湿法洗涤 |  |
|  |  | G23:挤压法复合肥冷却 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  |
|  |  | G24:挤压法复合肥造粒、细筛、精筛 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  |
|  | 普钙装置区厂界无组织 | 各个工段 | 氨、颗粒物、氟化物 | 工艺控制，避免物料跑冒滴漏 | 《大气污染物综合排放标准》表2二级标准的无组织排放监控浓度 |
|  | 普钙装置区厂界无组织 | 各个工段 | 氨、颗粒物 | 工艺控制，避免物料跑冒滴漏 | 《大气污染物综合排放标准》表2二级标准的无组织排放监控浓度 |
| 废水 | 生产废水 | W1：CO2入口分离器分离冷凝液 | 含微量MDEA | 返回合成氨装置项目脱碳工序循环使用 | 废水回用 |
|  |  | W2：CO2压缩机分离冷凝液 | 含微量MDEA | 返回合成氨装置项目脱碳工序循环使用 | 废水回用 |
|  |  | W3：合成装置尾气洗涤洗涤废水 | 氨水 | 进入氨水槽，再进行解吸水解，回收氨 | 废水回用 |
|  |  | W4：常压吸收塔洗涤废水 | 氨水 | 进入氨水槽，再进行解吸水解，回收氨 | 废水回用 |
|  |  | W5：解吸水解废水（工艺冷凝液） | 氨氮 | 回用于尾气洗涤和脱盐水站 | 废水回用 |
|  |  | W6：造粒尾气洗涤废水 | 氨氮 | 进入生产废水收集池后输送至祥丰金麦化工有限公司磷酸湿磨装置作为补充水 | 废水回用 |
|  | 地坪清洁 | 地坪冲洗水 | 氨氮、SS | 进入生产废水收集池后输送至祥丰金麦化工有限公司磷酸湿磨装置作为补充水 | 废水回用 |
|  | 员工生活 | 生活污水 | CODcr、氨氮、总磷 | 普钙装置区生活污水进入祥丰金麦化工有限公司已建生活污水处理站处理后，回用于绿化 | GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》表1城市绿化标准 |
|  |  |  |  | 复混肥装置区生活污水新建一座40m3/d生活污水处理站 |  |
|  | 全厂 | 初期雨水 | SS、氨氮 | 普钙装置区初期雨水均汇入与“4万吨磷酸一铵装置项目”已建200mn3的初期雨水收集池收集后输送至祥丰金麦化工有限公司湿法球磨站作为补充水。 | 初期雨水不外排 |
|  |  |  |  | 复混肥装置区初期雨水汇入新建一座800mn3的初期雨水收集池收集后输送至普钙装置尾气洗涤。 |  |
| 噪声 | 设备 | 机械噪声 | 噪声 | 减振器、选节能高效风机、建筑隔声、节能低噪冷却塔。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 固废 | 生产固废 | 危废 暂存间 | 废催化剂、废机油等 | 普钙装置区危废暂存间依托4万吨磷酸一铵项目使用，危废暂存间基础防渗，建筑面积30m2。 | 处置率100% |
|  |  |  |  | 复混肥装置区危废暂存间新建一座，建筑面积20m2。 |  |
|  |  | 一般工业 固废 | 废包装材料 | 堆场1座，地面用水泥硬化，建筑面积300m2，一般工业固废堆场收集后出售，综合利用 | 处置率100% |
|  |  |  | 除尘器收尘 | 返回原料车间 | 处置率100% |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 垃圾桶若干 | 处置率100% |
| 地下水 | 生产废水 | pH、石油类、氟化物、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐 | 分区防渗措施和地下水跟踪监测井（2个），通过调阅施工期监理材料，对地下水防渗措施和地下水跟踪监测井落实情况进行检查。 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 环境管理 | 配备专职环保管理人员 2～3 人，由厂长直接管理；环境管理制度、试生产核查报告、风险应急预案等。 |
| 公众参与 | 竣工验收监测期间，在项目影响区内实施公众意见调查，对调查意见汇总分析后给出明确结论，并作为验收报告中的一个单列章节进行分析评述。 |

11.5 企业信息公开

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》、《企事业单位环境信息公开办法》中的相关规定，本项目建设单位应当向社会公开以下信息：

（1）建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态；

（2）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式、以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（3）排污信息，包括主要污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（4）防治污染设施的建设和运行情况；

（5）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（6）突发环境事件应急预案。

11.6 排污许可管理

环境保护部办公厅于 2017年11月15日发布《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84 号）。

本项目在执行环境影响评价中的相关要求的同时，应按照上述要求做好排污许可制度的衔接工作，在发生实际排污行为之前，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

## 11.7、污染物总量控制

污染物排放总量控制是针对工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析的结果，贯彻清洁生产的原则，根据对建设项目所在区域污染物的总量控制的原则，分析本项目废水、废气污染物排放总量控制方案，为环保部门监督管理提供重要依据。

### 11.7.1总量控制基本原则

1、污染物总量控制首先应保证实现达标排放。

2、固体废物应立足于综合利用和有效处置的原则。

3、要满足国家和当地关于主要污染物的总量控制指标要求。

4、依椐环境规划综合整治方案，总量控制必需确保环境功能区环境质量达标要求。

### 11.7.2总量控制指标分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HG942-2018）的相关要求，结合本项目工程污染物排放情况，所在区域环境质量现状以及当地环境管理部门的要求，确定实行总量考核和控制的污染物分别为：

①废气：：SO2、NOx、颗粒物、氟化物、氨。

②废水：无；

③固废：工业固体废弃物及危险废物。

### 11.7.4建设项目污染物总量控制指标

项目大气污染物主要为有组织废气及无组织废气。

有组织废气排放量为769824万m3/a，其中，有组织排放的SO2、NOX、颗粒物、氟化物、氨，排放量分别为84.824t/a、24.8t/a、258.05t/a、7.8t/a、12t/a。

本项目生活废水经生活废水处理站处理达标后用于绿化，生产废水收集后输送至本项目的洗涤吸收系统用做补充水，废水均回用。

固体废弃物中，一般固废回用于生产线，生活垃圾委托环卫部门定期清运，危废均由厂家回收，固废处置率100%。

13、结论

13.1产业政策相符性

本项目以有尿素、磷酸一铵、氯化钾、氯化铵、硫铵、普钙、浓硫酸和氨气等生产新型生态专用复合肥。

根据国家发改委2019年29号令公布的《产业结构调整指导目录》（2019年本）为鼓励类“鼓励类”第十一条“石化化工”中的“优质钾肥及各种专用肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥、硝基肥、缓控释肥的生产，磷石膏综合利用技术开发与应用”。项目建设符合国家相关产业政策。

13.2选址合理性

本项目位于安宁市工业园区禄脿片区，生产新型生态专用复合肥，选址符合《安宁工业园区规划修编（2012-2020）》的相关要求，同时符合区域规划发展定位于产业发展向导，满足《云南省安宁工业园区总体规划修编（2012-2020）环境影响报告书》的相关要求。

13.3环境质量现状

1、大气环境

项目所在地为安宁市工业园区，根据安宁市2018年环境空气质量通报，环境空气6项基本因子均能够满足HJ 663-2013《环境空气质量评价技术规范（试行）》及HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中有关环境空气质量达标区的要求，安宁市属于环境空气质量达标区域。

根据空气环境质量现状监测结果，本项目特征污染因子和项目所在区域特征污染因子均能达到标准。

2、地表水环境

本项目周边地表水螃蟹河水库各项指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

3、地下水环境

从监测结果来看，本项目所在区域内地下水，监测因子各项指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准的各项要求。

4、声环境

从监测结果看，厂界外背景声环境质量较好，能满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准的要求。

5、土壤环境

本项目所在地土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018）第二类用地标准，农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染 风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）第二类用地标准要求。

根据云南升环检测技术有限公司的监测结果，项目区土壤环境质量能满足相应的土壤环境质量标准中第二类用地的筛选值要求。

6、生态环境

评价区人类活动历史悠久，亦无原生生态系统分布，以人工生态系统为主，仅有少量次生自然植被，且受人为活动干扰严重，评价区已不具备野生动物的良好栖息条件。项目评价区内的野生植物和动物均为地区常见物种，评价区内无国家或云南省级重点保护野生动植物物种分布，也无地方狭域特有物种分布。

13.4 环境影响预测分析

1、大气环境影响

根据本次评价进一步影响预测结果，两期工程建成后运行期，所有外排废气污染物均可实现达标排放，且各敏感点在叠加了相应的背景值后仍能满足标准要求。

2、地表水影响

项目建设完成后，厂区生活污水经化粪池处理后与经隔油池处理后的食堂废水一起排至生活污水处理系统，处理达 GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》表1城市绿化标准要求后，回用于绿化。生产废水经收集后用于洗涤补充水。

3、地下水

根据本次评价地下水影响分析结果，项目生产厂区在做好分区防渗工作、加强地下水跟踪监测。在发现事故状态下废水泄漏后加强对地下水监测井水质监测，并采取补救及修复措施。项目在严格采取本次评价提出的地下水风险防范措施的前提下，项目生产厂区生产运行对地下水环境影响可以接受。

4、环境噪声

根据项目噪声预测结果，项目运营过程产生的噪声在厂界东、南、西、北侧噪声预测结果（贡献值+背景值），昼间、夜间预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区（即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）） 标准值要求。且项目周边200m范围内无居民点，因此，厂区设备运行产生的噪声对周边环境影响很小

5、固废处置分析

生产厂区运行过程中产生的洗涤固废、除尘器粉尘、污水处理站污泥等固废均能得到妥善处置，机修过程中产生的机修危废经危废暂存间暂存后委托具有危废处置资质的单位处理，不外排。产生的生活垃圾委托环卫部门定期清运处理；不外排。 项目营运期固废处置率可达 100%。

6、土壤环境影响

建设项目生产厂区属于污染影响型项目，项目运行期的土壤环境影响类型和影响途径主要为大气沉降型及垂直入渗型。通过在项目区范围内进行植被绿化，对厂区采取分区防渗措施，设置事故收集水池等可有效防控厂区土壤环境受到污染。

13.5公众参与

本次公众参与主要采取网上公示、张贴公示及报纸公示形式开展，建设单位承担本次环评的公众参与调查，征求公众的意见。本次网络公示及报纸公示未收到任何反馈意见。

14.7总结论

本项目选址位于安宁禄脿，与现行《安宁工业园区规划修编（2012-2020）》叠图分析，项目选址不在工业园区规划建设用地范围内，因现行工业园区规划时间较早，经多年发展，部分企业建设用地已经超出了用地范围，现行工业园区规划拟于2020年到期，目前正进行规划新一轮修编，经安宁人民政府向云南滇中新区管理委员会请示，云南滇中新区生态环境局、云南滇中新区经济发展局均进行了回复，同意项目选址，并依法办理土地调规和环评手续。

根据项目污染源强核算及环境影响分析，本项目建成后，采取的污染治理措施可行，废气、废水、噪声均能达标排放，固体废物进行有效处置，污染物排放对各环境敏感点不会产生明显影响；公众赞成拟建工程的建设，未对拟建厂址提出异议。建设单位应认真落实报告书提出的各项污染治理措施和建议，从环保角度，本项目的建设可行。